КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР

D61E-12

C ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМ ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ

МНОГОЗУБОВЫМ РЫХЛИТЕЛЕМ

600 мм БАШМАКАМИ С ОДНИМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

КОЗЫРЬКОМ ROPS И КОНДИЦИОНЕРОМ

для работы при температуре окружающего воздуха

от -40ОС до +40ОС

(СПЕЦИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ)

ТРАКТОР КОМАЦУ D61E-12

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Эксплуатационный вес ……………………………………… | 17,615 кг |
| --- | --- |
| Включая смазку, топливо, гидравлическое масло и оператора, полусферический перекашиваемый отвал, защиту типа ROPS, стальную кабину и гусеницы, шириной 600 мм с одним грунтозацепом. |
| Мощность на маховике: SAE J1349 …………………………………………………… DIN …………………………………………………………. | 112 КВТ ( 150 л.с. ) / 1850 об/мин 112 КВТ ( 150 PS ) / 1850 об/мин |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| Тяговое усилие: Тяговое усилие приведено на прилагаемой диаграмме в зависимости от скорости |
| Скорость перемещения: Вперед 1-ая ………………………………………………….. 2-ая ………………………………………………….. 3-ья ………………………………………………….. Назад 1-ая …………………………………………………... 2-ая ………………………………………………….. 3-ья ………………………………………………….. | 0 - 3.5 км/ч 0 - 6.0 км/ч 0 - 10.3 км/ч 0 - 4.6 км/ч 0 - 7.9 км/ч 0 - 12.8 км/ч |
| Радиус поворота ……………………………………………… | 2.8 м |
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип ........................................................................................ | Полусферический отвал, с гидроприводом перекоса |
| Ширина отвала ............................................................. | 3175 мм |
| Высота отвала ............................................................... | 1300 мм |
| Максимальный подъем над уровнем земли ............. | 965 мм |
| Максимальное заглубление ниже уровня земли ....... | 535 мм |
| Максимальный перекос ................................................ | 690 мм |
| Угол перекоса отвала ................................................... | 25 |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая длина ……………………………………………….. | 6310 мм |
| Общая ширина ……………………………………………… | 3175 мм |
| Общая ширина корпуса ................................................ | 2500 мм |
| Общая транспортная высота ........................................ | 3120 мм |
| Дорожный просвет …………………………………………. | 390 мм |
| Ширина колеи ………………………………………………. | 1900 мм |
| Длина опорной поверхности гусеницы ………………… | 2600 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Изготовитель ................................................................... | Комацу |
| Модель ……………………………………………………….. | KOMATSU S6D114E-1A |
| Тип …………………………………………………………….. | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Кол-во цилиндр. - диаметр цилиндра х ход поршня …. | 6 - 114 мм х 135мм |
| Рабочий объём двигателя ………………………………… | 8.27 литра |
| Метод запуска двигателя ……………………………………. Электростартер ……………………………………………… | Электрический пусковой двигатель 24 В, 7.5 КВТ |
| Генератор ………………………………………………………. | 24 В, 40 А |
| Аккумуляторные батареи ……………………………………. | 24 В (12 В х 2) – 170 А/ч |
| Подогреватель | Микуни MX60 |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | 3500 ккал/ч |
| Подогреватель картера двигателя | 4000 ккал/ч |
| СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА: |  |
| Гидромеханическая трансмиссия |  |
| Муфта рулевого управления ...................................... | Мокрого типа |
| Рабочий тормоз ............................................................... | Мокрого типа |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Число поддерживающих катков ...................................... | 2, с каждой стороны |
| Число опорных катков ..................................................... | 6, с каждой стороны |
| Давление на грунт …………………………………………. | 0.56 кг/см2 |
| БАШМАКИ: |  |
| Тип .................................................................................... | В сборе, уплотненного типа, смазанные |
| Шаг ................................................................................... | 190 мм |
| Ширина башмаков ............................................................. | 600 мм |
| Тип ...................................................................................... | С одним грунтозацепом |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ: |  |
|  | Объем по паспорту /Объем при перезаправке |
| Система охлаждения ……………………………………… | 44 л / 44 л |
| Топливный бак ……………………………………………… | 315 л / 315 л |
| Масляный картер двигателя ……………………………… | 23 л / 19 л |
| (Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления) |

| ТРАКТОР КОМАЦУ D61E-12 |  |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: S6D114E-1A | ПРИМЕНЕНИЕ: D61Е-12 | No. |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 114 мм 4.49 дюйма ХОД ПОРШНЯ: 135 мм 5.31 дюйма | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 8.27 л 505 куб. дюйма | ДАТА |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ Х22SP9263 |
| На диаграмме указано: Max. Torque -Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Кривая изменения мощности в зависимости от оборотов двигателя | Fuel Consumption - Потребление топлива в зависимости от оборотов двигателя. Output – Шкала мощности. |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Тяговое Усилие в зависимости от Скорости Перемещения

KOMATSU D61E-12- ТРАКТОР

Скорость перемещения

Примечание: Тяговое Усилие и Скорость Перемещения могут быть изменены в зависимости от состояния грунта и веса машины.

| ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ ПЕРЕКАШИВАЕМЫЙ ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D61Е-12 |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Вес оборудования (дополнительно к весу машины) | 2380 кг |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине трактора) …………….. | 1115 мм |
| Ширина ………………………………………………………. | 3175 мм |
| Давление на грунт (дополнительно) | 0.08 кг/см2 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОТВАЛА: |  |
| Тип ……………………………………………………………. | Полусферический с гидравлическим перекосом |
| Вес ……………………………………………………………. | 2030 кг |
| Отвал: |  |
| Емкость …………………………………………………….. | 4.3 м3 |
| Система крепления ………………………………………. |  |
| Левая сторона ..................................................................... | На опорных балках |
| Правая сторона .................................................................. | Гидравлический цилиндр перекоса |
| Ширина …………………………………………………….. | 3175 мм |
| Высота ……………………………………………………… | 1300 мм |
| Угол врезания …………………………………………….. | 55( |
| Макс. высота подъема над грунтом …………………….. | 965 мм |
| Макс. опускание ниже уровня грунта …………………… | 535 мм |
| Макс. диапазон регулирования перекоса ..................... | 690 мм |
| Гидроцилиндры: |  |
| Тип …………………………………………………………. | Двойного действия, поршневого типа |
| Кол-во цилиндров - диаметр: |  |
| Цилиндр подъема ……………………………………. | 2 - 110 мм |
| Цилиндр перекоса …………………………………… | 1 - 140 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСОЕ УПРАВЛЕНИЕ: |  |
| Вес ................................................................................ | 350 кг |
| Макс. давление масла ……………………………………. | 210 кг/см2 (2990 PSI) |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип ............................................................................ | Плунжерный насос с переменной производительностью |
| Производительность ............................................ | 174 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение ……………………………………………… | Спереди от гидротрансформатора |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ……………………………………………………………. | Золотникового типа |
| Положения: |  |
| Подъема …………………………………………………… | Подъем, удерживание, опускание, плавающее состояние |
| Перекоса …………………………………………………… | Направо, удерживание, налево |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип …………………………………………………………… | Оборудован встроенным контрольным клапаном |
| Расположение ……………………………………………… | Справа от сидения водителя |
| Фильтр ………………………………………………………. | Полнопоточного типа |
| Гидравлическое масло ………………………………………. |  |
| При перезаправке …………………………………………. | 48 л |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

| КОМАЦУ D61E-12 С ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМ ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ |  |
| --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА МНОГОЗУБОВЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ БУЛЬДОЗЕРОВ КОМАЦУ D61E-12

| МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ …………………… (дополнительно к массе самого трактора) | 1645 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине самого трактора) ……….. | 1255 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) ............................................................................ | 0.05 кг/см2 |
| РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип ……………………………………………………………….. | Паралеллограмного типа |
| Вес ……………………………………………………………….. | 1610 кг |
| Длина балансира ………………………………………………. | 2170 мм |
| Зубья: |  |
| Число зубьев ………………………………………………….. | 3 |
| Наконечник зуба ……………………………………………… | Съемный |
| Шаг между стойками рахлителя …………………………… | 950 мм |
| Угол рыхления …………………………………………………. | 55о и 45о, регулируется на 2 положения |
| Глубина рыхления …………………………………………….. | Регулируется на 3 положения |
| Максимальная глубина рыхления ………………………….. | 665 мм |
| Максимальная высота подъема зуба ………………………. | 565 мм |
| Гидравлический цилиндр: |  |
| Тип ……………………………………………………………… | Поршневой, двухстороннего действия |
| Число цилиндров – ход ……………………………………… | 1 - 140 мм |
| МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Вес ………………………………………………………………. | 35 кг |
| Максимальное давление масла …………………………….. | 210 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип .......................................................................................... | Поршневой с переменной производительностью |
| Производительность при номин. оборотах двигателя .... | 174 л/мин |
| Расположение ………………………………………………… | Перед гидротрансформатором |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ……………………………………………………………… | Золотниковый |
| Рабочее положение …………………………………………. | Подъем, Удержание, Опускание |
| Гидробак: |  |
| Тип ……………………………………………………………… | Оборудован встроенным контрольным клапаном |
| Расположение ………………………………………………… | Справа от сиденья машиниста |
| Фильтр …………………………………………………………. | Полнопоточного типа |
| Емкость гидромасла (смена масла) ……………………… | 48 л |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

| КОМАЦУ D61E-12 МНОГОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ |  |
| --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ  КОЗЫРЬКА ROPS ДЛЯ  БУЛЬДОЗЕРОВ КОМАЦУ D61E-12

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ ……………………………………. (дополнительно к массе самого трактора) | 250 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая высота ..................................................................... | 3115 м |
| Давление на грунт: (дополнительно к давлению самого трактора) ................ |  |
| D61EX .. …………………………………… | 0.01 кг/см2 |
| ЗАЩИТА ROPS: |  |
| Тип ……………………………………………………………….. | 2-х опорная стальная типа ROPS |
| Вес ……………………………………………………………….. | 250 кг |
| Высота: |  |
| От пола до крыши ……………………………………. | 1705 мм |
| От сидения до потолка ............................................... | 1150 мм |
| Размеры козырька: |  |
| Длина ………………………………………………………….. | 1270 мм |
| Ширина ………………………………………………………... | 1490 мм |
| Площадь ……………………………………………………… | 1.44 м2 |
| Толщина плиты ……………………………………………… | 4.5мм |

Размеры и твердость соответствуют стандартам ROPS ISO 3471, SAE J1040a, SAE J395 и стандартам FOPS ISO 3449.

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

| КОМАЦУ D61E-12 ЗАЩИТА ТИПА ROPS ДЛЯ СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ |  |
| --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ  СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ БУЛЬДОЗЕРОВ

КОМАЦУ D61E-12

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 340 кг |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая высота ................................................................... | 2945 мм |
| Давление на грунт: (дополнительно к давлению трактора) …………………. | 0.01 кг/см2 |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА: |  |
| Тип ………………………………………………………………. | Всепогодная закрытого типа |
| Вес ………………………………………………………………. | 285 кг |
| Длина …………………………………………………………… | 1765 мм |
| Ширина …………………………………………………………. | 1720 мм |
| Высота: |  |
| Высота кабины ……………………………………………….. | 1625 мм |
| От пола до потолка ………………………………………….. | 1515 мм |
| От сиденья оператора до потолка ……………………….. | 1150 мм |
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Щетка стекла …………………………………………………… | 4, переднееи заднее стекло, правая и левая дверь |
| Омыватель стекла …………………………………………….. | 4, переднееи заднее стекло, правая и левая дверь |
| Внутренняя лампа …………………………………………….. | 1 |
| Прикуриватель ………………………………………………… | 1 |
| Пепельница …………………………………………………….. | 1 |
| Коврик …………………………………………………………… | 1 |
| ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Воздушный кондиционер: |  |
| Охлаждение …………………………………………………… | 3,400 ккал/ч |
| Обогрев ………………………………………………………… | 4,400 ккал/ч |
| Обогреватель ...................................................................... | 4,400 ккал/ч |
| АМ – радиоприемник ……………… | 1 |
| Внутреннее зеркало …………………………………………… | 1 |
| Солнцезащитный козырек ……………………………………. | 3, слева, справа и сзади |
| Передние рабочие фары …………………………………….. | 2 |
| Задние рабочие фары ………………………………………… | 2 |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

| КОМАЦУ D61E-12 СТАЛЬНАЯ КАБИНА |  |
| --- | --- |

БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ D61E-12

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |

БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ D61E-12

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 компл. | 8 х 10, 12 х 14, 13 х 17, 19 х 22, 24 х 27, 30 х 37 |
| 09080-00911 | КЛЮЧ | 1 | 3/8 х 7/16 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 | (+, -) |
| 07952-70004 | ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07950-90403 | КАТРИДЖ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | Для фильтров |
| 09021-01725 | ГОЛОВКА | 1 | 17 |
| 09021-01928 | ГОЛОВКА | 1 | 19 |
| 09021-02436 | ГОЛОВКА | 1 | 24 |
| 09021-03246 | ГОЛОВКА | 1 | 32 |
| 09022-00150 | УДЛИНИТЕЛЬ | 1 | Длина – 150 мм |
| 09022-00250 | УДЛИНИТЕЛЬ | 1 | Длина – 250 мм |
| 09022-00150 | УДЛИНИТЕЛЬ | 1 | Длина – 150 мм |
| 09023-00300 | ВОРОТОК | 1 | Длина – 300 мм |
| 09023-00380 | ВОРОТОК | 1 | Длина – 380 мм |
| 09056-05513 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | 1 |  |

БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ D61E-12

ОПЦИОННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 07063-01054 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Для фильтра трансмиссии |
| 07000-72100 | O-КОЛЬЦО | 1 | Для фильтра трансмиссии |
| 21Т-60-12210 | КАТРИДЖ | 1 | Для гидравлического фильтра |
| 07000-13032 | O-КОЛЬЦО | 1 | Для гидравлического фильтра |
| 6742-01-0780 | ПРОКЛАДКА | 1 | Для крышки головки цилиндров |
| 6742-01-2430 | КАТРИДЖ | 1 | Для масляного фильтра двигателя |
| 6732-71-6111 | КАТРИДЖ | 1 | Для топливного фильтра двигателя |
| 04121-22274 | РЕМЕНЬ | 1 | Для привода вентилятора радиатора |
| 6732-81-3440 | РЕМЕНЬ | 1 | Для привода генератора |
| 09059-00800 | ЯЩИК ДЛЯ З/ЧАСТЕЙ | 1 |  |

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)