### KOMATSU

### БУЛЬДОЗЕР D85A-21

### со сферическим,перекашиваемым      отвалом,многозубым рыхлителем,стальной кабиной с защитным козырьком ROPS.

### ДЛЯ  РАБОТЫ  В ТЕМПЕРАТУРНОМ

### РЕЖИМЕ ОТ -20(C ДО +40(C

### (СПЕЦИФИКАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ)

### KOMATSU D85A-21 - ТРАКТОР

### (Без навесного оборудования)

### Спецификация

| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС. ............... | 18710 кг (41,250 фунтов) |
| --- | --- |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: SAE J1349 ............................. | 168 кВт (225 ЛС)/2000 об/мин |
| DIN 6270 .............................. | 168 кВт (228 PS)/2000 об/мин |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тяговое усилие: См. прилагаемую диаграмму рабочих характеристик - Тяговое Усилие в зависимости от Скорости Перемещения: |
| Скорость перемещения: |  |  |
| Вперед | Первая .......... | 3.8 км/ч(2.4. M/ч) |
|  | Вторая .......... | 6.8 км/ч (4.2 M/ч) |
|  | Третья .......... | 11.8 км/ч(7.3 M/ч) |
| Назад | Первая .......... | 4.9 км/ч (3.0 M/ч) |
|  | Вторая .......... | 8.5 км/ч (5.3 M/ч) |
| Радиус поворота | Третья .......... | 14.3 км/ч (8.9 M/ч 3.3 м (10’10”) |
| РАБОЧИЕ ГАБАРИТЫ: |  |
| Габаритная длина .................. | 4440 мм (l4'7") |
| Габаритная ширина ................. | 2620 мм (8'7") |
| Габаритная высота: |  |
| До верха выхлопной трубы......... До самой высокой точки, без выхлопной трубы ................. | 3365 мм (11') 2510 мм (8'3") До верха рычага управления |
| Ширина колеи ...................... Длина колеи на грунте ............. Площадь соприкосновения с грунтом.. Давление на грунт ................. Клиренс ........................... | 2000 мм (6'7") 2840 мм (9'4") 31810 см2 (4,930 кв. дюймов) 57.9 кПа(0.59кг/см2 /8.4 ПСИ) 415 мм (1'4")без учета высоты грунтозацепа. |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |

| Модель ............................ Тип ............................... Количество цилиндров - диаметр и ход поршня ........................ Рабочий объем .................... Рабочие характеристики: Номинальная скорость вращения ... Макс. крутящий момент ........... | Komatsu S6D125E-2 Дизельный двигатель 4-х тактный,водяного охлаждения,с с верхним расположением клапанов, ннепосредственного впрыска, с ттурбонаддувом. 6 - 125 мм x 150 мм (4.92" x 5.91") 11.04 л (674 куб. дюймов) 2000 об/мин 1000 N.m(102 кг.м/738 футо-фунтов) при оборотах двигателя 1400 об/мин |
| --- | --- |

| Топливная система: |  |
| --- | --- |
| Топливо ................ Регулятор ....................... | Дизельное топливо, ASTM спецификация D975-60T, No.2D Механический,всережимный |
| Системы смазки: |  |
| Способ смазки ................... Фильтр.......................... Способ охлаждения ............... | Шестеренчатый насос, принудит. смазка Полнопоточный Водяное охлаждение |
| Система охлаждения .................. | Циркуляция под давлением посредством центробежного насоса |
| Воздухоочиститель ................... | Сухой тип с автоматическим удалением пыли и индикатором запыленности. |
| Способ запуска: |  |
| Тип ............................. Электростартер ............ .. Генератор ....................... Аккумуляторы .................... | Электростартер 24 V, 7.5 kW 24 V, 35 A 24 V, (12 V x 2) - 170 Ah. |
| ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА: |  |
| Гидротрансформатор: |  |
| Тип ............................. Способ охлаждения ............... | 3-х элементный, однофазный Водяное охлаждение |
| Передача: |  |
| Тип ............................. Способ охлаждения ............... Переключение передач ............ Коническая передача ... | Планетарная передача, многодисковое сцепление, с гидроуправлением, принудительной смазкой Водяное охлаждение 3 скорости вперед и 3 назад Коническое спиральное зубчатое зачепление. |
| Система рулевого управления: |  |
| Муфта поворота .................. Тормоз рулевого управления. Стояночный тормоз ................. Боковой редуктор(конечная передача).. | Мокрые,многодисковые бортовые фрикционы,постояннозамкнутого пружинного типа, приводимые в действие ручным рычажным управлением,взаимносвязанным с многодисковыми тормозами,от усилителя гидравлики. Тормоз муфты поворота мокрого многодискового,постояннозамкнутого пружинного типа,приводится в действие гидравлически. Тормоз муфты поворота выполняет функцию основного тормоза с ножным управлением и гидроусилителем. Конечная передача,двухступенчатый редуктор с прямозубыми цилиндрическими и планетарными шестернями. |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Подвеска ............................ Число катков: | Независимая с поперечной балансирной балкой. |
| Поддерживающий каток ............ Опорный каток ................... | 2, с каждой стороны 7, с каждой стороны |
| Башмак: |  |
| Тип.............................. Высота грунтозацепа ............. Количество башмаков ............. Шаг звена ....................... Ширина: | В сборе, с одиночным грунтозацепом 72 мм (2.8") 39, с каждой стороны 216 мм (8.5") |
| Стандартная ширина башмака .... Макс. ширина башмака .......... | 560 мм (22.0") 660 мм (26.0") |
|  | No. СПЕЦФИКАЦИИ D1005-2 |

| ОТБОР МОЩНОСТИ: |  |
| --- | --- |
| Расположение .................. Вращение вала ................. Направление вращения .......... | Сзади от корпуса маховика 1660 об/мин при номинальных оборотах двигателя По часовой стрелке (со стороны привода) |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |
|  | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ | ЗАМЕНЯЕМЫЙ |
| Охлаждающая жидкость.. ........ Топливный бак ................. Моторное масло ................ Гидротрансформатор ) Трансмиссия ) Картер конической ) передачи и ) механизма рулевого ) управления ) Бортовой редуктор (конечная передача, c каждой стороны). | 79 Л (20.9 гал. США) 480 Л (127 гал. США) 30 Л (7.9 гал. США) 122 Л (15.9 гал. США) 41 Л (10.8 гал. США) | 79 Л (20.9 гал. США) 480 Л (127 гал. США) 27 Л (7.1 гал. США) 90 Л (23.8 гал. США) 41 Л (10.8 гал. США) |
| (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления) |

Cо СФЕРИЧЕСКИМ ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: S6D125E-2 | ПРИМЕНЕНИЕ: D85A-21 | No. |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 125 мм 4.92 дюйма ХОД ПОРШНЯ: 150 мм 5.91 дюйма | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 11.04 л 674 куб. дюйма | ДАТА |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ Х21SP96015 |
| На диаграмме указано в зависимости от оборотов двигателя: Max. Torque - Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Мощность на маховике | Fuel Consumption - Потребление топлива Output - Мощность |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяговое Усилие в зависимости от Скорости Перемещения KOMATSU D85A-21 - ТРАКТОР

Скорость перемещения

Примечание: Тяговое Усилие и Скорость Перемещения могут изменяться в зависимости от состояния грунта и веса машины.

NO. СПЕЦИФИКАЦИИ D1005 -2

No. СПЕЦИФИКАЦИИ D1005-2

KOMATSU D85A-21 ТРАКТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | 1 |  |
|  | Ключи зажигания | 2 | СПЕЦИФИКАЦИИ D1005-2 |

KOMATSU D85A-21 ТРАКТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ | 1 | 8 х 10,12 х 14,13 х 17, 19 х 22,24 х 27,30 х 32 |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 | 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | КЛЕЩИ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 07952-80002 | НАСОС СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 07950-90403 | ДОП. БАЛОН СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 09951-11400 | ФОРСУНКА | 1 |  |
| 09055-10390 | ВАГА | 1 |  |
| 09001-04600 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 | 46 мм |
| 09002-03641 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 | 36 х 41 |
| 09019-08035 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 | Для машинного масла и топливного фильтра |
| 09054-00009 | КАЛИБРОМЕР | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА | 1 |  |

No. СПЕЦИФИКАЦИИ D1005-2 D85-8f

KOMATSU D85A-21 ТРАКТОР

#### ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 6150-11-8810 | ПРОКЛАДКА | 6 | Для клапанной крышки |
| 6150-11-8820 | РЕЗИНОВАЯ ПРОСТАВКА | 24 | Для клапанной крышки |
| 600-311-8292 | ФИЛЬТР | 1 | Для топливной системы |
| 600-211-1230 | ФИЛЬТР | 1 | Для масляной системы двигателя |
| 04121-22277 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1 | Для привода вентилятора |
| 04121-21754 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1 | Для привода генератора |
| 175-49-11580 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Для рулевого управления |
| 07000-02115 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | Для фильтра рулевого управления |
| 175-49-11580 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Для трансмиссии |
| 07000-02115 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | Для фильтра трансмиссии |
| 07063-01100 | ФИЛЬТР | 1 | Для системы гидравлики |
| 07000-05150 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | Для фильтра гидравлики |
| 07002-03634 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | Для спускной пробки |
| 07020-00000 | МАСЛЕНКА | 4 |  |
| 07020-00675 | МАСЛЕНКА | 4 |  |

KOMATSU D85A-21 БУЛЬДОЗЕР

СO CФЕРИЧЕСКИМ ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ

ОТВАЛОМ

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 5055 кг (11,140 фунтов) |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (Дополнительная длина к габаритной длине самого трактора)................. | 1625 мм ( 5' 4") |
| Габаритная ширина ..................... | 3860 мм (12' 8") |
| Удельное давление на грунт (Доп. давл. к давлению самого трактора)............ | 0.l6.кг/см2 (2.28 ПСИ/15.7 кПа) |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип ................................... | Cферический, перекашиваемый отвал,с гидравлическим управлением. |
| Вес ................................... | 4285 кг (9,450 фунтов), вкл. цилиндры 175 кг (390 ф.) |
| Отвал: |  |
| Объем отвала (SAE).................. | 8.5 м3 (11.1 куб. ярдов) |
| Длина х высота...................... | 3860 мм x 1680 мм (12'8"x 5'6") |
| Угол резания. . | 55° |
| Макс. величина подъема ............. | 1210 мм ( 4') |
| Макс. Величина заглубления .... | 540 мм (1' 9") |
| Макс. регулировка перекоса | 755 мм ( 2' 5") |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР: |  |
| Тип.................................... | Двойного действия,тип поршневой |
| Кол-во цилиндров - диаметр поршня: |  |
| Цилиндр подъема ....................... | 2 - 110 мм (4.33") |
| Цилиндр перекоса ................. ... | 1 - 160 мм (6.30") |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: |  |
| Вес ................................... | 770 кг(1.700 ф) |
| Макс. давление масла .................. | 195 кг/см2(2.770 ПСИ/19.1 Мпа) |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип ................................ | Шестеренчатый насос |
| Производительность (подаваемый объем) ............................. | 194 л (51 гал. США)/мин при скорости двигателя 2,000 об/мин |
| Расположение........................ | В задней части двигателя, справа |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ................................ | Золотниковый тип |
| Положения: |  |
| Подъем ........................... | Подъем, удержание и опускание и плавающее положение. |
| Перекос .......................... | Влево, удержание и вправо |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип ................................... | Оснащен контрольным клапаном внутри бака. |
| Расположение........................... | Справа от сидения оператора |
| Фильтр ..................................... | Полнопоточный тип |
| Емкость гидравлической системы ............. | 101 л (26.7 галлонов США) |
| (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.) |

NO. СПЕЦИФИКАЦИИ D1011-2 D85-26е

KOMATSU D85A-21, СТАЛЬНАЯ КАБИНА

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ ........................... (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 500 кг (1,100 фунтов) |
| --- | --- |
| ПАРАМЕТРЫ: |  |
| Удельное давление на грунт (Дополнительное давление к давлению самого трактора)....................... | 0.03 кг/см2 (0.43 ПСИ/2.9 КПа) |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА: |  |
| Тип ................................... | кабина стальная,закрытого т |
| Вес ................................... | 460 кг (1,010 фунтов) |
| Длина ................................. | 1685 мм (66.3") |
| Ширина ................................ | 1575 мм (62.0") |
| Высота (от пола до крыши).............. | 1670 мм (65.7") |

(Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления)

No. Спецификации ED1015-0 D85-53c

KOMATSU D85A -21, КАБИНА

С ЗАЩИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ ROPS

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 1040 кг (2,290 фунтов) |
| --- | --- |
| ПАРАМЕТРЫ: |  |
| Удельное давление на грунт (Доп. давл. к давлению самого трактора)............ | 0.03 кг/см2 (0.43 ПСИ / 2.9 кПа) |
| КАБИНА С ЗАЩИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ ROPS: |  |
| Тип ................................... | 4-х колонная кабина с ROPS козырьком. |
| Вес ................................... | 1040 кг (2,090 фунтов) |
| Длина ................................. | 2185 мм (86.0") |
| Ширина ................................ | 1910 мм (75.2") |
| Высота (от пола до крыши).............. | 1775 мм (70.0") |
| Площадь крыши.......................... | 2.42 мм2 ( 26.0 кв. Футов) |
| Толщина листа козырька ............... | 4.5 мм (0.2") |

Размеры соответствуют ISO 3471, SAE J 1040a, SAE J935 стандарты ROPS и ISO  3449 стандарты FOPS.

(Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления)

NO. СПЕЦИФИКАЦИИ ED1014-0 D85-51c

D85-52C

KOMATSU D85A-21 C МНОГОЗУБЫм

РЫХЛИТЕЛЕМ

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 2700 кг (5,950 фунтов) |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (Дополнительная длина к габаритной длине самого трактора)...... | 1040 мм ( 40.9") |
| Габаритная ширина ..................... | 3725 мм (146.7") |
| Удельное давление на грунт (Доп. давл. к давлению самого трактора) |
| D85A ............................. | 0.08 кг/см2 (1.14 ПСИ) |
| ОБОРУДОВАНИЕ РЫХЛИТЕЛЯ: |  |
| Тип ................................... | Параллелограммный тип |
| Вес ................................... | 2700 кг (5,950 фунтов), включая цилиндр |
| Ширина захвата рыхления ........ | 2000 мм (78.7") |
| Макс. величина подъема ................ | 555 мм (21.9") |
| Макс. заглубление ..................... | 665 мм (26.2") |
| Длина основания ................ | 2227 мм (87.7") |
| Стойки рыхлителя: |  |
| Количество стоек ................. | 3 (стандартные) |
| Коронки .......................... | Заменяемые |
| Шаг (3 стойки) ................... | 1000 мм (39.4") |
| Угол рыхления ................. | 54.5( |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР: |  |
| Тип.................................... | Двойного действия,тип поршневой |
| Кол-во цилиндров - диаметр поршня ..... | 2 -140 мм (5.51") |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: |  |
| Тип ................................... | Шестеренчатый насос |
| Вес ................................... | 130 кг(290 фунтов) |
| Макс. давление масла .................. | 195 кг/см2(2.770 ПСИ) |
| Гидронасос: |  |
| Производительность (подаваемый объем).............................. | 194 л (51 гал. США)/мин при скорости двигателя 2000 об/мин |
| Расположение........................ | В задней части двигателя, справа |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ................................ | Золотниковый тип |
| Положения .......................... | Подъем, удержание и опускание |
| Гидравлический бак ........... | Оборудован контрольным клапаном,установленным внутри. |
| Расположение ..................... | Справа от сиденья оператора |
| Фильтр ................................ | Полнопоточный тип |
| Гидравлическое масло .................. | 21 л (5.5 галлонов США) E.O. |
| (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления) |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ D1009-0 NO. СПЕЦИФИКАЦИИ D1010A-0 D85-39a |

KOMATSU D85A-21 С МНОГОЗУБЫМ

РЫХЛИТЕЛЕМ

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 2830 кг (6,240 фунтов) |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (Дополнительная длина к габаритной длине самого трактора)...... | 1330 мм (4’4") |
| Габаритная ширина ..................... | 2620 мм (8’7") |
| Удельное давление на грунт (Доп. давл. к давлению самого трактора)............ | 0.09 кг/см2 (1.28 ПСИ/8.8 кПа) |
| ОБОРУДОВАНИЕ РЫХЛИТЕЛЯ: |  |
| Тип ................................... | Параллелограммный тип |
| Вес ................................... | 2700 кг (5,950 фунтов), включая цилиндр |
| Ширина захвата ........................ | 2000 мм (6’7") |
| Макс. величина подъема ................ | 555 мм (1’10) |
| Макс. заглубление ..................... | 665 мм (2’2") |
| Длина основания ................ | 2227 мм (1’4") |
| Стойки рыхлителя: |  |
| Количество стоек ................. | 3 (стандартные) |
| Коронки .......................... | Заменяемые |
| Шаг (3 стойки) ................... | 2000 мм (6’7") |
| Шаг (2 стойки) ................... | 1000 мм (3’3") |
| Изменяемый угол атаки ................. | 54.30( |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР: |  |
| Тип.................................... | Двойного действия, поршневой |
| Кол-во цилиндров - диаметр поршня ..... | 2 -140 мм (5.51") |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: |  |
| Вес ................................... | 130 кг(290 фунтов) |
| Макс. давление масла .................. | 195 кг/см2(2.770 ПСИ/19.1 Мпа) |
| Гидронасос: |  |
| Тип ................................ | Шестеренчатый насос |
| Производительность (подаваемый объем).............................. | 194 л (51 гал. США)/мин при скорости двигателя 2000 об/мин |
| Расположение........................ | В задней части двигателя, справа |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ................................ | Золотниковый тип |
| Позиции .......................... | Подъем, удержание и опускание |
| Гидравлический масляный бак ........... | С контрольным клапаном, установленным снаружи |
| Расположение ..................... | Справа от сиденья оператора |
| Фильтр ................................ | Полнопоточный тип |
| Гидравлическое масло .................. | 21 л (5.5 галлонов США) E.O. |
| (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления) |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ ЕD1010-1 D85B-19a |

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)