КОМАЦУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

PС1100-6

С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

ЕМКОСТЬ КОВША: 6,5 м3  (SAE)

СТРЕЛА 5300 мм

РУКОЯТЬ 3800 мм,

С ОБОГРЕВАТЕЛЕМ «МИКУНИ»

ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –40оС +40оС

(Спецификации могут быть изменены без уведомления)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС: |  |
| С ковшом 6.5 м3 | 108,000 кг |
| С ковшом 7.0 м3 | 108,500 кг |
| С учетом полной заправки топливом, смазкой, маслом гидравлической системы, оператором и весом оборудования: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ: 5300 мм РУКОЯТИ ДЛИНОЙ: 3800 мм КОВШОМ: SAE с шапкой 6.5 м3 или 7.0 м3 с донной разгрузкой БАШМАКАМИ: 700 мм и двойным грунтозацепом |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE (J1349) | 456 кВт (611 л.с.) / 1800 об/мин |
| DIN (6270) | 456 кВт (620 л.с.) / 1800 об/мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| SAE с шапкой | 6.5 м3 |
| или |  |
| SAE с шапкой | 7.0 м3 |
| ШИРИНА КОВША | 2770 мм |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ | 5300 мм |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 3800 мм |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| Усилие создаваемое ковшом | 58,500 кг |
| Усилие на рукоять ковша | 56,000 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Производитель | KOMATSU |
| Модель | SAA6D170Е-2 |
| Система охлаждения | Водяного охлаждения |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 170 мм |
| Ход поршня | 170 мм |
| Рабочий объем двигателя | 23.15 литров |
| Максимальный крутящий момент | 287 кгм |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | 1300 об/мин |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА: |  |
| Топливо | Дизельное топливо марки D975-60T N2D по спецификации ASTM |
| Метод впрыска | Непосредственный впрыск |
| Регулятор | Электронный всережимный регулятор |
| СИСТЕМА СМАЗКИ: |  |
| Способ смазки | Принудительный |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Фильтр | Комбинация полнопоточный и байпасный |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: | Принудительная циркуляция при помощи центробежного насоса |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА: | Всасывающего типа |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ: | Сухого типа с автоматической системой удаления пыли |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА: |  |
| Метод запуска | Пусковой электродвигатель |
| Напряжение пускового двигателя | 24 В |
| Мощность пускового двигателя | 7.5 КВт |
| Напряжение генератора | 24 В |
| Сила тока на генераторе | 50 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12 В - 170 А/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |
| Тип | OLSS (воспринятые нагрузки с открытым центром) |
| Кол-во выбираемых режимов | 3 |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Поршневой насос с регулируемым потоком |
| Максимальная производительность | 2 х 494 + 600 литров/мин |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Максимальная производительность | 158 + 15,8 + 32,5 литров/мин |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ: |  |
| Магистраль поворота | 275 кг/см2 |
| Механизм рабочего оборудования | 320 кг/см2 |
| Механизм увеличенного усилия подъема | 350 кг/см2 |
| Магистраль движения | 350 кг/см2 |
| Магистраль управления | 30 кг/см2 |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН: |  |
| Тип | 5-и золотникового типа х 1 4-х золотникового типа х 2 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР: |  |
| Передвижения | Аксиально – поршневого типа х 2 |
| Поворота | Аксиально – поршневого типа х 2 |
| Кол-во цилиндров – диаметр цилиндра х ход поршня х диаметр поршня |  |
| Стрела | 2 - 225 мм х 1960 мм х 160 мм |
| Рукоять | 2 - 185 мм х 1765 мм х 130 мм |
| Ковш | 2 - 200 мм х 1530 мм х 140 мм |
| Днище ковша | 2 – 140 мм х 435 мм х 90 мм |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА: |  |
| Тип | Всесезонная, закрытого типа |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Тип | Два рычага, управляющие стрелой, рукоятью, ковшом и поворотом платформы |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ: |  |
| Тип | Двух рычаговое с педалью |

| ПРИВОД: |  |
| --- | --- |
| Способ привода | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| Система редукции | Планетарная шестерня |
| Максимальное тяговое усилие | 70,000 кг |
| Макс. скорость движения (высокая) | 3.2 км/час |
| Макс. скорость движения (низкая) | 2.1 км/час |
| Максимальный уклон | 70% (35() |
| ТОРМОЗА: |  |
| ДВИЖЕНИЯ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлические с блокировкой |
| Стояночный тормоз | Мокрого типа, многодисковые |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлические с блокировкой |
| Блокировочный тормоз | Мокрого типа, многодисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Тип | Гусенично – тракторного типа |
| Основная рама | Н - образная рама |
| Рама гусеницы | Коробчатого типа |
| Смазка башмаков | Смазанного типа |
| Натяжение гусеницы | Гидравлического типа |
| Тип катков | С плавающим уплотнением |
| БАШМАКИ: |  |
| Тип | С двойным грунтозацепом |
| Количество башмаков | 48, с каждой стороны |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ: |  |
| Поддерживающие катки | 3, с каждой стороны |
| Направляющие катки | 8, с каждой стороны |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ: |  |
| С ковшом 6.5 м3 | 1.41 кг/см2 |
| С ковшом 7.0 м3 | 1.42 кг/см2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА: |  |
| Механизм привода | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| Редукционная система | Планетарная шестеренчатая |
| Подшипник поворотного круга | Однорядный, уплотненного типа, шариковый подшипник |
| Скорость поворота | 5,8 оборотов/мин |
| ЕМКОСТЬ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ: |  |
| Топливный бак | 1360 литров |
| Радиатор | 141 литр |
| Двигатель | 51 литр |
| Конечная передача, с каждой стороны | 22 литра |
| Привод поворота, с каждой стороны | 21.5 литров |
| Гидравлическая система | 670 литров |
| Механизм отбора мощности | 13.5 литров |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

| РАЗМЕРЫ |
| --- |
| СТРЕЛА 5300 мм РУКОЯТЬ 3800 мм |
| A: | ДЛИНА | 11130 мм |
| B: | ШИРИНА | 5475 мм |
| C: | ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 5900 мм |
| D: | ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 3855 мм |
| E: | ВЫСОТА ДО ВЕРХА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ | 4880 мм |
| F: | КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 1790 мм |
| G: | МИН. КЛИРЕНС | 990 мм |
| H: | ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 4870 мм |
| I: | ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 4995 мм |
| U: | ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 6425 мм |
| K: | ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 3900 мм |
| L: | ШИРИНА ПО ГУСЕНИЦАМ | 4600 мм |
| M: | ШИРИНА БАШМАКА | 700 мм |
| N: | ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 50 мм |
| O: | ВЫСОТА ПО КАБИНЕ ОПЕРАТОРА | 3925 мм |
| P: | ШИРИНА ПО КАБИНЕ | 3470 мм |
| Q | РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 4810 мм |
| R: | ШИРИНА ПО НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ГУСЕНИЦ | 4965 мм |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

| РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ (РАБОЧАЯ ЗОНА) СТРЕЛА 5300 мм РУКОЯТЬ 3800 мм |
| --- |
| A: | МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ | 12400 мм |
| B: | МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ | 8790 мм |
| C: | МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 3650 мм |
| D: | МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ | 11400 мм |
| E: | МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 11020 мм |
| F: | МАКС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 4630 мм |
| G: | МИН. РАДИУС КОПАНИЯ | 6320 мм |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-10390 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | ДЛЯ ФИЛЬТРА |
| 07950-80002 | ШПРИЦ МАСЛЯНЫЙ | 1 |  |
| 07950-90403 | КАРТРИДЖ | 1 |  |
| 07951-11400 | НАКОНЕЧНИК | 1 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 207-26-31220 | ТРУБКА | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА С КЛЮЧАМИ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6162-13-8812 | ПРОКЛАДКА | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| 600-211-1231 | КАРТРИДЖ | 2 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 600-311-8293 | КАРТРИДЖ | 3 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 600-411-1171 | КАРТРИДЖ | 1 | ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ |
| 04122-22569 | РЕМЕНЬ | 1 | РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 04120-21933 | РЕМЕНЬ | 1 | РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА |
| 07063-01383 | ЭЛЕМЕНТ | 2 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |
| 07000-15210 | УПЛ.КОЛЬЦО | 2 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |
| 21N-60-12210 | ФИЛЬТР | 1 | Для гидравлики, слив |
| 421-16-11410 | ФИЛЬТР | 1 | УПРАВЛЕНИЯ |
| 07002-03034 | УПЛ.КОЛЬЦО | 4 | ЗАГЛУШКИ СЛИВА БОРТОВЫХ РЕДУКТОРОВ И ПРОБКИ УРОВНЯ |
| 07002-32434 | УПЛ.КОЛЬЦО | 1 | Р.Т.О. ЗАГЛУШКА СЛИВА |
| 07020-00000 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТИНГ | 4 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1100-6

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

СТРЕЛА 9100 мм

ЕМКОСТЬ КОВША 5.0 м3 (SAE)

700 мм БАШМАКИ С ДВОЙНЫМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ

РУКОЯТЬ 3400 мм

А: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА

В: ВЫСОТА ДО МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ КОВША

Cf^ РАСЧЕТ СПЕРЕДИ

Cs: РАСЧЕТ СБОКУ

(: РАСЧЕТ ПРИ МАКС. ТОЧКЕ ДОСТИЖЕНИЯ

* НАГРУЗКА ЛИМИТИРОВАНА ЕМКОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, А НЕ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПРОКИДЫВАНИЯ МАШИНЫ. РАСЧЕТЫ ОСНОВАНЫ НА СТАНДАРТАХ SAE No J1097. РАСЧИТАННАЯ НАГРУЗКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 87% ЕМКОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ 75% НАГРУЗКИ ОПРОКИДЫВАНИЯ.