KOMATSU

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PC200-6 EXCEL

с 1,05 m³ (SAE) ковшом,

стрелой 5700мм, рукоятью

2410мм,cтальной кабиной,

башмаком с тройным

грунтозацепом и шириной

600мм

для работы

при температуре –20ºС +50ºС

(Спецификация может быть изменена  без предварительного  уведомления)

KOMATSU PC200-6-EXCEL

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

# Спецификация

| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС ............. | 19080 кг |
| --- | --- |
| Включая смазку, полностью заправленный топливный бак, гидравлический бак, вес оператора и |
| Стрелу: 5700 мм ( 18’8”) цельная |
| Рукоять: 2410 мм ( 7’11”) |
| Ковш: с шапкой SAE,1,05 м3 (1,37 куб. ярдов)обратная лопата. |
| Башмак: 600 мм (24”) Тройной грунтозацеп. |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ |  |
| SAE J1349 ........................ | 96 кВт (128 ЛС)/ 2000 об/мин |
| DIN 6270.......................... | 96 кВт (130 PS)/2000 об/мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| SAE, с шапкой .................... | 1,05 м3 (1,37 куб. ярдов) |
| CECE, с шапкой ................... | 0,90 м3 (1,18 куб. ярдов) |
| ШИРИНА КОВША |  |
| Без бокорезов .................... | 1330 мм (52.4”) |
| С бокорезами ..................... | 1435 мм (56.5”) |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ ..................... | 5700 мм (18’8”) |
| ДЛИНА РУКОЯТИ .................... | 2410 мм (7’11”) |
| УСИЛИЕ РЕЗАНИЯ |  |
| На ковше ......................... | 12700 кг-сила |
| На рукояти ....................... | 10000 кг-сила |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Изготовитель ..................... | Комацу |
| Модель ........................... | S6D102E-1-A |
| Система охлаждения ............... | Водяное охлаждение |
| Воздушная система ................ | С турбонаддувом |
| Кол-во цилиндров ................. | 6 |
| Диаметр поршня ................... | 102 мм (4.02”) |
| Ход поршня ....................... | 120 мм (4.72”) |
| Рабочий объем .................... | 5.883 л (359 дюйм3) |
| Исполнение : |  |
| Макс. крутящий момент ........ | 545 Н(м (55.6 кг-сила(м/402 футофунта) |
| Обороты двигателя при макс. крутящем моменте ............. | 1350 об/мин |
| Топливная система: |  |
| Топливо ...................... | Дизельное топливо ASTM по спецификации D975-60T No.2D |
| Метод впрыска ................ | Непосредственного впрыска. |
| Тип регулятора ............... | Механический,всережимный |
| Система смазки: |  |
| Способ смазки ................ | Принудительная смазка |
| Масляный насос ............... | Трохоидный насос |
| Тип фильтра .................. | Полнопоточный |
| Метод охлаждения ............. | Водяное охлаждение |

| Метод охлаждения .................... | Принудительная циркуляция посредством центробежного водяного насоса |
| --- | --- |
| Тип вентилятора ..................... | Всасывающий тип |
| Тип очистки воздуха ................. | Сухой тип с автоматическим методом удаления пыли и индикатором запыленности. |
| Система запуска: |  |
| Метод запуска ................... | Электростартер |
| Напряжение электростартер... .. | 24 V |
| Мощность электростартера......... | 4.5 кВт |
| Напряжение генератора .. | 24 V |
| Ток генератора ............. | 35 А |
| Аккумуляторы .................... | 2 х 12 V/ 110 Ah |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |  |
| Тип ............................. | Система HydrauMind |
| Основной насос |  |
| Тип ........................... | Аксиально-поршневой насос переменной производительности |
| Количество насосов ............ | 2 |
| Макс. производительность ...... | 412 л/мин (108 галлонов США/мин) |
| Настройка предохранительных клапанов |  |
| Контур рабочего оборудования .. | 31.9 Мпа (325 кг-сила/см2/4,620 ПСИ) |
| Контур системы передвижения ... | 31.9 Мпа (325 кг-сила/см2/4,620 ПСИ) |
| Контур системы поворота ....... | 27.5 Мпа (280 кг-сила/см2/3,980 ПСИ) |
| Контур системы управления ..... | 3.2 Мпа ( 33 кг-сила/см2/ 470 ПСИ) |
| Контрольный клапан |  |
| Тип ........................... | 6 золотниковый тип х 1 |
| Гидравлический мотор |  |
| Передвижения .................. | Аксиально-поршневой тип х 2 |
| Поворота ...................... | Аксиально-поршневой тип х 1 |
| Количество цилиндров х ход х диаметр поршня |
| Стрела ........................ | 2 - 120 мм х 1285 мм х 85 мм (4.7” х 50.6” х 3.3”) |
| Рукоять ....................... | 1 - 135 мм х 1490 мм х 95 мм (5.3” х 58.7” х 3.7”) |
| Ковш .......................... | 1 - 115 мм х 1120 мм х 80 мм (4.5” х 44.1” х 3.2”) |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА: |  |
| Тип ............................. | Всепогодный, закрытый тип. |
| УПРАВЛЕНИЕ: |  |
| Тип ............................. | Управление стрелой, рукоятью, ковшом и поворотом посредством двух рычагов |
| УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ МАШИНЫ: |  |
| Тип ............................. | Два рычага |
| ПРИВОД: |  |
| Тип привода ..................... | Гидростатический |
| Редуктор ........................ | Двухступенчатый, планетарный редуктор |
| Макс. тяговое усилие ............ | 159 кН (16200 кг-сила/35,710 фунтов) |
| Макс. скорость передвижения ..... | 3.8 км/ч (2.4 мили в час) |
| Преодолеваемый угол ............. | 70% (35 градусов) |

| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: |  |
| --- | --- |
| Передвижение |  |
| Тип тормоза ................... | Многодисковый,замкнутого,мокрого типа,c гидравлическим замком. |
| Стояночный тормоз ............. | Мокрого типа, многодисковый тормоз |
| Система поворота |  |
| Тип тормоза ................... | С гидравлическим замком |
| Удерживающий тормоз | Мокрого типа, многодисковый тормоз |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| Тип ............................. | Гусеничный, тракторный тип |
| Нижняя центральная рама ....... | Х-образная рама |
| Рама гусеничной тележки ....... | Коробчатого типа |
| Уплотнение гусениц ............ | Уплотненный тип |
| Регулировка натяжения гусениц . | Гидравлический тип |
| Уплотнение катков ............. | Плавающий,уплотненный тип. |
| Башмаки |  |
| Тип ........................ | С тремя грунтозацепами. |
| Количество башмаков ........ | 45 с каждой стороны |
| Количество катков |  |
| Поддерживающие катки ....... | 2 с каждой стороны |
| Опорные катки .............. | 7 с каждой стороны |
| Удельное давление на грунт ...... | 0.40 кг-сила/см2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА |  |
| Метод привода ................... | Гидростатический |
| Редуктор ........................ | Двухступенчатый, планетарный |
| Поворотный круг ................. | Однорядный, шариконаборный тип |
| Скорость поворота ............... | 12.4 об/мин |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ |  |
| Топливный бак ................... | 340.0 л (89.8 галлонов США) |
| Радиатор ........................ | 22.2 л ( 5.9 галлонов США) |
| Двигатель ....................... | 24.0 л ( 6.3 галлонов США) |
| Бортовой редуктор, с каждой стороны ......................... | 4.2 л ( 1.1 галлонов США) |
| Редуктор поворота................ | 5.5 л ( 1.5 галлонов США) |
| Гидравлическая система .......... | 166.0 л (43.9 галлонов США) |

KOMATSU PC200-6-EXCEL

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |  |
| --- | --- |
| 5700 мм (18’8) СТРЕЛА |  |
| 2410 мм (7’11) РУКОЯТЬ |  |
| А: Общая длина ............................ | 9425 мм |
| В: Общая ширина ........................... | 2750 мм |
| С: До верхней точки стрелы ................ | 2970 мм |
| D : До верхней точки кабины ................ | 2905 мм |
| E: От поверхности земли до контрольного груза .................................. | 1085 мм |
| F: Мин. клиренс ........................... | 440 мм |
| G: Радиус поворота задней части ........... | 2750 мм |
| H: Опорная длина .......................... | 3270 мм |
| I: Длина гусеницы ......................... | 4080 мм |
| J: Колея .................................. | 2200 мм |
| K: Ширина гусеничной части ................ | 2800 мм |
| L: Ширина башмака ......................... | 600 мм |
| M: Высота грунтозацепа .................... | 26 мм |
| N: Высота до верхней площадки ... | 2020 мм |
| O: Высота до капота двигателя ... | 2255 мм |
| P: Ширина поворотной части ................ | 2710 мм |
| Q: Расстояние от центра.поворота до мах выступающей задней части . | 2740 мм |
| R: Длина нижней части при опущенном оборудовании (транспортный размер) ..... | 4830 мм |

KOMATSU PC200-6-EXCEL

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН |  |
| --- | --- |
| 5700 мм СТРЕЛА |  |
| 2410 мм РУКОЯТЬ |  |
| А: Макс. высота копания ................... | 9050 мм |
| В: Макс. высота разгрузки ................. | 6255 мм |
| С: Макс. глубина копания .................. | 6095 мм |
| D : Макс. глубина копания вертикальной стены | 5315 мм |
| E: Макс. глубина копания горизонтальной площадки 8’размера ................... | 5840 мм |
| F: Макс радиус копания .................... | 9205 мм |
| G: Макс. радиус копания на уровне грунта .. | 9395 мм |
| H: Мин. радиус поворота ................... | 3630 мм |
| I: Макс. высота при мин. радиусе поворота | 7570 мм |

KOMATSU PC200-6-EXCEL

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| NO. ЧАСТИ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | 1 |  |
|  | КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |

СПЕЦИФИКАЦИЯ NO. Х21PS96015

PC200 EXCEL

KOMATSU PC200-6-EXCEL

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА

| NO. ЧАСТИ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | Для фильтра |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-10390 | МОНТАЖКА | 1 |  |
| 07950-10450 | НАСОС СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 07951-11400 | УДЛИНИТЕЛЬ | 1 |  |
| 07950-90403 | ДОПОЛНИТ. ПАТРОН СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 09002-01417 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-03032 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09056-04613 | СУМКА | 1 |  |

СПЕЦИФИКАЦИЯ NO. Х21PS96015

PC200 EXCEL -8m

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР KOMATSU PC200-6 EXCEL

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| NO. ЧАСТИ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6732-11-8180 | ПРОКЛАДКА | 6 | Для клапанной крышки головки цилиндра |
| 6732-11-8210 | ПРОСТАВКА | 6 | Для клапанной крышки головки цилиндра |
| 6735-51-5140 | ФИЛЬТР | 1 | Для масляной системы двигателя |
| 6732-71-6110 | ФИЛЬТР | 1 | Для топливной системы двиг-я. |
| 04121-21744 | РЕМЕНЬ | 1 | Для привода вентилятора |
| 6732-81-3380 | РЕМЕНЬ | 1 | Для привода генератора |
| 20Y -60-21510 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Для гидравлической системы. |
| 07000-05180 | О-КОЛЬЦО | 2 | Для фильтра гидравлики и сетчатого фильтра |
| 07002-12434 | О-КОЛЬЦО | 3 | Для заправочной и спускной пробки бортового редуктора, и гидробака |
| 07002-11223 | О-КОЛЬЦО | 1 | Для контрольной пробки картера маховика,демпфера. |
| 07020-00000 | МАСЛЕНКА | 4 |  |
| 07020-00675 | МАСЛЕНКА | 4 |  |
| 07020-00900 | МАСЛЕНКА | 4 |  |
| 20Y -98-21160 | ПЕРЕЧЕНЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ | 1 |  |
| 09059-00800 | ЯЩИК ДЛЯ ЗАП.ЧАСТЕЙ | 1 |  |

СПЕЦИФИКАЦИЯ NO. Х21PS96015 PC200 EXCEL -9m

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР KOMATSU PC200-6 EXCEL

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

- 5700 мм (18’8) 		- Стрела

- 1,05 м3 (1,37 куб. ярдов)- Ковш с шапкой, SAE

- 600 мм (24) 			- Ширина башмака с тройным грунтозацепом

L : Длина рукояти - 2410 мм

A: Радиус поворота

B: Высота крюка ковша.

Cf: Продольная

Cs: Боковая

: На максимальном радиусе

|  | ед. измерения кг - фунты |
| --- | --- |
| A | МАКС. | 7,6 м 25 фт | 6.1 м 20 фт | 4.6м 15 фт | 3.0м 10фт | 1.5м 5фт |
| В | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs |
| 7,6 м 25 фт | *2650 5,800 | *2650 5,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 м 20фт | *2500 5,600 | 2450 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 м 15 фт | *2550 5,600 | 2100 4,600 | *4050 8,900 | 2400 5,300 | *4200 9,250 | 3550 7,800 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 м 10 фт | *2650 5,600 | 1850 4,100 | 3800 8,400 | 2300 5,000 | *5100 11,300 | 3300 7,350 | *6450 14,200 | 5250 11,500 | *10050 22,200 | *10050 22,200 |  |  |
| 1.5 м 5фт | *2900 6,400 | 1750 3,850 | 3700 8,150 | 2150 4,750 | 5300 11,700 | 3100 6,850 | *8350 18.400 | 4750 10.500 | *5700 12,550 | *5700 12.550 |  |  |
| 0 м 0 фт | 2950 6,500 | 1800 3,900 | 3600 7,900 | 2100 4,600 | 5100 11,300 | 2950 6,450 | 8050 17,800 | 4500 9,900 | *6550 14,400 | *6550 14,400 |  |  |
| -1.5 м -5 фт | 3200 7,050 | 1950 4,300 | 3450 7,600 | 2050 4,500 | 4950 10,900 | 2850 6,300 | 7900 17,400 | 4350 9,600 | *9550 21,100 | 8750 19,300 | *5750 12.700 | *5750 12,700 |
| -3,0 м 10 фт | 3850 8,400 | 2300 5,100 |  |  | 4950 10,900 | 2850 6,300 | 7900 17,400 | 4400 9,700 | *14100 31,100 | 8900 19,600 | *9250 20,400 | *9250 20,400 |
| -4.6м -15 фт | 5500 12,100 | 3350 7,400 |  |  |  |  | 8400 18,500 | 4550 10,000 | *13150 29,000 | 9200 20,300 |  |  |

* Нагрузка ограничивается больше возможностями гидравлической системы, чем обычной работой. Данные значения основаны на SAE стандарте No J1097. Номинальные нагрузки не превышают 87% от мощности гидравлической системы или 75% от обычной работы.

(Спецификации могут изменяться без уведомления).

СПЕЦИФИКАЦИЯ NO. Х21PS96015 PC200 EXCEL

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА

СВЕРХДЛИННАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для серии экскаваторов

от PС200 до PC400LC

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА PC200-6

СВЕРХДЛИННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

| Рабочий диапазон | Размеры |
| --- | --- |

Спецификация

| Модель | JSLF 20S50 |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Используемая базовая машина |  | PC200-6 |
| Вес рабочего оборудования | кг (фунты) | 3630 (8.003) |
| Объем ковша (с шапкой CECE) | м3 (куб. ярды) | 0.35.(0.48) |
| Рабочий диапазон |
| А: Макс. высота копания | мм (фдюймы) | 12510 (41'1'') |
| В: Макс. высота разгрузки | мм (фдюймы) | 10340 (33'11'') |
| С: Макс. глубина копания | мм (фдюймы) | 11340 (37'2'') |
| D: Макс. радиус копания | мм (фдюймы) | 15100 (49’6'') |
| E: Радиус поворота задней части | мм (фдюймы) | 2750 (9') |
| F: Макс. глубина копания, угол наклона 35о | мм (фдюймы) | 7070 (23'2'') |
| G: Макс. радиус копания, угол наклона 35о | мм (фдюймы) | 12170 (39'11'') |
| Размеры |
| H: Расстояние от центра поворота до передней части | мм (фдюймы)) | 9060 (29'9") |
| I: Расстояние от центра поворота до задней части | мм (фдюймы)) | 2740 (9') |
| J: Общая высота | мм (фдюймы) | 2980 (9'9'') |
| K: Общая ширина | мм (фдюймы) | 2780 (9'1") |
| L: Ширина башмака | мм (фдюймы) | 600(2') |
| Вес дополнительного контргруза | Нет необходимомти |
| Модель машины, использующей рычажный механизм навески ковша |  | "PC120 |
| Удельный вес грунта, подходящий для земляных работ | тонн/м3 (фунт/ярд3) | 1.1 мах |

Примечания

- Данное навесное оборудование применяется только для работы в облегченном режиме. Обычная экскавация, любые повороты с боковой нагрузкой и т.д. строго запрещены.

- Данные, представленные в спецификации, основываются на  фактическом опыте, но по желанию заказчика могут быть внесены изменения в отношении конструкции и производства.

- По причине транспортных ограничений оборудование должно быть демонтировано на несколько блоков

- Любое увеличение противовеса потребует усиления вращающейся рамы - Связывайтесь с дистрибьютором «Комацу».

- * : Без веса ковша, оси стрелы, и пальца цилиндра стрелы.

- ** : Усиленный рычажный механизм для РС120.

Материалы и спецификация могут быть изменены без уведомления