Приложение №               к

Контракту №

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР

D275A-2

C ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМ ОТВАЛОМ

ГИГАНТСКИМ РЫХЛИТЕЛЕМ

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

КОЗЫРЬКОМ ТИПА ROPS

для работы при температуре окружающего воздуха

от -50ОС до +40ОС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Эксплуатационный вес | 38,520 кг |
| --- | --- |

Мощность на маховике  SAE J1349

DIN (6270)

405 л/с

410 PS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость перемещения:

Вперед 1-ая

2-ая

3-ья

Назад   1-ая

2-ая

3-ья

3.8 км/ч

6.7 км/ч

11.8 км/ч

4.9 км/ч

8.7 км/ч

| 14.9 км/ч |
| --- |
| Тяговое усилие: |
|  | Тяговое усилие см. в приложении к спецификации |

Радиус поворота

|  | 3.9 м |
| --- | --- |

РАЗМЕРЫ:

|  | Общая длина | 5,445 мм |
| --- | --- | --- |
| Общая ширина | 2,935 мм |
| Общая высота |
|  | до кромки выхлопной трубы | 3,875 мм |

до самой верхней точки без учета выхлопной

трубы и сиденья оператора

| 2,880 мм |
| --- |
| Ширина колеи | 2,260 мм |
| Длина опорной поверхности гусеницы | 3,450 мм |
| Площадь опорной поверхности | 42,090 см2 |
| Давление на грунт | 0.92 кг/см2 |
| Дорожный просвет | 507 мм |

ДВИГАТЕЛЬ

|  | Модель | KOMATSU S6D170 |
| --- | --- | --- |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров, диаметр цилиндра х ход поршня | 6 цилиндров, 170 мм х 170 мм |
| Рабочий объём двигателя | 23.15 литра |
| Тех. характеристика: |
|  | Номинальные обороты двигателя | 1,800 об/мин |
| Мощность на маховике (SAE) | 301кВт/405л/с/1800 RPM |
| Макс. крутящий момент | 212 кг.м/1300 об/мин |

Топливная система:

Дизельное топливо

Регулятор

Дизельное топливо ASTM спецификации D975060T No.2D

Всережимный механический регулятор

Система смазки:

Метод смазки

Фильтры

Масляный охладитель

Принудительная смазка шестеренчатым насосом

Полнопоточного типа

| Водяного охлаждения |
| --- |
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция водяным насосом циркулярного типа, обратный вентилятор |
| Воздухоочиститетель | Воздухоочиститель сухого типа с элементом безопасности и пылевым индикатором |

Метод запуска двигателя

Пусковой двигатель

Электрические пусковые двигатели

| 24 В, 22 кВт (11 кВт х 2) |
| --- |
| Генератор | 24 В, 50А |
| Аккумуляторные батареи |

24 В (12 В х 4)/ - 200А/ч

| Вспомогательные средства запуска: |
| --- |
|  | Подогреватель системы охлаждения |

Электрического типа,

230В, 4кВт Х 1, 230В, 1.5кВт Х 1

Подогреватель масляного поддона

Электрического типа, 230В,

| 600Вт Х 2 |
| --- |
| Обогреватель батарей | Обогрев горячим воздухом (ящик АКБ) |
| Боковые крышки двигателя | Закрытого типа |
| Предпусковой подогреватель системы охлаждения | Реактивного типа, 50,000ккал/час |
| Заправка топливной системы | Автоматическая заправка |
| Система забора воздуха | Забор из отсека двигателя |
| Жалюзи радиатора | Металлического типа |
| Шторки отсека двигателя | Матерчатого типа |

СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ:

|  | Демпфер | Смазываемый резиновый демпфер |
| --- | --- | --- |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |

Тип

3-элементный, одноступенчатый, однофазный

Метод охлаждения

Водяное охлаждение

ТРАНСМИССИЯ:

|  | Тип | Постоянного зацепления, многодисковое, планетарного типа с гидроприводом и принудительной смазкой |
| --- | --- | --- |
| Коробка передач |

3 скорости вперед и 3 скорости назад

| Коническая передача | Передача со спиральными зубьями, смазка разбрызгиванием |
| --- | --- |
| Система управления: |
|  | Муфта поворота | Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, ручным управлением, взаимосвязана с тормозом управления |
| Тормоз муфты поворота | Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, ножным управлением |
| Рабочий тормоз | Тороз мыфты поворота используется в качестве рабочего тормоза, ножное управление |
| Конечная передача | Одноступенчатая со спиральными зубьями и одноступенчатая планетарная, смазка разбрызгиванием |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |
|  | Подвеска | С балансирным брусом и опорной осью |
| Число катков: |
|  | Поддерживающие | по 2 с каждой стороны |
| Опорные | по 8 с каждой стороны |
| Гусеничная цепь: |
|  | Тип | В сборе с башмаками, смазанные гусеничные звенья |
| Башмаки: |
|  | Тип | С одним грунтозацепом, для экстремальных условий эксплуатации |
| Высота грунтозацепа | 93 мм |
| Число башмаков | по 39 с каждой стороны |
| Шаг звена цепи | 260.35 мм |
|  | Стандартная ширина башмака |

710 мм

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ:

Спецификация

| Дозаправка |
| --- |
| Система охлаждения | 136 л | 136 л |
| Топливный бак | 840 л | 840 л |
| Масляный картер двигателя | 58 л | 51 л |
| Демпфер | 2.1 л | 2.1 л |

Гидротрансформатор

трансмиссия

картер конической передачи

| картер механизма управления | 170 л | 120 л |
| --- | --- | --- |
| Картер конечной передачи (с каждой стороны) | 43 л | 43 л |
| ДРУГОЕ: |

Материалы и компоненты для экстремально холодных температур.

Защита от вандализма топливного бака, гидробака и радиатора.

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D275A-2

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ИНТРУМЕНТА

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 |

8 х 10, 12 х 14, 13 х 17,

| 19 х 22, 24 х 27, 30 х 32 |
| --- |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 | 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |
|  | 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |
|  | 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |
|  | 07952-80002 | ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ | 1 |
|  | 07951-11400 | НАКОНЕЧНИК | 1 |
|  | 09055-10390 | УДЛИНИТЕЛЬ | 1 |
|  | 09002-03641 | КЛЮЧ | 1 | 36 х 41 |
| 09002-04600 | КЛЮЧ | 1 | 46 |
| 07950-90403 | ПАТРОН К ШПРИЦУ | 1 |
|  | 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | Для фильтров |
| 09054-00009 | ЩУП | 1 |
|  | 09056-05513 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | 1 |
|  | 195-60-19300 | ШЛАНГ В СБОРЕ | 1 |

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D275A-2

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 07063-01100 | ЭЛЕМЕНТ | 3 | Фильтр трансмиссии, управления и гидросистемы |
| 07000-45155 | О-КОЛЬЦО | 2 | Для фильтра трансмиссии и управления |
| 07000-45180 | О-КОЛЬЦО | 1 | Для гидросистемы |
| 07002-43634 | О-КОЛЬЦО | 6 | Для картера конечной передачи (слив) |
| 07020-00000 | ФИТИНГ | 4 |
|  | 6162-13-8810 | ПРОКЛАДКА | 6 | Головки цилиндров |
| 04122-32577 | РЕМЕНЬ | 1 | Ремень вентилятора |
| 04120-31933 | РЕМЕНЬ | 1 | Ремень генератора |
| 600-411-1590 | КАРТРИДЖ | 1 | Коррозионный фильтр |
| 600-311-8282 | КАРТРИДЖ | 2 | Топливный фильтр |
| 600-211-1290 | КАРТРИДЖ | 2 | Масляный фильтр двигателя |
| 09059-00800 | Ящик для запчастей | 1 |
|  | 195-98-22890 | НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 | Для подогревателя охлаждающей жидкости |
| 09460-00005 | ЗАМОК | 1 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D275A-2

МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| (дополнительно к массе самого трактора) | 6,980 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |
|  | Длина (дополнительно к длине самого трактора) | 1,640 мм |
| Ширина | 4,300 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.17 кг/см2 |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |
|  | Тип | Полусферический отвал с гидроприводом |
| Отвал |
|  | Объем отвала (SAE) | 12.8 м3 |
| Тип | С толкающим брусом |
| Ширина | 4,300 мм |
| Высота | 1,910 мм |
| Угол резания | 52о |
| Максимальный подъем отвала над поверхностью | 1,505 мм |
| Максимальное опускание отвала ниже поверхности | 660 мм |
| Максимальный наклон | 1,025 мм |
|  | МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: |
|  | Масса | 30кг |
| Максимальное давление масла | 210 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |
|  | Тип | Шестеренчатый |
| Производительность | 288 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение | Сзади, с правой стороны двигателя |
| Контрольный клапан: |
|  | Тип | Золотниковый |
| Положения |
|  | Подъема | Подъем, Удержание, Опускание, Плавающее |
| Гидравлический цилиндр |
|  | Тип | Двойного действия, поршневой |
| Число цилиндров - ход |
|  | Цилиндр подъема | 2 - 130 мм |
| Цилиндр наклона | 1 - 200 мм |
| Перекоса | Вправо, Удержание, Влево |
| Гидравлический бак: |
|  | Тип | Оборудован, установленным снаружи контрольным клапаном |
| Расположение | Справа от сиденья машиниста |
| Фильтр | Полнопоточный |
| Гидравлическое масло | 95 л |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ГИГАНТСКИЙ РЫХЛИТЕЛЬ БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D275A-2

(С переменным углом рыхления)

МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| (дополнительно к массе самого трактора) | 3,810 кг |
| --- | --- |
|  | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |
|  | Длина (дополнительно к длине самого трактора) | 2,315 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.09 кг/см2 |
|  | РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |
|  | Тип | С переменным углом рыхления |
| Ширина балки | 1,367 мм |
| Зубья: |
|  | Число зубьев | 1 |
| Наконечник зуба | Съемный |
| Угол рыхления | 52.7о, стандартный (на рыхлителе безступенчатое регулирование в пределах от 39.7о до 62.2о) |
| Глубина рыхления | Регулируется на 3 положения |
| Максимальная глубина рыхления | 1,300 мм |
| Максимальная высота подъема зуба | 870 мм |
| Гидравлический цилиндр: |
|  | Тип | Поршневой, двухстороннего действия |
| Число цилиндров - ход: |
|  | Цилиндр подъема | 2 - 200 мм |
| Цилиндр наклона | 2 - 200 мм |
|  | МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: |
| Максимальное давление масла | 210 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |
|  | Тип | Шестеренчатый |
| Производительность | 288 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение | Сзади, с праой стороны двигателя |
| Контрольный клапан: |
|  | Тип | Золотниковый |
| Рабочее положение: |
|  | Золотник подъема | Подъем, Удержание, Опускание |
| Золотник наклона | Угол рыхления увеличить, Удержание, Угол рыхления уменьшить |

Примечание: золотники подъема и наклона переключаемые селекторным клапаном

|  | Гидробак: |
| --- | --- |
|  | Тип | Оборудован установленным снаружи контрольным клапаном |
| Расположение | Справа от сиденья машиниста |
| Фильтр | Полнопоточный |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАВЕС ТИПА ROPS БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D275A-2

МАССА ОБОРУДОВАНИЯ

| (дополнительно к массе самого трактора) | 580 кг |
| --- | --- |
|  | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |

Давление на грунт

(дополнительно к давлению самого трактора)

| 0.01 кг/см2 |
| --- |
|  | НАВЕС ТИПА ROPS |
| Тип | 2-х опорный |
| Вес | 580 кг |
| Длина | 1,295 мм |
| Ширина | 1,695 мм |
| Поверхность навеса | 1.92 м2 |
| Толщина плиты навеса | 4.5 мм |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА КАБИНУ БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D275A-2

МАССА ОБОРУДОВАНИЯ

| (дополнительно к массе самого трактора) | 500 кг |
| --- | --- |
|  | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |

Давление на грунт

(дополнительно к давлению самого трактора)

| 0.01 кг/см2 |
| --- |
|  | СТАЛЬНАЯ КАБИНА |
| Тип | Всесезонная, герметическая |
| Вес | 500 кг |
| Длина | 1,685 мм |
| Ширина | 1,710 мм |
| Высота: |
|  | Высота от уровня мата (внутри) | 1,560 мм |
|  | СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |
| Стеклоочиститель | 4 шт, переднее, заднее стекло, правая, левая двери |
| Омыватель стекла | 4 |
| Лампа освещения | 1 |
| Зеркало заднего вида | 1 |
| Прикуриватель | 1 |
| Пепельница | 1 |
| Мат на пол | 1 |
| Крючок для одежды | 1 |
| Обогреватель кабины | 4,000ккал/ч Х 3 |
|  | ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |
|  | Инспекционное освещение | 1 |
| Огнетушитель | 1 |
| Аптечка | 1 |
| Бутылка для воды | 1 |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D275A-2

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |