СПЕЦИФИКАЦИЯ КОВША УСИЛЕННОГО ТИПА 1,8 М3  ДЛЯ KOMATSU PC400-6 EXCEL

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС К СТАНДАРТНОЙ МАШИНЕ*: | +400 кг |
| --- | --- |
| УСИЛИЕ КОПАНИЯ | 224 Кн (22900 кг) |
| ПАРАМЕТРЫ КОВША: |  |
| Емкость: |  |
| SAE с шапкой | 1,8 м3 |
| CECE с шапкой | 1,6 м3 |
| Геометрическая | 1,3 м3 |
| Вес**: |  |
| Без бокорезов | 1645 кг |
| С бокорезами | 1705 кг |
| Ширина: |  |
| Без бокорезов | 1425 мм |
| С бокорезами | 1575 мм |
| Радиус поворота вокруг пальца | 1850 мм |
| Вес зубьев | 55 кг |
| Кол-во зубьев | 5 |
| Возможность установки бокорезов | Да |
| Реверсивность ковша | Да |
| *: спецификация стандартной машины - полный топливный бак, смазочные материалы, охлаждающая жидкость, гидравлическое масло и оборудование: 7060-мм односекционная стрела, 3380-мм рукоять, ковш 1,8 м3 SAE с шапкой и 600-мм гусеницы с тройным грунтозацепом. **: включая вес зубьев. |