БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ D65Е-12

C ПРЯМЫМ ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ

# МНОГОЗУБЫМ РЫХЛИТЕЛЕМ

КАБИНОЙ ROPS

510 ММ БАШМАКАМИ

ВОЗДУШНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ

для работы при температуре окружающего воздуха

от -40ОС до +40ОС

ТРАКТОР КОМАЦУ D65E-12

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Эксплуатационный вес ……………………………………… | 14870 кг |
| --- | --- |
| Мощность на маховике: SAE J1349 …………………………………………………… DIN ……………………………………………………………. | 135 КВТ ( 180 л.с. ) 135 КВТ ( 183 PS ) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| Тяговое усилие: Тяговое усилие приведено на прилагаемой диаграмме в зависимости от скорости |
| Скорость перемещения: Вперед 1-ая ………………………………………………….. 2-ая ………………………………………………….. 3-ья ………………………………………………….. Назад 1-ая …………………………………………………... 2-ая ………………………………………………….. 3-ья ………………………………………………….. | 3.9 км/ч 6.8 км/ч 10.6 км/ч 5.0 км/ч 8.6 км/ч 13.4 км/ч |
| Радиус поворота ……………………………………………… | 3.2 м |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая длина ……………………………………………….. | 4365 мм |
| Общая ширина ……………………………………………… | 2390 мм |
| Общая высота: |  |
| до кромки выхлопной трубы ………………………….. | 2980 мм |
| до самой верхней точки без учета выхлопной трубы (верх сиденья оператора) ……………………. | 2330 мм |
| Ширина колеи ………………………………………………. | 1800 мм |
| Длина опорной поверхности гусеницы ………………… | 2675 мм |
| Площадь опорной поверхности …………………………. | 27285 см2 |
| Давление на грунт …………………………………………. | 0.54 кг/см2 / 7.68 PSI ( 53.0 КПа ) |
| Дорожный просвет …………………………………………. | 400 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель ……………………………………………………….. | KOMATSU 6D125E-2 |
| Тип …………………………………………………………….. | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива |
| Кол-во цилиндр. - диаметр цилиндра х ход поршня …. | 6 - 125 мм х 150мм |
| Рабочий объём двигателя ………………………………… | 11.04 литра |
| Тех. характеристика: |  |
| Номинальные обороты двигателя ……………………... | 1950 об/мин |
| Макс. крутящий момент ………………………………….. | 799 Н.м (81.5 кг.м) при 1100 об/мин |

| Топливная система: Дизельное топливо …………………………………………. Регулятор ……………………………………………………... | Дизельное топливо ASTM спецификации D975-60T No.2D Всережимный механический регулятор |
| --- | --- |
| Система смазки: Метод смазки ………………………………………………… Фильтры ………………………………………………………. Масляный охладитель ……………………………………… | Принудительная смазка шестеренчатым насосом Полнопоточного типа Водяного охлаждения |
| Система охлаждения ………………………………………… | Принудительная циркуляция водяным насосом центрифужного типа |
| Воздухоочиститетель ………………………………………… | Воздухоочиститель сухого типа с автоматическим сбросом пыли и пылевым индикатором |
| Метод запуска двигателя ……………………………………. Электростартер ……………………………………………… | Электрический пусковой двигатель 24 В, 11 КВТ |
| Генератор ………………………………………………………. | 24 В, 35А |
| Аккумуляторные батареи ……………………………………. | 24 В (12 В х 2) – 140 А/ч |
| СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ: |  |
| Демпфер ……………………………………………………….. | Мокрый пружинящего типа |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |  |
| Тип ……………………………………………………………. | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Метод охлаждения …………………………………………. | Водяное охлаждение |
| ТРАНСМИССИЯ: |  |
| Тип …………………………………………………………….. | Планетарного типа с многодисковой муфтой, гидроприводом и принудительной смазкой |
| Коробка передач ……………………………………………. | 3 скорости вперед и 3 назад |
| Коническая передача ……………………………………… | Передача со спиральными зубьями |
| Система управления: |  |
| Муфта поворота …………………………………………….. | Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, с однорычажным управлением, взаимосвязана с тормозом управления |
| Тормоз муфты поворота ………………………………….. | Мокрого типа, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением |
| Рабочий тормоз …………………………………………….. | Ножного управления с функциями тормоза муфты поворота |
| Конечная передача …………………………………………… | Прямозубая цилиндрическая и планетарная передача с двойной редукцией |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Подвеска ……………………………………………………... | Независимая с поперечной балансирной балкой |
| Число катков: |  |
| Поддерживающие | по 2 с каждой стороны |
| Опорные | по 7 с каждой стороны |
| Гусеничная цепь: |  |
| Тип …………………………………………………………….. | Смазанная, полностью уплотненная |
| Башмаки: |  |
| Тип …………………………………………………………….. | Сборные с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепа ………………………………………. | 65 мм |
| Число башмаков ……………………………………………. | по 39 с каждой стороны |
| Шаг звена цепи ……………………………………………… | 203.2 мм |
| Стандартная ширина башмака ……………………….. | 510 мм |
| Максимальная ширина башмака …………………….. | 660 мм |
| КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ: |  |
| Расположение ………………………………………………. | Сзади от Р.Т.О. кожуха |
| Частота вращения вала …………………………………… | 2280 об/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Направление вращения …………………………………… | По часовой стрелке (вид со стороны двигателя) |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ: |  |
|  | Объем по паспорту | Объем при перезаправке |
| Система охлаждения ……………………………………… | 56 л | 50 л |
| Топливный бак ……………………………………………… | 410 л | 406 л |
| Масляный картер двигателя ……………………………… | 44 л | 38 л |
| Демпфер ……………………………………………………... | 2.4 л | 2.4 л |
| Гидротрансформатор ) Трансмиссия ) Картер конической передачи ) ………………………… Картер механизма управления) | 75 л | 50 л |
| Картер конечной передачи (с каждой стороны) | 24 л | 24 л |

Дополнительный предпусковой подогреватель жидкости

в системе охлаждения и масляном поддоне жидкости            7500 кКал / час

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: 6D125E-2 | ПРИМЕНЕНИЕ: D65Е-12 | No. |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 125 мм 4.92 дюйма ХОД ПОРШНЯ: 150 мм 5.91 дюйма | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 11.04 л 674 куб. дюйма | ДАТА |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ Х22SP9263 |
| На диаграмме указано: Max. Torque -Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Кривая изменения мощности в зависимости от оборотов двигателя | Fuel Consumption - Потребление топлива в зависимости от оборотов двигателя. Output – Шкала мощности. |

| КОМАЦУ D65E-12 ТРАКТОР |  |
| --- | --- |

| ПРЯМОЙ ПЕРЕКАШИВАЕМЫЙ ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D65Е-12 |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Вес оборудования (дополнительно к весу машины) |  |
| D65E …………………………………………………………. | 2600 кг |
| D65EX ………………………………………………………… | 2720 кг |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине трактора) …………….. | 895 мм |
| Ширина ………………………………………………………. | 3415 мм |
| Давление на грунт (дополнительно) | 0.10 кг/см2 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОТВАЛА: |  |
| Тип ……………………………………………………………. | Прямой с гидравлическим перекосом |
| Вес ……………………………………………………………. | 2000 кг, включая гидроцилиндры |
| Отвал: |  |
| Емкость …………………………………………………….. | 3.89 м3 |
| Система крепления ………………………………………. | На опорных балках |
| Ширина …………………………………………………….. | 3415 мм |
| Высота ……………………………………………………… | 1225 мм |
| Угол врезания …………………………………………….. | 55( |
| Макс. высота подъема над грунтом …………………….. | 1100 мм |
| Макс. опускание ниже уровня грунта …………………… | 450 мм |
| Макс. диапазон регулирования перекоса: |  |
| При болтовом соединении бруса ……………………... | 870 мм |
| При фиксированном типе ………………………………. | 460 мм |
| Гидроцилиндры: |  |
| Тип …………………………………………………………. | Двойного действия поршневого типа |
| Кол-во цилиндров - диаметр: |  |
| Цилиндр подъема ……………………………………. | 2 - 95 мм |
| Цилиндр перекоса …………………………………… | 1 - 140 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСОЕ УПРАВЛЕНИЕ: |  |
| Вес: |  |
| D65E …………………………………………………. | 600 кг |
| D65EX ………………………………………………….. | 720 кг |
| Макс. давление масла ……………………………………. | 210 кг/см2 (2990 PSI) |
| Гидралический насос: |  |
| Тип: |  |
| D65Е …………………………………………………. | Шестеренчатый насос |
| D65ЕX ……………………………………………….. | Плунжерный насос с переменной производительностью |
| Производительность: |  |
| D65Е …………………………………………………. | 225 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| D65ЕX ………………………………………………... | 210 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение ……………………………………………… | С переди от гидротрансформатора |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ……………………………………………………………. | Золотникового типа |
| Положения: |  |
| Подъема …………………………………………………… | Подъем, удерживание, опускание, плавающее состояние |
| Перекоса …………………………………………………… | Направо, удерживание, налево |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип …………………………………………………………… | Оборудован встроенным контрольным клапаном |
| Расположение ……………………………………………… | Справа от сидения водителя |
| Фильтр ………………………………………………………. | Полнопоточного типа |
| Гидравлическое масло ………………………………………. |  |
| По паспорту …………………………………………………. | 95 л |
| При перезаправке …………………………………………. | 55 л |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

| КОМАЦУ D65E/D65EX-12 С ПРЯМЫМ ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ |  | А : Винтовая тяга перекоса = 870 Фиксированная тяга перекоса = 460 |
| --- | --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ  КОЗЫРЬКА ROPS ДЛЯ  БУЛЬДОЗЕРОВ КОМАЦУ D65E -12

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ ……………………………………. (дополнительно к массе самого трактора) | 340 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая высота: D65E, D65EX, D65EX LT …………………………………… D65P, D65PX ………………………………………………… | 3160 мм 3195 мм |
| Давление на грунт: (дополнительно к давлению самого трактора) |  |
| D65E, D65EX, D65EX LT …………………………………… | 0.01 кг/см2 |
| D65P, D65PX ………………………………………………… | 0.005 кг/см2 |
| ЗАЩИТА ROPS: |  |
| Тип ……………………………………………………………….. | 2-х опорная стальная типа ROPS |
| Вес ……………………………………………………………….. | 340 кг |
| Высота от пола до крыши ……………………………………. | 1700 мм |
| Размеры козырька: |  |
| Длина ………………………………………………………….. | 1270 мм |
| Ширина ………………………………………………………... | 1490 мм |
| Площадь ……………………………………………………… | 1.44 м2 |
| Толщина плиты ……………………………………………… | 4.5мм |

Размеры и твердость соответствуют стандартам ROPS ISO 3471, SAE J1040a, SAE J395 и стандартам FOPS ISO 3449.

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА МНОГОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ БУЛЬДОЗЕРОВ

КОМАЦУ D65E-12

| МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ …………………… (дополнительно к массе самого трактора) | 1680 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине самого трактора) ……….. | 1215 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора): |  |
| D65E, D65EX ………………………………………………… | 0.06 кг/см2 |
| D65EX LT ……………………………………………………. | 0.05 кг/см2 |
| РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип ……………………………………………………………….. | Паралеллограмного типа |
| Вес ……………………………………………………………….. | 1610 кг |
| Длина балансира ………………………………………………. | 2170 мм |
| Зубья: |  |
| Число зубьев ………………………………………………….. | 3 |
| Наконечник зуба ……………………………………………… | Съемный |
| Шаг между стойками рахлителя …………………………… | 950 мм |
| Угол рыхления …………………………………………………. | 55о и 45о, регулируется на 2 положения |
| Глубина рыхления …………………………………………….. | Ргулируется на 3 положения |
| Максимальная глубина рыхления ………………………….. | 595 мм |
| Максимальная высота подъема зуба ………………………. | 640 мм |
| Гидравлический цилиндр: |  |
| Тип ……………………………………………………………… | Поршневой, двухстороннего действия |
| Число цилиндров – ход ……………………………………… | 1 - 140 мм |
| МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Вес ………………………………………………………………. | 70 кг |
| Максимальное давление масла …………………………….. | 210 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |  |
| D65E ………………………………………………………. | Шестеренчатый |
| D65EX, D65EX LT ……………………………………….. | Поршневой с переменной производительностью |
| Производительность при номин. оборотах двигателя: |  |
| D65E ………………………………………………………. | 180 л/мин |
| D65EX, D65EX LT ……………………………………….. | 210 л/мин |
| Расположение ………………………………………………… | Сзади двигателя |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ……………………………………………………………… | Золотниковый |
| Рабочее положение …………………………………………. | Подъем, Удержание, Опускание |
| Гидробак: |  |
| Тип ……………………………………………………………… | Оборудован встроенным контрольным клапаном |
| Расположение ………………………………………………… | Справа от сиденья машиниста |
| Фильтр …………………………………………………………. | Полнопоточного типа |
| Емкость гидромасла ………………………………………… | 55 л |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

СПЕЦИФИКАЦИЯ  СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ БУЛЬДОЗЕРОВ

КОМАЦУ D65E -12

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 285 кг |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая высота: |  |
| D65E, D65EX, D65EX LT ………………………………… | 3045 мм |
| D65P, D65PX ……………………………………………… | 3080 мм |
| Давление на грунт: (дополнительно к давлению трактора) |  |
| D65E, D65EX, D65EX LT ………………………………… | 0.01 кг/см2 |
| D65P, D65PX ……………………………………………… | 0.005 кг/см2 |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА: |  |
| Тип ………………………………………………………………. | Всепогодная закрытого типа |
| Вес ………………………………………………………………. | 285 кг |
| Длина …………………………………………………………… | 1765 мм |
| Ширина …………………………………………………………. | 1720 мм |
| Высота: |  |
| Высота кабины ……………………………………………….. | 1625 мм |
| От сиденья оператора до потолка ……………………….. | 1050 мм |
| От пола до потолка ………………………………………….. | 1515 мм |
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Щетка стекла …………………………………………………… | 4, переднееи заднее стекло, правая и левая дверь |
| Омыватель стекла …………………………………………….. | 4, переднееи заднее стекло, правая и левая дверь |
| Внутренняя лампа …………………………………………….. | 1 |
| Прикуриватель ………………………………………………… | 1 |
| Пепельница …………………………………………………….. | 1 |
| Коврик …………………………………………………………… | 1 |
| АМ – радиоприемник …………………………………………. | 1 |
| ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Воздушный кондиционер: |  |
| Охлаждение …………………………………………………… | 3,400 ккал/ч |
| Обогрев ………………………………………………………… | 4,400 ккал/ч |
| Внутреннее зеркало …………………………………………… | 1 |
| Солнцезащитный козырек ……………………………………. | 3, слева, справа и сзади |
| Передние рабочие фары …………………………………….. | 2 |
| Задние рабочие фары ………………………………………… | 2 |
| Автомагнитола с АМ/FM- радиоприемником ……………… | 1 |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ D65E-12

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)