KOMATSU

БУЛЬДОЗЕР D65E-12

С ПРЯМЫМ  ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ

ОТВАЛОМ,

МНОГОЗУБЫМ РЫХЛИТЕЛЕМ,

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ,

подогревателем типа “МИКУНИ”

ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ

ОТ - 40( С ДО + 40(С

(СПЕЦИФИКАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ)

KOMATSU D65E-12- ТРАКТОР

Спецификация

| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС .................. | 14870 кг (32,780 фунтов) |
| --- | --- |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: SAE J1349 ............................. | 135 кВт (180 ЛС) |
| DIN 6270 .............................. | 135 кВт (183 PS) |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тяговое усилие: См. прилагаемую диаграмму рабочих характкристик - Тяговое Усилие в зависимости от Скорости Перемещения: |
| Скорость перемещения: |  |  |
| Вперед | Первая .......... | 3.9 км/ч(2.4. M/ч) |
|  | Вторая .......... | 6.8 км/ч (4.2 M/ч) |
|  | Третья .......... | 10.6 км/ч(6.6 M/ч) |
| Назад | Первая .......... | 5.0 км/ч (3.1 M/ч) |
|  | Вторая .......... | 8.6 км/ч (5.3 M/ч) |
|  | Третья .......... | 13.4 км/ч (8.3 M/ч) |
| Радиус поворота ................... | 3.2 м (10’6") |
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ: |  |
| Габаритная длина .................. | 4365 мм (l4'4") |
| Габаритная ширина ................. | 2390 мм (7'10") |
| Габаритная высота: |  |
| До верха выхлопной трубы ........ До самой высокой точки, без выхлопной трубы ................. | 2980 мм (9’9") 2330 мм (7'8") До верха сиденья оператора |
| Ширина колеи ...................... Длина колеи на грунте ............. Площадь соприкосновения с грунтом.. Давление на грунт ................. Клиренс ........................... | 1880 мм (6'2") 2675 мм (8'9") 27285 см2 (4,230 кв. дюймов) 45.1 кПа(0.46 кг/см2 /6.54 ПСИ) 400 мм (1'4") |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Модель ............................ Тип ............................... Число цилиндров - диаметр и ход поршня ............................ Рабочий объем .................... Рабочие характеристики: Номинальная скорость вращения ... Макс. крутящий момент ........... | Komatsu 6D125E-2 Дизельный двигатель 4-х тактный с водяным охлаждением,непосредственного впрыска с турбонаддувом. 6 - 125 мм x 150 мм (4.92" x 5.91") 11.04 л (674 куб. дюймов) 1950 об/мин 799 N.m(81.5 кг. м/589 футо-фунтов) при двигателе 1100 об/мин |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ X22SP9263 D65-1j |

| Топливная система: |  |
| --- | --- |
| Топливо ................ Регулятор ....................... | Дизельное топливо, ASTM спецификация D975-60T, No.2D Механический,всережимный. |
| Системы смазки: |  |
| Способ смазки ................... | Шестеренчатый насос, принудит. смазка |
| Фильтр .......................... | Полнопоточный |
| Система охлаждения............... | Водяное охлаждение |
| Способ охлаждения............. | Циркуляция под давлением посредством центробежного насоса |
| Воздушный фильтр .................... | Сухой тип с автоматическим удалением пыли и индикатором запыленности. |
| Способ запуска: |  |
| Тип ............................. Электростартер .............. Генератор ....................... Аккумуляторы ................... | Электростартер 24 V, 11 kW 24 V, 35 A 24 V, (12 V x 2) - 170 Ah. |
| ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА: |  |
| Демпфер ......................... | «Мокрый» тип, пружинный, фрикционный |
| Гидротрансформатор: |  |
| Тип ............................. Способ охлаждения ............... | 3-х элементный,однофазный Водяного охлаждения. |
| Передача: |  |

| Тип ............................. ............... Переключение передач ............ Коническая передача ... | Планетарная передача, многодисковое сцепление, с гидроуправлением, принудительной смазкой. 3 скорости вперед и 3 назад Коническое спирально-зубчатое зацепление. |
| --- | --- |
| Система рулевого управления: |  |

| Муфта поворота .................. Тормоз рулевого управления....... Стояночный тормоз ................. Конечная передача ............... | Мокрые, многодисковые бортовые фрикционы, постояннозамкнутого пружинного типа,приводимые в действие ручным рычажным управлением, взаимосвязанным с многодисковыми тормозами, от усилителя гидравлики. Тормоз муфты поворота мокрого, многодискового, постояннозамкнутого пружинного типа,приводится в действие гидравлически. Тормоз муфты поворота выполняет функцию основного тормоза с ножным управлением и гидроусилителем. Конечная передача, двухступенчатый редуктор, с прямозубыми цилиндрическими и планетарными шестернями. |
| --- | --- |

| Ходовая часть: |  |
| --- | --- |
| Подвеска ............................ Число катков: | Независимая с поперечной балансирной балкой. |
| Поддерживающий каток ............ Опорный каток ................... | 2, с каждой стороны 7, с каждой стороны |

| Цепь в сборе: |  |
| --- | --- |
| Тип ............................. | Уплотненный тип |
| Башмак: |  |
| Тип.............................. | В сборе,с одним грунтозацепом |
| Высота башмака .................. | 65 мм (2.6") |
| Количество башмаков ............. | 39, с каждой стороны |
| Шаг звена ....................... | 203.2 мм (8.0") |
| Ширина: |  |
| Стандартная ширина башмака .... | 610 мм (20.1") |
| ОТБОР МОЩНОСТИ: |  |
| Расположение .................. | Сзади от гидротрансформатора |
| Вращение вала ................. | 2280 об/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Направление вращения (со стороны привода)............... | По часовой стрелке |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |
|  | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ | ЗАМЕНЯЕМЫЙ |
| Охлаждающая жидкость...... | 56 Л (14.8 гал. США) | 50 Л (13.2 гал. США) |
| Топливный бак ................. | 340 Л (89.8 гал. США) | 337 Л (89.0 гал. США) |
| Двигатель ..................... | 44 Л (11.6 гал. США) | 38 Л (10.0 гал. США) |
| Демпфер ....................... | 2.4 Л (0.6 гал. США) | 2.4 Л (0.6 гал. США) |
| Гидротрансформатор ) Трансмиссия ).... Картер конической ) передачи и ) механизма рулевого ) управления ) | 75 Л (19.8 гал. США) | 50 Л (13.2 гал. США) |
| Бортовой редуктор(конечная передача, с каждой стороны)... | 24 Л (6.3 гал. США) | 24 Л (6.3 гал. США) |
| (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления) |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: S6D125E-2 | ПРИМЕНЕНИЕ: D65Е-12 | No. |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 125 мм 4.92 дюйма ХОД ПОРШНЯ: 150 мм 5.91 дюйма | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 11.04 л 674 куб. дюйма | ДАТА |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ Х22SP9263 |
| На диаграмме указано: Max. Torque -Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Кривая изменения мощности в зависимости от оборотов двигателя | Fuel Consumption - Потребление топлива в зависимости от оборотов двигателя. Output – Шкала мощности. |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Тяговое Усилие в зависимости от Скорости Перемещения

KOMATSU D65E-12- ТРАКТОР

Скорость перемещения

Примечание: Тяговое Усилие и Скорость Перемещения могут быть изменены в зависимости от состояния грунта и веса машины.

NO. СПЕЦИФИКАЦИИ X22SP9263

D65-5j

KOMATSU D65E-12 ТРАКТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | 1 |  |
|  | КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |

No. СПЕЦИФИКАЦИИ X22SP9263

D65-7j

KOMATSU D65E-12 ТРАКТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ | 1 | 8 х 10,12 х 14,13 х 17, 19 х 22,24 х 27,30 х 32 |
| 09020-10285 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 | 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09021-03653 | ГОЛОВКА | 1 | Для сборки отвала |
| 09024-00300 | МОНТАЖКА | 1 |  |
| 07952-70002 | НАСОС СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 07950-90403 | ДОП. БАЛОН СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 09024-00300 | МОНТАЖКА | 1 |  |
| 09019-08035 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 | Для фильтра |
| 09011-02427 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА | 1 |  |

No. СПЕЦИФИКАЦИИ X22SP9263

D65-8j

KOMATSU D65E-12 ТРАКТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 07063-01054 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Для гидравлической системы |
| 07000-72100 | О-КОЛЬЦО | 1 | Для гидравлического фильтра |
| 07063-01100 | ФИЛЬТР | 1 | Для трансмиссии и рулевого управления |
| 07000-02135 | О-КОЛЬЦО | 1 | Для трансмиссии картера рулевого управления |
| 04121-22270 | КЛИНОВЫЕ РЕМНИ | 1 комп. | Для вентилятора системы охлаждения |
| 6136-51-5120 | ФИЛЬТР | 1 | Для масляной системы двигателя |
| 600-311-8292 | ФИЛЬТР | 1 | Для топливной системы двигателя |
| 07002-03634 | ФИЛЬТР | 1 | Для масляного поддона |
| 09059-00800 | ЯЩИК ДЛЯ ЗАП.ЧАСТЕЙ | 1 |  |

No. СПЕЦИФИКАЦИИ X22SP9263

D65-9j

| ПРЯМОЙ ПЕРЕКАШИВАЕМЫЙ ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D65Е, D65EX - 12 |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Вес оборудования (дополнительно к весу машины) |  |
| D65E …………………………………………………………. | 2600 кг |
| D65EX ………………………………………………………… | 2720 кг |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине трактора) …………….. | 895 мм |
| Ширина ………………………………………………………. | 3415 мм |
| Давление на грунт (дополнительно) | 0.10 кг/см2 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОТВАЛА: |  |
| Тип ……………………………………………………………. | Прямой с гидравлическим перекосом |
| Вес ……………………………………………………………. | 2000 кг, включая гидроцилиндры |
| Отвал: |  |
| Емкость …………………………………………………….. | 3.89 м3 |
| Система крепления ………………………………………. | На опорных балках |
| Ширина …………………………………………………….. | 3415 мм |
| Высота ……………………………………………………… | 1225 мм |
| Угол врезания …………………………………………….. | 55( |
| Макс. высота подъема над грунтом …………………….. | 1100 мм |
| Макс. опускание ниже уровня грунта …………………… | 450 мм |
| Макс. диапазон регулирования перекоса: |  |
| При болтовом соединении бруса ……………………... | 870 мм |
| При фиксированном типе ………………………………. | 460 мм |
| Гидроцилиндры: |  |
| Тип …………………………………………………………. | Двойного действия поршневого типа |
| Кол-во цилиндров - диаметр: |  |
| Цилиндр подъема ……………………………………. | 2 - 95 мм |
| Цилиндр перекоса …………………………………… | 1 - 140 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСОЕ УПРАВЛЕНИЕ: |  |
| Вес: |  |
| D65E …………………………………………………. | 600 кг |
| D65EX ………………………………………………….. | 720 кг |
| Макс. давление масла ……………………………………. | 210 кг/см2 (2990 PSI) |
| Гидралический насос: |  |
| Тип: |  |
| D65Е …………………………………………………. | Шестеренчатый насос |
| D65ЕX ……………………………………………….. | Плунжерный насос с переменной производительностью |
| Производительность: |  |
| D65Е …………………………………………………. | 225 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| D65ЕX ………………………………………………... | 210 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение ……………………………………………… | С переди от гидротрансформатора |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ……………………………………………………………. | Золотникового типа |
| Положения: |  |
| Подъема …………………………………………………… | Подъем, удерживание, опускание, плавающее состояние |
| Перекоса …………………………………………………… | Направо, удерживание, налево |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип …………………………………………………………… | Оборудован встроенным контрольным клапаном |
| Расположение ……………………………………………… | Справа от сидения водителя |
| Фильтр ………………………………………………………. | Полнопоточного типа |
| Гидравлическое масло ………………………………………. |  |
| По паспорту …………………………………………………. | 95 л |
| При перезаправке …………………………………………. | 55 л |

KOMATSU D65Е-12, D65P-12 СТАЛЬНАЯ КАБИНА

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ ........................... (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 285 кг (630 фунтов) |
| --- | --- |
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ: |  |
| Габаритная высота: |  |
| D65E ............................... | 3045 мм (10’") |
| D65P ............................... | 3080 мм (10’1") |
| Уд. давление на грунт: (Дополнительно к давлению самого трактора) |  |
| D65E ............................... | 0.01 кг/см2/0.14 ПСИ (1.0 КПа) |
| D65P ............................... | 0.005 кг/см2/0.07 ПСИ (0.5 КПа) |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА: |  |
| Тип ................................... | Для всех погодных условий, закрытый тип |
| Вес ................................... | 285 кг (630 фунтов) |
| Длина ................................. | 1765 мм (5’9") |
| Ширина ................................ | 1720 мм (5’8") |
| Высота: |  |
| Высота кабины ...................... | 1625 мм (5’4") |
| От сиденья до потолка | 1050 мм (3’5") |
| От настила кабины до потолка ....... | 1515 мм (5’2") |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: |  |
| Стеклоочиститель ...................... | 4 | На переднем и заднем стеклах, на дверных стеклах справа и слева |
| Омыватель ............................. | 4 | На переднем и заднем стеклах, на дверных стеклах справа и слева |
| Лампа освещения ....................... | 1 |  |
| Прикуриватель ......................... | 1 |  |
| Пепельница ............................ | 1 |  |
| Настил ................................ | 1 |  |
| Подогреватель кабины с дефростерами | 1 |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ: |  |  |
| Зеркало ............................... | 1 |  |
| Солнцезащитный козырек ................ | 3 | Слева, справа и сзади |
| Передние рабочие фары | 2 |  |
| Задние рабочие фары | 2 |  |

(Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления)

NO. СПЕЦИФИКАЦИИ X22SP9274

D65-83j

KOMATSU D65E, D65P-12, С ЗАЩИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ ROPS

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительно к весу самого трактора) | 420 кг (930 фунтов) |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Габаритная высота: |  |
| D65E ............................... | 3160 мм (10’4") |
| D65P ............................... | 3195 мм (10’6") |
| Удельное давление на грунт (Дополнительно к давлению самого трактора) |  |
| D65E ............................... | 0.02 кг/см2 (0.28 ПСИ / 2.0 кПа) |
| КАБИНА С ЗАШИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ: |  |
| Тип ................................... | 2-х колонного типа с ROPS козырьком. |
| Вес ................................... | 420 кг (930 фунтов) |
| Высота: |  |
| От пола до крыши.................... | 1700 мм (5’7") |
| От сиденья до потолка | 1115 мм (3’8") |
| Размеры козырька: |  |
| Длина .............................. | 1830 мм (6’) |
| Ширина ............................. | 1600 мм (5’3") |
| Площадь козырька .............. | 2.67 м2 (28.7 кв. дюймов) |
| Толщина листа козырька .... | 4.5 мм (0’2") |

Размеры  и прочность соответствуют ISO 3471, SAE J1040a, SAE J935 - стандарты ROPS и ISO 3449 - стандарты FOPS.

(Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.)

No. Спецификации X22SP9290

D65-77j

KOMATSU D65E, МНОГОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ(3-х стоечный )

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 1680 кг (3,700 фунтов) |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (Дополнительная длина к габаритной длине самого трактора)...... | 1215 мм ( 4’) |
| Удельное давление на грунт (Доп. давл. к давлению самого трактора)............ | 3.9 кПА (0.04 кг/см2/0.57 ПСИ) |
| ОБОРУДОВАНИЕ РЫХЛИТЕЛЯ: |  |
| Тип ................................... | Параллелограммный тип |
| Вес ................................... | 1610 кг (3,550 фунтов) |
| Длина основания ....................... | 2170 мм (7’1") |
| Стойки рыхлителя: |  |
| Количество стоек ................. | 3 |
| Коронки .......................... | Заменяемые |
| Расстояние между коронками (3 стойки)........................ | 950 мм (3’1") |
| Изменяемый угол атаки.................. | 550 и 450, регулируемый в двух положениях |
| Величина заглубления .................. | Регулируемая в трех положениях |
| Макс. заглубление ..................... | 595 мм (1’11") |
| Макс. величина подъема ................ | 640 мм (2’1") |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР: |  |
| Тип.................................... | Двойного действия,тип поршневой |
| Кол-во цилиндров - диаметр поршня ..... |  |
| Цилиндр подъема ....................... | 1-140 мм (5.5") |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: |  |
| Вес ................................... | 70 кг(150 фунтов) |
| Макс. давление масла в системе......... | 20.6 Мпа (210 кг/см2(2.990 ПСИ) |
| Гидронасос: |  |
| Тип: |  |
| D65E ............................. | Шестеренчатый насос |
| Производительность (подаваемый объем): |  |
| D65E ............................. | 225 л (59.4 ам. гал.)/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение........................ | Сзади от двигателя |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ................................ | Золотниковый тип |
| Положение золотника............... . | Подъем, удержание и опускание |
| Гидравлический бак ........ ... | Оборудован контрольным клапаном, установленным снаружи |
| Расположение ..................... | Справа от сиденья оператора |
| Фильтр ................................ | Полнопоточный тип |
| Гидравлическое масло .................. | 55 л (14.5 галлонов США) |
| (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления) |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ X22SP9288 D65-57i |

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)