KOMATSU

БУЛЬДОЗЕР D65P-12

С ПРЯМЫМ ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ

ОТВАЛОМ,

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В ТЕМПЕРАТУРНОМ  РЕЖИМЕ

ОТ - 20( С  ДО + 45(С

(СПЕЦИФИКАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ)

KOMATSU D65P-12- ТРАКТОР

Спецификация

| эксплуатационный ВЕС ............ . | 16240 кг (35,800 фунтов) |
| --- | --- |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: SAE J1349 ............................. | 142 кВт (190 ЛС) |
| DIN 6270 .............................. | 142 кВт (193 PS) |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тяговое усилие: См. прилагаемую диаграмму рабочих характеристик - Тяговое Усилие в зависимости от Скорости Перемещения: |
| Скорость перемещения: |  |  |
| Вперед | Первая .......... | 3.9 км/ч(2.4. M/ч) |
|  | Вторая .......... | 6.8 км/ч (4.2 M/ч) |
|  | Третья .......... | 10.6 км/ч(6.6 M/ч) |
| Назад | Первая .......... | 5.0 км/ч (3.1 M/ч) |
|  | Вторая .......... | 8.6 км/ч (5.3 M/ч) |
|  | Третья .......... | 13.4 км/ч (8.3 M/ч) |
| Радиус поворота ................... | 3.6 м (11’10") |
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ: |  |
| Габаритная длина ...................... | 4425 мм (l4'6") |
| Габаритная ширина ..................... | 3000 мм (9'10") |
| Габаритная высота: |  |
| До верха выхлопной трубы......... До самой высокой точки, без выхлопной трубы ................. | 3025 мм (9’10") 2365 мм (7'9") До верха сиденья оператора |
| Ширина колеи ...................... Длина колеи на грунте ............. Площадь соприкосновения с грунтом.. Давление на грунт ................. Клиренс ........................... | 2050 мм (6'9") 3285 мм (10'9") 62420 см2 (9,675 кв. дюймов) 24.5 кПа(0.26 кг/см2 /3.70 ПСИ) 510 мм (1'8") |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Модель ............................ Тип ............................... Число цилиндров - диаметр и ход поршня ............................ Рабочий объем .................... Рабочие характеристики: Номинальная скорость вращения ... Макс. крутящий момент ........... | Komatsu S6D125E-2 Дизельный двигатель 4-x тактный водяного охлаждения,с верхним расположением клапанов, непосредственного впрыска с турбонаддувом. 6 - 125 мм x 150 мм (4.92" x 5.91") 11.04 л (674 куб. дюймов) 1950 об/мин 980 Н.м (100 кг.м/723 футо-фунтов) при оборотах двигателя 1200 об/мин |

| Топливная система: |  |
| --- | --- |
| Топливо ................ Регулятор ....................... | Дизельное топливо, ASTM спецификация D975-60T, No.2D Механический,всережимный. |
| Системы смазки: |  |
| Способ смазки ................... | Шестеренчатый насос, принудит. смазка |
| Фильтр .......................... | Полнопоточный |
| Система охлаждения Способ охлаждения ............... | Водяное охлаждение Циркуляция под давлением посредством центробежного насоса |
| Воздушный фильтр .................... | Сухой тип с автоматическим удалением пыли и индикатором запыленности. |
| Способ запуска: |  |
| Тип ............................. Электростартер .............. Генератор ....................... Аккумуляторы ..................... | Электростартер 24 V, 7.5 kW 24 V, 35 A 24 V, (12 V x 2) - 140 Ah. |
| ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА: |  |
| Демпфер ......................... | «Мокрый» тип, пружинный, фрикционный |
| Гидротрансформатор: |  |
| Тип ............................. Способ охлаждения ............... | 3-х элементный,однофазный Водяного охлаждения. |
| Передача: |  |

| Тип ............................. ............... Переключение передач ............ Коническая передача ... | Планетарная передача, многодисковое сцепление, с гидроуправлением, принудительной смазкой. 3 скорости вперед и 3 назад Коническое спирально-зубчатое зацепление. |
| --- | --- |
| Система рулевого управления: |  |

| Муфта поворота .................. Тормоз рулевого управления....... Стояночный тормоз ................. Конечная передача ............... | Мокрые,многодисковые бортовые фрикционы,постояннозамкнутого пружинного типа,приводимые в действие ручным рычажным управлением взаимосвязанным с многодисковыми тормозами, от усилителя гидравлики. Тормоз муфты поворота мокрого, многодискового, постояннозамкнутого пружинного типа,приводится в действие гидравлически. Тормоз муфты поворота выполняет функцию основного тормоза с ножным управлением и гидроусилителем. Конечная передача, двухступенчатый редуктор,с прямозубыми цилиндрическими и планетарными шестернями. |
| --- | --- |

| Ходовая часть: |  |
| --- | --- |
| Подвеска ............................ Число катков: | Независимая с поперечной балансирной балкой. |
| Поддерживающий каток ............ Опорный каток ................... | 2, с каждой стороны 8, с каждой стороны |

| Цепь в сборе: |  |
| --- | --- |
| Тип ............................. | Смазываемый, уплотненный тип |
| Башмак: |  |
| Тип.............................. | В сборе, для заболоченной местности |
| Высота башмака .................. | 112.5 мм (4.4") |
| Количество башмаков ............. | 45, с каждой стороны |
| Шаг звена ....................... | 203.2 мм (8.0") |
| Ширина: |  |
| Стандартная ширина башмака .... | 950 мм (37.4") |
| ОТБОР МОЩНОСТИ: |  |
| Расположение .................. | Сзади от гидротрансформатора |
| Вращение вала ................. | 2280 об/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Направление вращения (со стороны привода)............... | По часовой стрелке |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |
|  | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ | ЗАМЕНЯЕМЫЙ |
| Охлаждающая жидкость...... | 56 Л (14.8 гал. США) | 50 Л (13.2 гал. США) |
| Топливный бак ................. | 410 Л (108.3 гал. США) | 406 Л (107.3 гал. США) |
| Двигатель ..................... | 44 Л (11.6 гал. США) | 38 Л (10.0 гал. США) |
| Демпфер ....................... | 2.4 Л (0.6 гал. США) | 2.4 Л (0.6 гал. США) |
| Гидротрансформатор ) Трансмиссия ).... Картер конической ) передачи и ) механизма рулевого ) управления ) | 75 Л (19.8 гал. США) | 50 Л (13.2 гал. США) |
| Бортовой редуктор(конечная передача, с каждой стороны).... | 27 Л (7.1 гал. США) | 27 Л (7.1 гал. США) |
| (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления) |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: S6D125E-2 | ПРИМЕНЕНИЕ: D65P-12 | No. |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 125 мм 4.92 дюйма ХОД ПОРШНЯ: 150 мм 5.91 дюйма | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 11.04 л 674 куб. дюйма | ДАТА |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ Х22SP9264 |
| На диаграммах указано в зависимости от оборотов двигателя: Max. Torque - Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Мощность на маховике | Fuel Consumption – Потребление топлива Output – Шкала мощности. |

РАБОЧИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяговое Усилие в зависимости от Скорости

Перемещения

KOMATSU D65P-12- ТРАКТОР

Скорость перемещения

Примечание: Тяговое Усилие и Скорость Перемещения могут изменяться в зависимости от состояния грунта и веса машины.

KOMATSU D65P-12 ТРАКТОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | 1 |  |
|  | КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |

KOMATSU D65P-12 ТРАКТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ | 1 компл. | 8 х 10,12 х 14, 13 х 17,19 х 22, 24 х 27,30 х 32 |
| 09020-10285 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 компл. | 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09021-03653 | ГОЛОВКА | 1 | Для сборки отвала |
| 09024-00300 | МОНТАЖКА | 1 |  |
| 07952-70002 | НАСОС СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 07950-90403 | ДОП. БАЛОН СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 09024-00300 | МОНТАЖКА | 1 |  |
| 09019-08035 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 | Для фильтра |
| 09011-02427 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА | 1 |  |

No. СПЕЦИФИКАЦИИ X22SP9264

D65-38j

KOMATSU D65P-12 ТРАКТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 07063-01054 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Для гидравлической системы |
| 07000-72100 | О-КОЛЬЦО | 1 | Для гидравлического фильтра |
| 07063-01100 | ФИЛЬТР | 1 | Для трансмиссии и рулевого управления |
| 07000-02135 | О-КОЛЬЦО | 1 | Для трансмиссии и картера рулевого управления |
| 04121-22270 | КЛИНОВЫЕ РЕМНИ | 1 комп. | Для вентилятора системы охлаждения |
| 6136-51-5120 | ФИЛЬТР | 1 | Для масляной системы двигателя |
| 600-311-8292 | ФИЛЬТР | 1 | Для топливной системы двигателя |
| 07002-03634 | ФИЛЬТР | 1 | Для масляного поддона |
| 09059-00800 | ЯЩИК ДЛЯ ЗАП.ЧАСТЕЙ | 1 |  |

KOMATSU D65P-12 БУЛЬДОЗЕР С ПРЯМЫМ

ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ: (Дополнительный вес к весу самого трактора) |  |
| --- | --- |
| D65P .................................. | 2620 кг (5,780 фунтов) |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (Дополнительная длина к габаритной длине самого трактора)...... | 1125 мм (3’8") |
| Габаритная ширина ..................... | 3970 мм (13") |
| Удельное давление на грунт (Доп. давл. к давлению самого трактора)............ | 3.9 кПа (0.04 кг/см2/0.57 ПСИ) |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип ................................... | Прямой, перекашиваемый гидравлически отвал. |
| Вес ................................... | 2030 кг (4,489 фунтов), включая гидравлические цилиндры |
| Отвал: |  |
| Тип ................................ | Брусовой тип отвала |
| Объем отвала (SAE).................. | 3.69 м3 (4,83 куб. ярда) |
| Длина .............................. | 3970 мм (13’) |
| Высота ............................. | 1100 мм (3’7") |
| Угол резания ............... | 570 |
| Макс. величина подъема ............. | 1200 мм (3’11") |
| Макс. проникновение в грунт ........ | 445 мм (1’6") |
| Макс. регулировка перекоса ......... | 890 мм (2’11") |
| Гидравлический цилиндр: |  |
| Тип............................... | Двойного действия,тип поршневой |
| Кол-во цилиндров - диаметр поршня: |  |
| Цилиндр подъема ................ | 2 - 95 мм (3.74") |
| Цилиндр перекоса.......... | 1 - 140 мм (5.51") |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: |  |
| Вес: |  |
| D65Р ............................... | 590 кг(1.300 фунтов) |
| Макс. давление масла .................. | 20.6 Мпа (210 кг/см2/2.990 ПСИ) |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип ................................ |  |
| D65P............................. | Шестеренчатый насос |
| Производительность (подаваемый объем) ............................. |  |
| D65P ............................. | 180 л (47.6 гал. США)/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение........................ | Спереди от гидротрансформатора |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ................................ | Золотниковый тип |
| Положение: |  |
| Золотник подъема ................. | Подъем, удержание, опускание, плавающее положение. |
| Золотник перекоса ................ | Вправо, удержание и влево |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип .............................. | С установленным снаружи клапаном управления |
| Расположение ..................... | Справа от сиденья оператора |
| Фильтр ................................ | Полнопоточный тип |
| Емкость гидравлической системы ........ | 55 л (14.5 галлонов США) |
| (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.) |

KOMATSU D65Е, D65P-12 СТАЛЬНАЯ КАБИНА

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ ........................... (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 285 кг (630 фунтов) |
| --- | --- |
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ: |  |
| Габаритная высота: |  |
| D65E ............................... | 3045 мм (10’") |
| D65P ............................... | 3080 мм (10’1") |
| Уд. давление на грунт: (Дополнительно к давлению самого трактора) |  |
| D65E, ....................... | 0.01 кг/см2/0.14 ПСИ (1.0 КПа) |
| D65P ............................... | 0.005 кг/см2/0.07 ПСИ (0.5 КПа) |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА: |  |
| Тип ................................... | Всепогодная,закрытого типа |
| Вес ................................... | 285 кг (630 фунтов) |
| Длина ................................. | 1765 мм (5’9") |
| Ширина ................................ | 1720 мм (5’8") |
| Высота: |  |
| Высота кабины ...................... | 1625 мм (5’4") |
| От сиденья до потолка ............. | 1050 мм (3’5") |
| От настила кабины до потолка ....... | 1515 мм (5’2") |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: |  |
| Стеклоочиститель ...................... | 4 | На переднем и заднем стеклах, на дверных стеклах справа и слева |
| Омыватель ............................. | 4 | На переднем и заднем стеклах, на дверных стеклах справа и слева |
| Лампа освещения ....................... | 1 |  |
| Прикуриватель ......................... | 1 |  |
| Пепельница ............................ | 1 |  |
| Настил ................................ | 1 |  |
| Радиоприемник ......................... | 1 |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ: |  |  |
| Кондиционирование воздуха: |  |
| Кондиционер ........................... | 14.2 MJ (3400 ккал) |
| Обогреватель .......................... | 18.4 NJ (4400 ккал) |
| Зеркало ............................... | 1 |  |
| Солнцезащитный козырек ................ | 3 | Слева, справа и сзади |
| Передние рабочие фары | 2 |  |
| Задние рабочие фары | 2 |  |
| Магнитола | 1 |  |

(Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления)

OMATSU D65E, D65P-12, КАБИНА С ЗАЩИТНЫМ

КОЗЫРЬКОМ ROPS

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительно к весу самого трактора) | 420 кг (930 фунтов) |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Габаритная высота: |  |
| D65E ............................... | 3160 мм (10’4") |
| D65P ............................... | 3195 мм (10’6") |
| Удельное давление на грунт (Дополнительно к давлению самого трактора) |  |
| D65E ............................... | 0.02 кг/см2 (0.28 ПСИ / 2.0 кПа) |
| КАБИНА С ЗАШИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ: |  |
| Тип ................................... | 2-х колонного типа с ROPS козырьком. |
| Вес ................................... | 420 кг (930 фунтов) |
| Высота: |  |
| От пола до крыши.................... | 1700 мм (5’7") |
| От сиденья до потолка........... | 1115 мм (3’8") |
| Размеры козырька: |  |
| Длина .............................. | 1830 мм (6’) |
| Ширина ............................. | 1600 мм (5’3") |
| Площадь козырька ............... | 2.67 м2 (28.7 кв. дюймов) |
| Толщина листа козырька ........... | 4.5 мм (0’2") |

Размеры  и прочность соответствуют ISO 3471, SAE J1040a, SAE J935 - стандарты ROPS и ISO 3449 - стандарты FOPS.

(Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.)

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)