KOMATSU БУЛЬДОЗЕР                      D85A-21

С ПРЯМЫМ ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ,

МНОГОСТОЕЧНЫМ РЫХЛИТЕЛЕМ,

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ ROPS,

ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

ОТ -50(C ДО +40(C

KOMATSU D85A-21 – ТРАКТОР

(без тягового устройства)

Спецификация

| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА ............... | 18150 кг |
| --- | --- |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: SAE J1349 ............................. | 168 кВт (225 ЛС)/2000 об/мин |
| DIN 6270 .............................. | 168 кВт (228 PS)/2000 об/мин |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тяговое усилие: См. прилагаемую диаграмму рабочих характеристик - Тяговое Усилие в зависимости от Скорости Перемещения: |
| Скорость перемещения: |  |  |
| Вперед | Первая .......... | 3.3 км/ч |
|  | Вторая .......... | 6.5 км/ч |
|  | Третья .......... | 10.7 км/ч |
| Назад | Первая .......... | 4.7 км/ч |
|  | Вторая .......... | 8.3 км/ч |
| Радиус поворота | Третья .......... | 13.3 км/ч 3.3 м |
| РАБОЧИЕ ГАБАРИТЫ: |  |
| Габаритная длина .................. | 4440 мм |
| Габаритная ширина ................. | 2620 мм |
| Габаритная высота: |  |
| До верха выхлопной трубы......... До самой высокой точки, без выхлопной трубы ................. | 3365 мм 2510 мм До верха рычага управления |
| Ширина колеи ...................... Длина колеи на грунте ............. Площадь соприкосновения с грунтом.. Давление на грунт ................. Клиренс ........................... | 2000 мм 2730 мм 30580 см² 0.59 кг/см2 415 мм без учета высоты грунтозацепа. |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Модель ............................ Тип ............................... Количество цилиндров - диаметр и ход поршня ........................ Рабочий объем .................... Рабочие характеристики: Номинальная скорость вращения ... Макс. крутящий момент ........... | Komatsu S6D125E-2 Дизельный двигатель 4-х тактный,водяного охлаждения,с верхним расположением клапанов,c непосредственным впрыском и с турбонаддувом. 6 - 125 мм x 150 мм 11.04 л 2000 об/мин 1000 N.m(102 кг.м/738 футо-фунтов) при двигателе 1400 об/мин |

| Топливная система: |  |
| --- | --- |
| Топливо ................ Регулятор ....................... | Дизельное топливо, ASTM спецификация D975-60T, No.2D Механический,всережимный |
| Системы смазки: |  |
| Способ смазки ................... Фильтр.......................... Способ охлаждения ............... | Шестеренчатый насос, принудит. смазка Полнопоточный Водяное охлаждение |
| Система охлаждения .................. | Циркуляция под давлением посредством центробежного насоса |
| Воздухоочиститель ................... | Сухой тип с автоматическим удалением пыли и индикатором запыленности. |
| Способ запуска: |  |
| Тип ............................. Электростартер ............ .. Генератор ....................... Аккумуляторы .... | Электростартер 24 В, 11 кВт 24 В, 50 A 24 В, (12 В x 2) - 200 AЧ. |
| Дополнительные средства запуска: | -электроспираль во впускном коллекторе -электротены в системе охлаждения двигателя и масляном поддоне |
| Предпусковой подогреватель: | Типа «Микуни» Воздух 30000 ккал/ч |
| ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА: |  |
| Гидротрансформатор: |  |
| Тип ............................. Способ охлаждения ............... | 3-х элементный, однофазный Водяное охлаждение |
| Передача: |  |
| Тип ............................. Способ охлаждения ............... Переключение передач ............ Коническая передача ... | Планетарная передача, многодисковое сцепление, с гидроуправлением, принудительной смазкой Водяное охлаждение 3 скорости вперед и 3 назад Коническое спиральное зубчатое зачепление. |
| Система рулевого управления: |  |
| Муфта поворота .................. Тормоз рулевого управления. Стояночный тормоз ................. Боковой редуктор ............... | Мокрые,многодисковые бортовые фрикционы,постояннозамкнутого пружинного типа, приводимые в действие ручным рычажным управлением,взаимносвязанным с многодисковыми тормозами,от усилителя гидравлики. Тормоз муфты поворота мокрого многодискового,постояннозамкнутого пружинного типа,приводится в действие гидравлически. Тормоз муфты поворота выполняет функцию основного тормоза с ножным управлением и гидроусилителем. Конечная передача,двухступенчатый редуктор с прямозубыми цилиндрическими и планетарными шестернями. |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Подвеска ............................ Число катков: | Независимая с поперечной балансирной балкой. |
| Поддерживающий каток ............ Опорный каток ................... | 2, с каждой стороны 6, с каждой стороны |
| Башмак: |  |
| Тип.............................. Высота грунтозацепа ............. Количество башмаков ............. Шаг звена ....................... Ширина: | В сборе, с одним грунтозацепом 72 мм 39, с каждой стороны 216 мм |
| Ширина башмака .......... | 560 мм |
| ОТБОР МОЩНОСТИ: |  |
| Расположение .................. Вращение вала ................. Направление вращения .......... | Сзади от корпуса маховика 1660 об/мин при номинальных оборотах двигателя По часовой стрелке (со стороны привода) |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |
|  | ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ | ЗАМЕНЯЕМЫЙ |
| Охлаждающая жидкость.. ........ Топливный бак ................. Моторное масло ................ Гидротрансформатор ) Трансмиссия ).... Картер конической ) передачи и ) механизма рулевого ) управления ) Бортовой редуктор (конечная передача, c каждой стороны). | 79 Л 450 Л 30 Л 122 Л 41 Л | 79 Л 450 Л 24 Л 90 Л 41 Л |
| НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ДО –50ºС |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: S6D125E-2 | ПРИМЕНЕНИЕ: D85A-21 |  |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 125 мм ХОД ПОРШНЯ: 150 мм | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 11.04 л |  |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| На диаграмме указано в зависимости от оборотов двигателя: Max. Torque - Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Мощность на маховике | Fuel Consumption - Потребление топлива Output - Мощность |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяговое Усилие в зависимости от Скорости Перемещения

KOMATSU D85A-21 - ТРАКТОР

Скорость перемещения

Примечание: Тяговое Усилие и Скорость Перемещения могут изменяться в зависимости от состояния грунта и веса машины.

NO. СПЕЦИФИКАЦИИ D1005 -2

D85-5f

KOMATSU D85A-21 ТРАКТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | 1 |  |
|  | КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |

KOMATSU D85A - 21 ТРАКТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ | 1 | 8 х 10,12 х 14,13 х 17, 19 х 22,24 х 27,30 х 32 |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 | 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | КЛЕЩИ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 07952-80002 | НАСОС СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 07950-90403 | ДОП. БАЛОН СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 09951-11400 | ФОРСУНКА | 1 |  |
| 09055-10390 | ВАГА | 1 |  |
| 09001-04600 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 | 46 мм |
| 09002-03641 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 | 36 х 41 |
| 09019-08035 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 1 | Для отворачивания фильтров |
| 09054-00009 | ТОЛЩИНОМЕР | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА | 1 |  |

KOMATSU D85A-21 ТРАКТОР

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

| No. части | Название части | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 6150-11-8810 | ПРОКЛАДКА | 6 | Для клапанной крышки |
| 6151-11-8820 | РЕЗИНОВАЯ ПРОСТАВКА | 24 | Для клапанной крышки |
| 600-311-8292 | КАРТРИДЖ | 1 | Для топливной системы |
| 600-211-1230 | КАРТРИДЖ | 1 | Для масляной системы двигателя |
| 04121-32277 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1 | Для привода вентилятора |
| 04121-21754 | КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ | 1 | Для привода генератора |
| 175-49-11580 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Для рулевого управления |
| 07000-02115 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | Для фильтра рулевого управления |
| 175-49-11580 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Для трансмиссии |
| 07000-02115 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | Для фильтра трансмиссии |
| 07063-01100 | ФИЛЬТР | 1 | Для системы гидравлики |
| 07000-05150 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1 | Для фильтра гидравлики |
| 07002-03634 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | Для спускной пробки |
| 07020-00000 | МАСЛЕНКА | 4 |  |
| 07020-00675 | МАСЛЕНКА | 4 |  |
| 07020-00900 | МАСЛЕНКА | 4 |  |

ПРЯМОЙ ПЕРЕКАШИВАЕМЫЙ ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА KOMATSU D85A-21

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 4490 кг |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (Дополнительная длина к габаритной длине самого трактора)................. | 1060 мм |
| Габаритная ширина ..................... | 3725 мм |
| Удельное давление на грунт (Доп. давл. к давлению самого трактора)............ | 0.l5.кг/см2 |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип ................................... | Прямой перекашиваемый отвал,с гидравлическим управлением. |
| Вес ................................... | 3720 кг, вкл. цилиндры 175 кг |
| Отвал: |  |
| Объем отвала (SAE).................. | 5.2 м3 |
| Длина х высота...................... | 3725 мм x 1450 мм |
| Угол резания , атаки. . | 55° |
| Макс. величина подъема ............. | 1145 мм |
| Макс. Величина заглубления .... | 570 мм |
| Макс. регулировка перекоса | 735 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР: |  |
| Тип.................................... | Двойного действия, поршневой |
| Кол-во цилиндров - диаметр поршня: |  |
| Цилиндр подъема ....................... | 2 - 110 мм |
| Цилиндр перекоса ................. ... | 1 - 160 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: |  |
| Вес ................................... | 770 кг |
| Макс. давление масла .................. | 195 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип ................................ | Шестеренчатый насос |
| Производительность (подаваемый объем) ............................. | 194 л /мин при скорости двигателя 2,000 об/мин |
| Расположение........................ | В задней части двигателя, справа |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ................................ | Золотниковый тип |
| Положения: |  |
| Подъем ........................... | Подъем, удержание и опускание и плавающее положение. |
| Перекос .......................... | Влево, удержание и вправо |

| Гидравлический бак: |  |
| --- | --- |
| Тип ................................... | Оснащен внешним контрольным клапаном |
| Расположение........................... | Справа от сидения оператора |
| Фильтр ..................................... | Полнопоточный тип |
| Емкость гидравлической системы ............. | 101 л |
| (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.) |

КОЗЫРЬЕК ROPS БУЛЬДОЗЕРА KOMATSU D85A -21

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 1040 кг |
| --- | --- |
| ПАРАМЕТРЫ: |  |
| Удельное давление на грунт (Доп. давл. к давлению самого трактора)............ | 0.03 кг/см2 |
| ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЬЕК ROPS: |  |
| Тип ................................... | 4-х колонная кабина с ROPS козырьком. |
| Вес ................................... | 1040 кг |
| Длина ................................. | 2185 мм |
| Ширина ................................ | 1910 мм |
| Высота (от пола до крыши).............. | 1775 мм |
| Площадь крыши.......................... | 2.42 мм2 |
| Толщина листа козырька | 4.5 мм |

(Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления)

СТАЛЬНАЯ КАБИНА БУЛЬДОЗЕРА KOMATSU D85A -21

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 500 кг |
| --- | --- |
| ПАРАМЕТРЫ: |  |
| Удельное давление на грунт (Доп. давл. к давлению самого трактора)............ | 0.03 кг/см2 |
| КАБИНА: |  |
|  | Стальная кабина закрытого типа |
| Вес ................................... | 460 кг |
| Длина ................................. | 1685 мм |
| Ширина ................................ | 1575 мм |
| Высота (от пола до крыши).............. | 1670 мм |
| МЕТОД ОБОГРЕВА: | От дополнительного подогревателя «Микуни», установленного в кабине и системы охлаждения двигателя |

(Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления)

D85-52C

KOMATSU D85A/D85E-21 МНОГОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ

Спецификация

| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ............................ (Дополнительный вес к весу самого трактора) | 2700 кг |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (Дополнительная длина к габаритной длине самого трактора)...... | 1040 мм |
| Габаритная ширина ..................... | 3725 мм |
| Удельное давление на грунт (Доп. давл. к давлению самого трактора) |
| D85A ............................. | 0.08 кг/см2 |
| D85E ............................. | 0.08 кг/см2 |
| ОБОРУДОВАНИЕ РЫХЛИТЕЛЯ: |  |
| Тип ................................... | Параллелограммный тип |
| Вес ................................... | 2700 кг, включая цилиндр |
| Ширина захвата рыхления ........ | 2000 мм |
| Макс. величина подъема ................ | 555 мм |
| Макс. заглубление ..................... | 665 мм |
| Длина основания ................ | 2227 мм |
| Стойки рыхлителя: |  |
| Количество стоек ................. | 3 (стандартные) |
| Коронки .......................... | Заменяемые |
| Шаг (3 стойки) ................... | 1000 мм |
| Угол рыхления ................. | 54.5( |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР: |  |
| Тип.................................... | Двойного действия,тип поршневой |
| Кол-во цилиндров - диаметр поршня ..... | 2 -140 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: |  |
| Гидравлический насос, тип | Шестеренчатый насос |
| Вес ................................... | 130 кг(290 фунтов) |
| Макс. давление масла .................. | 195 кг/см2 |
| Гидронасос: |  |
| Производительность (подаваемый объем).............................. | 194 л/мин при скорости двигателя 2000 об/мин |
| Расположение........................ | В задней части двигателя, справа |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип ................................ | Золотниковый тип |
| Положения .......................... | Подъем, удержание и опускание |
| Гидравлический бак ........... | Оборудован контрольным клапаном,установленным внутри. |
| Расположение ..................... | Справа от сиденья оператора |
| Фильтр ................................ | Полнопоточный тип |
| Гидравлическое масло .................. | 21 л |
| (Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления) |

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)

ЗАЩИТА ROPS БУЛЬДОЗЕРА KOMATSU D85A-21

D85-2001-02R