РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ D375A-2 И D375A-3 И CAT D10R

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | D375A-3 | D375A-2 | D10R |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный вес (т) | 69.5 | 68.0 |
|  | Мощность на маховике (л/с) | 525 | 525 |
|  | Емкость отвала (м3) |

Полусферический

Сферический

18.5

22.0

17.3

| 20.9 |
| --- |
|  | Метод управления рычагами поворота/направления | Управление рычагом | Управление рычагом |
|  | Количество рычагов | 1 | 2 |
|  | Метод управления рычагами отвала/рыхлителя | РРС | Управление рычагом |
|  | Усилие при работе Х ход (кг Х мм): |
| Поднятие отвала (зафиксировать - поднять) | 2.0 Х 80 | 5.0 Х 70 |
|  | Наклон отвала (влево) | 2.0 Х 60 | 4.0 Х 60 |
|  | Поднятие рыхлителя | 1.8 Х 95 | 3.0 Х 60 |
|  | Наклон рыхлителя | 2.0 Х 95 | 3.0 Х 95 |
|  | Ходовая часть | Эластичная сбалансированная ходовая часть (REU) | Эластичная сбалансированная ходовая часть (REU) |
|  | Способ крепления кабины | На амортизаторах | На резиновых подушках |
|  | Уровень вибрации кабины оператора (ДБ) | 106 | 112 |
|  | Площадь обзора (360() (%) | 51 | 46 |
|  | Обзор отвала и рыхлителя |
| Обзор отвала (соотношение к мертвой точке) | 1.1 | 1.1 |
|  | Обзор рыхлителя (соотношение к мертвой точке) | 1.25 | 1.22 |