СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

И ОБЪЕМ ПРОДАЖ

ТЕХНИКИ ФИРМЫ КОМАЦУ И КАТЕРПИЛЛАР

1 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

| ТЕХНИЧЕС-КИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | БУЛЬДОЗЕРЫ | ТРУБОУКЛАДЧИКИ | ЭКСКАВАТОРЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D355A | D9R | D355C | 589 | PC400 | РС300 | 330L |
| ЭКСПЛУА-ТАЦИОН-НЫЙ ВЕС | 53,200 | 48,024 | 57,600 | 65,366 | 41,400 | 30,800 | 33,780 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 410 | 405 | 360 | 420 | 306 | 232 | 222 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | - | - | 92,000 | 104,000 | - | - | - |
| ЕМКОСТЬ КОВША | - | - | - | - | 1.60 | 1.32 | 1.50 |
| (------- | 148 | 139 | 124 | 142.01 | 27.3 | 21.1 | 22.4 |
| % | 100 | 94 | 100 | 114.5 | 100 | 77 | 82 |

2 ОБЪЕМ ПРОДАЖ

1) D355C И 589

- Продажа Комацу D355C - 3,000 в СНГ и 3,500 в мире

- Продажа катерпиллар 589 - 7 в СНГ(на испытания) и 300 в мире

Сравнительные характеристики:

Для работы с трубой диаметром 1420мм грузоподъемности 90т достаточно, в связи с этим ГАЗПРОМ утверждает, что машины D355C и 589 равны по своим характеристикам, нет необходимости в 104т грузоподъемности 589 трубоукладчика.

Проблемы в надежности:

Гидравлический привод стрелы у 589 трубоукладчика является слабым узлом, который часто выходит из строя, особенно при низких температурах.

Транспортировка:

При транспортировке 589 трубоукладчика с одной площадки на другую необходимо разбирать стрелу, что создает дополнительные трудности.

2) D355A и D9R

Продажа Комацу D355A в СНГ около 2,000 единиц

Продажа Катерпиллар D9R в СНГ 20-30 единиц