КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР

D155A-5

C ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМ ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ

ОДНОЗУБОВЫМ РЫХЛИТЕЛЕМ

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

КОЗЫРЬКОМ ТИПА РОПС

для работы при температуре окружающего воздуха

от -40ОС до +40ОС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Эксплуатационный вес | 27,900 кг |
| --- | --- |
| Мощность на маховике SAE (J1349) DIN (6270) | 302 л/с / 1900 мин-1 306 лс / 1900 мин-1 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| Скорость перемещения: Вперед 1-ая 2-ая 3-ья Назад 1-ая 2-ая 3-ья | 0 - 3.7 км/ч 0 - 6.7 км/ч 0 - 11.0 км/ч 0 - 5.0 км/ч 0 - 8.2 км/ч 0 - 13.9 км/ч |
| Макс. тяговое усилие | В соответствии с графиком зависимоти тягового усилия от скорости |
| Радиус поворота | 3.7 м |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая длина | 4,975 мм |
| Общая ширина | 2,695 мм |
| Общая высота |  |
| до кромки выхлопной трубы | 3,395 мм |
| до самой верхней точки без учета выхлопной трубы (рукоятка над заборником воздуха) | 2,590 мм |
| Ширина колеи | 2,100 мм |
| Длина опорной поверхности гусеницы | 3,210 мм |
| Площадь опорной поверхности | 35,950 см2 |
| Давление на грунт | 0.78 кг/см2 |
| Дорожный просвет (без учета высоты грунтозацепа) | 485 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель | KOMATSU SА6D140Е-2 |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров, диаметр цилиндра х ход поршня | 6 цилиндров, 140 мм х 165 мм |
| Рабочий объём двигателя | 15.24 литра |
| Тех. характеристика: |  |
| Номинальные обороты двигателя | 1,900 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 146 кг.м/1250 об/мин |

| Топливная система: Дизельное топливо Регулятор | Дизельное топливо ASTM спецификации D975-60T No.2D Всережимный механический регулятор |
| --- | --- |
| Система смазки: Метод смазки Фильтры Масляный охладитель | Принудительная смазка шестеренчатым насосом Полнопоточного типа Водяного охлаждения |
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция водяным насосом циркулярного типа, |
| Тип вентилятора | Толкающий вентилятор |
| Воздухоочиститетель | Воздухоочиститель сухого типа с пылевым индикатором и предварительным фильтром с автоматическим удалением пыли |
| Метод запуска двигателя Пусковой двигатель | Электрический пусковой двигатель 24 В, 11 кВт x 2шт. |
| Генератор | 24 В, 50 А |
| Аккумуляторные батареи | 24 В (12 В х 2)/200А/ч |
| Дополнительные средства запуска: | -электроспираль во впускном коллекторе -электротэны в системе охлаждения двигателя и масляном поддоне |
| Предпусковой подогреватель: | Типа «Микуни» Воздух 4000 ккал/ч Антифриз 3500 ккал/ч |
| СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ: |  |
| Демпфер | Мокрый резинового типа |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |  |
| Тип | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| ТРАНСМИССИЯ: |  |
| Тип | Многодисковое, планетарного типа с гидроприводом и принудительной смазкой |
| Коробка передач | 3 скорости вперед и 3 скорости назад |
| Коническая передача | Передача со спиральными зубьями со смазкой разбрызгиванием |
| Система управления: |  |
| Муфта поворота | Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, ручным управлением, взаимосвязана с тормозом управления |

| Рабочий тормоз | Ножного управления с функциями тормоза муфты поворота |
| --- | --- |
| Конечная передача | Цилиндрическая прямозубая одноступенчатая и планетарная одноступенчатая со смазкой разбрызгиванием |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Подвеска | С балансирным брусом и опорной осью |
| Число катков: |  |
| Поддерживающие | по 2 с каждой стороны |
| Опорные | по 6 с каждой стороны |
| Гусеничная цепь: |  |
| Тип | Сборная, герметизированная со смазкой на вес срок службы |
| Шаг звена цепи | 228.6 мм |
| Число башмаков | по 41 с каждой стороны |
| Башмаки: |  |
| Тип | Сборные с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепа | 80 мм |
| Стандартная ширина башмака | 560 мм |
| Максимальная ширина башмака | 710 мм |
| КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ |  |
| Расположение | Сзади от Р.Т.О. кожуха |
| Частота вращения вала | 2010 мин-1 |
| Направление вращения | По часовой стрелке (вид со стороны двигателя) |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ: |  |
| Система охлаждения | ОБЪЕМ ПО ПАСПОРТУ 99 л | ПРИ ПЕРЕЗАПРАВКЕ 99 л |
| Топливный бак | 500 л | 500 л |
| Масляный картер двигателя | 42 л | 37 л |
| Демфер | 1,5 л | 1.5 л |
| Гидротрансформатор трансмиссия картер конической передачи картер механизма управления | 105 л | 60 л |
| Картер конечной передачи (с каждой стороны) | 58 л | 58 л |
| НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ДО –50ºС |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ ОТВАЛ  БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D155A-5

| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Вес оборудования (дополнительно к весу машины) | 4,900кг |
| РАЗМЕРЫ |  |
| Длина (дополнительно) | 1,325мм |
| Ширина | 3,955мм |
| Давление на грунт (дополнительно) | 0.14кг/см2 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОТВАЛА |  |
| Тип | Полусферический с гидравлическим перекосом |
| Вес | 4,900кг, включая гидроцилиндры |
| Отвал |  |
| Система крепления: |  |
| Справа | Гидроцилиндр перекоса |
| Слева | Кронштейн |
| Емкость | 8.8куб.м. |
| Длина | 3,955мм |
| Высота | 1,720мм |
| Угол врезания | 52( |
| Макс. высота подъема над грунтом | 1,250мм |
| Макс. опускание ниже уровня грунта | 590мм |
| Макс. диапозон регулирования перекоса | 1,000мм |
| Гидроцилиндр |  |
| Тип | Двойного действия поршневого типа |
| Кол-во цилиндров - диаметр: |  |
| Цилиндр подъема | 2 - 120мм |
| Цилиндр перекоса | 1 - 180мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |
| Макс. давление масла | 210кг/см2 |
| Гидралический насос |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Производительность | 255л/мин/2000 мин-1 |
| Расположение | Сзади справа от двигателя |
| Контрольный клапан |  |
| Тип | Золотникового типа |
| Положение |  |
| Подъема | Подъем, удерживание, опускание, плавающее состояние |
| Перекоса | Налево, удерживание, направо |
| Гидравлический бак |  |
| Тип | Оборудован встроеннным контрольным клапаном |
| Расположение | Справа от сидения водителя |
| Фильтр | Полнопоточного типа |
| Емкость | 97л |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ГИГАНТСКИЙ РЫХЛИТЕЛЬ БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D155A-5

| МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 2,760 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине самого трактора) | 1,855 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.08 кг/см2 |
| РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип | Паралеллограмного типа с переменным углом рыхления |
| Вес | 2,760 кг |
| Длина балансира | 1,535 мм |
| Зубья: |  |
| Число зубьев | 1 |
| Наконечник зуба | Съемный |
| Угол рыхления | 49о, стандартный (на рыхлителе безступенчатое регулирование в пределах от 34.25о до 60о) |
| Глубина рыхления | Регулируется на 3 положения |
| Максимальная глубина рыхления | 1,220 мм |
| Максимальная высота подъема зуба | 925 мм |
| Гидравлический цилиндр: |  |
| Тип | Поршневой, двухстороннего действия |
| Число цилиндров - ход: |  |
| Цилиндр подъема | 2 - 160 мм |
| Цилиндр наклона | 2 - 160 мм |
| МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Максимальное давление масла | 210 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип | Шестеренчатый |
| Производительность | 255 л/мин |
| Расположение | Сзади, с правой стороны двигателя |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип | Золотниковый |
| Рабочее положение: |  |
| Цилиндр подъема | Подъем, Удержание, Опускание |
| Цилиндр перекоса | Изменение угла врезания, удержание |

| Гидробак: |  |
| --- | --- |
| Тип | Оборудован встроенным контрольным клапаном |
| Расположение | Справа от сиденья машиниста |
| Фильтр | Полнопоточного типа |
| Емкость | 35 л |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОЗЫРЬКА ROPS

БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D155A-5

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 505 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая высота | 3,500мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.01 кг/см2 |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА |  |
| Тип | 2-х опорная стальная типа ROPS |
| Вес | 505 кг |
| Высота от пола до крыши | 1,757 мм |
| Длина | 1,275 мм |
| Ширина | 1,500мм |
| Площадь | 1.45см2 |
| Толщина | 4.5мм |

Структура и прочность конструкции соответствуют следующим стандартам: ISO 3471, SAE J1040 (Апрель 1988), SAE J395 ROPR Standard и ISO 3449 FOPS Standard.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ

БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D155A-5

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 285 кг |
| --- | --- |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая высота | 3,365 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению трактора) | 0.01 кг/см2 |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА |  |
| Тип | Всепогодная закрытого типа |
| Метод обогрева | От подогревателя «Микуни» и системы охлаждения двигателя |
| Вес | 285 кг |
| Длина | 1,765 мм |
| Ширина | 1,720 мм |
| Высота: |  |
| Высота кабины | 1,625 мм |
| От пола до потолка | 1,515мм |
| ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Щетка стекла | 4, переднее, заднее стекло, правая и левая дверь |
| Омыватель стекла | 4, переднее, заднее стекло, правая и левая дверь |
| Внутренняя лампа | 1 |
| Прикуриватель | 1 |
| Пепельница | 1 |
| Коврик | 1 |
| Обогрев | 4,400 ккал/ч |
| Радио | 1 |
| Внутреннее зеркало | 1 |
| Козырек от солнца | 3 |
| Переднее рабочее освещение | 2 |
| Заднее рабочее освещение | 2 |

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D155A-5

ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D155A-5

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ИНТРУМЕНТА

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 к | 8 х 10, 12 х 14, 13 х 17, 19 х 22, 24 х 27, 30 х 32 |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 к | 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 07952-80002 | ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07950-90400 | КАТРИДЖ | 1 |  |
| 07951-11403 | НАКОНЕЧНИК | 1 |  |
| 09055-10390 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 09001-04600 | КЛЮЧ | 1 | 46 |
| 09002-03641 | КЛЮЧ | 1 | 36х41 |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | Для фильтров |
| 09054-00009 | ЩУП | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | 1 |  |

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D155A-5

ОПЦИОННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 07063-01100 | ЭЛЕМЕНТ | 2 | ГИДРАВ. ФИЛЬТР |
| 07000-72130 | УПЛ. КОЛЬЦО | 2 | ДЛЯ ГИДРАВ. ФИЛЬТРА |
| 07020-00000 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07002-03634 | УПЛ. КОЛЬЦО | 11 | СЛИВ МАСЛА |
| 6120-11-8820 | ПРОКЛАДКА | 6 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ |
| 600-211-1231 | КАТРИДЖ | 1 | МАСЛ. ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 600-311-7132 | КАТРИДЖ | 1 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 04121-22574 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА |
| 6212-85-6840 | РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА (50А) |
| 09059-00800 | ЯЩИК ДЛЯ З/ЧАСТЕЙ | 1 |  |