КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР

D375A-3

C  ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМ ОТВАЛОМ

ГИГАНТСКИМ РЫХЛИТЕЛЕМ

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

КОЗЫРЕК ТИПА ROPS

для работы при температуре окружающего воздуха

от -50ОС до +40ОС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Трактор Komatsu В375-3

| Эксплуатационный вес | 50,000 кг |
| --- | --- |
| Мощность на маховике SAE J1349 DIN (6270) | 525 л/с 532 PS |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| Скорость перемещения: Вперед 1-ая 2-ая 3-ья Назад 1-ая 2-ая 3-ья | 3.8 км/ч 6.8 км/ч 11.8 км/ч 5.1 км/ч 9.2 км/ч 15.8 км/ч |
| Тяговое усилие: |  |
| Тяговое усилие см. в приложении к спецификации |  |
| Радиус поворота | 4.2 м |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая длина | 5,770 мм |
| Общая ширина | 3,230 мм |
| Общая высота |  |
| до кромки выхлопной трубы | 4,045 мм |
| до самой верхней точки без учета выхлопной трубы (рукоятка над заборником воздуха) | 3,295 мм |
| Ширина колеи | 2,500 мм |
| Длина опорной поверхности гусеницы | 3,815 мм |
| Площадь опорной поверхности | 54,170 см2 |
| Давление на грунт | 0.90 кг/см2 |
| Дорожный просвет | 620 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель | KOMATSU SA6D170E-2 |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров, диаметр цилиндра х ход поршня | 6 цилиндров, 170 мм х 170 мм |
| Рабочий объём двигателя | 23.15 литра |
| Тех. Характеристика: |  |
| Номинальные обороты двигателя | 1,800 об/мин |
| Макс. Крутящий момент | 267 кг.м/1300 об/мин |
| Топливная система: Дизельное топливо Регулятор | Дизельное топливо ASTM спецификации D975060T No.2D Всережимный механический регулятор |
| Система смазки: Метод смазки Фильтры Масляный охладитель | Принудительная смазка шестеренчатым насосом Полнопоточного типа Водяного охлаждения |
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция водяным насосом циркулярного типа, обратный вентилятор |
| Воздухоочиститетель | Воздухоочиститель сухого типа с элементом безопасности и пылевым индикатором |
| Метод запуска двигателя Пусковой двигатель | Электрические пусковые двигатели 24 В, 15 кВт (7.5 кВт х 2) |
| Генератор | 24 В, 50А |
| Аккумуляторные батареи | 24 В (12 В х 2)/ 170А/ч |
| СИСТЕМА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ |  |
| Подогреватель аккумулятора | Горячим воздухом (аккумуляторная коробка) |
| Боковая защита двигателя | Закрытого типа |
| Утеплительный чехол | Брезентовывй |
| Система подачи воздуха | Подается из отсека двигателя |
| Жалюзи радиатора ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Металлические |
| Нагреватель охлждающей жидкости | Электрический 230 Вт 4 кВ x 1, 230 Вт 1,5 кВ x 1 |
| Нагреватель масляного поддона двигателя | Электрическийб 230 Вт 600 кВ x 2 |
| Подогреватель на жидком топливве | Внутреннего сгорания, 50 000 ккал |
| Топливоподкачивающая система | Автоматическая |
| СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ: |  |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |  |
| Тип | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный с муфтой блокировки |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| ТРАНСМИССИЯ: |  |
| Тип | Постоянного зацепления, многодисковое, планетарного типа с гидроприводом и принудительной смазкой |
| Коробка передач | 3 скорости вперед и 3 скорости назад |
| Коническая передача | Передача со спиральными зубьями, смазка разбрызгиванием |
| Система управления: |  |
| Муфта поворота | Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, ручным управлением, взаимосвязана с тормозом управления |
| Тормоз муфты поворота | Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, ножным управлением |
| Рабочий тормоз | Тормоз муфты поворота используется в качестве рабочего тормоза, ножное управление |
| Конечная передача | Одноступенчатая со спиральными зубьями и одноступенчатая планетарная, смазка разбрызгиванием |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Подвеска | С балансирным брусом и опорной осью |
| Число катков: |  |
| Поддерживающие | по 2 с каждой стороны |
| Опорные | по 6 с каждой стороны |
| Гусеничная цепь: |  |
| Тип | В сборе с башмаками, смазанные гусеничные звенья |
| Шаг звена цепи | 280 мм |
| Число башмаков | по 40 с каждой стороны |
| Башмаки: |  |
| Тип | С одним грунтозацепом, для экстремальных условий эксплуатации |
| Высота грунтозацепа | 93 мм |
| Стандартная ширина башмака | 710 мм |

Другое: Материалы и компоненты для холодного климата. Защита от вандализма на топливном баке, гидравлическом баке и радиаторе. Ремни безопасности.

| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ: | Спецификация | Дозаправка |
| --- | --- | --- |
| Система охлаждения | 165 л | 165 л |
| Топливный бак | 1050 л | 1050 л |
| Масляный картер двигателя | 58 л | 51 л |
| Демпфер | 2.1 л | 2.1 л |
| Гидротрансформатор трансмиссия картер конической передачи картер механизма управления | 250 л | 150 л |
| Картер конечной передачи (с каждой стороны) | 65 л | 65 л |
| Масло для гидравлики (включая отвал и рыхлитель) | 270 л. | 120 л. |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: SA6D170E-2 | ПРИЛОЖЕНИЕ D375A-3 | № |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР 170 мм РАБОЧИЙ ХОД: 170 мм | КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ: 6 ВЫТЕСНЯЕМЫЙ ОБЪЕМ: 23,15 л | ДАТА |

- Характеристики даны для температуры воздуха 25°С и фтмосферного давления 100 кПа (170 мм. рт.ст.)

2. Двигатель оборудован вентилятором, воздухоочистителем, водяным насосом, насосом смазочного масла, генератором переменного тока и глушителем..

Скоростная характеристика трактора Комацу D375A-3

## Зависимость тягового усилия от скорости движения

Примечание: Тяговое усилие и скорость движения могут меняться в зависимости от состояния грунта и веса машины.

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D375A-3

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ИНТРУМЕНТА

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 | 8 х 10, 12 х 14, 13 х 17, 19 х 22, 24 х 27, 30 х 32 |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 | 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 07952-80002 | ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07951-11400 | НАКОНЕЧНИК | 1 |  |
| 09055-10390 | УДЛИНИТЕЛЬ | 1 |  |
| 09002-03641 | КЛЮЧ | 1 | 36 х 41 |
| 09002-04600 | КЛЮЧ | 1 | 46 |
| 07950-90403 | ПАТРОН К ШПРИЦУ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | Для фильтров |
| 09054-00009 | ЩУП | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | 1 |  |

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D375A-3

ОПЦИОННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 07063-01142 | ЭЛЕМЕНТ | 3 | Фильтр трансмиссии, управления и гидросистемы |
| 07000-45175 | О-КОЛЬЦО | 2 | Для фильтра трансмиссии и управления |
| 07000-45180 | О-КОЛЬЦО | 1 | Для гидросистемы |
| 07002-43634 | О-КОЛЬЦО | 6 | Для картера конечной передачи (слив) |
| 07020-00000 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 6162-13-8812 | ПРОКЛАДКА | 6 | Головки цилиндров |
| 04122-32576 | РЕМЕНЬ | 1 | Ремень вентилятора |
| 04120-31933 | РЕМЕНЬ | 1 | Ремень генератора |
| 600-411-1591 | КАРТРИДЖ | 1 | Коррозионный фильтр |
| 600-311-8283 | КАРТРИДЖ | 2 | Топливный фильтр |
| 600-211-1231 | КАРТРИДЖ | 2 | Масляный фильтр двигателя |

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D375A-3

ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
| 09980-10550 | РАБОЧАЯ ОДЕЖДА | 1 |  |
| 09982-10057 | РАБОЧИЕ КАСКИ | 1 |  |
| 09059-00800 | ЯЩИК ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | 1 |  |
| 175-900-2470 | ФОНАРЬ | 1 |  |
| 195-60-19300 | ШЛАНГ | 1 |  |
| 195-98-26690 | СТОЛ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D375A-3

| МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) |  |
| --- | --- |
| Стандартный отвал | 10,540 кг |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине самого трактора) | 1,865 мм |
| Ширина | 4,695 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) |  |
| Стандартный отвал | 0.23 кг/см2 |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип | Полусферический отвал с гидроприводом |
| Масса |  |
| Стандартный отвал | 10,490 кг |
| Объем отвала (SAE) | 18.5 м3 |
| Тип | С толкающим брусом |
| Ширина | 4,695 мм |
| Высота | 2,265 мм |
| Угол резания | 55о |
| Максимальный подъем отвала над поверхностью | 1,660 мм |
| Максимальное опускание отвала ниже поверхности | 715 мм |
| Максимальный наклон | 1,065 мм |
| Гидравлический цилиндр |  |
| Тип | Двойного действия, поршневой |
| Число цилиндров - ход |  |
| Цилиндр подъема | 2 - 150 мм |
| Цилиндр наклона | 1 - 225 мм |
| МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Дополнительный вес гидромасла | 50 кг |
| Максимальное давление масла | 210 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип | Шестеренчатый |
| Производительность | 405 л при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение | Сзади, с правой стороны двигателя |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип | Золотниковый |
| Положения |  |
| Подъема | Подъем, Удержание, Опускание, Плавающее |
| Перекоса | Вправо, Удержание, Влево |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип | Оборудован, установленным снаружи контрольным клапаном |
| Расположение | Справа от сиденья машиниста |
| Фильтр | Полнопоточный |
| Гидравлическое масло (замена) | 120 л |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ГИГАНТСКИЙ РЫХЛИТЕЛЬ БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D375A-3

(С переменным углом рыхления)

| МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 5,470 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине самого трактора) | 2,695 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.10 кг/см2 |
| РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип | С переменным углом рыхления |
| Ширина балки | 1,367 мм |
| Зубья: |  |
| Число зубьев | 1 |
| Наконечник зуба | Съемный |
| Угол рыхления | 45о, стандартный (на рыхлителе безступенчатое регулирование в пределах от 32.5о до 55.5о) |
| Глубина рыхления | Регулируется на 3 положения |
| Максимальная глубина рыхления | 1,435 мм |
| Максимальная высота подъема зуба | 1,060 мм |
| Гидравлический цилиндр: |  |
| Тип | Поршневой, двухстороннего действия |
| Число цилиндров - ход: |  |
| Цилиндр подъема | 2 - 225 мм |
| Цилиндр наклона | 2 - 200 мм |
| МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Максимальное давление масла | 210 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип | Шестеренчатый |
| Производительность | 405 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение | Сзади, с правой стороны двигателя |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип | Золотниковый |
| Рабочее положение: |  |
| Золотник подъема | Подъем, Удержание, Опускание |
| Золотник наклона | Угол рыхления увеличить, Удержание, Угол рыхления уменьшить |
| Примечание: золотники подъема и наклона переключаемые селекторным клапаном |  |
| Гидробак: |  |
| Тип | Оборудован установленным снаружи контрольным клапаном |
| Расположение | Справа от сиденья машиниста |
| Фильтр | Полнопоточный |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА НАВЕС ТИПА ROPS БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D375A-3

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 670 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Высота | 4,205 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.01 кг/см2 |
| НАВЕС ТИПА ROPS |  |
| Тип | 2-х опорный |
| Вес | 670 кг |
| Длина | 1,270 мм |
| Ширина | 1,725 мм |
| Высота (от пола до потолка) | 1,836 мм |
| Поверхность навеса | 1.78 м2 |
| Толщина плиты навеса | 4.5 мм |

Конструкция и прочность навеса сответствует стандартам ISO 3471, SAE J1040

(от Апреля 1988),  SAE J395 стандарт на ROPS и ISO 3449 FOPS стандарт

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА КАБИНУ БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D375A-3

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 430 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Высота | 3,995 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.01 кг/см2 |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА |  |
| Тип | Всесезонная, герметическая |
| Вес | 425 кг |
| Длина | 1,765 мм |
| Ширина | 1,720 мм |
| Высота: |  |
| Высота кабины | 1,625 мм |
| Высота от уровня мата (внутри) | 1,515 мм |
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Обогреватель | Водяной 5300ккал/ час x 1 4000 ккал / час x 2 |
| Стеклоочиститель | 4 шт, переднее, заднее стекло, правая, левая двери |
| Лампа освещения | 2 |
| Прикуриватель | 1 |
| Пепильница | 1 |
| Мат на пол | 1 |
| Вешалка | 1 |
| ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Зеркало | 1 |
| Противосолнечный козырёк | 3 левый, правый, центральный |
| Полка для коробки для обеда | 1 |
| Аптечка | 1 |
| Огнетушитель | 1 |
| Булыть для воды | 1 |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)