КОМАЦУ  ЭКСКАВАТОР

PС1800-6

С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

| С | КОВШОМ 11 м3, ВЫСОТОЙ ЗАГРУЗКИ 9 635 мм. |
| --- | --- |
|  | СТРЕЛОЙ 5 950 мм, РУКОЯТЬЮ 4 450 мм, |
|  | СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ FOPS C ОТОПИТЕЛЕМ И ДЕФРОСТЕРОМ , БАШМАКАМИ 810 мм С ДВОЙНЫМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ. |
|  | ( ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -40С ДО +40С. ) |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 180 800 кг |
| С учетом полной заправки топливом, смазкой, маслом гидравлической системы, оператором и весом оборудования: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ : 5950 мм РУКОЯТИ ДЛИНОЙ: 4450 мм КОВШОМ : 11 м3 БАШМАКАМИ : 810 мм с двойным грунтозацепом |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE J1349 | 2 х 338 кВт (2 х 454 л.с.) / 1 800 об/мин |
| DIN 6270 | 2 x 338 кВт (2 х 460 л.с) / 1800 об/ мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША (с шапкой) | 11,0 м3 |
| ШИРИНА КОВША | 3 220 мм |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ | 5 950 мм |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 4 450 мм |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ: |  |
| Усилие создаваемое ковшом | 73 500 кг |
| Усилие на рукояти | 77 000 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Производитель | KOMATSU |
| Модель | 2 х SAA6D140Е-3 |
| Система охлаждения | Водяного охлаждения |
| Система впуска воздуха | С турбо наддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 140 мм |
| Ход поршня | 165 мм |
| Рабочий объем двигателя | 15,24 литров |
| Максимальный крутящий момент | 218 кг.м (2,138 Н.м) |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | 1350 об/мин |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА: |  |
| Топливо | Дизельное топливо марки D975-60T №2D по спецификации ASTM |
| Метод впрыска | Непосредственный впрыск |
| Регулятор | Электронный всережимный регулятор |
| СИСТЕМА СМАЗКИ: |  |
| Способ смазки | Принудительный |
| Тип насоса | Шестеренчатый насос |
| Тип фильтра | Полно-поточный |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: | Принудительная циркуляция центробежным водяным насосом |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА: | Всасывающего типа |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ: | Сухого типа с автоматической системой удаления пыли и индикатором запыленности |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА: |  |
| Метод запуска | Пусковой электродвигатель |
| Напряжение пускового двигателя | 24 В |
| Мощность пускового двигателя 11 КВТ |  |
| Напряжение генератора | 24 В |
| Сила тока на генераторе | 100 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12 В - 200 А/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |  |
| Тип | OLSS (воспринятые нагрузки с открытым центром) |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Аксиально-поршневой насос с регулируемым потоком |
| Кол-во | 6 |
| Главные насосы | 4 х 420 литров/мин |
| Насосы магистрали поворота | 2 х 314 литров/мин |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Максимальная производительность | 2 х 138 литров/мин |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ: |  |
| Магистраль рабочего оборудования | 300 кг/см2 |
| Магистраль движения | 320 кг/см2 |
| Магистраль поворота | 300 кг/см2 |
| Магистраль управления | 30 кг/см2 |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН: |  |
| Тип | 1 х 2-х золотникового типа 2 х 4-х золотникового типа 2 х 5-ти золотникового типа |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР: |  |
| Передвижения | 4 х аксиально – поршневого типа (2 с каждой стороны) |
| Поворота | 2 х аксиально – поршневого типа |
| Кол-во цилиндров – диаметр поршня х ход поршня х диаметр штока |  |
| Стрела | 2 - 280 мм х 1930 мм х 180 мм |
| Рукоять | 2 - 200 мм х 2170 мм х 150 мм |
| Ковш | 2 - 225 мм х 2050 мм х 160 мм |
| Донной разгрузки | 2 - 180 мм х 600 мм х 100 мм |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА: |  |
| Тип | Всесезонная, закрытого типа |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Тип | Два рычага, управляющие стрелой, рукоятью ковша и поворотом платформы |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: |  |
| Тип | Два рычага с педалью |
| ПРИВОД: |  |
| Способ привода | Гидростатический |
| Система редукции | 2-х ступенчатая планетарная передача 1-ступенчатая цилиндрическая прямозубая передача |
| Максимальное тяговое усилие | 105 000 кг |
| Макс. скорость движения | 2,7 км/час |
| Максимальный уклон | 70% (35() |
| ТОРМОЗА: |  |
| МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлический с блокировкой |
| Стояночный тормоз | Мокрого типа, многодисковый |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлический с блокировкой |
| Блокировочный тормоз | Мокрого типа, многодисковый |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Тип | Гусеничного типа |
| Основная рама | «H» – образная рама |
| Рама гусеничной тележки | Коробчатого типа |
| Уплотнение пальца гусеницы | С уплотнениями |
| Натяжение гусеницы | Гидравлического типа |
| Тип катков | С плавающим уплотнением |
| БАШМАКИ: |  |
| Тип | С двойным грунтозацепом |
| Ширина башмака | 810 мм |
| Количество башмаков | 49 с каждой стороны |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ: |  |
| Поддерживающие катки | 3 с каждой стороны |
| Опорные катки | 8 с каждой стороны |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ: | 1,73 кг/см2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА: |  |
| Механизм привода | Гидростатический |
| Редукционная система Опорный подшипник поворотной платформы | Планетарная, двухступенчатая передача На трёх опорных рамках |
| Скорость поворота | 4,5 об/мин |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |  |
| Топливный бак | 2 750 л. |
| Радиатор | 2 х 85 л. |
| Двигатель | 2 х 55 л. |
| Конечная передача, с каждой стороны | 85 л. |
| Привод поворота | 2 х 30 л. |
| Гидравлическая система | 1 500 л. |
| « P.T.O.» | 2 x 20 л. |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ PС1800-6

( ПРЯМАЯ ЛОПАТА)

#### РАЗМЕРЫ

| ДЛИНА | 13 230 мм |
| --- | --- |
| ШИРИНА | 6 015 мм |
| ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 8 180 мм |
| ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 6 510 мм |
| КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 2 080 мм |
| МИН. КЛИРЕНС | 730 мм |
| ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 6 235 мм |
| ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 5 780 мм |
| ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 7 445 мм |
| ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 4 600 мм |
| ШИРИНА ПО ГУСЕНИЦАМ | 5 410 мм |
| ШИРИНА БАШМАКА | 810 мм |
| ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 25 мм |
| ВЫСОТА ПО КАПОТУ | 4 535 мм |
| ВЫСОТА ПО ВЕРХУ ПОРУЧНЯ | 5 175 мм |
| ШИРИНА ПО КАБИНЕ | 5 055 мм |
| РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 6 140 мм |
| ОБЩАЯ ШИРИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ | 5 630 мм |

##### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ РС1800-6

( ПРЯМАЯ  ЛОПАТА)

# РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

А: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ……………………………………..14 420мм

В: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ……………………………………..9 635мм

С: МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ……………………………………..3 220мм

F: МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ……………………………13 170мм

Е: МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ

НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ…..…………………………………………………………11 940мм

D: ХОД КОВША НА УРОВНЕ СТОЯНИЯ …………………………………………4 850мм

МИН. ХОД КОВША НА УРОВНЕ СТОЯНИЯ …………………………………..7 090мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: SAA6D140E-3 | ПРИМЕНЕНИЕ: PC1800-6 | No. |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 140 мм 5.51 дюйма ХОД ПОРШНЯ: 165 мм 6.50 дюйма | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 15.24 л 930 куб. дюйма | ДАТА |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ X21SP2001 |
| На диаграмме указано: Max. Torque -Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Кривая изменения мощности в зависимости от оборотов двигателя | Fuel Consumption - Потребление топлива в зависимости от оборотов двигателя. Output – Шкала мощности. |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ PС1800-6

( ПРЯМАЯ  ЛОПАТА)

##### ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР  КОМАЦУ PС1800-6

( ПРЯМАЯ ЛОПАТА)

##### ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 комплект |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОЗУБЦЫ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 21Т-98-64120 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 07952-80002 | ШПРИЦ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07950-90403 | КАРТРИДЖ (консистентной смазки) | 1 |  |
| 07951-11400 | НАСАДКА | 1 | Для шприца консистентной смазки |
| 07287-01413 | ШЛАНГ | 2 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА ДЛЯ КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 04530-13045 | РЫМ - БОЛТ | 2 | Для строповки механизма поворота и пальцев рабочего оборудования |
| 04530-13655 | РЫМ БОЛТ | 2 | Для строповки механизма отбора мощности |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ PС750-6

( ПРЯМАЯ ЛОПАТА)

##### ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 600-211-1340 | КАРТРИДЖ | 2 |  |
| 600-311-3110 | КАРТРИДЖ | 2 |  |
| 600-411-1171 | КАРТРИДЖ | 2 |  |
| 6217-11-8820 | ПРОКЛАДКА | 12 |  |
| 5610-20-0010 | ЭЛЕМЕНТ | 2 |  |
| 07063-51210 | ЭЛЕМЕНТ | 6 |  |
| 21T-60-71180 | ФИЛЬТР | 6 |  |
| 07000-15180 | О-КОЛЬЦО | 6 |  |
| 113-60-23160 | КАРТРИДЖ | 2 |  |
| 07000-В3048 | О-КОЛЬЦО | 40 |  |
| 07000-В3032 | О-КОЛЬЦО | 8 |  |
| 07000-В3025 | О-КОЛЬЦО | 2 |  |
| 07002-13634 | О-КОЛЬЦО | 4 |  |
| 04120-21740 | V-РЕМЕНЬ | 2 |  |
| 6210-81-6960 | V-РЕМЕНЬ | 2 |  |
| 600-763-9710 | V-РЕМЕНЬ | 2 |  |
| 21T-98-64110 | ТАБЛИЦА, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  ЭКСКАВАТОР  КОМАЦУ РС1800-6

( ПРЯМАЯ ЛОПАТА)

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аккумуляторная батарея повышенной емкости

Генератор 100 А.

Информационные - предупредительные таблички на русском языке

Боковая защита катков

Ковш  с нижней разгрузкой объемом 11 м3

Износостойкая защита ковша

Пакет для низких температур:

Электрические нагреватели охлаждающей жидкости двигателя

Электрический нагреватель масла двигателя

Портативный обогреватель охлаждающей жидкости котлового типа

Дополнительный топливный фильтр

Противотуманные фары

Зеркало заднего вида (правое)

Проблесковая лампа- маячок

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал хода заднего хода

Дополнительный электрический терминал

Защита FOPS

Ремень безопасности (широкий – 78 мм)

Ремень безопасности на второе сидение

РМ разъемы для диагностики

Поручни  над радиатором

Автоматическая система смазки «ЛИНКОЛЬН» на 60 л.

Клапан быстрой заправки топливом и сапун на баке типа Wiggins

Тонированное стекло

Документация на русском языке (Инструкция по эксплуатации и обслуживанию)

Огнетушитель

Аптечка

Спецовка и кепка

Набор инструмента

Набор запасных частей

VHMS – система контроля состояния машины с программным обеспечением и кабелем для передачи данных  без ORBCOMM

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)