###### PC200-2001-02R

КОМАЦУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

PС200-7

С

0.8М3 (SAE) КОВШОМ

СТРЕЛА 5700ММ

РУКОЯТЬ 2925ММ

стальной кабиной

башмак с тремя грунтозацепами 800мм

ДЛЯ РАБОТЫ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ºС +40ºС

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС200-7

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 20010 КГ |
| С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ, СМАЗКОЙ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, МАСЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВЕСА ОБОРУДОВАНИЯ: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ 5700ММ, РУКОЯТИ ДЛИНОЙ 2925 ММ, 0.8КУБ.М (SAE) УСИЛЕННЫМ КОВШОМ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ, БАШМАКАМИ 800мм С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ И ОПЕРАТОРОМ |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE (J1349) | 107КВТ/143л/с/1950об.мин |
| DIN (6270) | 107КВТ/145л/с/1950об.мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| SAE | 0.8КУБ.М |
| СЕСЕ | 0.7КУБ.М |
| ТИП КОВША | ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (МЕРЗЛЫЕ И СКАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ) |
| ШИРИНА КОВША |  |
| БЕЗ БОКОВЫХ ножей | 1045ММ |
| С БОКОВЫМИ ножами | 1150ММ |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ (ОДНОСЕКЦИОННОЙ) | 5700ММ |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 2925 ММ |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| УСИЛИЕ СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ | 138кН (14100КГс) |
| УСИЛИЕ НА РУКОЯТЬ | 101 кН (10300 КГс) |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | KOMATSU |
| МОДЕЛЬ | SАА6D102Е-2 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С ТУРБОНАДДУВОМ |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 102ММ |
| ХОД ПОРШНЯ | 120ММ |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ двигателя | 5.88Л |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 610 Нм (62.2 кгс)/1500RPM |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |  |
| ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИ D975-60T N2D ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM |
| МЕТОД ВПРЫСКА | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК |
| РЕГУЛЯТОР | МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР |
| СИСТЕМА СМАЗКИ |  |
| СПОСОБ СМАЗКИ | ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ |
| ТИП | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС |
| ФИЛЬТР | ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА |
| СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ | ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА | ВСАСЫВАЮЩЕГО ТИПА |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | СУХОГО ТИПА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА |  |
| МЕТОД ЗАПУСКА | ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 24В |
| МОЩНОСТЬ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 5.5КВт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА | 24В |
| СИЛА ТОКА НА ГЕНЕРАТОРЕ | 35А |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | 12В Х 2 - 170А/Ч |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАПУСКА | ЭЛЕКТРОСПИРАЛЬ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ |
| ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | ТИПА «МИКУНИ» АНТИФРИЗ 3500 ККАЛ/Ч ВОЗДУХ 4000 ККАЛ/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
| ТИП | СИСТЕМА HYDRAUMIND |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС |  |
| ТИП | аксиально-ПОРШНЕВОЙ НАСОС С РЕГУЛИРУЕМОЙ производительностью |
| КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ | 2 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 428Л/МИН |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ |  |
| МАГИСТРАЛИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 380КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ ХОДА | 380Г/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ ПОВОРОТА | 295КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 33КГ/КВ.СМ |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН |  |
| ТИП и кол-во | 6-ТИ ЗОЛОТНИКОВОГО ТИПА х1 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР |  |
| ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 2 |
| ПОВОРОТА | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 1 |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х ХОД ПОРШНЯ Х ДИАМЕТР ПОРШНЯ |  |
| СТРЕЛА | 2-120ММ Х 1334ММ Х 85ММ |
| РУКОЯТЬ | 1-135ММ Х 1490ММ Х 95ММ |
| КОВШ | 1-115ММ Х 1120ММ Х 80ММ |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА |  |
| ТИП | ВСЕПОГОДНАЯ, ЗАКРЫТОГО ТИПА |
| МЕТОД ОБОГРЕВА | ОТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ «МИКУНИ» И ДВИГАТЕЛЯ |
| система управления |  |
| ТИП | ДВА РЫЧАГА УПРАВЛЯЮТ СТРЕЛОЙ, РУКОЯТЬЮ, КОВШОМ, И ПОВОРОТОМ ВЕРХНЕЙ ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА |
| система передвижения |  |
| СПОСОБ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| СИСТЕМА РЕДУКЦИИ | планетарный редуктор С ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИМ приводом |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 16200кгс (159кН) |
| МАКС. СКОРОСТЬ переДВИЖЕНИЯ | 5.5КМ/Ч |
| ТОРМОЗА системы переДВИЖЕНИЯ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С БЛОКИРОВКОЙ |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МОКРОГО ТИПА, МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНОГО ТИПА |
| БЛОКИРОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МОКРОГО ТИПА, МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| ТИП | ГУСЕНИЧНО-ТРАКТОРНОГО ТИПА |
| ОСНОВНАЯ РАМА | Х-ОБРАЗНАЯ РАМА |
| гусеница | уплотненный ТИП |
| НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА |
| ТИП КАТКОВ | СМАЗАННЫЕ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ |
| БАШМАКИ |  |
| ТИП | С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ |
| КОЛИЧЕСТВО БАШМАКОВ | 45 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ |  |
| ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КАТКИ | два С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| опорные КАТКИ | 7 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| Удельное ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 0.35 КГ/СМ2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА |  |
| МЕХАНИЗМ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| РЕДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА | 2-х ступенчатый планетарный редуктор |
| ПОДШИПНИК ПОВОРОТА | наборный шарикоподшипник, шестерня поворота с внутренним зацеплением |
| СКОРОСТЬ ПОВОРОТА | 12 RPM |
| ЕМКОСТЬ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ |  |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 400Л |
| РАДИАТОР | 22.4Л |
| ДВИГАТЕЛЬ | 24Л |
| КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД С КАЖДОЙ СТОРОНЫ | 4.2Л |
| ПРИВОД ПОВОРОТА | 6.6Л |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИТЕМА | 143Л |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС200-7

| (СТРЕЛА 5700ММ, РУКОЯТЬ 2900 ММ) Размеры |
| --- |
| А: ДЛИНА | 9425ММ |
| В: ШИРИНА | 3300ММ |
| С: ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 2970ММ |
| D: ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 2905ММ |
| Е: КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 1085ММ |
| F: МИН. КЛИРЕНС | 440ММ |
| G: ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 2775ММ |
| Н: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 3270ММ |
| I: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 4080ММ |
| J: ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 2200ММ |
| К: ШИРИНА С ГУСЕНИЦАМИ | 3000ММ |
| L: ШИРИНА БАШМАКА | 800ММ |
| М: ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 26ММ |
| N: ВЫСОТА КАБИНЫ ОПЕРАТОРА | 2020ММ |
| O: ШИРИНА КАБИНЫ P: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 2710ММ 2740ММ |
| Q: ДЛИНА ПО ЗЕМЛЕ (ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ) | 4830ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС200-7

рабочие характеристики

| (СТРЕЛА 5700ММ, РУКОЯТЬ 2900 ММ) |
| --- |
| Pабочие характеристики |  |
| А: МАКС. ВЫСОТА КОПАНИЯ | 9305ММ |
| В: МАКС. ВЫСОТА ПРИ РАЗГРУЗКЕ | 6475ММ |
| С: МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 6620ММ |
| D: МАКС. ГЛУБИНА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ ПРИ КОПАНИИ | 5980ММ |
| Е: МАКС. ГЛУБИНА ПРИ СРЕЗЕ 8'(2440ММ) | 6435ММ |
| F: МАКС. ТОЧКА ПО ГЛУБИНЕ | 9875ММ |
| G: МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 9700ММ |
| Н: МИН. РАДИУС ПОВОРОТА | 3630ММ |
| I: МАКС. ВЫСОТА ПРИ МИН. РАДИУСЕ ПОВОРОТА | 7570ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС200-7

# ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНУ | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  ЭКСКАВАТОР РС200-7

# ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | ДЛЯ ФИЛЬТРОВ |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 07950-90403 | КАТРИДЖ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09002-01417 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-03032 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09055-10390 | БРУСОК |  |  |
| 07950-10450 | НАСОС | 1 |  |
| 07951-11400 | ФОРСУНКА | 1 |  |
| 09056-04613 | СУМКА ДЛЯ КЛЮЧЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС200-7

ТАБЛИЦА  ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6732-11-8181 | ПРОКЛАДКА | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 6732-11-8210 | ИЗОЛЯТОР | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 6735-51-5141 | КАРТРИДЖ | 1 | ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА |
| 6732-71-6111 | КАРТРИДЖ | 1 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 04121-21744 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР |
| 6732-81-3380 | РЕМЕНЬ | 1 | ГЕНЕРАТОР |
| 20Y-60-21510 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР |
| 07000-05180 | О-КОЛЬЦО | 2 | ГИДРАВЛ. ФИЛЬТР, СТАКАН |
| 07002-12434 | О-КОЛЬЦО | 3 | СЛИВНАЯ ПРОБКА, ГИДРАВЛ. БАК редуктор передвижения |
| 07002-11223 | О-КОЛЬЦО | 1 | ОТБОР МОЩНОСТИ |
| 07020-00000 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 20Y-98-21260 | СТОЛ ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
| 09059-00800 | ЯЩИК ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
| 07005-02216 | ПРОКЛАДКА | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС200-7

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

CТРЕЛА 5700ММ

КОВШ 0.80 КУБ.М (SAE)

БАШМАК С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ 600 ММ

L: РУКОЯТЬ 2900 ММ

А: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА

В: ВЫСОТА ДО МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ  КОВША

Cf: РАСЧЕТ СПЕРЕДИ

Cs: РАСЧЕТ СБОКУ

(: РАСЧЕТ ПРИ МАКС. ТОЧКЕ ДОСТИЖЕНИЯ

|  | ед. измерения кг - фунты |
| --- | --- |
| A | МАКС. | 7,6 м 25 фт | 6.1 м 20 фт | 4.6м 15 фт | 3.0м 10фт | 1.5м 5фт |
| В | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs |
| 7,6 м 25 фт | *2650 5,800 | *2650 5,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 м 20фт | *2500 5,600 | 2450 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 м 15 фт | *2550 5,600 | 2100 4,600 | *4050 8,900 | 2400 5,300 | *4200 9,250 | 3550 7,800 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 м 10 фт | *2650 5,600 | 1850 4,100 | 3800 8,400 | 2300 5,000 | *5100 11,300 | 3300 7,350 | *6450 14,200 | 5250 11,500 | *10050 22,200 | *10050 22,200 |  |  |
| 1.5 м 5фт | *2900 6,400 | 1750 3,850 | 3700 8,150 | 2150 4,750 | 5300 11,700 | 3100 6,850 | *8350 18.400 | 4750 10.500 | *5700 12,550 | *5700 12.550 |  |  |
| 0 м 0 фт | 2950 6,500 | 1800 3,900 | 3600 7,900 | 2100 4,600 | 5100 11,300 | 2950 6,450 | 8050 17,800 | 4500 9,900 | *6550 14,400 | *6550 14,400 |  |  |
| -1.5 м -5 фт | 3200 7,050 | 1950 4,300 | 3450 7,600 | 2050 4,500 | 4950 10,900 | 2850 6,300 | 7900 17,400 | 4350 9,600 | *9550 21,100 | 8750 19,300 | *5750 12.700 | *5750 12,700 |
| -3,0 м 10 фт | 3850 8,400 | 2300 5,100 |  |  | 4950 10,900 | 2850 6,300 | 7900 17,400 | 4400 9,700 | *14100 31,100 | 8900 19,600 | *9250 20,400 | *9250 20,400 |
| -4.6м -15 фт | 5500 12,100 | 3350 7,400 |  |  |  |  | 8400 18,500 | 4550 10,000 | *13150 29,000 | 9200 20,300 |  |  |

* Нагрузка ограничивается больше возможностями гидравлической системы, чем обычной работой. Данные значения основаны на SAE стандарте No J1097. Номинальные нагрузки не превышают 87% от мощности гидравлической системы или 75% от обычной работы.