КОМАЦУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

PС200-7

КОВШ 0.8М3 (SAE)

СТРЕЛА 5700ММ

РУКОЯТЬ 2925ММ

стальная кабина

башмак с тремя грунтозацепами 600мм

ДЛЯ РАБОТЫ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ºС +40ºС

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС200-7

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 19500 КГ |
| С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ, СМАЗКОЙ, МАСЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВЕСОМ ОПЕРАТОРА, ВЕСА ОБОРУДОВАНИЯ: МОНОБЛОЧНОЙ СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ 5700ММ, РУКОЯТИ ДЛИНОЙ 2925ММ, КОВШОМ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0.8 КУБ.М (SAE), БАШМАКАМИ 600мм С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE J1349 | 107КВТ/143лс/1950об/мин |
| DIN 6270 | 107КВТ/145лс/1950об/мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| SAE | 0.80 КУБ.М |
| СЕСЕ | 0.70 КУБ.М |
| ШИРИНА КОВША |  |
| БЕЗ БОКОВЫХ ножей | 1045ММ |
| С БОКОВЫМИ ножами | 1150 ММ |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ (МОНОБЛОЧНОЙ) | 5700ММ |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 2925ММ |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| УСИЛИЕ СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ (SAE) | 138кН (14100КГс) |
| УСИЛИЕ СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ (ISO) | 149кН (15200КГс) |
| УСИЛИЕ НА РУКОЯТЬ (SAE) | 101 кН (10300 КГс) |
| УСИЛИЕ НА РУКОЯТЬ(ISO) | 108 кН (11000 КГс) |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | KOMATSU |
| МОДЕЛЬ | SAA6D102Е-2 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С ТУРБОНАДДУВОМ |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 102ММ |
| ХОД ПОРШНЯ | 120ММ |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ двигателя | 5.88 Л |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 610 Нм (62.2 кгс)/1500об/мин |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |  |
| ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИ D975-60T No.2D ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM |
| МЕТОД ВПРЫСКА | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК |
| РЕГУЛЯТОР | МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР |
| СИСТЕМА СМАЗКИ |  |
| СПОСОБ СМАЗКИ | ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ |
| ТИП | ТРОХОИДНЫЙ НАСОС |
| ФИЛЬТР | ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА |
| СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ | ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА | ВСАСЫВАЮЩЕГО ТИПА |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | СУХОГО ТИПА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА |  |
| МЕТОД ЗАПУСКА | ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 24В |
| МОЩНОСТЬ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 5.5КВт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА | 24В |
| СИЛА ТОКА НА ГЕНЕРАТОРЕ | 60 А |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | 12В Х 2 – 126 А/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
| ТИП | СИСТЕМА HYDRAUMIND |
| КОЛИЧЕСТВО ВЫБИРАЕМЫХ РЕЖИМОВ | 3 |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС |  |
| ТИП | ПОРШНЕВОЙ НАСОС С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ |
| КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ | 2 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 428 Л/МИН |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ |  |
| МАГИСТРАЛИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 37.3 МПа (380 КГс /см² / 5,400 PSI) |
| МАГИСТРАЛИ переДВИЖЕНИЯ | 37.3 МПа (380 КГс / см² / 5,400 PSI) |
| МАГИСТРАЛИ ПОВОРОТА | 28.9 МПа (295 КГс / см² / 4,190 PSI) |
| МАГИСТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 3.2 МПа ( 33 КГс / см² / 470PSI) |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН |  |
| ТИП и кол-во | 6-ТИ ЗОЛОТНИКОВОГО ТИПА х1 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР |  |
| ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 2 |
| ПОВОРОТА | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 1 |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х ХОД ПОРШНЯ Х ДИАМЕТР ПОРШНЯ |  |
| СТРЕЛА | 2-120ММ Х 1134ММ Х 85ММ (4.7” x 52.5” x 3.3”) |
| РУКОЯТЬ | 1-135ММ Х 1490ММ Х 95ММ (5.3” x 58.7” x 3.7”) |
| КОВШ | 1-115ММ Х 1120ММ Х 80ММ (4.5” x 44.1” x 3.2”) |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА |  |
| ТИП | ВСЕПОГОДНАЯ, ЗАКРЫТОГО ТИПА |
| система управления |  |
| ТИП | ДВА РЫЧАГА УПРАВЛЯЮТ СТРЕЛОЙ, РУКОЯТЬЮ, КОВШОМ, И ПОВОРОТОМ ВЕРХНЕЙ ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА |
| система передвижения | ДВА РЫЧАГА С ПЕДАЛЯМИ |
| СПОСОБ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| СИСТЕМА РЕДУКЦИИ | Планетарная шестерня с двойной редукцией |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 18200кгс (178 кН) |
| МАКС. СКОРОСТЬ переДВИЖЕНИЯ (ВЫСОКАЯ) | 5.5 КМ/Ч |
| МАКС. СКОРОСТЬ переДВИЖЕНИЯ (НИЗКАЯ) | 3.0 КМ/Ч |
| способность преодолевать подъем | 70% (35 ГРАД) |
| ТОРМОЗА системы переДВИЖЕНИЯ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С БЛОКИРОВКОЙ |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИСКОВЫЙ |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНОГО ТИПА |
| БЛОКИРОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИСКОВЫЙ |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| ОСНОВНАЯ РАМА | Х-ОБРАЗНАЯ РАМА |
| РАМА КАТКА | КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ |
| гусеница | уплотненный ТИП |
| НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА |
| БАШМАКИ |  |
| ТИП | С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ |
| КОЛИЧЕСТВО БАШМАКОВ | 45 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ |  |
| ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КАТКИ | 2 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| опорные КАТКИ | 7 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| Удельное ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 44.1 кПа (0.45 КГс / см² / 6.40 PSI) |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА |  |
| МЕХАНИЗМ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| РЕДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА СМАЗКА ПОВОРОТНОГО КРУГА | 2-х ступенчатый планетарный редуктор консистентная смазка |
| СКОРОСТЬ ПОВОРОТА | 12.4 об/мин. |
| ЕМКОСТЬ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ |  |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 400 Л |
| РАДИАТОР | 22.4 Л |
| ДВИГАТЕЛЬ | 24 Л |
| КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД С КАЖДОЙ СТОРОНЫ | 4.5 Л |
| ПРИВОД ПОВОРОТА | 6.6 Л |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИТЕМА | 143 Л |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС200-7

| (СТРЕЛА 5700ММ, РУКОЯТЬ 2925ММ) Размеры |
| --- |
| А: ДЛИНА | 9425ММ |
| В: ШИРИНА | 2800ММ |
| С: ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 2970ММ |
| D: ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 3000ММ |
| Е: КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 1085ММ |
| F: МИН. КЛИРЕНС | 440ММ |
| G: ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 2750ММ |
| Н: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 3270ММ |
| I: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 4080ММ |
| J: ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 2200ММ |
| К: ШИРИНА С ГУСЕНИЦАМИ | 2800ММ |
| L: ШИРИНА БАШМАКА | 600ММ |
| М: ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 26ММ |
| N: ВЫСОТА КАБИНЫ ОПЕРАТОРА | 2095ММ |
| O: ШИРИНА КАБИНЫ P: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 2710ММ 2710ММ |
| Q: ДЛИНА ПО ЗЕМЛЕ (ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ) | 4815ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС200-7

рабочие характеристики

| (СТРЕЛА 5700ММ, РУКОЯТЬ 2925ММ) |
| --- |
| Pабочие характкристики |  |
| А: МАКС. ВЫСОТА КОПАНИЯ | 10000ММ |
| В: МАКС. ВЫСОТА ПРИ РАЗГРУЗКЕ | 7110ММ |
| С: МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 6620ММ |
| D: МАКС. ГЛУБИНА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ ПРИ КОПАНИИ | 5980ММ |
| Е: МАКС. ГЛУБИНА ПРИ СРЕЗЕ 8'(2440ММ) | 6370ММ |
| F: МАКС. ТОЧКА ПО ГЛУБИНЕ | 9875ММ |
| G: МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 9700ММ |
| Н: МИН. РАДИУС ПОВОРОТА | 3040ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС200-7

# ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  ЭКСКАВАТОР РС200-7

# ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09056-04613 | СУМКА ДЛЯ КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-01417 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-03032 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09033-00190 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-10390 | БРУСОК |  |  |
| 07952-70004 | НАСОС | 1 |  |
| 07950-90403 | КАТРИДЖ | 1 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-00425 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 20Y-98-21130 | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ |  |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС200-7

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6732-11-8181 | ПРОКЛАДКА | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 6732-11-8210 | ИЗОЛЯТОР | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 6736-51-5141 | КАРТРИДЖ | 1 | ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА |
| 6732-71-6111 | КАРТРИДЖ | 1 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 6732-81-3440 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР |
| 20Y-60-31121 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР |
| 07000-05160 | О-КОЛЬЦО | 1 | ГИДРАВЛ. ФИЛЬТР, СТАКАН |
| 07000-15195 | О-КОЛЬЦО | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР |
| 07002-11223 | О-КОЛЬЦО | 1 | ОТБОР МОЩНОСТИ |
| 07002-12434 | О-КОЛЬЦО | 5 | СЛИВНАЯ ПРОБКА, ГИДРАВЛ. БАК редуктор передвижения |
| 07020-00000 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТТИНГ | 4 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС200-7

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

CТРЕЛА 5700ММ

КОВШ 0.8 КУБ.М (SAE)

БАШМАК С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ 600 ММ

L: РУКОЯТЬ 2925ММ

А: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА

В: ВЫСОТА ДО МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ  КОВША

Cf: РАСЧЕТ СПЕРЕДИ

Cs: РАСЧЕТ СБОКУ

(: РАСЧЕТ ПРИ МАКС. ТОЧКЕ ДОСТИЖЕНИЯ

|  | ед. измерения кг - фунты |
| --- | --- |
| A | МАКС. | 7,6 м 25 фт | 6.1 м 20 фт | 4.6м 15 фт | 3.0м 10фт | 1.5м 5фт |
| В | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs |
| 7,6 м 25 фт | *2545 5,800 | *2545 5,800 |  |  | 3500 7,710 | 3500 7,710 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 м 20фт | *2415 5,600 | 2415 5,400 |  |  | 3910 8,750 | 3910 8,750 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 м 15 фт | *2430 5,360 | 2390 5,270 | *3870 8,530 | 2815 6,200 | *4520 9,970 | 4200 9,260 |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 м 10 фт | *2560 5,850 | 2150 4,740 | 3770 8,310 | 2720 6,000 | *5980 11,870 | 9980 8,780 | *6780 14,940 | 6300 13,890 | *10470 23,080 | *10470 23,080 |  |  |
| 1.5 м 5фт | *2820 6,220 | 2060 4,540 | 3645 8,040 | 2605 5,750 | 5255 11,590 | 3745 8,250 | *8400 18.520 | 5785 12.760 | *6955 15,330 | *6955 15,330 |  |  |
| 0 м 0 фт | 2970 6,550 | 2095 4,620 | 3545 7,820 | 2510 5,540 | 5055 11,140 | 3560 7,850 | 8020 17,680 | 5460 12,030 | *7445 16,410 | *7445 16,410 |  |  |
| -1.5 м -5 фт | 3245 7,150 | 2290 5,040 | 3500 7,710 | 2470 5,440 | 4950 10,910 | 3465 7,640 | 7870 17,350 | 5330 11,750 | *10420 22,970 | 10240 22,580 | *6340 13.980 | *6340 13.980 |
| -3,0 м 10 фт | 3885 8,560 | 2745 6,050 |  |  | 4955 10,930 | 3470 7,650 | 7900 17,420 | 5355 11,800 | *14365 31,670 | 10405 22,940 | *9805 21,620 | *9805 21,620 |
| -4.6м -15 фт | 5515 12,160 | 3880 8,560 |  |  |  |  | 8095 17,850 | 5525 12,180 | *12015 26,490 | 10745 23,690 |  |  |

* Нагрузка ограничивается больше возможностями гидравлической системы, чем обычной работой. Данные значения основаны на SAE стандарте No J1097. Номинальные нагрузки не превышают 87% от мощности гидравлической системы или 75% от обычной работы.