КОМАЦУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

PС220-7

С

КОВШОМ  1.0м3 (САЕ)

СТРЕЛОЙ 5850	мм

РУКОЯТЬЮ 3045 мм

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

БАШМАКАМИ 600 мм С ТРЕМЯ  ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

ДЛЯ  РАБОТЫ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -20Со ДО +40Со

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС220-7 EXCEL

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 22700 КГ |
| С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ, СМАЗКОЙ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, МАСЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВЕСА ОБОРУДОВАНИЯ: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ 5850ММ, РУКОЯТИ ДЛИНОЙ 3045ММ, 1.0 м³ КОВШОМ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ, БАШМАКАМИ 600мм С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ И ОПЕРАТОРОМ |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE (J1349) | 125КВТ/168л.с./2000RPM |
| DIN (6270) | 125/КВТ/170PS/2000RPM |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| SAE | 1.00КУБ.М |
| СЕСЕ | 0.90КУБ.М |
| ШИРИНА КОВША |  |
| БЕЗ БОКОВЫХ ЗУБЬЕВ | 1155ММ |
| С БОКОВЫМИ ЗУБЬЯМИ | 1260ММ |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ | 5850ММ |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 3045ММ |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| УСИЛИЕ СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ (SAE) УСИЛИЕ СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ (ISO) | 152 кН (15500 КГс) 172 кН (17500 КГс) |
| УСИЛИЕ НА РУКОЯТЬ КОВША (SAE) | 119 кН (12100 КГс) |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | KOMATSU |
| МОДЕЛЬ | SAA6D102E-2 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С ТУРБОНАДДУВОМ |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 102ММ |
| ХОД ПОРШНЯ | 120ММ |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА | 5.883Л |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 686Нм (70.0 кгс)/ ПРИ 1500 ОБ/МИН |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |  |
| ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИ D975-60T No.2D ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM |
| МЕТОД ВПРЫСКА | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК |
| РЕГУЛЯТОР | МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР |
| СИСТЕМА СМАЗКИ |  |
| СПОСОБ СМАЗКИ | ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ |
| ТИП | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС |
| ФИЛЬТР | ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА |
| СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ | ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА | ВСАСЫВАЮЩЕГО ТИПА |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | СУХОГО ТИПА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА |  |
| МЕТОД ЗАПУСКА | ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 24В |
| МОЩНОСТЬ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 4.5КВт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА | 24В |
| СИЛА ТОКА НА ГЕНЕРАТОРЕ | 35А |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |  |
| ТИП КОЛИЧЕСТВО ВЫБИРАЕМЫХ РЕЖИМОВ | СИСТЕМА HYDRAUMIND 3 |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС |  |
| ТИП | ПОРШНЕВОЙ НАСОС С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ |
| КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ | 2 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 439Л/МИН |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ |  |
| МАГИСТРАЛИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 37.3 МПа (380 КГс / см² / 5,400 PSI) |
| МАГИСТРАЛИ ДВИЖЕНИЯ | 37.3 МПа (380 КГс / см² / 5,400 PSI) |
| МАГИСТРАЛИ ПОВОРОТА | 28.4 МПа (290 КГс / см² / 4,120 PSI) |
| МАГИСТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 3.2 МПа (33 КГс / см² / 470 PSI) |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН |  |
| ТИП | 6-ТИ ЗОЛОТНИКОВОГО ТИПА х1 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР |  |
| ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 2 |
| ПОВОРОТА | АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 1 |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х ХОД ПОРШНЯ Х ДИАМЕТР ПОРШНЯ |  |
| СТРЕЛА | 2-130ММ Х 1335ММ Х 90ММ (5.1” x 52.6” x 3.5”) |
| РУКОЯТЬ | 1-140ММ Х 1635ММ Х 100ММ (5.5” x 64.4” x 3.9”) |
| КОВШ | 1-130ММ Х 1020ММ Х 90ММ |
|  | (5.1” x 40.2” x 3.5”) |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА |  |
| ТИП | ЦЕЛЬНОСТАЛЬНАЯ, ЗАКРЫТОГО ТИПА |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |
| ТИП | ДВА РЫЧАГА УПРАВЛЯЮТ СТРЕЛОЙ, РУКОЯТЬЮ, КОВШОМ, И ПОВОРОТОМ ВЕРХНЕЙ ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОВРОТОМ |  |
| ТИП | ДВУРЫЧАЖНОЕ |
| ПРИВОД |  |
| СПОСОБ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |

| СИСТЕМА РЕДУКЦИИ | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ, C ДВОЙНОЙ РЕДУКЦИЕЙ |
| --- | --- |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 20570КГс (202кН) |
| МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (ПОВЫШЕННАЯ) МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (ПОНИЖЕННАЯ) | 5.5КМ/Ч 3.1 КМ/Ч |
| МАКС. УКЛОН | 70% (35о) |
| ТОРМОЗА |  |
| ДВИЖЕНИЯ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С БЛОКИРОВКОЙ |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МОКРОГО ТИПА, МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНОГО ТИПА |
| БЛОКИРОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МОКРОГО ТИПА, МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| ТИП | ГУСЕНИЧНО-ТРАКТОРНОГО ТИПА |
| ОСНОВНАЯ РАМА | Х-ОБРАЗНАЯ РАМА |
| НИЖНЯЯ РАМА | КОРОБЧАТОГО ТИПА |
| СМАЗКА БАШМАКОВ | СМАЗАННОГО ТИПА |
| НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА |
| БАШМАКИ |  |
| ТИП | С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ |
| КОЛИЧЕСТВО БАШМАКОВ | 47 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ |  |
| ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КАТКИ | 2 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАТКИ | 8 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 50.0 кПа (0.51 КГс / см2 / 7.25 PSI) |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА |  |
| МЕХАНИЗМ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| РЕДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ С ДВОЙНОЙ РЕДУКЦИЕЙ |
| СКОРОСТЬ ПОВОРОТА | 11.7 ОБ/МИН |
| ЕМКОСТЬ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ |  |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 400Л |
| РАДИАТОР | 30.9Л |
| ДВИГАТЕЛЬ | 24Л |
| КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД С КАЖДОЙ СТОРОНЫ | 4.5Л |
| ПРИВОД ПОВОРОТА | 6.6Л |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИТЕМА | 143Л |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС220-7 EXCEL

| (СТРЕЛА 5850ММ, РУКОЯТЬ 3045ММ) |
| --- |
| А: ДЛИНА | 9885ММ |
| В: ДЛИНА ПО ЗЕМЛЕ | 5190ММ |
| С: ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 3160ММ |
| D: ШИРИНА | 2980ММ |
| E: ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 3015ММ |
| F: КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 1100ММ |
| G: МИН. КЛИРЕНС | 440ММ |
| H: ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 2940ММ |
| I: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 3460ММ |
| J: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 4265ММ |
| K: ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 2380ММ |
| L: ШИРИНА С ГУСЕНИЦАМИ | 2980ММ |
| M: ШИРИНА БАШМАКА | 600ММ |
| N: ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 26ММ |
| O: ВЫСОТА КАБИНЫ ОПЕРАТОРА | 2110ММ |
| P: ШИРИНА КАБИНЫ Q: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 2710ММ 2905ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС220-7 EXCEL

РАБОЧИЙ РАДИУС

| (СТРЕЛА 5850ММ, РУКОЯТЬ 3045ММ) |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| А: МАКС. ВЫСОТА КОПАНИЯ | 10000ММ |
| В: МАКС. ВЫСОТА ПРИ РАЗГРУЗКЕ | 7035ММ |
| С: МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 6920ММ |
| D: МАКС. ГЛУБИНА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ ПРИ КОПАНИИ | 6010ММ |
| Е: МАКС. ГЛУБИНА ПРИ СРЕЗЕ 8'(2440ММ) | 6700ММ |
| F: МАКС. ТОЧКА ПО ГЛУБИНЕ | 10180ММ |
| G: МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 10020ММ |
| Н: МИН. РАДИУС ПОВОРОТА | 3450ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС220-7 EXCEL

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС220-7 EXCEL

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09056-04613 | СУМКА ДЛЯ КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-01417 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-03032 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-10390 | БРУСОК | 1 |  |
| 07952-70004 | НАСОС | 1 |  |
| 07950-90403 | КАТРИДЖ | 1 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-00425 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 2Y-98-21130 | ИНСТРУМЕНТАРИЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС220-7 EXCEL

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6732-11-8181 | ПРОКЛАДКА | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 6732-11-8210 | ИЗОЛЯТОР | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 6735-51-5141 | КАРТРИДЖ | 1 | ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА |
| 6732-71-6111 | КАРТРИДЖ | 1 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 6732-61-4170 | V-РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР |
| 20Y-60-31121 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР |
| 07000-05160 | О-КОЛЬЦО | 1 | ГИДРАВЛ. ФИЛЬТР, СТАКАН |
| 07000-15195 | О-КОЛЬЦО | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР |
| 07002-11223 | О-КОЛЬЦО | 1 | ОТБОР МОЩНОСТИ |
| 07002-12434 | О-КОЛЬЦО | 5 | СЛИВНАЯ ПРОБКА |
| 07020-00000 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТТИНГ | 4 |  |