КОМАЦУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

# PС300-7

1,2 м3 (CECE) ковш,

стрела 6470 мм,

рукоять 3185 мм,

стальная кабина,

башмак с тремя грунтозацепами 800мм,

ДЛЯ РАБОТЫ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ºС…+40ºС

(запуск  двигателя до – 30˚С)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС300-7

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 315100 кг |
| С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ, СМАЗКОЙ, МАСЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВЕСА ОПЕРАТОРА И ОБОРУДОВАНИЯ: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ 6470 мм, РУКОЯТИ ДЛИНОЙ 3185 мм, 1.4 м3 (SAE) КОВШОМ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ, БАШМАКАМИ 600 мм С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE (J1349) | 180 кВТ(242 л.с)/1900 об/мин |
| DIN (6270) | 180 кВТ (245 PS)/1900 об/мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| SAE | 1,4 м3 |
| СЕСЕ | 1,2 м3 |
| ШИРИНА КОВША |  |
| БЕЗ БОКОВЫХ ЗУБЬЕВ | 1340 мм |
| С БОКОВЫМИ ЗУБЬЯМИ | 1445 мм |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ | 6470 мм |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 3185 мм |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| УСИЛИЕ СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ (SAE) | 200 кН (20400 кг) |
| УСИЛИЕ СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ (ISO) | 227 кН (23100 кг) |
| УСИЛИЕ НА РУКОЯТЬ КОВША (SAE) | 165 кН (16800 кг) |
| УСИЛИЕ НА РУКОЯТЬ КОВША (ISO) | 171 кН (17400 кг) |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | KOMATSU |
| МОДЕЛЬ | SAА6D114Е |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С ТУРБОНАДДУВОМ И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 114 мм |
| ХОД ПОРШНЯ | 135 мм |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 8,27 л |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 1079 Нм (110 кг. м) |
| КОЛИЧЕСТВО об/мин ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ КРУТЯЩЕМ МОМЕНТЕ | 1400 об/мин |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |  |
| ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИ D975-60T N 1D ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM |
| МЕТОД ВПРЫСКА | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК |
| РЕГУЛЯТОР | МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР |
| СИСТЕМА СМАЗКИ |  |
| СПОСОБ СМАЗКИ | ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ |
| ТИП | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС |
| ФИЛЬТР | ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА |
| СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ | ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА | ВСАСЫВАЮЩЕГО ТИПА |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | СУХОГО ТИПА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА |  |
| МЕТОД ЗАПУСКА | ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 24 В |
| МОЩНОСТЬ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 11 кВт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА | 24 В |
| СИЛА ТОКА НА ГЕНЕРАТОРЕ | 60 А |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | 12 В Х 2 - 220А/Ч |
| ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН | ТИПА «МИКУНИ» АНТИФРИЗ 10000 ККАЛ/Ч ВОЗДУХ 15000 ККАЛ/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
| ТИП | СИСТЕМА HYDRAUMIND |
| КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ НАГРУЗКИ | 3 |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС |  |
| ТИП | ПОРШНЕВОЙ НАСОС С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ |
| КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ | 2 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 535 л/мин |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ |  |
| МАГИСТРАЛИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 380 кг/см2 |
| МАГИСТРАЛИ ДВИЖЕНИЯ | 380 кг/см2 |
| МАГИСТРАЛИ ПОВОРОТА | 285 кг/см2 |
| МАГИСТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 33 кг/см2 |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН |  |
| ТИП | ЗОЛОТНИКОВОГО ТИПА 6 х 1 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР |  |
| ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 2 |
| ПОВОРОТА | АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 1 |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х ХОД ПОРШНЯ Х ДИАМЕТР ПОРШНЯ |  |
| СТРЕЛА | 2-140 мм Х 1480 мм Х 100 мм |
| РУКОЯТЬ | 1-160 мм Х 1825 мм Х 110 мм |
| КОВШ | 1-140 мм Х 1285 мм Х 100 мм |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА |  |
| ТИП | ЦЕЛЬНОСТАЛЬНАЯ, ЗАКРЫТОГО ТИПА |
| ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ | 5000 Ккал/Ч х 1 |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |
| ТИП | ДВА РЫЧАГА УПРАВЛЯЮТ СТРЕЛОЙ, РУКОЯТЬЮ, КОВШОМ, И ПОВОРОТОМ ВЕРХНЕЙ ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ |  |
| ТИП | ДВУРЫЧАЖНОЕ С ПЕДАЛЬЮ |
| ПРИВОД |  |
| СПОСОБ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| СИСТЕМА РЕДУКЦИИ | ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 26900 кг (264 Кн) |
| МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (ВЫСОКАЯ) | 5,5 км/ч |
| МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (НИЗКАЯ) | 3,2 км/ч |
| МАКС. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН | 70% (35º) |
| ТОРМОЗА |  |
| ДВИЖЕНИЯ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С БЛОКИРОВКОЙ |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНОГО ТИПА |
| БЛОКИРОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| ТИП | ГУСЕНИЧНО-ТРАКТОРНОГО ТИПА |
| ОСНОВНАЯ РАМА | Х-ОБРАЗНАЯ РАМА |
| РАМА ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКИ | КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ |
| ГУСЕНИЦЫ | СМАЗЫВАЕМОГО ТИПА |
| НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА |
| ТИП КАТКОВ | СМАЗАННЫЕ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ |
| БАШМАКИ |  |
| ТИП | С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ |
| КОЛИЧЕСТВО БАШМАКОВ | 45 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ |  |
| ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КАТКИ | 2 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАТКИ | 7 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 0.47 кг/см2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА |  |
| МЕХАНИЗМ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| РЕДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ С ДВОЙНОЙ РЕДУКЦИЕЙ |
| ПОДШИПНИК ПОВОРОТА | ОДНОРЯДНЫЙ, НАБОРНЫЙ ШАРИКОПОДШИПНИК |
| СКОРОСТЬ ПОВОРОТА | 9,5 об/мин |
| ЕМКОСТЬ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ |  |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 605 л |
| РАДИАТОР | 32 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | 35 л |
| КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД С КАЖДОЙ СТОРОНЫ | 8,5 л |
| ПРИВОД ПОВОРОТА | 13,4 л |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | 188 л |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС300-7

| СТРЕЛА 6470 мм РУКОЯТЬ 3185 мм |
| --- |
| А: ДЛИНА | 11140 мм |
| В: ШИРИНА | 3290 мм |
| С: ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 3280 мм |
| D: ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 3130 мм |
| Е: КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 1185 мм |
| F: МИН. КЛИРЕНС | 500 мм |
| G: ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 3450 мм |
| Н: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 3700 мм |
| I: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 4625 мм |
| J: ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 2590 мм |
| К: ШИРИНА С ГУСЕНИЦАМИ | 3290 мм |
| L: ШИРИНА БАШМАКА | 800 мм |
| М: ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 36 мм |
| N: ВЫСОТА КАБИНЫ ОПЕРАТОРА | 2580 мм |
| O: ШИРИНА КАБИНЫ | 2995 мм |
| P: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 3405 мм |
| Q: ДЛИНА ПО ЗЕМЛЕ (ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ) | 5755 мм |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС300-7

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

| (СТРЕЛА 6470 мм, 3185 мм) |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| А: МАКС. ВЫСОТА КОПАНИЯ | 10210 мм |
| В: МАКС. ВЫСОТА ПРИ РАЗГРУЗКЕ | 7110 мм |
| С: МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 7380 мм |
| D: МАКС. ГЛУБИНА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ ПРИ КОПАНИИ | 6480 мм |
| Е: МАКС. ГЛУБИНА ПРИ СРЕЗЕ 8'(2440ММ) | 7180 мм |
| F: МАКС. ТОЧКА ПО ГЛУБИНЕ | 11100 мм |
| G: МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 10920 мм |
| Н: МИН. РАДИУС ПОВОРОТА | 4310 мм |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС300-7

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНУ | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС300-7

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09056-04613 | СУМКА ДЛЯ ИНСТР. | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-01317 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-01922 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-10390 | БРУСОК | 1 |  |
| 07952-70004 | ШПРИЦ Д/КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07950-90403 | КАРТРИДЖ | 1 |  |
| 09002-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-03641 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 207-98-61130 | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ | 1 |  |
| 09007-00425 | КЛЮЧ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС300-7

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1307687Н1 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 6741-11-8120 | О-КОЛЬЦО | 1 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 6732-11-8210 | НАБИВКА | 4 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 6742-01-4540 | КАРТРИДЖ | 1 | ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА |
| 600-311-8321 | КАРТРИДЖ | 1 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 6732-81-3330 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР |
| 07002-22434 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР |
| 07005-02216 | О-КОЛЬЦО | 3 | СЛИВНАЯ ПРОБКА, КАТРЕР ДВ-ЛЯ |
| 207-60-71180 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛ. МАСЛА |
| 07000-05195 | О-КОЛЬЦО | 1 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛ. МАСЛА |
| 07002-01223 | О-КОЛЬЦО | 1 | ОТБОР МОЩНОСТИ |
| 07002-12434 | О-КОЛЬЦО | 4 |  |
| 07020-00000 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 20Y-60-21470 | ЭЛЕМЕНТ | 1 |  |
| 207-98-71210 | ТАБЛИЦА | 1 |  |

# Text boxes

ДИАМ.

ХОД

КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ