# КОМАЦУ PС400-6

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

(ПРЯМАЯ ЛОПАТА)

С

2.6 М3  КОВШОМ

СТРЕЛА 4000 ММ

РУКОЯТЬ 2900 ММ

ШИРИНА БАШМАКА С ОДНИМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ 660 ММ

## стальная кабина с кондиционером

ДЛЯ РАБОТЫ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –50°С - +40°С

(Спецификации могут быть изменены без уведомления)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-6 EXCEL (ПРЯМАЯ ЛОПАТА)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 43100 КГ |
| С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ, СМАЗКОЙ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, МАСЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВЕСА ОБОРУДОВАНИЯ: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ 4000 ММ, РУКОЯТИ ДЛИНОЙ 2900 ММ, 2.6 КУБ.М КОВШОМ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ, БАШМАКАМИ 660мм С ОДНИМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ И ОПЕРАТОРОМ |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE (J1349) | 306 л/с /228 КВТ /1950 обр/мин |
| DIN (6270) | 310 PS /228 КВТ /1950 обр/мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| SAE | 2.6 КУБ.М |
| СЕСЕ | 2.2 КУБ.М |
| ШИРИНА КОВША |  |
| БЕЗ БОКОВЫХ ЗУБЬЕВ | 1900 ММ |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ | 4000 ММ |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 2900 ММ |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| УСИЛИЕ СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ | 27500 КГ |
| УСИЛИЕ НА РУКОЯТЬ КОВША | 29100 КГ |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | KOMATSU |
| МОДЕЛЬ | SА6D125Е-2 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С ТУРБОНАДДУВОМ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 125 ММ |
| ХОД ПОРШНЯ | 150 ММ |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА | 11.04 Л |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 123.7 КГМ/1400 обр/мин |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |  |
| ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИ D975-60T N2D ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM |
| МЕТОД ВПРЫСКА | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК |
| РЕГУЛЯТОР | МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР |
| СИСТЕМА СМАЗКИ |  |
| СПОСОБ СМАЗКИ | ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ |
| ТИП | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС |
| ФИЛЬТР | ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА |
| СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| МЕТОД ОХЛАЖДЕНИЯ | ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА | ВСАСЫВАЮЩЕГО ТИПА |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | СУХОГО ТИПА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА |  |
| МЕТОД ЗАПУСКА | ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 24 В |
| МОЩНОСТЬ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 11 КВт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА | 24В |
| СИЛА ТОКА НА ГЕНЕРАТОРЕ | 33А |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | 12В Х 2 - 220А/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
| ТИП | СИСТЕМА HYDRAUMIND |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС |  |
| ТИП | ПОРШНЕВОЙ НАСОС С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ |
| КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ | 2 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 616 Л/МИН |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ |  |
| МАГИСТРАЛИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 355 КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ ДВИЖЕНИЯ | 355 КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ ПОВОРОТА | 285 КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 30 КГ/КВ.СМ |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН |  |
| ТИП | 6+1 ЗОЛОТНИКОВОГО ТИПА х1 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР |  |
| ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 2 |
| ПОВОРОТА | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 1 |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х ХОД ПОРШНЯ Х ДИАМЕТР ПОРШНЯ |  |
| СТРЕЛА | 2-160ММ Х 1338ММ Х 110ММ |
| РУКОЯТЬ | 1-185ММ Х 1292ММ Х 120ММ |
| КОВШ | 1-160ММ Х 1287ММ Х 95ММ |
| ДНО КОВША | 2-130 ММ Х 284 ММ Х 90 ММ |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА |  |
| ТИП | ВСЕПОГОДНАЯ, ЗАКРЫТОГО ТИПА |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| ТИП | ДВА РЫЧАГА УПРАВЛЯЮТ СТРЕЛОЙ, РУКОЯТЬЮ, КОВШОМ, И ПОВОРОТОМ ВЕРХНЕЙ ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОВРОТОМ |  |
| ТИП | ДВУРЫЧАЖНОЕ |
| ПРИВОД: |  |
| СПОСОБ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| СИСТЕМА РЕДУКЦИИ | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ С ДВОЙНОЙ РЕДУКЦИЕЙ |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 33700 кг |
| МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ(ВЫСОКАЯ) | 5.5 КМ/Ч |
| МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ(НИЗКАЯ) | 3.2 КМ/Ч |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ УКЛОН | 70%(35°) |
| ТОРМОЗА: |  |
| ДВИЖЕНИЯ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С БЛОКИРОВКОЙ |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МОКРОГО ТИПА, МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С БЛОКИРОВКОЙ |
| БЛОКИРОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МОКРОГО ТИПА, МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| ТИП | ГУСЕНИЧНО-ТРАКТОРНОГО ТИПА |
| ОСНОВНАЯ РАМА | Х-ОБРАЗНАЯ РАМА |
| РАМА КАТКА | КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ |
| СМАЗКА БАШМАКОВ | СМАЗАННОГО ТИПА |
| НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА |
| ТИП КАТКОВ | СМАЗАННЫЕ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ |
| БАШМАКИ |  |
| ТИП | С ТРЕМЯ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ |
| КОЛИЧЕСТВО БАШМАКОВ | 46 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ |  |
| ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КАТКИ | 2 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАТКИ | 7 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 0.82 КГ/СМ2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА: |  |
| МЕХАНИЗМ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| РЕДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ С ДВОЙНОЙ РЕДУКЦИЕЙ |
| ПОДШИПНИК ПОВОРОТА | ОДНОПОТОЧНОГО ТИПА |
|  | ШАРИКОПОДШИПНИКОВАЯ С ИНДУКТИВНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ШЕСТЕРНЕЙ |
| СКОРОСТЬ ПОВОРОТА | 9.3 обр/мин |
| ЕМКОСТЬ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ |  |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 605 Л |
| РАДИАТОР | 47 Л |
| ДВИГАТЕЛЬ | 32 Л |
| КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД С КАЖДОЙ СТОРОНЫ | 11.5 Л |
| ПРИВОД ПОВОРОТА | 21.5 Л |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИТЕМА | 270 Л |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-6  EXCEL (ПРЯМАЯ ЛОПАТА)

| СТРЕЛА 4000 ММ, РУКОЯТЬ 2900 ММ |
| --- |
| А: ДЛИНА | 8350 ММ |
| В: ШИРИНА | 3490 ММ |
| С: ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 4400 ММ |
| D: ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 3265 ММ |
| Е: КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 1320 ММ |
| F: МИН. КЛИРЕНС | 555 ММ |
| G: ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 3500 ММ |
| Н: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 4020 ММ |
| I: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 5025 ММ |
| J: ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 2740 ММ |
| К: ШИРИНА С ГУСЕНИЦАМИ | 3490 ММ |
| L: ШИРИНА БАШМАКА | 660 ММ |
| М: ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 37 ММ |
| N: ВЫСОТА КАБИНЫ ОПЕРАТОРА | 2365 ММ |
| O: ШИРИНА КАБИНЫ P: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 2995 ММ 3500 ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-6  EXCEL (ПРЯМАЯ ЛОПАТА)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| (СТРЕЛА 4000ММ, РУКОЯТЬ 2900ММ) |
| --- |
| А: МАКС. ВЫСОТА КОПАНИЯ | 9830 ММ |
| В: МАКС. ВЫСОТА ПРИ РАЗГРУЗКЕ | 7170 ММ |
| С: МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 3055 ММ |
| D: МАКС. ТОЧКА ДОСТЕЖЕНИЯ | 8770 ММ |
| Е: МАКС. ТОЧКА ДОСТЕЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 8370 ММ |
| F: МИН. ТОЧКА ДОСТЕЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 2850 ММ |
| G: РАССТОЯНИЕ КОПАНИЯ | 3430 ММ |
| Н: МИН. РАССТОЯНИЕ ДОСТИЖИМАЯ ТОЧКА КОПАНИЯ | 4850 ММ |
| I: МАКС. ШИРИНА ОТКРЫТИЯ ДНА КОВША | 1230 ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-6  EXCEL (ПРЯМАЯ ЛОПАТА)

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-6  EXCEL (ПРЯМАЯ ЛОПАТА)

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | ДЛЯ ФИЛЬТРОВ |
| 207-98-61130 | НАКИДНОЙ КЛЮЧ | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 07950-90403 | КАТРИДЖ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09002-01317 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-03641 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09055-10390 | ВОРОТОК |  |  |
| 07950-10450 | НАСОС | 1 |  |
| 07951-31400 | ФОРСУНКА | 1 |  |
| 09002-01922 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА ДЛЯ КЛЮЧЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС2120-6 EXCEL

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6150-11-7812 | ПРОКЛАДКА | 6 | КРЫШКА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ |
| 6150-11-8810 | ПРОКЛАДКА | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 6150-11-8820 | РЕЗИНКА | 24 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 600-211-1230 | КАРТРИДЖ | 1 | ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА |
| 600-311-8292 | КАРТРИДЖ | 1 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 04121-22262 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР |
| 07002-22434 | О-КОЛЬЦО | 1 | СЛИВ.ПРОБКА МАСЛА ДВИГАТ. |
| 208-60-61180 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР |
| 07000-05210 | О-КОЛЬЦО | 1 | ГИДРАВЛ. ФИЛЬТР, СТАКАН |
| 07002-01223 | О-КОЛЬЦО | 1 | СЛИВНАЯ ПРОБКА, ГИДРАВЛ. БАК |
| 07002-02434 | О-КОЛЬЦО | 4 |  |
| 07020-00000 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТТИНГ | 1 |  |
| 20Y-60-21470 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | САПУН ГИДРАВЛ. БАКА |
| 208-98-61110 | ТАБЛИЦА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |