КОМАЦУ

PС400-6

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

С

1.8М3 (SAE) Ковшом

Рукоять 3380ММ,

Стрела 7060ММ,

Башмаки 660 mm с одним грунтозацепом

Стальная кабина

Обогреватель и антизапотеватель

ДЛЯ РАБОТЫ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -50С +40С

(Cпецификации могут быть изменены без уведомления)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-6

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 41400КГ |
| С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ, СМАЗКОЙ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, МАСЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВЕСА ОБОРУДОВАНИЯ: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ 7060ММ, РУКОЯТИ ДЛИНОЙ 3380ММ, 1.6 КУБ.М (CECE) КОВШОМ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ, БАШМАКАМИ 660мм С ОДНИМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ И ОПЕРАТОРОМ |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE (J1349) | 228КВТ/306л/с/1950RPM |
| DIN (6270) | 228КВТ/310PS/RPM |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| SAE | 1.8 КУБ.М |
| СЕСЕ | 1.6 КУБ.М |
| ШИРИНА КОВША |  |
| БЕЗ БОКОВЫХ ЗУБЬЕВ | 1565 ММ |
| С БОКОВЫМИ РЕЗЦАМИ | 1715 ММ |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ (ОДНОСЕКЦИОННОЙ) | 7060 ММ |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 3380 ММ |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| УСИЛИЕ СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ | 22900 КГ |
| УСИЛИЕ НА РУКОЯТЬ КОВША | 19600 КГ |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | KOMATSU |
| МОДЕЛЬ | SA6D125Е-2 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С ТУРБОНАДДУВОМ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ОХДАЖДЕНИЕМ |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 125 ММ |
| ХОД ПОРШНЯ | 150 ММ |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 11.04 Л |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 123.7 КГМ/1400 RPM |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |  |
| ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИ D975-60T N2D ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM |
| МЕТОД ВПРЫСКА | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК |
| РЕГУЛЯТОР | МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР |
| СИСТЕМА СМАЗКИ |  |
| СПОСОБ СМАЗКИ | ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ |
| ТИП | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС |
| ФИЛЬТР | ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА |
| СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА НЕРЕВЕРСИРОВАННОГО ВЕНТИЛЯТОРА |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА | ВСАСЫВАЮЩЕГО ТИПА |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | СУХОГО ТИПА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА |  |
| МЕТОД ЗАПУСКА | ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 24 В |
| МОЩНОСТЬ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 11 КВт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА | 24 В |
| СИЛА ТОКА НА ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА | 50 А |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | 12 В Х 2 –220 А/Ч |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАПУСКА | ЭЛЕКТРОСПИРАЛЬ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ |
| ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | ТИПА «МИКУНИ» АНТИФРИЗ 10000ККАЛ/Ч ВОЗДУХ 15000 ККАЛ/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
| ТИП | СИСТЕМА HydrauMind |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС |  |
| ТИП | ПОРШНЕВОЙ НАСОС С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ |
| КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ | ОДИН, СДВОЕННЫЙ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 616Л/МИН |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ |  |
| МАГИСТРАЛИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 355КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ ДВИЖЕНИЯ | 355КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ ПОВОРОТА | 285КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 30КГ/КВ.СМ |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН |  |
| ТИП | 6+1 ЗОЛОТНИКОВОГО ТИПА х1 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР |  |
| ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 2 |
| ПОВОРОТА | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 1 |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х ХОД ПОРШНЯ Х ДИАМЕТР ПОРШНЯ |  |
| СТРЕЛА | 2-160ММ Х 1570ММ Х 110ММ |
| РУКОЯТЬ | 1-185ММ Х 1820ММ Х 120ММ |
| КОВШ | 1-160ММ Х 1270ММ Х 110ММ |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА |  |
| ТИП | ЦЕЛЬНОСТАЛЬНАЯ, ЗАКРЫТОГО ТИПА |
| ОСТЕКЛЕНИЕ | ОДИНАРНОЕ |
| ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАБИНЫ | 4000 ккал/ч х 2 |
| МЕТОД ОБОГРЕВА | ОТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ «МИКУНИ» И ОТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |
| ТИП | ДВА РЫЧАГА, УПРАВЛЯЮТ СТРЕЛОЙ, РУКОЯТЬЮ, КОВШОМ, И ПОВОРОТОМ ВЕРХНЕЙ ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОВРОТОМ |  |
| ТИП | ДВУРЫЧАЖНОЕ |
| ПРИВОД |  |
| СПОСОБ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| СИСТЕМА РЕДУКЦИИ | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ С ДВОЙНОЙ РЕДУКЦИЕЙ |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 33700КГ |
| МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ(ВЫСОКАЯ) | 5.5КМ/Ч |
| МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ(НИЗКАЯ) | 3.2КМ/Ч |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ УКЛОН | 70% (35() |
| ТОРМОЗА |  |
| ДВИЖЕНИЯ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С БЛОКИРОВКОЙ |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МОКРОГО ТИПА, МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНОГО ТИПА |
| БЛОКИРОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МОКРОГО ТИПА, МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| ТИП | ГУСЕНИЧНО-ТРАКТОРНОГО ТИПА |
| ОСНОВНАЯ РАМА | Х-ОБРАЗНАЯ РАМА |
| СМАЗКА ГУСЕНИЦЫ | СМАЗАННОГО ТИПА |
| НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА |
| ТИП КАТКОВ | ЗАПОЛНЕННЫЕ СМАЗКОЙ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ |
| БАШМАКИ |  |
| ТИП | С ОДНИМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ |
| КОЛИЧЕСТВО БАШМАКОВ | 47 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ |  |
| ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КАТКИ | 2 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| ОПОРНЫЕ КАТКИ | 7 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 0,72 КГ/СМ2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА |  |
| МЕХАНИЗМ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| РЕДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ С ДВОЙНОЙ РЕДУКЦИЕЙ |
| МАГИСТРАЛЬ ПОВОРОТА | ОДНОПОТОЧНОГО ТИПА |
| СКОРОСТЬ ПОВОРОТА | 9.3RPM |
| НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ДО –50ºС |
| ЕМКОСТЬ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ |  |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 605 Л |
| РАДИАТОР | 47 Л |
| ДВИГАТЕЛЬ | 32 Л |
| КОНЕЧНЫЙ (БОРТОВОЙ) РЕДУКТОР С КАЖДОЙ СТОРОНЫ | 11.5 Л |
| ПРИВОД ПОВОРОТА | 21.5 Л |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИТЕМА | 270 Л |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-6

| РАЗМЕРЫ (СТРЕЛА 7060ММ, РУКОЯТЬ 3380ММ) |
| --- |
| А: ДЛИНА | 11835ММ |
| В: ШИРИНА | 3430ММ |
| С: ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 3648ММ |
| D: ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 3265ММ |
| Е: КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 1320ММ |
| F: МИН. КЛИРЕНС | 555ММ |
| G: ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 3500ММ |
| Н: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 4020ММ |
| I: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 5111ММ |
| J: ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 2740ММ |
| К: ШИРИНА С ГУСЕНИЦАМИ | 3400ММ |
| L: ШИРИНА БАШМАКА | 660ММ |
| М: ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 80ММ |
| N: ВЫСОТА КАБИНЫ ОПЕРАТОРА | 2365ММ |
| О: ШИРИНА КАБИНЫ | 2995ММ |
| Р: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 3500ММ |
| Q: ДЛИНА ПО ЗЕМЛЕ (ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ) | 6563ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-6

| РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ (СТРЕЛА 7060ММ, РУКОЯТЬ 3380ММ) |
| --- |
| РАБОЧАЯ ЗОНА |  |
| А: МАКС. ВЫСОТА КОПАНИЯ | 10920ММ |
| А:*: МАКС. ВЫСОТА КОПАНИЯ | 11445ММ |
| В: МАКС. ВЫСОТА ПРИ РАЗГРУЗКЕ | 7750ММ |
| В*: МАКС. ВЫСОТА ПРИ РАЗГРУЗКЕ | 7395ММ |
| С: МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 7760ММ |
| С*: МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 7945ММ |
| D: МАКС. ГЛУБИНА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ ПРИ КОПАНИИ | 6850ММ |
| Е: МАКС. ГЛУБИНА ПРИ СРЕЗЕ 8'(2440ММ) | 7620ММ |
| F: МАКС. ТОЧКА ПО ГЛУБИНЕ | 12020ММ |
| F*: МАКС. ТОЧКА ПО ГЛУБИНЕ | 12195ММ |
| G: МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 11810ММ |
| G*: МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 11995ММ |
| Н: МИН. РАДИУС ПОВОРОТА | 4770ММ |
| I: МАКС. ВЫСОТА ПРИ МИН. РАДИУСЕ ПОВОРОТА | 9200ММ |
| ПРИМЕЧАНИЕ: * ПОКАЗЫВАЕТ РАБОТУ ЭКСКАВАТОРА ПРИ ФРОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС400-6

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС400-6

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| C9056-05513 | СУМКА С КЛЮЧАМИ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | ДЛЯ ФИЛЬТРА |
| 207-98-61130 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-10390 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 07950-10450 | НАСОС | 1 |  |
| 07951-31400 | НАСАДКА | 1 |  |
| 07950-90403 | КАТРИДЖ | 1 |  |
| 09002-03641 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-01317 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-01922 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС400-6

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6150-11-8810 | ПРОКЛАДКА | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| 6150-11-8820 | РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА | 24 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| 600-211-1230 | КАТРИДЖ | 1 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 600-311-8292 | КАТРИДЖ | 1 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 04121-22262 | РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ |
| 208-60-61180 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |
| 07002-05210 | УПЛ.КОЛЬЦО | 1 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |
| 07002-01223 | УПЛ.КОЛЬЦО | 1 | Р.Т.О. ЗАГЛУШКА СЛИВА |
| 07002-02434 | УПЛ.КОЛЬЦО | 4 |  |
| 07020-00000 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТИНГ | 1 |  |
| 20Y-60-21470 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | САПУН ГИДРОБАКА |
| 208-98-61130 | ТАБЛИЦА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС400-6

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

СТРЕЛА 7060ММ

ЕМКОСТЬ КОВША 1.6М3 (СЕСЕ)

660ММ БАШМАКИ С ОДНИМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ

РУКОЯТЬ 3380ММ

А: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА

В: ВЫСОТА ДО МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ КОВША

Cf^ РАСЧЕТ СПЕРЕДИ

Cs: РАСЧЕТ СБОКУ

(: РАСЧЕТ ПРИ МАКС. ТОЧКЕ ДОСТИЖЕНИЯ

|  | 0 MAX | 9.1 m 30 ft | 7.6m 25ft | 6.1 m 20ft | 4.6m 15ft | 3.0m 10ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B \A | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs |
| 7.6m | *5800 | *5800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25ft | *12800 | *12800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 m | *5800 | 5050 | *8350 | 5900 | *9050 | 8350 |  |  |  |  |  |  |
| 20 ft | *12700 | 11200 | *18500 | 13000 | *20000 | 18300 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6m | *5950 | 4500 | 8650 | 5750 | *9950 | 7950 | *11850 | 11550 |  |  |  |  |
| 15ft | *13100 | 9900 | 19100 | 12700 | *21900 | 17600 | *26100 | 25500 |  |  |  |  |
| 3.0 m | *6250 | 4200 | 8400 | 5500 | *10950 | 7550 | *13700 | 10750 | *19050 | 16750 |  |  |
| 10ft | *13800 | 9200 | 18500 | 12200 | *24100 | 16600 | *30200 | 23700 | *42000 | 36900 |  |  |
| 1.5m | 6400 | 4100 | 8150 | 5300 | 10950 | 7150 | *15200 | 10050 | *21500 | 15350 |  |  |
| 5ft | 14100 | 9000 | 18000 | 11700 | 24200 | 15700 | *33500 | 22100 | *47400 | 33900 |  |  |
| 0 m | 6550 | 4150 | 7950 | 5100 | 10650 | 6850 | 15150 | 9550 | *21150 | 14750 |  |  |
| 0 ft | 14400 | 9100 | 17600 | 11300 | 23400 | 15100 | 33400 | 21100 | *46600 | 32500 |  |  |
| -1.5 m | 6950 | 4450 | 7850 | 5000 | 10450 | 6650 | 14900 | 9350 | *21250 | 14600 | *13400 | *13400 |
| -5ft | 15400 | 9800 | 17400 | 11100 | 23000 | 14700 | 32800 | 20600 | *46900 | 32200 | *29600 | *29600 |
| -3,0 m | 7900 | 5050 | 7900 | 5050 | 10450 | 6650 | *14800 | 9350 | *19450 | 14750 | *19750 | *19750 |
| -10 ft | 17400 | 11100 | 17500 | 11200 | 23000 | 14700 | *32700 | 20600 | *42900 | 32500 | *43500 | *43500 |
| -4.6 m | *8500 | 6250 |  |  | *9550 | £800 | *12700 | 9500 | *16400 | 15050 | *21350 | *21350 |
| -15ft | *18800 | 13800 |  |  | *21000 | 15000 | *28000 | 21000 | *36200 | 33200 | *47100 | *47100 |
| -6.1 m | *7550 | *7550 |  |  |  |  | *8450 | *8450 | *11400 | *11400 |  |  |
| -20ft | *16700 | *16700 |  |  |  |  | *18600 | *18600 | *25100 | *25100 |  |  |

* НАГРУЗКА ЛИМИТИРОВАНА ЕМКОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, А НЕ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПРОКИДЫВАНИЯ МАШИНЫ. РАСЧЕТЫ ОСНОВАНЫ НА СТАНДАРТАХ SAE No J1097. РАСЧИТАННАЯ НАГРУЗКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 87% ЕМКОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ 75% НАГРУЗКИ ОПРОКИДЫВАНИЯ.