КОМАЦУ

PС400-7

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Стрела 7060ММ,

Рукоять 2 390ММ

Ковш 2,5М3 (SAE)

Башмаки 660 mm с одним грунтозацепом

Стальная кабина

Обогреватель и антизапотеватель

ДЛЯ РАБОТЫ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -50С +40С

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-7

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 42850КГ |
| С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ, СМАЗКОЙ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, МАСЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВЕСА ОБОРУДОВАНИЯ: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ 7060ММ, РУКОЯТИ ДЛИНОЙ 3380ММ, 1.9 КУБ.М (SAE) КОВШОМ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ, БАШМАКАМИ 800мм С ОДНИМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ И ОПЕРАТОРОМ |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE (J1349) | 246КВТ/330л/с/1850RPM |
| DIN (6270) | 246КВТ/335PS/1850RPM |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| SAE | 1.9 КУБ.М |
| СЕСЕ | 1.7 КУБ.М |
| ШИРИНА КОВША |  |
| С БОКОВЫМИ РЕЗЦАМИ | 1625 ММ |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ (ОДНОСЕКЦИОННОЙ) | 7060 ММ |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 3380 ММ |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | KOMATSU |
| МОДЕЛЬ | SAA6D125Е-3-A |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С ТУРБОНАДДУВОМ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ОХДАЖДЕНИЕМ |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 125 ММ |
| ХОД ПОРШНЯ | 150 ММ |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 11.04 Л |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 140 КГМ/1400 Об/м |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |  |
| ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАРКИ D975-60T N2D ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM |
| МЕТОД ВПРЫСКА | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК |
| РЕГУЛЯТОР | ЭЛЕКТРОННЫЙ, ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР |
| СИСТЕМА СМАЗКИ |  |
| СПОСОБ СМАЗКИ | ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ |
| ТИП | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС |
| ФИЛЬТР | ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА |
| СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА НЕРЕВЕРСИРОВАННОГО ВЕНТИЛЯТОРА |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА | ВСАСЫВАЮЩЕГО ТИПА |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ | СУХОГО ТИПА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА |  |
| МЕТОД ЗАПУСКА | ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 24 В |
| МОЩНОСТЬ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 11 КВт |
| НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА | 24 В |
| СИЛА ТОКА НА ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА | 50 А |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | 12 В Х 2 –220 А/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
| ТИП | СИСТЕМА HydrauMind, 3 ПОЛОЖЕНИЯ |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС |  |
| ТИП | ПОРШНЕВОЙ НАСОС С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ |
| КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ | ДВА |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 690Л/МИН |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ |  |
| МАГИСТРАЛИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 380КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ ДВИЖЕНИЯ | 380КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ ПОВОРОТА | 285КГ/КВ.СМ |
| МАГИСТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 33КГ/КВ.СМ |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН |  |
| ТИП | 6 ЗОЛОТНИКОВОГО ТИПА х1 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР |  |
| ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 2 |
| ПОВОРОТА | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТИПА Х 1 |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х ХОД ПОРШНЯ Х ДИАМЕТР ПОРШНЯ |  |
| СТРЕЛА | 2-160ММ Х 1570ММ Х 110ММ |
| РУКОЯТЬ | 1-185ММ Х 1820ММ Х 120ММ |
| КОВШ | 1-160ММ Х 1270ММ Х 110ММ |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА |  |
| ТИП | ВСЕПОГОДНАЯ, ЗАКРЫТОГО ТИПА |
| ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАБИНЫ | 4000 ккал/ч х 2 |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |
| ТИП | ДВА РЫЧАГА, УПРАВЛЯЮТ СТРЕЛОЙ, РУКОЯТЬЮ, КОВШОМ, И ПОВОРОТОМ ВЕРХНЕЙ ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОВРОТОМ |  |
| ТИП | ДВУРЫЧАЖНОЕ |
| ПРИВОД |  |
| СПОСОБ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| СИСТЕМА РЕДУКЦИИ | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ С ДВОЙНОЙ РЕДУКЦИЕЙ |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 33510КГ |
| МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ(ВЫСОКАЯ) | 5.5КМ/Ч |
| МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ(НИЗКАЯ) | 3.0КМ/Ч |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ УКЛОН | 70% (35() |
| ТОРМОЗА |  |
| ДВИЖЕНИЯ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, С БЛОКИРОВКОЙ |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МЕХАНИЧЕСКИЙ, МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНОГО ТИПА |
| БЛОКИРОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МЕХАНИЧЕСКИЙ, МНОГОДИСКОВЫЕ |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| ТИП | ГУСЕНИЧНО-ТРАКТОРНОГО ТИПА |
| ОСНОВНАЯ РАМА | Х-ОБРАЗНАЯ РАМА |
| СМАЗКА ГУСЕНИЦЫ | СМАЗАННОГО ТИПА |
| НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА |
| ТИП КАТКОВ | ЗАПОЛНЕННЫЕ СМАЗКОЙ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ |
| БАШМАКИ |  |
| ТИП | С ОДНИМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ |
| КОЛИЧЕСТВО БАШМАКОВ | 46 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ |  |
| ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КАТКИ | 2 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| ОПОРНЫЕ КАТКИ | 7 С КАЖДОЙ СТОРОНЫ |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ | 0,61 КГ/СМ2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА |  |
| МЕХАНИЗМ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| РЕДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА | ПЛАНЕТАРНАЯ ШЕСТЕРНЯ С ДВОЙНОЙ РЕДУКЦИЕЙ |
| МАГИСТРАЛЬ ПОВОРОТА | ОДНОПОТОЧНОГО ТИПА |
| СКОРОСТЬ ПОВОРОТА | 9.0RPM |
| ЕМКОСТЬ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ |  |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 650 Л |
| РАДИАТОР | 34.2 Л |
| ДВИГАТЕЛЬ | 38 Л |
| КОНЕЧНЫЙ (БОРТОВОЙ) РЕДУКТОР С КАЖДОЙ СТОРОНЫ | 12.0 Л |
| ПРИВОД ПОВОРОТА | 16.2 Л |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИТЕМА | 248 Л |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАПУСКА | ЭЛЕКТРОСПИРАЛЬ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ |
| ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ РАКЕТНОГО ТИПА | АНТИФРИЗ 10000ККАЛ/Ч ВОЗДУХ 15000 ККАЛ/Ч |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-7

| РАЗМЕРЫ (СТРЕЛА 7060ММ, РУКОЯТЬ 3380ММ) |
| --- |
| А: ДЛИНА | 11940ММ |
| В: ШИРИНА | 3640ММ |
| С: ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 3635ММ |
| D: ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 3265ММ |
| Е: КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 1320ММ |
| F: МИН. КЛИРЕНС | 555ММ |
| G: ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 3645ММ |
| Н: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 4020ММ |
| I: ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 5025ММ |
| J: ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 2740ММ |
| К: ШИРИНА С ГУСЕНИЦАМИ | 3340 |
| L: ШИРИНА БАШМАКА | 800ММ |
| М: ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 37 |
| N: ВЫСОТА КАБИНЫ ОПЕРАТОРА | 2715М |
| О: ШИРИНА КАБИНЫ | 2995ММ |
| Р: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 3605ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС400-7

| РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ (СТРЕЛА 7060ММ, РУКОЯТЬ 3380ММ) |
| --- |
| РАБОЧАЯ ЗОНА |  |
| А: МАКС. ВЫСОТА КОПАНИЯ | 10915ММ |
| В: МАКС. ВЫСОТА ПРИ РАЗГРУЗКЕ | 7565ММ |
| С: МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 7820ММ |
| D: МАКС. ГЛУБИНА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЫ ПРИ КОПАНИИ | 6850ММ |
| Е: МАКС. ГЛУБИНА ПРИ СРЕЗЕ 8'(2440ММ) | 7680ММ |
| F: МАКС. ТОЧКА ПО ГЛУБИНЕ | 12025ММ |
| G: МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 11820ММ |
| Н: МИН. РАДИУС ПОВОРОТА | 4735ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС400-7

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС400-7

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09056-04613 | СУМКА С КЛЮЧАМИ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | ДЛЯ ФИЛЬТРА |
| 09021-00300 | МУФТА 36*53 | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-10390 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 07952-70004 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСОСА | 1 |  |
| 07950-90403 | КАТРИДЖ | 1 |  |
| 09002-01012 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-01417 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-01922 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-01922 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-03641 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-03032 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09021-03044 | МУФТА | 1 |  |
| 09024-00300 | РУКОЯТКА | 1 |  |
| 09023-00300 | РУКОЯТКА | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС400-7

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6150-11-4821 | ПРОКЛАДКА | 2 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| 208-70-34160 | БОКОРЕЗ | 1 |  |
| 600-211-1340 | КАТРИДЖ | 1 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 600-311-3310 | КАТРИДЖ | 1 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 208-70-34170 | БОКОРЕЗ | 1 |  |
| 208-60-71120 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |
| 07002-15210 | УПЛ. КОЛЬЦО | 1 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |
| 113-78-21170 | БОЛТ |  |  |
| 209-939-7110 | ПРОКЛАДКА | 16 |  |
| 209-939-7120 | ПРОКЛАДКА | 8 |  |
| 20Y-979-6261 | ФИЛЬТР | 1 | КОНДИЦИОНЕР |
| 17M-911-3530 | ЭЛЕМЕНТ |  | КОНДИЦИОНЕР |
| 20Y-60-21470 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | САПУН ГИДРОБАКА |
| 600-311-3240 | КАРТРИДЖ | 1 | ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР |
| 421-60-35170 | ЭЛЕМЕНТ | 1 |  |
| 600-185-6100 | ЭЛЕМЕНТ СБОРКИ | 1 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР |
| 207-970-5120 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |
| 207-60-61250 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |
| 208-70-34211 | ЗУБ | 5 |  |
| 208-70-14152 | ЗУБ | 5 |  |
| 208-934-7130 | БОКОРЕЗ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС400-7

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

СТРЕЛА 7060ММ

ЕМКОСТЬ КОВША 1.9М3 (SAE)

660ММ БАШМАКИ С ОДНИМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ

РУКОЯТЬ 3380ММ

А: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА

В: ВЫСОТА ДО МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ КОВША

Cf^ РАСЧЕТ СПЕРЕДИ

Cs: РАСЧЕТ СБОКУ

(: РАСЧЕТ ПРИ МАКС. ТОЧКЕ ДОСТИЖЕНИЯ

|  | 0 MAX | 9.0 m 29 ft | 7.5m 24ft | 6.0 m 19ft | 4.5m 14ft | 3.0m 9ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B \A | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs |
| 7.5m | *6400 | *6050 | *7450 | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24ft | *14.100 | *13.300 | *16.300 | 13.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 m | *6400 | 5150 | 9250 | 6250 | *10200 | 8700 |  |  |  |  |  |  |
| 19 ft | *14.000 | 11300 | 20.300 | 13700 | *22.400 | 19.100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5m | *6600 | 4650 | 9050 | 6050 | *11250 | 8350 | *13350 | 12050 |  |  |  |  |
| 14ft | *14.400 | 10.100 | 19.900 | 13.300 | *24.700 | 18.300 | *29.400 | 26.500 |  |  |  |  |
| 3.0 m | *6700 | 4350 | 8850 | 5850 | *11900 | 7900 | *15500 | 11.250 | *21550 | 17450 |  |  |
| 9ft | *14.700 | 9.500 | 19.400 | 12.800 | *26.200 | 17.400 | *34.000 | 24.700 | *47.400 | 38.400 |  |  |
| 1.5m | 6600 | 4250 | 8600 | 5600 | 11500 | 7550 | *16400 | 10550 | *22750 | 16100 |  |  |
| 4ft | 14400 | 9.300 | 18.800 | 12.300 | 25.200 | 16.500 | *36.100 | 23.200 | *50.100 | 35.400 |  |  |
| 0 m | 6750 | 4300 | 8400 | 5450 | 11.150 | 7250 | 15850 | 10100 | *21650 | 15550 |  |  |
| 0 ft | 14700 | 9.400 | 18.400 | 11.900 | 24.500 | 15.900 | 34.900 | 22.100 | *47.700 | 34.200 |  |  |
| -1.5 m | 7150 | 4600 | 8300 | 5350 | 11000 | 7050 | 15.650 | 9850 | *23950 | 15400 | *14200 | *14200 |
| -4ft | 15700 | 10.100 | 18.200 | 11.700 | 24.100 | 15.500 | 34.400 | 21.700 | *52.700 | 33.900 | *31.200 | *31.200 |
| -3,0 m | 8050 | 5200 | 8300 | 5400 | 10950 | 7050 | 15650 | 9850 | *21950 | 15550 | *20800 | *20800 |
| -9 ft | 17700 | 11400 | 18300 | 11.800 | 24.100 | 15.500 | 34.400 | 21.700 | *48.400 | 34.100 | *45.700 | *45.700 |
| -4.5 m | *9650 | 6400 |  |  | 11100 | 7200 | *14550 | 10050 | *18700 | 15850 | *24350 | *24350 |
| -14ft | *21100 | 14000 |  |  | 24.400 | 15.800 | *32.000 | 22.100 | *41.200 | 34.900 | *53.600 | *53.600 |
| -6.0 m | *8750 | *8750 |  |  |  |  | *10200 | *10200 | *13450 | *13450 |  |  |
| -19ft | *19200 | *19200 |  |  |  |  | *22.400 | *22.400 | *29.600 | *29.600 |  |  |

* НАГРУЗКА ЛИМИТИРОВАНА ЕМКОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, А НЕ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПРОКИДЫВАНИЯ МАШИНЫ. РАСЧЕТЫ ОСНОВАНЫ НА СТАНДАРТАХ SAE No J1097. РАСЧИТАННАЯ НАГРУЗКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 87% ЕМКОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ 75% НАГРУЗКИ ОПРОКИДЫВАНИЯ.

(Спецификации могут быть изменены без уведомления)