КОМАЦУ  ЭКСКАВАТОР

PС750-7

С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

| С: | КОВШОМ 4.5 м3 (SAE) |
| --- | --- |
|  | СТРЕЛОЙ 4600 мм и РУКОЯТЬЮ 3400 мм, |
|  | БАШМАКАМИ 710 мм С ДВОЙНЫМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ |
|  | КОНДИЦИОНЕРОМ |
| ДЛЯ: | РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –40оС +40оС |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-7

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС |  |
| С ковшом емкостью 4.5 м3 76,800 кг |
| С ковшом емкостью 5.1 м3 77,200 кг |
| С учетом полной заправки топливом, смазкой, маслом гидравлической системы, оператором и весом оборудования: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ : 4,600 мм односекционная. РУКОЯТИ ДЛИНОЙ: 3,400 мм КОВШОМ : С шапкой 4,5 м3 с донной разгрузкой С шапкой 5.1 м3 с донной разгрузкой БАШМАКАМИ : 710 мм с двойным грунтозацепом |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE (J1349) | 338 кВт (454 л.с.) / 1 800 об/мин |
| DIN (6270) | 338 кВт (460 л.с.) / 1 800 об/мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| С шапкой | 4,50 м3 / 5.1 м3 |
| Геометрический | 3,60 м3 / 4.0 м3 |
| ШИРИНА КОВША | 2,320 мм |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ | 4,600 мм |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 3,400 мм |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| Усилие создаваемое ковшом | 48,600 кг |
| Усилие на рукояти | 41,200 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Производитель | KOMATSU |
| Модель | SAA6D140Е-3 |
| Система охлаждения | Водяного охлаждения |
| Система впуска воздуха | С турбо наддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 140 мм |
| Ход поршня | 165 мм |
| Рабочий объем двигателя | 15,24 литров |
| Максимальный крутящий момент | 215 кг.м (1,555 Н.м) |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | 1 350 об/мин |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА: |  |
| Топливо | Дизельное топливо марки D975-60T №2D по спецификации ASTM |
| Метод впрыска | Непосредственный впрыск |
| Регулятор | Электронный, всережимный регулятор |
| СИСТЕМА СМАЗКИ: |  |
| Способ смазки | Принудительный |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Фильтр | полнопоточный |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА: | Всасывающего типа |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ: | Сухого типа с автоматической системой удаления пыли |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА: |  |
| Метод запуска | Пусковой электродвигатель |
| Напряжение пускового двигателя | 24 В |
| Мощность пускового двигателя | 11 КВт |
| Напряжение генератора | 24 В |
| Сила тока на генераторе | 75 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12 В - 220 А/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |
| Тип | OLSS (воспринятые нагрузки с открытым центром) |
| Кол-во выбираемых режимов | 2 |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Аксиально-поршневой насос |
| Кол-во | 2 |
| Максимальная производительность | 988 литров/мин |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ: |  |
| Магистраль рабочего оборудования | 320 кг/см2 |
| Магистраль движения | 350 кг/см2 |
| Магистраль поворота | 290 кг/см2 |
| Магистраль управления | 30 кг/см2 |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН: |  |
| Тип | 4-х золотникового типа х 1 5-ти золотникового типа х 1 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР: |  |
| Передвижения | Аксиально – поршневого типа х 2 |
| Поворота | Аксиально – поршневого типа х 1 |
| Кол-во цилиндров – диаметр цилиндра х ход поршня х диаметр поршня |  |
| Стрела | 2 - 200 мм х 1490 мм х 140 мм |
| Рукоять | 1 - 225 мм х 1530 мм х 160 мм |
| Ковш | 2 - 185 мм х 1300 мм х 130 мм |
| Донной разгрузки | 2 - 140 мм х 335 мм х 90 мм |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА: |  |
| Тип | Всесезонная, закрытого типа |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Тип | Два рычага, управляющие стрелой, рукоятью ковша и поворотом платформы |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: |  |
| Тип | Два рычага с педалью |
| ПРИВОД: |  |
| Способ привода | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| Система редукции | 3-х ступенчатая планетарная передача |
| Максимальное тяговое усилие | 57,000 кг |
| Макс. скорость движения (высокая) | 4,2 км/час |
| Макс. скорость движения (низкая) | 2,8 км/час |
| Максимальный уклон | 70% (35() |
| ТОРМОЗА: |  |
| МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлические с блокировкой |
| Стояночный тормоз | Мокрого типа, многодисковые |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлические с блокировкой |
| Блокировочный тормоз | Мокрого типа, многодисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Тип | Гусенично – тракторного типа |
| Основная рама | Н - образная рама |
| Рама гусеничной тележки | Коробчатого типа |
| Уплотнение пальца гусеницы | С уплотнениями |
| Натяжение гусеницы | Гидравлического типа |
| Тип катков | С плавающим уплотнением |
| БАШМАКИ: |  |
| Тип | С двойным грунтозацепом |
| Количество башмаков | 47, с каждой стороны |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ: |  |
| Поддерживающие катки | 3, с каждой стороны |
| Опорные катки | 8, с каждой стороны |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ: | 107 кПа |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА: |  |
| Механизм привода | Гидростатический |
| Редукционная система | Планетарная, двухступенчатая передача |
| Подшипник поворотного круга | Однорядный шариковый подшипник, уплотненного типа, |
| Скорость поворота | 6,8 об/мин |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |  |
| Топливный бак | 880 литров |
| Радиатор | 85 литров |
| Двигатель | 55 литра |
| Конечная передача, с каждой стороны | 20 литров |
| Привод поворота | 24.5 литров |
| Гидравлическая система | 440 литров |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-7

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

| РАЗМЕРЫ |
| --- |
| СТРЕЛА 4,600 мм РУКОЯТЬ 3,400 мм |
| A: | ДЛИНА | 9,865 мм |
| B: | ШИРИНА | 4,210 мм |
| C: | ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 5,640 мм |
| D: | ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 3,560 мм |
| E: | КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 1,560 мм |
| F: | МИН. КЛИРЕНС | 840 мм |
| G: | ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 4,300 мм |
| H: | ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 4,500 мм |
| I: | ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 5,810 мм |
| J: | ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 3,500 мм |
| K: | ШИРИНА ПО ГУСЕНИЦАМ | 4,210 мм |
|  | ШИРИНА ПО ГУСЕНИЦАМ (при транспортировке) | 3,490 мм |
| L: | ШИРИНА БАШМАКА | 710 мм |
| M: | ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 50 мм |
| N: | ВЫСОТА ПО КАПОТУ | 3,445 мм |
| O: | ВЫСОТА ПО ПРОТИВОВЕСУ | 4,000 мм |
| P: | ШИРИНА ПО КАБИНЕ | 3,195 мм |
| Q | РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 4,245 мм |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-7

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ с ковшом емкостью 4.50 м3 СТРЕЛА 4,600 мм РУКОЯТЬ 3,400 мм |
| --- |
| A: | МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ | 10,765 мм |
| B: | МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ | 7,180 мм |
| C: | МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 3,535 мм |
| D: | МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ | 10,305 мм |
| E: | МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 9,920 мм |
| F: | ХОД КОВША НА УРОВНЕ СТОЯНИЯ | 3,875 мм |
| G: | ДОСЯГАЕМОСТЬ НА МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЕ РАЗГРУЗКИ | 5,620 мм |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: SAA6D140E-3 | ПРИМЕНЕНИЕ: PC750-7 | No. |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 140 мм 5.51 дюйма ХОД ПОРШНЯ: 165 мм 6.50 дюйма | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 15.24 л 930 куб. дюйма | ДАТА |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ FKPO1046 |
| На диаграмме указано: Max. Torque -Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Кривая изменения мощности в зависимости от оборотов двигателя | Fuel Consumption - Потребление топлива в зависимости от оборотов двигателя. Output – Шкала мощности. |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-7

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-7

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 07950-90403 | КАРТРИДЖ | 1 | Х210966940 |
| 07952-70004 | НАСОС В СБОРЕ | 1 |  |
| 09002-01922 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-01040 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 21Т-98-64120 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 209-98-77310 | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-10390 | МОНТАЖКА | 1 |  |
| 09056-04613 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | 1 |  |
| 07286-01690 | ШЛАНГ | 2 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 600-319-3310 | КАРТРИДЖ | 1 |  |
| 600-319-3310 | КАРТРИДЖ | 1 |  |
| 600-411-1171 | КАРТРИДЖ | 1 |  |
| 600-185-6100 | ЭЛЕМЕНТ В СБОРЕ | 1 |  |
| 600-736-9730 | V-РЕМЕНЬ | 1 |  |
| 6210-81-6960 | V-РЕМЕНЬ | 1 |  |
| 209-60-77530 | ЭЛЕМЕНТ | 2 |  |
| 07000-15180 | О-КОЛЬЦО | 2 | Для возвратного фильтра гидросистемы |
| 209-60-76210 | ФИЛЬТР КАРТРИДЖА | 1 |  |
| 07002-13034 | О-КОЛЬЦО | 4 | Для сливной пробки конечной передачи |
| 07002-22434 | О-КОЛЬЦО | 1 |  |
| 424-16-11140 | ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА С СБОРЕ | 1 |  |
| 424-16-11130 | О-КОЛЬЦО | 1 |  |
| 419-15-14870 | ПРОКЛАДКА | 1 |  |
| 419-15-14860 | О-КОЛЬЦО | 1 |  |
| 07002-11223 | О-КОЛЬЦО | 1 |  |
| 209-98-77250 | ИНДИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА | 1 |  |
| 209-98-77260 | ИНДИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА | 1 |  |

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)