КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР

D355A-3

C ПРЯМЫМ ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ

ГИГАНТСКИМ РЫХЛИТЕЛЕМ

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

ТИПА ROPS

для работы при температуре окружающего воздуха

от -30ОС до +40ОС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Эксплуатационный вес | 36,600 кг |
| --- | --- |
| Мощность на маховике SAE J1349 | 410 л/с |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| Скорость перемещения: Вперед 1-ая 2-ая 3-ья 4-ая Назад 1-ая 2-ая 3-ья 4-ая | 3.3 км/ч 5.1 км/ч 8.5 км/ч 12.7км/ч 3.2 км/ч 5.0 км/ч 8.4 км/ч 12.6км/ч |
| Радиус поворота | 3.7 м |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая длина | 5,405 мм |
| Общая ширина | 3,030 мм |
| Общая высота |  |
| до кромки выхлопной трубы | 4,125 мм |
| до самой верхней точки без учета выхлопной трубы (рукоятка над заборником воздуха) | 2,890 мм |
| Длина опорной поверхности гусеницы | 3,360 мм |
| Площадь опорной поверхности | 40,990 см2 |
| Давление на грунт | 0.89 кг/см2 |
| Дорожный просвет | 575 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель | KOMATSU SA6D155-4А |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров, диаметр цилиндра х ход поршня | 6 цилиндров, 155 мм х 170 мм |
| Рабочий объём двигателя | 19.26 литра |
| Тех. характеристика: |  |
| Номинальные обороты двигателя | 2,000 об/мин |
| Мощность на маховике (SAE) | 410л/с |
| Макс. крутящий момент | 176 кг.м/1400 об/мин |

| Топливная система: Дизельное топливо Регулятор | Дизельное топливо ASTM спецификации D975060T No.2D Всережимный механический регулятор |
| --- | --- |
| Система смазки: Метод смазки Фильтры Масляный охладитель | Принудительная смазка шестеренчатым насосом Полнопоточного типа Водяного охлаждения |
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция водяным насосом циркулярного типа, обратный вентилятор |
| Воздухоочиститетель | Воздухоочиститель сухого типа с элементом безопасности и пылевым индикатором |
| Метод запуска двигателя Пусковой двигатель | Электрические пусковые двигатели 24 В, 11 кВт |
| Генератор | 24 В, 50А |
| Аккумуляторные батареи | 24 В (12 В х 2)/ 200А/ч |
| Средства запуска: |  |
| Подогреватель системы охлаждения | Электрического типа, 230В, 4кВт Х 1 |
| Подогреватель масляного поддона | Электрического типа, 230В, 600Вт Х 2 |
| Боковые крышки двигателя | Закрытого типа |
| Ограждение радиатора | Перфораторного типа |
| Автоматическая система предварительной смазки |  |
| СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ: |  |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |  |
| Тип | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |

| ТРАНСМИССИЯ: |  |
| --- | --- |
| Тип | Постоянного зацепления, многодисковое, планетарного типа с гидроприводом и принудительной смазкой |
| Коробка передач | 4 скорости вперед и 4 скорости назад |
| Коническая передача | Передача со спиральными зубьями |
| Система управления: |  |
| Муфта поворота | Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, ручным управлением, взаимосвязана с тормозом управления |
| Тормоз муфты поворота | Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, ножным управлением |
| Конечная передача | Одноступенчатая со спиральными зубьями и одноступенчатая планетарная, смазка разбрызгиванием |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Подвеска | С балансирным брусом и опорной осью |
| Число катков: |  |
| Поддерживающие | по 2 с каждой стороны |
| Опорные | по 7 с каждой стороны |
| Гусеничная цепь: |  |
| Тип | В сборе с башмаками с высокой износостойкостью |
| Шаг звена цепи | 260.35 мм |
| Число башмаков | по 39 с каждой стороны |
| Башмаки: |  |
| Высота грунтозацепа | 88 мм |
| Стандартная ширина башмака | 610 мм |
| КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ |  |
| Расположение | С правой стороны от кожуха маховика |
| Частота вращения вала | 1726RPM |
| Направление вращения | По часовой стрелки (вид со стороны двигателя) |

| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ: | Спецификация |
| --- | --- |
| Система охлаждения | 180 л |
| Топливный бак | 750 л |
| Масляный картер двигателя | 71 л |
| Гидротрансформатор трансмиссия картер конической передачи картер механизма управления | 230 л |
| Картер конечной передачи (с каждой стороны) | 68 л |
| Картер натяжной пружины (с каждой стороны) | 30л |
| Коробка механизма переключения трансмиссии | 0.25л |
| ДРУГОЕ |  |
| Защита от вандализма топливного бака, гидравлического бака, радиатора Ремень безопасности Предупреждение о движении назад |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

| ПРЯМОЙ ПЕРЕКАШИВАЕМЫЙ ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА D355А-3 |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Вес оборудования (дополнительно к весу машины) | 8,710кг |
| РАЗМЕРЫ |  |
| Длина (дополнительно) | 1,715мм |
| Ширина | 4,315мм |
| Давление на грунт (дополнительно) | 0.21кг/см2 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОТВАЛА |  |
| Тип | Прямой с гидравлическим перекосом |
| Вес | 7,830кг |
| Отвал |  |
| Тип | Перекашиваемый |
| Длина Х высота | 4,315мм Х 1,875мм |
| Угол врезания | 52( |
| Макс. высота подъема над грунтом | 1,545мм |
| Макс. опускание ниже уровня грунта | 700мм |
| Макс. диапозон регулирования перекоса | 1,000мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |
| Вес | 880кг |
| Макс. давление масла | 140кг/см2 |
| Гидралический насос |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Производительность | 396л/мин/2000RPM |
| Расположение | Сзади справа от двигателя |
| Контрольный клапан |  |
| Тип | Золотникового типа |
| Положение |  |
| Подъема | Подъем, удерживание, опускание, плавающее состояние |
| Перекоса | Налево, удерживание, направо |
| Контрольный клапан |  |
| Тип | Двойного действия, поршневого типа |
| Кол-во цилиндров - ход поршня |  |
| Цилиндр подъема | 2 - 160мм |
| Цилиндр перекоса | 1 - 250мм |
| Гидравлический бак |  |
| Тип | Оборудован встроеннным контрольным клапаном |
| Расположение | Справа от сидения водителя |
| Фильтр | Полнопоточного типа |
| Емкость | 280л |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ГИГАНТСКИЙ РЫХЛИТЕЛЬ БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D355A-3

(С переменным углом рыхления)

| МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 5,440 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине самого трактора) | 2,510 мм |
| Ширина | 3,030мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.13 кг/см2 |
| РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип | С переменным углом рыхления |
| Вес | 5,350кг |
| Зубья: |  |
| Число зубьев | 1 |
| Наконечник зуба | Съемный |
| Угол рыхления | 45о, стандартный (на рыхлителе безступенчатое регулирование в пределах от 37.1о до 61.2о) |
| Глубина рыхления | Регулируется на 4 положения |
| Максимальная глубина рыхления | 1,400 мм |
| Максимальная высота подъема зуба | 1,130 мм |
| Гидравлический цилиндр: |  |
| Тип | Поршневой, двухстороннего действия |
| Число цилиндров - ход: |  |
| Цилиндр подъема | 2 - 225 мм Х 600мм |
| Цилиндр наклона | 2 - 200 мм Х 500мм |
| МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Вес | 90кг |
| Максимальное давление масла | 140 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип | Шестеренчатый |
| Производительность | 396 л/мин/2,000RPM |
| Расположение | Сзади, с правой стороны двигателя |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип | Золотниковый |
| Рабочее положение: |  |
| Золотник подъема | Подъем, Удержание, Опускание |

| Гидробак: |  |
| --- | --- |
| Тип | Оборудован встроенным контрольным клапаном |
| Расположение | Справа от сиденья машиниста |
| Емкость | 100л |
| Клапан переключения |  |
| Тип | Золотникового типа |
| Положение | Цилиндр подъема и цилиндр перекоса |
| Расположение | Сзади коробки управления поворотом |
| ОБОРУДОВАНИЕ ЗУБА |  |
| Макс. давление масла | 20кг/см2 |
| Гидравличесикй цилиндр |  |
| Тип | Двойного действия поршневого типа |
| Кол-во цилиндров - ход Х диаметр | 1 - 70мм Х 160мм |
| Контрольный клапан |  |
| Тип | Золотникового типа |
| Положение | Втягивание, удержание, вытягивание |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D355A-3

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНТРУМЕНТА

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 | 8 х 10, 12 х 14, 13 х 17, 19 х 22, 24 х 27, 30 х 32 |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 | 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09030-00150 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 07952-80001 | ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07951-11400 | НАКОНЕЧНИК | 1 |  |
| 09002-10284 | КЛЮЧ | 1 | 32 х 36 |
| 09002-04146 | КЛЮЧ | 1 | 41 х 46 |
| 07950-90400 | ПАТРОН К ШПРИЦУ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | Для фильтров |
| 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09040-00800 | МАСЛЕНКА | 1 |  |
| 09055-00520 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 195-98-11590 | ГОЛОВКА | 1 | 41 |
| 09029-00450 | ВОРОТОК | 1 |  |

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D355A-3

СТАНДАРТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 175-49-11580 | ЭЛЕМЕНТ | 3 | Масляный фильтр управления |
| 195-60-16320 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Гидравлический масляный фильтр |
| 07000-05175 | О-КОЛЬЦО | 1 | Гидравлического масляного фильтра |
| 07000-02110 | О-КОЛЬЦО | 3 | Масляного фильтра управления |
| 07000-02115 | О-КОЛЬЦО | 3 | Масляного фильтра трансиссии |
| 07000-03032 | О-КОЛЬЦО | 4 | Для картера конечной передачи (слив) |
| 07020-00000 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 6127-11-7811 | ПРОКЛАДКА | 3 | Кожуха коромысел |
| 6127-11-8812 | ПРОКЛАДКА | 3 | Головки цилиндров |
| 04122-22564 | РЕМЕНЬ | 1 | Ремень вентилятора |
| 600-311-8291 | КАРТРИДЖ | 2 | Топливный фильтр |
| 600-211-1230 | КАРТРИДЖ | 2 | Масляный фильтр |
| 6610-51-5300 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Байпасного фильтра |
| 02894-07201 | О-КОЛЬЦО | 1 | Байпасного фильтра |
| 6610-51-5620 | О-КОЛЬЦО | 1 | Байпасного фильтра |
| 600-736-9380 | РЕМЕНЬ | 1 | Генератора |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАБИНЫ ТИПА ROPS

БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D355A-3

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 2,450 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.06 кг/см2 |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА |  |
| Тип | 4-х опорная стальная типа ROPS |
| Вес | 2,450 кг |
| Длина | 2,925 мм |
| Ширина | 1,990 мм |
| Высота (от пола до потолка) | 1,930 мм |
| Размеры крыши |  |
| Длина | 2,380мм |
| Ширина | 1,600мм |
| Площадь | 3.81см2 |
| Толщина | 3.2мм |
| АКСЕСУАРЫ |  |
| Омыватель | 4 |
| Лампа внутри кабины | 1 |
| Коврик | 1 комплект |
| Внутренняя обивка потолка | 1 комплект |
| ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| Обогреватель водяного типа | 5,400ккал/ч Х 1 |
| Вентилятор | 1 |
| Рабочая лампа | 2 |
| Лампа для проверки | 1 |
| Огнетушитель | 1 |
| Аптечка | 1 |
| Пепельница | 1 |
| Прикуриватель | 1 |
| Бутылка для воды | 1 |
| Солнцезащитный козырек | 1 |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР D355A-3

ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09056-08015 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | 1 |  |
| 09059-00800 | ЯЩИК ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | ТАБЛИЦА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
| 195-98-12783 | ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 195-98-13452 | ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ | 1 |  |
| 09980-10550 | РАБОЧАЯ ОДЕЖДА | 1 |  |
| 09982-10057 | ШАПОЧКА | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |