БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ

D355A-3

С

ПРЯМЫМ  ПЕРЕКАШИВАЕМЫМ ОТВАЛОМ

ГИГАНТСКИМ РЫХЛИТЕЛЕМ

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ ROPS

для работы при температуре окружающего воздуха

от -50ОС до +40ОС

(с пусковым двигателем)

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Эксплуатационный вес…………………………………………..   53,590 кг

Габаритные размеры :

-общая длина…………………………………………………    9630 мм

-общая ширина……………………………………………….    4315 мм

-общая высота………………………………………………..    4125 мм

-давление на грунт…………………………………………..    1,31 кг/см2

# ОГЛАВЛЕНИЕ

- Техническая характеристика трактора D355A-3.

- Техническая характеристика предпускового подогревателя двигателя.

- Техническая характеристика прямого перекашиваемого отвала бульдозера.

- Техническая характеристика гигантского рыхлителя.

- Техническая характеристика стальной кабины типа ROPS.

- Стандартный комплект инструмента, перечень запасных частей и

перечень вспомогательных принадлежностей.

ТРАКТОР КОМАЦУ D355A-3

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Эксплуатационный вес ………………………………………. | 36,930 кг |
| --- | --- |
| Мощность на маховике ………………………………………. | 410 л.с. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Скорость движения и номинальное тяговое усилие: | (в соответствии с Приложением) |
| Вперед 1-ая…………………………………………... 2-ая………………………………………….. 3-ья………………………………………….. 4-ая………………………………………….. Назад 1-ая………………………………………….. 2-ая………………………………………….. 3-ья………………………………………….. 4-ая………………………………………….. | 0 - 3.3 км/час 0 - 5.1 км/час 0 - 8.5 км/час 0 -12.7 км/час 0 - 3.2 км/час 0 - 5.0 км/час 0 - 8.4 км/час 0 -12.6 км/час |
| Радиус поворота……………………………………………… | 3.7 м |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая длина…………………………………………………. | 5,405 мм |
| Общая ширина……………………………………………….. | 3,030 мм |
| Общая высота: |  |
| до кромки выхлопной трубы…………………………… | 4,125 мм |
| до самой верхней точки без учета выхлопной трубы (рукоятка над заборником воздуха)………….. | 2,890 мм |
| Ширина колеи……………………………………………….. | 2,260 мм |
| Длина опорной поверхности гусеницы………………….. | 3,360 мм |
| Площадь опорной поверхности…………………………... | 40,990 см2 |
| Давление на грунт…………………………………………... | 0.90 кг/см2 |
| Дорожный просвет………………………………………….. | 575 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель………………………………………………………… | KOMATSU SA6D155-4А |
| Тип……………………………………………………………… | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров- диаметр х ход поршня…………… | 6 - 155 мм х 170 мм |
| Рабочий объём двигателя…………………………………. | 19.260 см3 |
| Тех. характеристика: |  |
| Номинальные обороты двигателя…………………….. | 2000 об/мин |
| Мощность на маховике (SAE)………………………….. | 410 л.с. |
| Макс. крутящий момент…………………………………. | 176 кг.м / при 1400 об/мин |

| Топливная система: Дизельное топливо………………………………………. Регулятор………………………………………………….. | В соответствии с рекомендациями Комацу Всережимный механический регулятор |
| --- | --- |
| Система смазки: Метод смазки……………………………………………... Фильтр……………………………………………………... Масляный охладитель………………………………….. | Принудительная смазка от шестеренчатого насоса Полнопоточный и байпасный Водяного охлаждения |
| Система охлаждения……………………………………….. | Принудительная циркуляция водяным насосом центрифужного типа, обратный вентилятор |
| Воздухоочиститетель……………………………………….. | Воздухоочиститель сухого типа с автоматическим сбросом пыли и индикатором запыленности |
| Метод запуска двигателя…………………………………... | Пусковым двигателем |
| Модель ……………………………………………………….. | 2К68-1 с 2-ступенчатой передачей |
| Тип …………………………………………………………… | Бензиновый, 2-тактный, 2-цилиндр., водяного охлаждения |
| Мощность на маховике ……………………………………. | 25 л.с. / 5000 об/мин |
| Пусковой двигатель ………………………………………… | 24 В (12 В х 2), 2 кВт |
| Средства облегчения запуска: |  |
| Обогреватель аккумуляторной батареи ……………….. | С использованием охлаждающей жидкости двигателя, аккумуляторный ящик с войлочной обшивкой |
| Моторный отсек………………………………………… | Закрытого типа |
| Нагреватель реактивного типа (навесная констр.).. | 30,000 ккал/час |
| Система APS (автоматическая система подкачки топлива во впускной коллектор) |  |
| Система подвода воздуха через окна капота дигателя |  |
| Жалюзи радиатора…………………………………….. | Металлические |
| Генератор……………………………………………………... | 24 В, 50 А |
| Аккумуляторные батареи…………………………………... | 24 В (12 В х 2) - 150 А.ч |
| СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ: |  |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |  |
| Тип………………………………………………………… | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Метод охлаждения……………………………………... | Водяное охлаждение |
| ТРАНСМИССИЯ:: |  |
| Тип…………………………………………………………. | С планетарными шестернями и многодисковой муфтой, с гидроприводом и принудительной смазкой |
| Число передач…………………………………………… | 4 скорости вперед и 4 скорости назад |
| Главная передача…………………………………………… | Конические спиральные шестерни |
| Система рулевого управления: |  |
| Муфта поворота…………………………………………. | Мокрого типа, многодисковая с пружинной нагрузкой, постоянно замкнутая, с ручным управлением и гидроприводом |
| Тормоз муфты поворота……………………………….. | Мокрого типа с контактной лентой, с ножным управлением, взаимосвязанный с муфтой поворота, имеет гидроусилитель |
| Конечная передача (бортовой редуктор)…………... | Одноступенчатая цилиндрическая шестеренчатая передача и одноступенчатая планетарная передача |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Подвеска………………………………………………………. | Независимая с поперечной балансирной балкой |
| Число катков: |  |
| Поддерживающие………………………………………. | по 2 с каждой стороны |
| Опорные………………………………………………….. | по 7 с каждой стороны |
| Гусеницы: |  |
| Тип…………………………………………………………. | Сборные, с грунтозацепами повышенной прочности |
| Высота грунтозацепа…………………………………… | 88 мм |
| Количествобашмаков.………………………………….. | по 39 с каждой стороны |
| Шаг ………………………………………………………... | 260.35 мм |
| Ширина | 610 мм |
| КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ |  |
| Расположение………………………………………………... | С правой стороны от картера маховика |
| Частота вращения вала……………………………………. | 1726 об./мин. |
| Направление вращения……………………………………. | По часовой стрелке (вид со стороны привода) |

| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ: |  |
| --- | --- |
| Система охлаждения……………………………………….. | 180 л |
| Топливный бак……………………………………………….. | 750 л |
| Двигатель……………………………………………………... | 71 л |
| Гидротрансформатор Трансмиссия Картер конической передачи Картер механизма управления | 230 л |
| Картер конечной передачи (с каждой стороны)………... | 68 л |
| Картер натяжной пружины (с каждой стороны)………… | 30 л |
| ПРОЧЕЕ |  |
| Комплектующие материалы для работы в условиях низких температур Защита от вандализма топливного бака, гидравлического бака, радиатора Ремни безопасности Фары (передние Х 2, задняя Х 1) |

ПРЕДПУСКОВОЙ  ПОДОГРЕВАТЕЛЬ  ДЛЯ  ТРАКТОРА  КОМАЦУ D355A-3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Вес оборудования (включенный в вес трактора)………… | 60 кг |
| --- | --- |
| Подогреватель: |  |
| Тип……………………………………………………………… | Ракетного типа с установкой на борту |
| Вес: |  |
| Отопитель в сборе……………………………………... | 40 кг |
| Монтажная и приборная панель в сборе………….. | 20 кг |
| Техническая характеристика: |  |
| Теплопроизводительность……………………………. | 30,000 ккал/час |
| Расход горячего воздуха……………………………… | 480 м3/час |
| Температура нагретого воздуха……………………... | +250оС |
| Расход топлива…………………………………………. | 3.5 л/час |
| Тип топлива……………………………………………… | Светлое нефтетопливо, стойкое к воздействию низких температур, или керосин |
| Источник питания………………………………………. | Постоянный ток с напряжением 24В |
| Потребляемая мощность: |  |
| При установившемся режиме……………………... | 180 Вт |
| В режиме предварительного разогрева…………. | 590 Вт (в течение около 1 минуты) |
| Размеры подогревателя: |  |
| Общая длина…………………………………………. | 800 мм |
| Общая ширина……………………………………….. | 320 мм |
| Общая высота……………………………………….. | 355 мм |
| Места подогрева………………………………………... | Масляный поддон основного двигателя и радиатор |
| Требования по обеспечению теплового режима двигателя: |  |
| В холодную погоду применяется утеплительный чехол для двигателя, жалюзи радиатора закрыты. |  |

| ПРЯМОЙ ПЕРЕКАШИВАЕМЫЙ ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D355А-3 |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Вес оборудования (дополнительно к весу трактора)……. | 8710 кг |
| РАЗМЕРЫ |  |
| Длина (дополнительно к длине трактора)……………… | 1715 мм |
| Ширина………………………………………………………. | 4315 мм |
| Давление на грунт………………………………………….. (дополнительно к давлению трактора) | 0.21 кг/см2 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ОТВАЛА |  |
| Тип…………………………………………………………….. | Прямой с гидравлическим перекосом |
| Вес…………………………………………………………….. | 7830 кг, включая суппорт цилиндров подъема отвала 1390 кг |
| Отвал |  |
| Длина Х высота ………………………………………… | 4315 мм Х 1875 мм |
| Угол врезания……………………………………………… | 52( |
| Макс. высота подъема над грунтом……………………… | 1545 мм |
| Макс. опускание ниже уровня грунта……………………. | 700 мм |
| Макс. диапозон регулирования перекоса………………. | 1000 мм |
| ГИДРОПРИВОД: |  |
| Вес…………………………………………………………. | 880 кг |
| Макс. давление масла………………………………….. | 140 кг/см2 |
| Гидралический насос: |  |
| Тип……………………………………………………….. | Шестеренчатый насос |
| Производительность………………………………….. | 396 л/мин / 2000 об./мин. двиг-ля |
| Расположение………………………………………….. | Сзади справа от двигателя |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип……………………………………………………….. | Золотникового типа |
| Положения: |  |
| Подъема………………………………………………. | Подъем, удерживание, опускание, плавающее состояние |
| Перекоса……………………………………………… | Налево, удерживание, направо |
| Гидравлический цилиндр: |  |
| Тип…………………………………………………………... | Двойного действия, поршневого типа |
| Количество цилиндров – диаметр: |  |
| Цилиндр подъема……………………………………… | 2 – 160 мм |
| Цилиндр перекоса……………………………………... | 1 – 250 мм |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип……………………………………………………….. | Оборудован встроеннным контрольным клапаном |
| Расположение…………………………………………. | Справа от сидения водителя |
| Фильтр………………………………………………….. | Полнопоточного типа |
| Емкость…………………………………………………. | 280 л |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ГИГАНТСКИЙ РЫХЛИТЕЛЬ БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D355A-3

(Однозубый рыхлитель с переменным углом рыхления)

| МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) ………………….. | 5440 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине самого трактора) ……. | 2510 мм |
| Ширина ………………………………………………………. | 3030 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) ……………………………………………………... | 0,13 кг/см2 |
| РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип …………………………………………………………….. | С переменным углом рыхления |
| Вес …………………………………………………………….. | 5350 кг |
| Зубья: |  |
| Число зубьев ………………………………………………… | 1 |
| Наконечник зуба ………………………………………….… | Съемный |
| Угол рыхления …………………………………………………… | 45о, стандартный (на рыхлителе безступенчатое регулирование в пределах от 37о10’ до 61o20') |
| Глубина рыхления ………………………………………… | Регулируется на 4 положения |
| Максимальная глубина рыхления ……………………… | 1400 мм |
| Максимальная высота подъема зуба над уровнем земли…………………………………………………………. | 1130 мм |
| Гидравлический цилиндр: |  |
| Тип ……………………………………………………………. | Поршневой, двухстороннего действия |
| Число цилиндров - диаметр Х ход: |  |
| Цилиндр подъема ………………………………………….. | 2 - 225 мм Х 600мм |
| Цилиндр наклона …………………………………………… | 2 - 225 мм Х 500мм |
| МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ:: |  |
| Вес …………………………………………………………….. | 90 кг |
| Максимальное давление масла …………………………. | 140 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип …………………………………………………………….. | Шестеренчатый |
| Производительность ………………………………………. | 396 л/мин при 2000 об./мин |
| Расположение ………………………………………………. | Сзади, с правой стороны двигателя |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип …………………………………………………………….. | Золотниковый |
| Рабочие положения: | Подъем, удержание, опускание |

| Гидробак ……………………………………………………... | Оборудован встроенным контрольным клапаном |
| --- | --- |
| Расположение ………………………………………………. | Справа от сиденья машиниста |
| Емкость ………………………………………………………. | 100 л |
| Клапан переключения: |  |
| Тип …………………………………………………………. | Золотникового типа |
| Положение ……………………………………………….. | Цилиндр подъема и цилиндр перекоса |
| Расположение ……………………………………………. | Сзади коробки управления поворотом |
| ОБОРУДОВАНИЕ ЗУБА: |  |
| Макс. давление масла …………………………………….. | 20 кг/см2 |
| Гидравличесикй цилиндр: |  |
| Тип …………………………………………………………. | Двойного действия поршневого типа |
| Кол-во цилиндров - диаметр Х ход ………………... | 1 – 70 мм Х 160 мм |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип …………………………………………………………. | Золотникового типа |
| Положение | Втягивание, удержание, вытягивание |

СПЕЦИФИКАЦИЯ  СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ ТИПА ROPS

БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D355A-3

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ …………………………………….. (дополнительно к массе самого трактора) | 2450 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Давление на грунт ………………………………………………. (дополнительно к давлению самого трактора) | 0,06 кг/см2 |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА: (двойное остекление) |  |
| Тип …………………………………………………………….. | 4-х опорная стальная типа ROPS |
| Вес …………………………………………………………….. | 2450 кг |
| Длина …………………………………………………………. | 2925 мм |
| Ширина ……………………………………………………….. | 1990 мм |
| Высота (от пола до потолка) ……………………………… | 1930 мм |
| Размеры крыши: |  |
| Длина ……………………………………………………… | 2380 мм |
| Ширина ……………………………………………………. | 1600 мм |
| Площадь …………………………………………………... | 3,81см2 |
| Толщина …………………………………………………... | 3,2 мм |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: |  |
| Омыватель ……………………………………………….. | 4 |
| Лампа внутри кабины …………………………………… | 1 |
| Коврик ……………………………………………………... | 1 комплект |
| Внутренняя обивка потолка ……………………………. | 1 комплект |
| ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Обогреватель водяного типа …………………………. | 4000 ккал/ч Х 4 |
| Вентилятор ………………………………………………. | 1 |
| Рабочие фары ………………………………………….. | 2 |
| Переноска ………………………………………………... | 1 |
| Огнетушитель …………………………………………… | 1 |
| Аптечка …………………………………………………… | 1 |
| Пепельница ……………………………………………… | 1 |
| Прикуриватель ………………………………………….. | 1 |
| Термос ……………………………………………………. | 1 |
| Солнцезащитный козырек …………………………….. | 1 |
| Зеркало заднего вида ………………………………….. | 1 |

БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ D355A-3

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНТРУМЕНТА

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 | 8 х 10, 12 х 14, 13 х 17, 19 х 22, 24 х 27, 30 х 32 |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 | 10, 13, 14, 17, 22, 24, 27, 30, 32, 36 |
| 09030-00150 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09040-00800 | МАСЛЕНКА | 1 |  |
| 09055-00520 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 07952-80001 | ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07951-11400 | НАКОНЕЧНИК | 1 |  |
| 195-98-11590 | ГОЛОВКА | 1 | 41 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09029-00450 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 09002-03236 | КЛЮЧ | 1 | 32 х 36 |
| 09002-04146 | КЛЮЧ | 1 | 41 х 46 |
| 07950-90401 | ПАТРОН К ШПРИЦУ | 1 |  |
| F2708-95100 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-00528 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | Для фильтров |

БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ D355A-3 (ДЛЯ  СПЕЦИФИКАЦИИ –50оС)

СТАНДАРТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 175-49-11580 | ЭЛЕМЕНТ | 3 | Масляный фильтр системы управления |
| 07063-01142 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Гидравлический масляный фильтр |
| 07000-42110 | О-КОЛЬЦО | 3 | Масляного фильтра управления |
| 07000-42115 | О-КОЛЬЦО | 3 | Масляного фильтра трансиссии |
| 07000-45175 | О-КОЛЬЦО | 1 | Гидравлического масляного фильтра |
| 07000-43032 | О-КОЛЬЦО | 4 | Для картера системы управления и конечной передачи (слив) |
| 07020-00000 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 195-98-13440 | ЗАГЛУШКА | 1 |  |
| 600-211-1290 | КАРТРИДЖ | 4 | Масляный фильтр двигателя |
| 6610-51-5300 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | Байпасного фильтра двигателя |
| 02892-43021 | О-КОЛЬЦО | 1 | Байпасного фильтра двигателя |
| 02894-47201 | О-КОЛЬЦО | 1 | Байпасного фильтра двигателя |
| 600-311-8281 | КАРТРИДЖ | 4 | Топливный фильтр |
| 6127-11-8812 | ПРОКЛАДКА | 3 | Головки цилиндров |
| 6127-11-7811 | ПРОКЛАДКА | 3 | Кожуха коромысел |
| 07000-45115 | О-КОЛЬЦО | 1 | Для пускового двигателя |
| 04122-32564 | V-ОБРАЗНЫЙ РЕМЕНЬ | 1 | Ремень вентилятора |
| 600-736-9390 | V-ОБРАЗНЫЙ РЕМЕНЬ | 1 | Ремень генератора |

БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ D355A-3

(ДЛЯ  СПЕЦИФИКАЦИИ –50оС)

ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09056-08015 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | 1 |  |
|  | ТАБЛИЦА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
| 09980-10550 | РАБОЧАЯ ОДЕЖДА | 1 |  |
| 09982-10057 | ШАПОЧКА | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | ТАБЛИЦА ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
| 09057-00800 | ЯЩИК ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
| 175-900-2470 | ПЕРЕНОСКА | 1 |  |
| 195-60-19300 | ШЛАНГ | 1 |  |