КОВШ - РЫХЛИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ РС400-6/ РС400LC-6

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС К СТАНДАРТНОЙ МАШИНЕ*			+575 кг

УСИЛИЕ, СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ						248 кН

КОВШ

Вместимость ковша

SAE, с "шапкой" 						1,16 м³

CECE с "шапкой"						1,00 м³

Геометрическая							0,90 м3

Вес ковша (включая вес зубьев)

Без боковых режущих кромок 					1875 кг

С боковыми режущими кромками				--

Ширина ковша

Без боковых режущих кромок 					1250 мм

С боковыми режущими кромками				--

Радиус ковша 								1800 мм

Вес зубьев								52 кг

Количество зубьев							3

Установка боковых режущих кромок					НЕВОЗМОЖНА

Обратимость ковша							НЕВОЗМОЖНА

*Стандартная спецификация машины включает массу смазочных материалов, полностью заправленного топливного бака, рабочей жидкости гидравлической системы; моноблочная стрела  7060 мм, рукоять 3380 мм, ковш -вместимость с "шапкой" согласно SAE 1,80 м³, башмаки гусеницы 600 мм, с тройным  грунтозацепом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОВША-РЫХЛИТЕЛЯ.

Ковш-рыхлитель может быть установлен только на рукояти длинной 2400 мм, 2900 мм или 3380 мм экскаватора РС400/РС400LC-6. Не устанавливайте ковш-рыхлитель на любую другую рукоять на эту машину. Используйте ковш-рыхлитель для копания твердого грунта или для взрыхления камня и дорожного покрытия.

КОВШ - РЫХЛИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ РС400-6/ РС400LC-6

КОНТУРЫ (РАЗМЕРЫ) РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

СТРЕЛА: 7060 мм

РУКОЯТЬ: 3380 мм

А: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ					10735 мм

В: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ КОВША				  7625 мм

С: МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ					  7715 мм

D: МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ ВЕРТ. СТЕНКИ			  5895 мм

Е: МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС КОПАНИЯ					11965 мм

F: МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС КОПАНИЯ НА УРОВНЕ ГРУНТА		11760 мм

G: МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА					  4660 мм

Н: МАКС. ВЫСОТА МИНИМАЛЬНОГО РАДИУСА ПОВОРОТА 		  9220 мм

КОВШ - РЫХЛИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ РС300-7/ РС300LC-7

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС К СТАНДАРТНОЙ МАШИНЕ*			+430 кг

УСИЛИЕ, СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ						217 кН

КОВШ

Вместимость ковша

SAE, с "шапкой" 						0,90 м³

CECE с "шапкой"						0,80 м³

Геометрическая							0,70 м3

Вес ковша (включая вес зубьев)

Без боковых режущих кромок 					1395кг

С боковыми режущими кромками				--

Ширина ковша

Без боковых режущих кромок 					1200 мм

С боковыми режущими кромками				--

Радиус ковша 								1535 мм

Вес зубьев								52 кг

Количество зубьев							3

Установка боковых режущих кромок					НЕВОЗМОЖНА

Обратимость ковша							НЕВОЗМОЖНА

*Стандартная спецификация машины включает массу смазочных материалов, полностью заправленного топливного бака, рабочей жидкости гидравлической системы; моноблочная стрела  6470 мм, рукоять 3185 мм, ковш вместимость с "шапкой" согласно SAE 1,40 м³, башмаки гусеницы 600 мм, с тройным  грунтозацепом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОВША-РЫХЛИТЕЛЯ.

Ковш-рыхлитель может быть установлен только на рукояти длинной 2200 мм, 2550 мм или 3185 мм на экскаватор РС300/РС300LC-6. Не устанавливайте ковш-рыхлитель на любую другую рукоять на эту машину. Используйте ковш-рыхлитель для копания твердого грунта или для взрыхления камня и дорожного покрытия.

КОВШ - РЫХЛИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ РС300-7/ РС300LC-7

КОНТУРЫ (РАЗМЕРЫ) РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

СТРЕЛА: 6470 мм

РУКОЯТЬ: 3815 мм

А: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ					9800 мм

В: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ КОВША				7200 мм

С: МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ					7205 мм

D: МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ ВЕРТ. СТЕНКИ			3675 мм

Е: МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС КОПАНИЯ					10955 мм

F: МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС КОПАНИЯ НА УРОВНЕ ГРУНТА		10760 мм

G: МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА					4260 мм

Н: МАКС. ВЫСОТА МИНИМАЛЬНОГО РАДИУСА ПОВОРОТА 		8455 мм