ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОВШ ДЛЯ PC200-1

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕС К СТАНДАРТНОЙ МАШИНЕ*: | 105 кг |
| --- | --- |
| ПАРАМЕТРЫ КОВША: |  |
| Емкость: |  |
| SAE с шапкой | 1,17 м3 |
| CECE с шапкой | 1,00 м3 |
| Геометрическая | 0,83 м3 |
| Вес**: |  |
| Без бокорезов | 754 кг |
| С бокорезами | 786 кг |
| Ширина: |  |
| Без бокорезов | 1450 мм |
| С бокорезами | 1556 мм |
| Радиус поворота вокруг пальца | 1485 мм |
| Вес зубьев | 29 кг |
| Кол-во зубьев | 6 |
| Возможность установки бокорезов | Да |
| Реверсивность ковша | Да |
| *: спецификация стандартной машины - полный топливный бак, смазочные материалы, охлаждающая жидкость, гидравлическое масло и оборудование: 5700-мм односекционная стрела, 2925-мм рукоять, ковш 0,80 м3 SAE с шапкой и 500-мм гусеницы с тройным грунтозацепом. **: включая вес зубьев. |
| Ковш объемом 1,17 м3 должен устанавливаться только на экскаватор с рукоятью длиной 1800 мм или 2400 мм. Не устанавливайте этот ковш на машины с рукоятью любой другой длины. Используйте ковш для погрузки легких грунтов и песка или для копания мягкого грунта, не используйте для копания неразрыхленного грунта, негабаритов или камней. |
| Примечание: рабочая зона и транспортные размеры машины с установленным опционным ковшом такие же, как при установленном стандартном 0,80 м3 коше. |