КОМАЦУ

# ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

PW210-1

(КОЛЕСНОГО ТИПА)

С

РУКОЯТЬЮ 2410 ММ, СТРЕЛОЙ 5700 ММ,

0.9 М3 (СЕСЕ) КОВШОМ,

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ,

ЗАДНИМИ АУТРИГЕРАМИ,

ВОЗДУШНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ

ДЛЯ  РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30оС ДО +40оС

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ PW210-1 (КОЛЕСНОГО ТИПА)

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 18980КГ |
| С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ, СМАЗКОЙ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, МАСЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВЕСА ОБОРУДОВАНИЯ СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ 5700 ММ, РУКОЯТИ ДЛИНОЙ 2410 ММ, С КОВШОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ 0,9 М3 И ОПЕРАТОРОМ 80КГ |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE (J1349) | 153 л.с. (114 КВТ) при 2100 об/мин |
| DIN (6270) | 155 HP (114 КВТ) при 2100 об/мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША: |  |
| СЕСЕ с шапкой | 0,9 м3 |
| SAE с шапкой | 1,05 м3 |
| ШИРИНА КОВША: |  |
| БЕЗ БОКОВЫХ ЗУБЬЕВ | 1045 ММ |
| С БОКОВЫМИ ЗУБЬЯМИ | 1150 ММ |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ (ОДНОСЕКЦИОННОЙ) | 5700 ММ |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 2410 ММ |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ: |  |
| УСИЛИЕ СОЗДАВАЕМОЕ КОВШОМ | 10700 КГ |
| УСИЛИЕ НА РУКОЯТЬ КОВША | 10300 КГ |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| МОДЕЛЬ | KOMATSU S6D105 |
| ТИП | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, 4-Х ТАКТНЫЙ, С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ И ТУРБОНАДДУВОМ |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х ХОД ПОРШНЯ | 6 – 105 ММ Х 125 ММ |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА | 6,49 Л |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 56,9КГ.М при 1400 об/мин |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА: |  |
| ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ASTM D975-60T Nо.2D |
| РЕГУЛЯТОР | МЕХАНИЧЕСКИЙ ВСЕРЕЖИМНЫЙ РЕГУЛЯТОР |
| СИСТЕМА СМАЗКИ: |  |
| ТИП | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС, СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СМАЗКИ |
| ФИЛЬТР | ПОЛНОПОТОЧНОГО ТИПА |
| МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР | ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА, НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР |
| ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ | СУХОГО ТИПА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ И ДАТЧИКОМ НАЛИЧИЯ ПЫЛИ |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА: |  |
| МЕТОД ЗАПУСКА | ПУСКОВОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
| ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ | 24 В, 5,5 КВТ |
| ГЕНЕРАТОР | 24 В, 25 А |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | 24 В (12 В Х 2) –110 А-Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |
| ДВА АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ НАСОСА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАПИТЫВАЮТ МАГИСТРАЛИ СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ, КОВША, ПОВОРОТА СТРЕЛЫ И МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЭКСКАВАТОРА |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСОВ ПРИ 2100 об/мин |
| 2 Х 194,5 Л / МИН |  |
| ЩЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС ПРИВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ МАГИСТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ. ПИЛОТНОГО ПРИВОДА. |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 2100 об/мин |  |
| 50 Л / МИН |  |
| ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС ПРИВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ МАГИСТРАЛИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 2100 об/мин |  |
| 43 Л / МИН |  |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ: |
| МАГИСТРАЛИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 320 КГ/СМ2 |
| МАГИСТРАЛИ ДВИЖЕНИЯ | 350 КГ/СМ2 |
| МАГИСТРАЛИ ПОВОРОТА СТРЕЛЫ | 275 КГ/СМ2 |
| МАГИСТРАЛИ УПРАВЛЕНИЯ. ПИЛОТНОГО ПРИВОДА. | 30 КГ/СМ2 |
| МАГИСТРАЛИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | 140 КГ/СМ2 |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН: |  |
| РАБОЧЕЙ МАГИСТРАЛИ ДВИЖЕНИЯ, ПОВОРОТА СТРЕЛЫ И АУТРИГЕРОВ | 4-Х ЗОЛОТНИКОВОГО ТИПА Х 1 5-И ЗОЛОТНИКОВОГО ТИПА Х 1 |
| СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | СЕРВОКЛАПАН ТИПА «ORBITROL» |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР: |  |
| ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ С ПРОТИВОВЕСНЫМ КЛАПАНОМ Х 1 |
| ПОВОРОТА СТРЕЛЫ | АКСЕАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ С ТОРМОЗНЫМ КЛАПАНОМ Х 1 |
| КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ - ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА Х ХОД ПОРШНЯ: |
| СТРЕЛА | 2 - 120 ММ Х 1260 ММ |
| РУКОЯТЬ | 1 - 130 ММ Х 1570 ММ |
| КОВШ | 1 - 110 ММ Х 1120 ММ |
| ПОДВЕСКИ | 2 - 110 ММ Х 98 ММ |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ | 1 - 90 ММ Х 270 ММ |
| АУТРИГЕР (ОПЦИЯ) | 2 - 130 ММ Х 430 ММ |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА |  |
| ТИП | ЦЕЛЬНОСТАЛЬНАЯ, ЗАКРЫТОГО ТИПА |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: | ДВА РЫЧАГА УПРАВЛЯЮТ СТРЕЛОЙ, РУКОЯТЬЮ, КОВШОМ, ПОВОРОТОМ ВЕРХНЕЙ ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА И АУТРИГЕРАМИ |
| ПРИВОД: |  |
| ТИП | ПОЛНОПРИВОДНОЙ, ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД, 2 ПЕРЕДАЧИ ВПЕРЕД, 2 ПЕРЕДАЧИ НАЗАД |
| ТРАНСМИССИЯ | ПОСТОЯННОМЕХАНИЗИРОВАНА, ГЕЛИКАЛЬНАЯ ШЕСТЕРНЯ С ВОЗДУШНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ |
| РЕДУКТОР | ГИПОИДНОГО ТИПА |
| ДИФЕРЕНЦИАЛ | НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ТИПА |
| ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН | 66% (33.5о) |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА ПО КОЛЕСАМ | 7800 ММ |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ТОЛКАЮЩЕЕ УСИЛИЕ | 10500 КГ |
| ТОРМОЗА: |  |
| ДВИЖЕНИЯ: |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | НА ВСЕ КОЛЕСА, ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА С БЛОКИРОВКОЙ |
| СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТИПА, С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ВАЛ, ВНУТРЕННЕ РАСШИРЯЮЩЕГО ТИПА |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ: |  |
| РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОКИРОВОЧНОГО ТИПА |
| БЛОКИРОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ | МАСЛЯНЫЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ПОВОРОТНОМ ГИДРОМОТОРЕ. ПРУЖИННОЙ ФИКСАЦИИ, С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РАЗБЛОКИРОВКОЙ |
| КОЛЕСА: |  |
| ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА | 10.00 - 20 Х 4 |
| ЗАДНИЕ КОЛЕСА | 10.00 - 20 Х 4 |
| СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ: |  |
| ВПЕРЕД: |  |
| 1-АЯ | 8,0 КМ/ЧАС |
| 2-АЯ | 34,9 КМ/ЧАС |
| ЗАДНЯЯ: |  |
| 1-АЯ | 8,0 КМ/ЧАС |
| 2-АЯ | 34,9 КМ/ЧАС |
| МОСТЫ |  |
| ПЕРЕДНИЙ | ПОЛНОСТЬЮ ПЛАВАЮЩЕГО ТИПА |
| ЗАДНИЙ | ПОЛНОСТЬЮ ПЛАВАЮЩЕГО ТИПА |
| ПОДВЕСКИ: |  |
| ПЕРЕДНИЕ | КРЕПЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАЛЬЦЕ, КАЧАЮЩЕГОСЯ ТИПА |
| ЗАДНИЕ | ЖЕСТКОГО ТИПА |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА |  |
| МЕХАНИЗМ ПРИВОДА | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД С РЕДУКТОРОМ |
| МАГИСТРАЛЬ ПОВОРОТА | ОДНОПОТОЧНОГО ТИПА ШАРИКОПОДШИПНИКОВАЯ С ИНДУКТИВНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ШЕСТЕРНЕЙ |
| СКОРОСТЬ ПОВОРОТА | 13RPM |
| БЛОКИРОВКА ПОВОРОТА | ТИП - ПАЛЬЦЕВОЙ БЛОКИРОВКИ |
| ЕМКОСТЬ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ | ПО ПАСПОРТУ | ПРИ ПЕРЕЗАПРАВКЕ |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | 280 Л |  |
| РАДИАТОР | 20 Л | 20 Л |
| ДВИГАТЕЛЬ | 25 Л | 25 Л |
| ПРИВОД ПОВОРОТА | 8 Л | 8 Л |
| ТРАНСМИССИЯ | 3,5 Л | 3,5 Л |
| ГИДРОБАК | 250 Л | 150 Л |
| ДИФЕРЕНЦИАЛЫ, ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ | 25,6 Л | 25,6 Л |
| КОНЕЧНЫЙ ПРИВОД, ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ | 10 Л | 10 Л |
| ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ | 1,4 Л | 1,3 Л |

(Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ PW210-1

| РАЗМЕРЫ (РУКОЯТЬ 2410 ММ) |  |
| --- | --- |
| А: ДЛИНА | 9480 ММ |
| В: ШИРИНА | 2610 ММ |
| С: ВЫСОТА | 3740 ММ |
| D: ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 3130 ММ |
| Е: КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 1310 ММ |
| F: МИН. КЛИРЕНС | 335 ММ |
| G: ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 2700 ММ |
| Н: КОЛЕСНАЯ БАЗА | 2800 ММ |
| I: РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕГО МОСТА | 1420 ММ |
| J: КОЛЕЯ | 1860 ММ |
| К: ВЫСОТА ДО ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ | 2820 ММ |
| L: ДЛИНА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА | 6800 ММ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ PW210-1

| РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ (РУКОЯТЬ 2410 ММ) |  |
| --- | --- |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОБРАТНАЯ ЛОПАТА | ПРЯМАЯ ЛОПАТА |
| --- | --- | --- |
| А: МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 5800 ММ | 5900 ММ |
| В: МАКС. ГЛУБИНА СТЕНЫ КАПАНИЯ | 5340 ММ |  |
| С: МАКС. ГЛУБИНА СРЕЗА ПРИ КОПАНИИ ВНИЗ НА 2440 ММ | 5545 ММ |  |
| D: МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ КОПАНИИ | 9410 ММ | 9545 ММ |
| Е: МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ГРУНТА | 9170 ММ | 9312 ММ |
| F: МАКС. ВЫСОТА КОПАНИЯ | 9200 ММ | 9495 ММ |
| G: МАКС. ВЫСОТА ПРИ РАЗГРУЗКЕ | 6460 ММ | 6335 ММ |
| Н: МИН. РАДИУС ПРИ ПОВОРОТЕ ПАЛУБЫ | 3880 ММ |  |
| I: МАКС. ВЫСОТА ПРИ МИН. ПОВОРОТЕ ПАЛУБЫ | 7820 ММ |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ PW210-1

с ковшом емкостью 0.7 м3 и задним противовесом

|  | L: Длинна рукояти 2400 мм А: Максимальный вынос от центра поворота В: Высота подъема с использованием ковша С: Грузоподъемность |
| --- | --- |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ PW210-1

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ PW210-1

ОПЦИОННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6136-11-8142 | НАБИВКА | 4 | ДЛЯ КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ |
| 6136-11-8814 | УПЛ. КОЛЬЦО | 1 | ДЛЯ КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ |
| 6134-51-5120 | КАТРИДЖ | 1 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 6136-71-6120 | КАТРИДЖ | 1 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 04120-21748 | РЕМЕНЬ | 1 |  |
| 195-60-16320 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА |
| 07000-05180 | УПЛ. КОЛЬЦО | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА |
| 07002-01823 | УПЛ. КОЛЬЦО | 1 | МАГИСТРАЛИ ВСАСЫВАНИЯ |
| 07002-02434 | УПЛ. КОЛЬЦО | 5 | ГИДРОБАКА, КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ И СЛИВА ТРАНСМИССИИ |
| 07020-00000 | СМАЗОЧНЫЙ ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | СМАЗОЧНЫЙ ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | СМАЗОЧНЫЙ ФИТИНГ | 4 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР КОМАЦУ PW210-1

ТАБЛИЦА ОПЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09002-03236 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ | 1 |  |
| 09020-10285 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 |  |
| 09021-03044 | ГОЛОВКА | 1 |  |
| 09021-02739 | ГОЛОВКА | 1 |  |
| 09022-00250 | УДЛИНИТЕЛЬ | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-00520 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 07950-10450 | СМАЗОЧНЫЙ НАСОС | 1 |  |
| 07951-11400 | НИППЕЛЬ | 1 |  |
| 07950-90403 | КАТРИДЖ СМАЗОЧНЫЙ | 1 |  |
| 09024-00300 | РУЧКА | 1 |  |
| 09961-00000 | СИДЕНИЕ | 1 |  |
| 20G-98-11110 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 20В-98-11150 | РУЧКА | 1 |  |
| 09056-05620 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕТОВ | 1 |  |