Трактор со сварочным оборудованием

Технические характеристики

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА				13 600 кг

Эксплуатационная масса - масса базовой машины с полностью заправленными топливным баком, гидросистемой, системой смазывания, с башмаками шириной 500 мм с тройным грунтозацепом и с учетом массы оператора.

МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ

DIN 6270							125 кВт при 2000 об/мин

ДВИГАТЕЛЬ

Изготовитель						Komatsu

Модель						SAA6D102E - 2

Система охлаждения					Водяное

Система впуска воздуха				С турбонаддувом

Число цилиндров					6

Диаметр цилиндра					102 мм

Ход поршня						120 мм

Рабочий объем						5,88 л

Топливная система:

Вид топлива					Дизельное, марки D975 -

60T No. 2D по спецификации

ASTM

Система впрыска топлива			Непосредственный

Тип регулятора частоты вращения		Механический, всережимный

Система смазывания:

Способ смазывания				Принудительное

Масляный насос				Трохоидальный насос

Масляный фильтр				Полнопоточный

Система охлаждения				Водяное

Принцип действия системы охлаждения			Принудительная циркуляция

при помощи центробежного

водяного насоса

Тип вентилятора	Вытяжной

Тип воздухоочистителя	Сухой, с автоматическим пылеудалением

Пусковая система:

Способ пуска						Пусковой электродвигатель

Напряжение пускового электродвигателя		24 В

Мощность пускового электродвигателя		4,5 кВт

Напряжение генератора переменного тока		24 В

Зарядный ток						35 А

Аккумуляторная батарея				2 х 12 В/110 А·ч

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип							Гидрообъемная

Главный насос						Аксиально-поршневой,

регулируемый

КАБИНА ОПЕРАТОРА

Тип							Всепогодная, крытая

УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ

Тип							Двухрычажное

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

Тип привода						Объемный гидропривод

Максимальная скорость движения			5,0 км/ч

ТОРМОЗА

Система хода

Рабочий тормоз				Динамический с гидрозамком

Стояночный тормоз				Многодисковый, мокрый,

герметизированный

Механизм поворота

Рабочий тормоз				С гидравлической

блокировкой

Блокировочный тормоз			Многодисковый, мокрый,

герметизированный

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Основная рама						Рама с Х-образными опорами

Рама гусеничной тележки				Коробчатого сечения

Шарниры гусеничных звеньев				Герметизированные

Башмаки гусениц

Тип						С тройным грунтозацепом

Число катков

Поддерживающие катки			По 1 с каждой стороны

Опорные катки				По 6 с каждой стороны

Давление на грунт					0,43 кгс/см2

СИСТЕМА ПОВОРОТА

Тип привода						Гидрообъемный

Конечная передача					Планетарная передача,

двухступенчатая

Смазка опорно-поворотного круга			Погружением

Частота вращения					4 об/мин

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Генератор

Тип						Переменного тока

Марка/модель					Taiyo/TEW130

Мощность					130 кВ·А

Напряжение					225 В

Частота					50 Гц

Тип привода					Гидравлический

Частота вращения				1500 об/мин

Разъем						220 В х 4

Сварочный аппарат

Тип						Электросварочный аппарат

(постоянного тока)

Количество сварочных аппаратов		4

Изготовитель/модель				LINCOLN/IDEALARC DC400

Поставщик присадочной проволоки для полуавтоматической сварки

Изготовитель					LINCOLN

Воздушный компрессор

Изготовитель/модель				Anesuto iwata/TDL15-10

Мощность					165 л/мин

КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Изготовитель/модель					Hiab/H052-2

Грузоподъемность					4,95 т

Тип привода						Гидравлический

Рабочий диапазон					180º только в обратном

направлении

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30º

Оборудование						Масляный подогреватель

Функция						(1) Предварительный подогрев

блока цилиндров

(2) Подогрев поддона картера

двигателя

(3) Обогрев кабины оператора

РАЗМЕРЫ

Высота							2800 мм

Длина							5900 мм

Ширина						2490 мм