КОМАЦУ БУЛЬДОЗЕР

D275A-5

C ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМ ОТВАЛОМ

УСИЛЕННОГО ТИПА

ГИГАНТСКИМ РЫХЛИТЕЛЕМ

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

КОЗЫРЬКОМ ТИПА ROPS

для работы при температуре окружающего воздуха

от -50ОС до +40ОС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Эксплуатационный вес | 37,680 кг |
| --- | --- |
| Мощность на маховике SAE J1349 DIN (6270) | 410 л.с. 416 PS |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| Скорость перемещения: Вперед 1-ая 2-ая 3-ья Назад 1-ая 2-ая 3-ья | 3.8 км/ч 6.7 км/ч 11.2 км/ч 4.9 км/ч 8.7 км/ч 14.9 км/ч |
| Радиус поворота | 3.9 м |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая длина | 5,255 мм |
| Общая ширина | 2,925 мм |
| Общая высота |  |
| до кромки выхлопной трубы | 3,965 мм |
| до самой верхней точки без учета выхлопной трубы и сиденья оператора | 3,070 мм До верха крышки воздухоочистителя двигателя |
| Ширина колеи | 2,260 мм |
| Длина опорной поверхности гусеницы | 3,480 мм |
| Площадь опорной поверхности | 42,456 см2 |
| Давление на грунт | 0.89 кг/см2 |
| Дорожный просвет | 507 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Модель | KOMATSU SDA6D140Е |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхним расположением клапанов, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров, диаметр цилиндра х ход поршня | 6 цилиндров, 140 мм х 165 мм |
| Рабочий объём двигателя | 15.24 литра |
| Тех. характеристика: |  |
| Макс. крутящий момент | 207 кг.м/1400 об/мин |
| Топливная система: Дизельное топливо Регулятор | Дизельное топливо, ASTM спецификации D975-60T No.2D Всережимный механический регулятор |
| Система смазки: Метод смазки Фильтры Масляный охладитель | Принудительная смазка шестеренчатым насосом Полнопоточного типа Водяного охлаждения |
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция водяным насосом циркулярного типа, реверсивный вентилятор |
| Воздухоочиститетель | Воздухоочиститель сухого типа с автоматическим удалением пыли и индикатором запыленности |
| Метод запуска двигателя Пусковой двигатель | Электрические пусковые двигатели 24 В, 22 кВт (11 кВт х 2) |
| Генератор | 24 В, 75А |
| Аккумуляторные батареи | 24 В (12 В х 2) - 200А/ч |
| СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ: |  |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |  |
| Тип | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| ТРАНСМИССИЯ: |  |
| Тип | Постоянного зацепления, многодисковое, планетарного типа с гидроприводом и принудительной смазкой |
| Коробка передач | 3 скорости вперед и 3 скорости назад |
| Коническая передача | Передача со спиральными зубьями, смазка разбрызгиванием. |
| Система управления: |  |
| Муфта поворота | Мокрая, многодисковая, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, ручным управлением, взаимосвязана с тормозом управления |
| Тормоз муфты поворота | Мокрый, многодисковый, с пружинным приводом и гидравлическим освобождением, ножным управлением |
| Рабочий тормоз | Тормоз муфты поворота используется в качестве рабочего тормоза, ножное управление |
| Конечная передача | Одноступенчатая со спиральными зубьями и одноступенчатая планетарная, смазка разбрызгиванием |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Подвеска | С балансирным брусом и опорной осью |
| Число катков: |  |
| Поддерживающие | по 2 с каждой стороны |
| Опорные | по 7 с каждой стороны |
| Гусеничная цепь: |  |
| Тип | Со смазкой |
| Башмаки: |  |
| Тип | С одним грунтозацепом, для экстремальных условий эксплуатации |
| Ширина | 610 мм |
| Высота грунтозацепа | 88 мм |
| Число башмаков | по 39 с каждой стороны |
| Шаг звена цепи | 260.35 мм |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ |  |
| Система охлаждения | Спецификация Дозаправка 130 л 130 л |
| Топливный бак | 840 л 840 л |
| Двигатель Демпфер | 55 л 52 л 1.5 л 1.5 л |
| (Гидротрансформатор, Трансмиссия, Картер главной передачи) | 150 л 90 л |
| Картер бортового редуктора (с каждой стороны) | 40 л 40 л |
| Средства облегчения запуска: (ОПЦИОН) |  |
| Подогрев масляного поддона и охлаждающей жидкости двигателя | Подогреватель на жидком топливе 26,000 ккал/час |
| Боковые крышки двигателя | Закрытого типа |
| Утепление моторного отсека | 26,000ккал/час Стеганый утепленный капот |

Зависимость тягового усилия от скорости передвижения

КОМАЦУ Д275А-5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D275A-5

| МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 7,507 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине самого трактора) | 1,675 мм |
| Ширина | 4,300 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.18 кг/см2 |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип | Полусферический отвал с гидроперекосом |
| Отвал |  |
| Вес | 7478 кг с кронштейнами для гидроцилиндров 728 кг |
| Объем отвала (SAE) | 13.7 м3 |
| Тип | С толкающими брусьями |
| Ширина | 4,300 мм |
| Высота | 1,960 мм |
| Угол резания | 52о |
| Максимальный подъем отвала над поверхностью | 1,450 мм |
| Максимальное опускание отвала ниже поверхности | 640 мм |
| Максимальный наклон (перекос) | 1,000 мм |
| Гидравлический цилиндр |  |
| Тип | Двойного действия, поршневой |
| Число цилиндров - ход |  |
| Цилиндр подъема | 2 - 120 мм |
| Цилиндр наклона | 1 - 180 мм |
| МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Дополнительный вес гидромасла | 29 кг |
| Максимальное давление масла | 280 кг/см2 |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип | Аксиально-поршневой |
| Производительность | 230 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение | Сзади, с правой стороны двигателя |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип | Золотниковый |
| Положения |  |
| Золотника подъема | Подъем, Удержание, Опускание, Плавающее |
| Золотника перекоса | Вправо, Удержание, Влево |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип | Оборудован установленным снаружи контрольным клапаном |
| Расположение | Справа от сиденья машиниста |
| Фильтр | Полнопоточный |
| Объем масла в баке | 130 л |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА «ГИГАНТСКИЙ» ОДНОСТОЕЧНЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ БУЛЬДОЗЕРА

КОМАЦУ D275A-5

(С переменным углом рыхления)

| МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 4,600 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина (дополнительно к длине самого трактора) | 2,360 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.11 кг/см2 |
| РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Тип | С переменным углом рыхления |
| Зубья: |  |
| Число зубьев | 1 |
| Протектор | Длинного типа |
| Наконечник зуба | Съемный |
| Угол рыхления | 52.7о, стандартный (на рыхлителе бесступенчатое регулирование в пределах от 39.7о до 62.2о) |
| Глубина рыхления | Регулируется на 4 положения |
| Максимальная глубина рыхления | 1,420 мм |
| Максимальная высота подъема зуба | 1195 мм |
| Гидравлический цилиндр: |  |
| Тип | Поршневой, двухстороннего действия |
| Число цилиндров - ход: |  |
| Цилиндр подъема | 2 - 180 мм |
| Цилиндр наклона | 2 - 160 мм |
| МЕХАНИЗМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Гидравлический насос: |  |
| Максимальное давление масла Тип | 280 кг/см2 Аксиально-поршневой |
| Производительность | 230 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Расположение | Сзади, справой стороны двигателя |
| Контрольный клапан: |  |
| Тип | Золотниковый |
| Рабочее положение: |  |
| Золотник подъема | Подъем, Удержание, Опускание |
| Золотник наклона | Угол рыхления увеличить, Удержание, Угол рыхления уменьшить |

| Примечание: золотники подъема и наклона переключаемые селекторным клапаном |
| --- |
| Гидробак: |  |
| Тип | Оборудован установленным снаружи контрольным клапаном |
| Расположение | Справа от сиденья машиниста |
| Объем масла | 130 л |
| Фильтр | Полнопоточный |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА КАБИНЫ ОПЕРАТОРА ТИПА «ROPS»

КОМАЦУ D275A-5

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 650 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.02 кг/см2 |
| КОНСТРУКЦИЯ ТИПА ROPS |  |
| Тип | 2-х опорный |
| Вес | 650 кг |
| Длина | 1,405 мм |
| Ширина | 2,035 мм |
| Поверхность навеса | 2.30 м2 |
| Толщина плиты навеса | 4.5 мм |

Конструкция и прочность соответствуют стандартам ROPS ISO 3471, SAE J1040,

SAE J395 и стандартам FOPS ISO 3449.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА КАБИНУ БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D275A-5

| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе самого трактора) | 490 кг |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| (трактора с кабиной) | 3835 мм |
| Давление на грунт (дополнительно к давлению самого трактора) | 0.01 кг/см2 |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА |  |
| Тип | Цельнометаллическая, герметическая |
| Остекление | Двойное |
| Обогреватель кабины | 5 500ккал/ч х 1 4 000ккал/ч х 2 |
| Длина | 1,790 мм |
| Ширина | 1,455 мм |
| Высота: |  |
| Высота от уровня пола до потолка | 1,530 мм |

БУЛЬДОЗЕР  КОМАЦУ  D275A-5

###### ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА |
| --- |
| БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D275A-5 |
| Номер по каталогу | Описание | Кол-во | Примечание |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 компл. |  |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ КЛЮЧЕЙ | 1комп |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 07952-80001 | ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07951-11400 | НАКОНЕЧНИК | 1 |  |
| 09055-10390 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 09001-04600 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09002-03641 07950-90401 09056-05513 09054-00009 09980-10550 09982-10057 | КЛЮЧ КАРТРИДЖ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК ЩУП СПЕЦ. ОДЕЖДА КЕПКА | 1 1 1 1 1 1 |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННЫХ ЗАПЧАСТЕЙ |
| --- |
| БУЛЬДОЗЕРА КОМАЦУ D275A-5 |
| Номер по каталогу | Описание | Кол-во | Примечание |
| 09059-00800 07063-01100 20Y-60-31121 07000-42130 07000-45195 07000-42110 07002-43634 07002-42034 07020-00000 07020-00675 07020-00900 6212-85-6840 6217-11-8820 600-21-11340 600-31-13110 | ЯЩИК ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕМЕНТ УПЛОТ.КОЛЬЦО УПЛОТ.КОЛЬЦО УПЛОТ.КОЛЬЦО УПЛОТ.КОЛЬЦО УПЛОТ.КОЛЬЦО ФИТТИНГ ФИТТИНГ ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ V-РЕМЕНЬ ПРОКЛАДКА КАРТРИДЖ КАРТРИДЖ | 1 2 1 2 1 1 6 1 4 4 4 1 6 1 1 |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ

НА БУЛЬДОЗЕР КОМАЦУ D275А-5:

1.  ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК НА КАБИНЕ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА.

2.  НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА: ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ.

3.  ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА.