|  | “СЕВЕРАЛМАЗ” |
| --- | --- |

АВТОСАМОСВАЛ  KOMAЦУ HD1500-5

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  136 TOНН

С ШИНАМИ 33.00-R51** VMTP  (E4) TL

- КУЗОВ ( С ШАПКОЙ):  78М³

- ДВИГАТЕЛЬ SDA12V160

- ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°С ДО +40°С

# САМОСВАЛ  КОМАЦУ  НD1500-5

Спецификация

| ТИП ...................................................………………………….. | Самосвал с задней разгрузкой |
| --- | --- |
| ОБЪЕМ КУЗОВА: |  |
| Геометрический .......................................................……... | 54,0 м3 |
| С шапкой (2 : 1) ...................................................………… | 78,0 м3 |
| Максимальный вес самосвала …………………………... | 249 476 кг |

Максимальный вес самосвала не должен превышать 249 476 кг с шинами  33.00R-51**VMTP E4 ТL, включая   дополнительное оборудование, топливо и груз.

| ВЕС: |  |
| --- | --- |
| Вес без груза ......................................................…………….. | 100 462 кг |
| Распределение веса: |  |
| на переднюю ось ...................................................……….. | 49 025 кг |
| на заднюю ось .......................................................……….. | 51 437 кг |
| Вес водителя ………………………………………………… | 120 кг |
| Номинальная грузоподъемность …………………………… | 136 000- 149 000 кг |
| Вес с грузом .......................................................…………….. | 249 476 кг |
| Распределение веса (при номинальной загрузке): |  |
| на переднюю ось ..................................................………... | 82 327 кг |
| на заднюю ось ...................................................………….. | 167 149 кг |
| РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: |  |
| Максимальная скорость передвижения ...................……….. | 58 км/час |
| Радиус поворота .......................................................………… | 12,2 м |
| Угол наклона кузова при опрокидывании ...................…….. | 480 |
| Скорость опрокидывания кузова ...............................……… | 15 секунд при номинальных оборотах двигателя |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина ....................................................................…………… | 11 370 мм |
| Ширина .....................................................................………… | 6 620 мм |
| Высота (без груза) ………………………………………….. | 5 850 мм |
| Колесная база .......................................................................... | 5 400 мм |
| Колея: |  |
| передних колес .........................................................……... | 5 010 мм |
| задних колес .............................................................……... | 4 020 мм |
| Дорожный просвет ....................................................…....….. | 880 мм |
| Высота погрузки …………………………………………….. | 4 965 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Модель ..........................................................………………… | Комацу SDA12V160 (Cummins QSC 45) |
| Тип . .........................................………………………………. | 4-тактный, с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и вторичным охладителем |
| Число цилиндров- диаметр цилиндра х ход поршня ......... | 12 - 159 мм x 190 мм |
| Рабочий объем цилиндра .......................................…………. | 45,0 литров |
| Рабочая характеристика: |  |
| Мощность на маховике (максимальная) ........…………. | 1 108 кВт (1 486 л.с.) при1900об/мин |
| Мощность на маховике (номинальная) ...............……… | 1 048 кВт (1 406 л.с.) при1900об/мин |
| Максимальный крутящий момент ..........................…….. | 504 кг м) |
| Частота оборотов двигателя при макс. крутящем моменте …………………………… | 1 300 об/мин |
| Топливная система: |  |
| Топливо …………………………………………………… | Дизельное топливо по спецификации ASTM D975-60T No. 2D |
| Регулятор ..………………………………………………... | Электронного типа |
| Система смазки: |  |
| Метод смазки ............................................……………….. | Принудительная смазка |
| Насос системы смазки …………………………………… | Шестеренный насос |
| Фильтр .....................................................………………... | Полнопоточный |
| Охлаждение ………..…………...............................……… | Водяное охлаждение |
| Система охлаждения ....................................………………... | Принудительная циркуляция при помощи двух водяных насосов центробежного типа, двухконтурная |
| Радиатор………………………………………………….. | L & M MESABI с расширительным бачком |
| Площадь охлаждения ………………………………… | 3,84 м² |
| Вентилятор ………………………………………………... | Всасывающего типа |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ…………………………... | Сухого типа с автоматической пылеочисткой и индикатором загрязненности |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА: |  |
| Метод запуска .............................................……………… | Электростартером |
| Стартер ……………………………………………………. | 24 В / 7,5 кВт х 2 |
| Генератор …………………………………………………. | 24 В, 240 А |
| Аккумуляторные батареи ………………………………... | 12 В / 220 А.час х 4 |
| ДЕМПФЕР: |  |
| Тип…………………………………………………………… | Демпфер резинового типа |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |  |
| Модель ……………………………………………………….. | КОМАЦУ TCA56-10Z |
| Тип …………………………………………………………… | 3-элементный, 2-фазный, 1-ступенчатый |
| Блокировка …………………………………………………... | Мокрого типа, 2-дисковая, с гидроуправлением |
| Метод охлаждения …………………………………………... | Водяное охлаждение |
| ТРАНСМИССИЯ: |  |
| Тип …………………………………………………………... | «КОМАЦУ», планетарного типа, с многодисковыми муфтами, с электро- и гидроприводом, с принудительной смазкой, полностью автоматическая |
| Коробка передач ………………………………………….. | 7 скоростей вперёд и 1 назад |
| Скорости: |  |
| Вперёд 1-я .……………………………………………….. | 11,0 км/ч |
| 2-я ..………………………………………………………... | 14,6 км/ч |
| 3-я …………………………………………………………. | 19,5 км/ч |
| 4-я …………………………………………………………. | 24,5 км/ч |
| 5-я …………………………………………………………. | 32,6 км/ч |
| 6-я …………………………………………………………. | 44,2 км/ч |
| 7-я …………………………………………………………. | 58,0 км/ч |
| Назад 1-я ……………………………………. …………... | 10,6 км/ч |
| ДИФФЕРЕНЦИАЛ: |  |
| Тип …………………………………………………………… | Коническая со спиральными зубьями и смазкой разбрызгиванием |
| Передаточное число главной передачи …………………… | 2,647 |
| КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА: |  |
| Тип …………………………………………………………… | Планетарная, со смазкой разбрызгиванием |
| Передаточное число ………………………………………… | 7,235 |
| Cуммарное передаточное число…………………………… | 19,151 |
| МОСТЫ: |  |
| Передний …………………………………………………….. | С независимой подвеской |
| Задний ………………………………………………………... | Полностью разгруженный |
| ПОДВЕСКИ: |  |
| Передние ……………………………………………………... | Пневмогидравлические c переменной жесткостью, ход 375 мм |
| Задние ………………………………………………………... | Пневмогидравлические c переменной жесткостью, ход 140 мм |
| Максимальный угол качания заднего моста………………. | ± 9,2° |
| КОЛЁСА: |  |
| Шины: |  |
| Передние ………………………………………………….. | 33.00-R51**VMTP E4 TL х 2 |
| Задние …………………………………………………….. | 33.00-R51**VMTP E4 TL х 4 |
| Давление в шинах: |  |
| Передних …………………………………………………. | 823 кПа (8,4 кг/см2 / 120 PSI) |
| Задних …………………………………………………….. | 823 кПа (8,4 кг/см2 / 120 PSI) |
| Обода…………………………………………………………. | 610 мм х 1 295мм х 127 мм (24" x 51" x 5") |
| СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Тип …………………………………………………………… | Полностью гидравлическая система рулевого управления с двумя цилиндрами двойного действия |
| Радиус поворота…………………………………………….. | 12,2 м |
| Максимальный угол поворота колес……………………….. | 45° |
| ТОРМОЗА: | Соответствуют нормам SAE 1473 и ISO 3450-1985 для рабочего веса до 249 476 кг |
| Рабочие передние и задние …..…………………………… | Охлаждаемые маслом, с полным гидроприводом, многодисковые, защищенные от попадания воды и грязи |
| Тормозная поверхность……………………………………… | 159 148 см² |
| Аварийный тормоз…………………………………………… | Автоматический, срабатывает при падении давления до минимально-необходимого |
| Тормоз-замедлитель ……………………………..………….. | С ручным приводом обеспечивает модулирование срабатывания передних и задних тормозов ( в интервале от 10км/ч до 55 км/ч) |
| Стояночный ………………………………………………….. | Пружинный, с гидравлическим выключением, «сухой», дискового типа с тремя суппортами на входной вилке дифференциала |
| РАМА …………………………………………………………... | Сварная конструкция, коробчатого сечения с интегрированными опорами защитной системы ROPS |
| КУЗОВ: |  |
| Тип …………………………………………………………… | V-образная конструкция с V-образным днищем |
| Внутренняя длина …………………………………………… | 7 625 мм |
| Внутренняя ширина …………………………….…………… | 5 705 мм |
| Толщина днища……………………………………………… | 19 мм |
| ГИДРОСИСТЕМА: |  |
| Гидравлические насосы: |  |
| Подъема кузова: |  |
| Тип ……………………………………………………… | Шестеренчатый, сдвоенный насос |
| Производительность …………..……………………….. | 818 л/мин ( 216 гал./мин / 18 960 кПа / 190 кг/см² / 2 750 psi ) при 1 900 об/мин; |
| Рулевого управления и тормозов: |  |
| Тип…………………………………………………….. | Поршневого типа |
| Производительность …………..……………………….. | 221 л/мин ( 58,5 гал./мин / 18 960 кПа / 190 кг/см² / 2 750 psi ) при 1 900 об/мин; |
| Трансмиссии (гидротрансформатор и КПП): |  |
| Тип ……………………………………………………… | Шестеренчатый насос |
| Производительность …………………………………… | 439 л/мин ( 116 гал./мин /3 450 кПа / 35 кг/см² / 500 psi ) при 1 900 об/мин |
| Oхлаждения тормозов: |  |
| Тип ……………………………………………………… | Шестеренчатый, сдвоенный насос |
| Производительность …………………………………… | 707 л/мин ( 186,8 гал./мин /3 450 кПа / 35 кг/см² / 500 psi ) при 1 900 об/мин |
| Контрольный клапан ………………………………………... | Золотникового типа |
| Позиции контроля …………………………………………… | Подъем, поддерживание, плавающее, опускание |
| Цилиндры подъема кузова: |  |
| Тип ………………………………………………………... | Два 3-х ступенчатых телескопических цилиндра поршневого типа новой конструкции уплотнений со встроенным компенсационным клапаном обеспечивающим надежный и плавный подъем |
| Число цилиндров – диаметр (1-го и 2-го) | 2 |
| Время подъема кузова……………………………………….. | 15 сек |
| Время опускания кузова…………………………………….. | 15 сек |
| Цилиндры рулевого управления: |  |
| Тип ………………………………………………………... | Двойного действия, поршневого типа |
| Число цилиндров ………………………………………... | 2 |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип ………………………………………………………... | Оборудован встроенными фильтрами |
| Расположение …………………………………………….. | На левой стороне рамы |
| Фильтр ……………………………………………………. | Полнопоточного типа |
| КАБИНА: |  |
| Система защиты …………………….……………………. | ROPS / FOPS С 4-мя стойками , соответствует стандартам J1040 |
| Исполнение……………………………………………… | «Люкс», звукоизолированная. |
| Сиденье………………………………………………….. | Регулируемое с эргономической спинкой и подлокотниками, второе сиденье для пассажира ( оба с ремнями безопасности). |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |  |
| Топливный бак …………………………………..…………... | 2 120 л |
| Радиатор ………………………………………..……………. | 532 л |
| Двигатель ……………………………………..……………… | 193 л |
| Гидротрансформатор, трансмиссия …..…….……………... | 153 л |
| Дифференциал ………………………………………………. | 297 л |
| Конечная передача, с каждой стороны ……………..……… | 120 л |
| Гидравлическая система……………………………………. | 900 л |
| Цилиндры подвески: |  |
| Передней, с каждой стороны ……………………………. | 20 л |
| Задней, с каждой стороны ……………………………….. | 17,5 л |

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD1500-5

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |

САМОСВАЛ  КОМАЦУ HD1500-5

ПЕРЕЧЕНЬ  СТАНДАРТНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

| Двигатель и трансмиссия: |
| --- |
| Воздухоочистители (2 шт.) | Система предварительной прокачки масла перед запуском («Pre-lube») |
| Выключатель аккумуляторных батарей | Система эфирного запуска двигателя |
| Электронный регулятор двигателя | Выключение двигателя с уровня земли |
| Электронный контроль состояния двигателя | Электрические стартеры – 2 шт. |
| Защита двигателя от «разноса» (превышения максимальных оборотов двигателя) | Вентилятор с переменной частотой вращения (термостатом) с гидроприводом |
| Cистема контроля двигателя и трансмиссии ( «PMC») (монитор в кабине): |
| Контроллер «PMC» | Взвешивающее устройство «PLM-II» |
| Контроллер трансмиссии | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой |
| Контроллер тормозов | Порт для передачи данных |
| Автоматическая 7-ми скоростная коробка перемены передач: |
| Электронная система управления | Запуск двигателя только при нейтральном положении КПП |
| Блокировка заднего хода при поднятом кузове | Программируемый выбор максимального диапазона |
| Блокировка переключение передач при поднятом кузове Блокировка включения пониженной передачи и заднего хода | Нижняя защита КПП |
| Гидротрансформатор с электронным управлением и блокировкой |
| Кабина: |
| Термо- и звукоизоляция | Электрические стеклоподъемники |
| Прикуриватель (12 в) и пепельница | Тонированное стекло |
| Обогреватель и обдув стекол | Защита ROPS |
| Кондиционер воздуха | Телескопическая рулевая колонка с регулируемым наклоном |
| Ремни безопасности 76 мм инерционные | Сиденье водителя на пневмо-подвеске |
| Солнцезащитный козырек | Сиденье для пассажира |
| Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла | Магнитола ( AM/FM ) |
| Приборная панель: |
| Спидометр | Тахометр |
| Указатель температуры охлаждающей жидкости Указатель температуры масла тормозов Указатель выбранной передачи | Указатель температуры масла гидротрансформатора Указатель уровня топлива Счетчик мото-часов |
| Одометр – счетчик пробега в км | Сигнальные лампочки (16 функций) |
| Освещение: |
| Фонарь движения задним ходом (1 шт.) | Освещение подкапотного пространства (2 шт) |
| Фонари движения задним ходом установленные на палубе (2шт.) | Галогенные фары (8 шт.) |
| Передние габаритные огни | Переключатель ближнего и дальнего света |
| Лампочки подсветки приборной панели | Освещение лестницы со стороны водителя |
| Фонари замедления ( ретардера) (2 шт.) | Задние фонари и стоп-сигналы |
| Указатели поворотов |  |
| Оборудование по техника безопасности: |
| Звуковой сигнал движения задним ходом | Защита кабины сверху (козырек) |
| Трос фиксации кузова в поднятом состоянии | Защита карданных валов (переднего и заднего) |
| Аварийная система рулевого управления, автоматическая | Аварийная тормозная система, автоматическая и ручная |
| Защитная решетка вентилятора и приводного шкива | Лестницы передние (правая и левая) |
| Защитный кожух выхлопной трубы | Зеркала заднего вида, правое и левое |
| Противопожарный экран (позади двигателя) | Брызговики |
| Выключение двигателя с земли | Стояночный тормоз ( пружинный с тремя суппортами) |
| Ограждение (перила) палубы | Блокировка движения задним ходом при поднятом кузове |
| Звуковые сигналы (2 шт.) (Электрические) | Камне-выталкиватели |
| Лестница с палубы к КПП | Противоскользящее покрытие проходов палубы |
| Травмо -безопасное лобовое стекло (триплекс) |  |
| Прочее оборудование: |
| Автоматическая система смазки | Руководство по устройству, эксплуатации и техническому обслуживанию, каталог запчастей (1 комплект) |
| Комплект для монтажа кузова | Палец (шкворень) для буксировки (задний) |  |
| Устройство ускоренной заправки топливом с правой стороны (Wiggins) | Крюк для буксировки (передний и задний) |

САМОСВАЛ  КОМАЦУ HD1500-5

ПЕРЕЧЕНЬ  ОПЦИОННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ASR-антипробуксовочная система

«Kim Hot Start» - предпусковой подогрев:

-Электроподогрев масла и охлаждающей жидкости двигателя

- Электроподогрев масла гидравлики

Устройство ускоренной замены масла двигателя «Wiggins

Огнетушитель

Таблички на русском языке

Кузов с подогревом

Дополнительный топливный фильтр- водоотделитель

Сервис центр «Wiggins» с левой стороны

Боковые рабочие фонари

Противо-туманные фары

Фонари аварийной остановки

ARSC-автоматический замедлитель

Быстросъемные разъемы для подключения гидросистемы от внешнего источника

VHMS-система мониторинга (без связи с системой спутниковой навигации)

Боковые крышки двигателя

Нижняя защита двигателя

Система отключения передних тормозов