АВТОСАМОСВАЛ KOMAЦУ HD325-6

С ШИНАМИ 18.00-33-32PR

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  36 TOНН

ОБЪЕМ КУЗОВА:    24 м3( с шапкой)

СПЕЦИФИКАЦИЯ: +500C ~ -400C

Самосвал KOMATSU HD325-6

Тип	Самосвал с задней       разгрузкой

Объем кузова

Геометрический	18,0 м3

С шапкой (2:1)	24,0 м3

Максимальный вес самосвала	65200 кг

Максимальный вес самосвала не должен превышать 65200 кг с шинами 18.00-33-32PR включая всё дополнительное оборудования, топливо и груз.

Вес:

Вес без груза	28700 кг

Распределение веса:

На переднюю ось	13780 кг

На заднюю ось	14920 кг

Номинальная грузоподъемность	32000 кг

Максимальная грузоподъемность	36500 кг

Водитель	75 кг

Вес с грузом	60775 кг

Распределение веса:

На переднюю ось	19450 кг

На заднюю ось	41325 кг

Рабочая характеристика

Макс. скорость передвижения	70 км/ч

Радиус поворота	7,2 м

Угол наклона кузова при опрокидывании	480

Скорость опрокидывания кузова	10 сек.

Габаритные размеры

Длина	8365 мм

Ширина	3660 мм

Высота (без груза)	4000 мм

База		3750 мм

Колея

Передних колес	3150 мм

Задних колес	2550 мм

Дорожный просвет	500 мм

Высота погрузки	3430 мм

Двигатель

Модель	KOMATSU SAA6D140E-3

Тип		Четырехтактный водяного охлаждения, непосредственным впрыском топлива, турбонадувом и вторичным охладителем

Число цилиндров - диаметр х ход поршня	6 - 140 мм х 165 мм

Рабочий объем цилиндра	15,23 л

Рабочая характеристика

Мощность на маховике (макс)	379 кВт

Мощность на маховике (номин)	364 кВт

Макс крутящий момент	2167 Н∙м

При частоте оборотов	1400 об/мин

Топливная система

Топливо 	Дизтопливо по ASTM D975-60T №2D

Регулятор	Электронного типа

Система смазки

Метод смазки	Принудительная смазка

Насос системы смазки	Шестеренчатого типа

Фильтр	Полнопоточный

Охлаждение	Водяное охлаждение

Система охлаждения	Принудительная циркуляция центробежным насосом

Вентилятор	Всасывающий

Тип воздухоочистителя	Сухого типа с автоматической очисткой и индикатором загрязненности

Система запуска:

Метод запуска	Электростартером

Стартер	24 В / 11 кВт

Генератор	24 В, 50 А

Аккумуляторные батареи	2х12 В / 170 А-час

Демпфер:

Тип		Резинового типа

Гидротрансформатор:

Модель	KOMATSU TCA48-10A

Тип		3-элементный, 2-фазный, 1-ступенчатый

Блокировка	Мокрого типа, однодисковая

Метод охлаждения	Водяного охлаждения

Трансмиссия:

Тип		Планетарного типа многодисковая с электро- и гидроприводом с принудительной смазкой, полностью автоматическая.

Коробка передач	7 передач вперед и 1 назад

Передаточное число:

Вперед 1-я	4,750

2-я	3,368

3-я	2,501

4-я	1,842

5-я	1,367

6-я	1,000

7-3	0,742

назад	1-я	4,339

Дифференциал и главная передача:

Тип		коническая со спиральными зубьями и смазкой разбрызгиванием

Передаточное число главной передачи	3,152

Дифференциал	Прямозубая коническая

Конечная передача:

Тип		Планетарная со смазкой разбрызгиванием

Передаточное число	4,737

Мосты:

Передний мост	С независимой подвеской

Задний мост	Полностью разгруженный

Подвеска:

Передняя	Гидропневматическая

Задняя	Гидропневматическая

Колеса:

Шины:

Передние	18.00-33-28PR (E-3) х 2

Задние	18.00-33-28PR (E-3) х 4

Давление в шинах:

Передних	5,0 кг/см2

Задних	5,0 кг/см2

Система рулевого управления:

Тип		Полностью гидравлическая система рулевого управления с цилиндрами двойного действия

Тормоза:

Передние	пневмо-гидравличиские дисковые

Задние	Пневмо-гидравлические, многодисковые мокрого типа с масляным охлаждением

Стояночные	Пружинные дискового типа

Тормоз-замедлитель	Пневмо-гидравлические, многодисковые мокрого типа с масляным охлаждением

Рама		Сварной коробчатого сечения, несущий

Кузов:

Тип		“V”-образная конструкция с плоским дном

Внутренняя длина	5590 мм

Внутренняя ширина	3380 мм

Максимальная глубина кузова	1440 мм

Гидравлическая система:

Давление предохранительного клапана	20,6 Мпа

Расположение гидронасоса	Впереди гидротрансформатора

Насос рулевого управления:

Тип	Шестеренчатый

производительность	255 л/мин

Насос подъема кузова

Тип	Шестеренчатый

производительность	255 л/мин

Насос гидротрансформатора

Тип	Шестеренчатый

производительность	180 л/мин

Насос охлаждения тормоза-замедлителя

Тип	Шестеренчатый

производительность	499 л/мин

Контрольный клапан	Золотникового типа

Позиции управления	Подъем, удержание, плавающее, опускание

Цилиндры подъема кузова

Тип	2-ступенчатый телескопический цилиндр поршневого типа, вторая ступень двойного действия

Кол-во цилиндров – диаметр (1-го, 2-го) х ход

2 - (140мм – 120мм) х 1494мм

Цилиндры рулевого управления

Тип	Поршневого типа двойного действия

Кол-во цилиндров – диаметр х ход	2 – 75 мм  х 377 мм

Гидравлический бак:

Тип		Оборудованный встроенными фильтрами

Расположение	Слева на раме

Фильтр	Полнопоточного типа

Заправочные емкости:

Топливный бак	500,0 л.

Радиатор	89,0 л.

Двигатель	52,0 л.

Гидротрансформатор, трансмиссия, тормоз-замедлитель	90,0 л.

Дифференциал	45,0 л.

Конечная передача, каждая сторона	13,0 л.

Гидравлическая система	129,0 л.

Подвеска:

Перед, каждая сторона	13,8 л.

Зад, каждая сторона	8,1 л.

Самосвал KOMATSU HD325-6

Дополнительная комплектация

| Каталожный № | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пусковой ключ | 2 |  |
|  | Каталог запасных частей | 1 |  |
|  | Инструкции заводская и оператора | 1 |  |

Самосвал KOMATSU HD325-6

Список дополнительно поставляемого оборудования

| Каталожный № | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | Набор гаечных ключей | 1 |  |
| 195-98-11590 | Головка | 1 |  |
| 09014-10200 | Гаечный ключ | 1 |  |
| 09019-18040 | Ключ | 1 | Для фильтра |
| 09020-10284 | Набор головок с ключом | 1 |  |
| 09023-00380 | Рукоятка | 1 |  |
| 09033-00190 | Отвертка | 1 |  |
| 09036-00150 | Плоскогубцы | 1 |  |
| 09039-00150 | Молоток | 1 |  |
| 09054-00009 | Щуп толщиномер | 1 |  |
| 09055-10390 | Стержень | 1 |  |
| 09289-10000 | Индикатор | 1 | Для шины |
| 07950-90403 | Картридж (масляного фильтра) | 1 |  |
| 07951-11400 | Форсунка | 1 |  |
| 07952-80002 | Масляный насос | 1 |  |
| 568-35-11210 | РВД | 1 |  |
| 566-98-41301 | Индикатор (в сборе) | 1 |  |
| 566-98-11170 | Удлинитель | 1 |  |
| 566-98-41410 | Индикатор | 1 | Для дискового тормоза |
| 09056-05513 | Ящик для инструмента | 1 |  |

Самосвал KOMATSU HD325-6

Список рекомендуемых запасных частей

| Каталожный № | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 569-30-11600 | Клапан | 6 |  |
| 09284-00035 | Удлинитель | 2 | Для шины |
| 07063-01142 | Элемент | 1 | Для гидравлического фильтра |
| 07000-F5175 | О-кольцо | 1 |  |
| 07063-01210 | Элемент | 1 |  |
| 0700015195 | О-кольцо | 1 |  |
| 6000-211-1340 | Картридж | 1 | Для фильтра масла двигателя |
| 04121-22565 | Клиновой ремень | 1 | Для привода вентилятора |
| 04120-21762 | Клиновой ремень | 1 | Для привода генератора |
| 281-50-11721 | Клапан, сердечник | 1 |  |
| 600-311-3110 | Картридж | 1 | Для топливного фильтра |
| 424-16-11140 | Элемент | 1 | Для фильтра трансмиссии |
| 424-16-111130 | О-кольцо | 1 |  |
| 424-16-11630 | О-кольцо | 2 |  |
| 07002-01223 | О-кольцо | 1 |  |
| 6217-11-8820 | Прокладка | 1 | Для крышки коромысел |
| 6212-85-6840 | Клиновой ремень | 1 |  |
| 09059-00800 | Ящик для запасных частей | 1 |  |