|  | «СЕВЕРАЛМАЗ» |
| --- | --- |

### Самосвал Комацу НМ400–1

#### с шарнирно - сочлененной рамой

Грузоподъемность 36,5 т

Шины 29,5–R25, E3 (BS VLT)

# Кабина «ROPS / FOPS »

Кондиционер, отопитель и антиобледенитель

Объем кузова ( с шапкой): 22,3 м³

Двигатель: SAAD140E-3

Для работы при температурах от –30оС до +40оС

САМОСВАЛ КОМАЦУ НМ400–1 С ШАРНИРНО - СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

Спецификация

| ТИП | Самосвал с шарнирно - сочлененной рамой |
| --- | --- |
| ВМЕСТИМОСТЬ: |  |
| Геометрическая | 16,5 м3 |
| Максимальная | 22,3 м3 |
| ВЕС: |  |
| Вес нетто (незагруженный) | 30 300 кг |
| Распределение: |  |
| Передняя мост | 16 790 кг |
| Задний, передний мост | 6 755 кг |
| Задний, задний мост | 6 755 кг |
| Максимальная полезная нагрузка | 36 500 кг |
| Оператор | 75 кг |
| Вес брутто | 66 875 кг |
| Распределение: |  |
| Передняя ось | 19 055 кг |
| Задний, передний мост | 23 910 кг |
| Задний, задний мост | 23 910 кг |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Максимальная скорость передвижения | 58,6 км/час |
| Радиус поворота | 8,7 м |
| Угол поднятия кузова | 70° |
| Время полного наклона | 12 сек |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Полная длина | 11 025 мм |
| Полная ширина | 3 450 мм |
| Полная высота (без груза) | 3 700 мм |
| Колесная база: |  |
| Между первой/второй осью | 4 350 мм |
| Между второй/третьей осью | 1 970 мм |
| Колея: |  |
| Передний мост | 2 690 мм |
| Задний, передний мост | 2 690 мм |
| Задний, задний мост | 2 690 мм |
| Дорожный просвет | 620 мм |
| Высота загрузки | 2 970 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Модель | Komatsu SAA6D140E-3, соответствует требованиям E PA, Tier-II по ограничению уровня вредных выбросов |
| Тип | C водяным охлаждением , 4-х тактный, с непосредственным впрыском, турбо-наддувом и вторичным охладителем |
| Число цилиндров – диаметр цилиндра ( ход | 6 – 140 мм ( 165 мм |
| Рабочий объем | 15,24 л |
| Рабочие параметры: |  |
| Мощность полная | 331 кВт (444 л.с.) |
| Мощность на маховике | 321 кВт (430 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент | 208,5 кгс(м |
| Частота вращения при макс. крутящем моменте | 1 400 об / мин |
| Топливная система: |  |
| Топливо | Дизельное топливо, спецификация ASTM D975-60T № 2D |
| Регулятор Система смазки: | Электронный |
| Способ смазки | Принудительный |
| Смазочный насос | Шестеренчатый |
| Масляный фильтр | Полно-поточный |
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция центробежным водяным насосом |
| Вентилятор | Всасывающего типа |
| Воздухоочиститель | Сухой с автоматическим удалением пыли и предварительной очисткой |
| Система пуска: |  |
| Метод пуска | Пусковой электродвигатель |
| Пусковой электродвигатель | 2 ( 24 В / 11 кВт |
| Генератор переменного тока | 24 В / 75 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12 В / 200А.ч |
| ДЕМПФЕР: |  |
| Тип | Резинового типа |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: Модель: | Komatsu 56B-13-1100В |
| Тип: | 3-х элементный, 1-стадийный, 2-х фазный |
| Блокирующая муфта | Одно- дисковая, «мокрого» типа с гидравлическое управление |
| Способ охлаждения | Водяной |
| Коробка передач: |  |
| Тип | Полностью автоматическая, с промежуточным валом, с электрическим и гидравлическим приводом, с принудительной смазкой |
| Количество передач | 6 вперед и 2 назад |
| Передаточные числа: |  |
| Вперед 1-ая | 6,084 |
| 2-ая | 3,972 |
| 3-ья | 2,583 |
| 4-ая | 1,687 |
| 5-ая | 1,089 |
| 6-ая | 0,717 |
| Назад 1-ая | 5,873 |
| 2-ая | 2,494 |
| ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО: |  |
| Тип | Спирально-зубчатая коническая передача, смазываемая разбрызгиванием |
| Передаточное число | 3,417 |
| КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА (БОРТОВОЙ РЕДЕКТОР): |  |
| Тип | Планетарная передача, смазка разбрызгиванием |
| Передаточное число | 4,941 |
| МОСТЫ: | Постоянный привод на все колеса со 100% блокировкой дифференциалов всех мостов |
| Передний | Полу-разгруженный |
| Задние | Полностью разгруженные |
| ПОДВЕСКА: |  |
| Передняя | Гидро-пневматическая |
| Задняя | Комбинированная гидро-пневматическая и резиновая |
| КОЛЕСА: |  |
| Шины: |  |
| Передние и задние | 29,5 R25 (E-3) (BS VLT) X 6 |
| Давление накачки шин: |  |
| Передние и задние | 402 кПа (4,1 кгс/см2) |
| СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Тип | Шарнирный, привод с гидроусилителем с 2 цилиндрами двойного действия |
| Угол поворота | 45° в каждую сторону |
| ТОРМОЗА: |  |
| Передние | Полностью гидравлические, с масляным охлаждением, многодисковые |
| Задние | Полностью гидравлические, с масляным охлаждением, многодисковые |
| Стояночный | Пружинный тормоз, диск с суппортом |
| Тормоз-замедлитель | Полностью гидравлический, с масляным охлаждением, многодисковый. Тормоза переднего и среднего мостов работают как тормоз-замедлитель |
| РАМА-ШАССИ | Коробчатое сечение, сварная конструкция, лестничного типа |
| КУЗОВ: |  |
| Тип | С плоским днищем |
| Внутренняя длина | 5 400 мм |
| Внутренняя ширина | 3 194 мм |
| Максимальная глубина | 1 440 мм |
| ГИДРООБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Установка предохранительного клапана | 20,6 МПа (210 кгс/см2) |
| Гидронасос: |  |
| Место размещения | Перед гидротрансформатором |
| Рулевого управления: |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Производительность | 436 л/мин при номинальной частоте вращения двигателя |
| Подъема кузова: |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Производительность | 436 л/мин при номинальной частоте вращения двигателя |
| Гидротрансформатора : |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Расход (производительность) | 228 л/мин |
| Клапан управления кузовом | Золотникового типа |
| Положение | Подъем, удержание, плавающее и опускание |
| Цилиндры подъемника: |  |
| Тип | Двухсекционный телескопический цилиндр, поршневого типа, 2-я секция двойного действия |
| К-во цилиндров-диаметр (1-ая /2-ая ступень) х ход (1-ая + 2-ая ступень) | 2-(140/90 мм х 1 630 +1 602 ) мм |
| Цилиндры рулевого управления: |  |
| Тип | Двойного действия, поршневого типа |
| К-во цилиндров-диаметр х ход | 2-120 мм х 525 мм |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип | Со встроенными фильтрами |
| Размещение | Слева сзади кабины |
| Фильтр | Полнопоточный |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |  |
| Топливный бак | 495 л |
| Радиатор | 75 л |
| Двигатель | 52 л |
| Гидротрансформатор и коробка передач | 115 л |
| Дифференциалы: |  |
| Передний | 14,5 л |
| Средний | 22 л |
| Задний | 18 л |
| Бортовые редуктора: |  |
| Переднего моста (каждый) | 6 л |
| Среднего моста (каждый | 6 л |
| Заднего моста (каждый) | 5,5 л |
| Гидравлическая система | 180 л |
| Подвески: |  |
| Передние | 20 л |
| Задние | 8,4 л |

КОМПАНИЯ КОМАЦУ

КРИВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| Модель двигателя SAA6D140E-3 | Применение в самосвале HM400-1 | № |
| --- | --- | --- |
| Диаметр цилиндра: 140 мм Ход: 165 мм | Число цилиндров: 6 Рабочий объем: 15,24 л | Дата |
| Данная характеристика применима для следующих параметров: температура окружающей среды 25оС, атмосферное давление 100 кПа (750 мм рт. ст.) и давление паров 1 кПа (7,5 мм рт. ст.). Без вентилятора и глушителя. |

### Самосвал Комацу НМ400–1 с шарнирно - сочлененной рамой

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| № детали | Наименование детали | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пусковой ключ | 2 |  |
|  | Каталог запасных частей | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации и обслуживанию | 1 |  |

### Самосвал Комацу НМ400–1 с шарнирно - сочлененной рамой

ИНСТРУМЕНТ

| № детали | Наименование детали | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 07950-90403 | Картридж с консистентной смазкой | 1 |  |
| 07951-31400 | Наконечник смазочного шприца | 1 |  |
| 07950-10450 | Насос - шприц в сборе | 1 |  |
| 09000-30006 | Набор гаечных ключей (рожковых) | 1 |  |
| 09014-10200 | Гаечный ключ - разводной | 1 |  |
| 09019-08035 | Ключ для масляного фильтра | 1 |  |
| 09020-10284 | Набор головок | 1 |  |
| 09023-00380 | Вороток для головок | 1 |  |
| 09033-00190 | Отвертка комбинированная | 1 |  |
| 09036-00150 | Плоскогубцы | 1 |  |
| 09039-00150 | Молоток | 1 |  |
| 09054-00009 | Щуп-толщиномер | 1 |  |
| 09055-10390 | Рычаг | 1 |  |
| 09056-05513 | Сумка для инструментов | 1 |  |
| 09289-10000 | Манометр для шин | 1 |  |
| 09288-30011 | Шланг для накачки шин | 1 |  |
| 6215-21-5600 | Шланг в сборе для слива масла | 1 |  |
| 6218-81-9980 | Баллонный ключ | 1 |  |
| 595-98-12811 | Домкрат (30 тонн) | 1 |  |

### Самосвал Комацу НМ400–1 с шарнирно - сочлененной рамой

ЗАПЧАСТИ

| № детали | Наименование детали | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 600-311-3390 | Топливный фильтр | 1 |  |
| 600-211-1340 | Масляный фильтр двигателя | 1 | Байпасный |
| 07063-51210 | Элемент фильтра бака гидравлики | 3 |  |
| 569-43-83920 | Элемент фильтра трансмиссии | 1 |  |
| 07000-12065 | О-кольцо - уплотнение | 1 |  |
| 07001-02065 | О-кольцо - уплотнение | 1 |  |
| 714-07-28711 | Масляныйо фильтра двигателя | 2 |  |
| 09280-10020 | Клапан в сборе | 6 |  |
| 09280-10130 | Удлинитель | 6 |  |
| 09281-00041 | Клапан-золотник | 6 |  |
| 09282-00022 | Колпачок клапана-золотника | 6 |  |
| 09283-00000 | Седло клапана | 6 |  |
| 281-50-11721 | Клапан-золотник | 2 |  |
| 04121-22559 | Клиновой ремень | 1 |  |
| 04120-21766 | Клиновой ремень | 1 |  |
| 6212-85-6840 | Клиновой ремень-комплект | 1 |  |
| 6217-11-8820 | Прокладка | 6 |  |
| 09059-00800 | Ящик для запчастей | 1 |  |

САМОСВАЛ КОМАЦУ НМ400–1 С ШАРНИРНО - СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Двигатель и трансмиссия: |
| --- |
| Komatsu SAAD140E-3, (430 л.с)с турбонаддувом и вторичным охладителем, системой питания топливом «Сommon rail» соответствующей требованиям 2001 NA Tier II, дизельный, с воздухоочистителем сухого типа, двухэлементным, с предварительной очисткой воздуха и индикатором засоренности фильтров. Стартер 11 кВ | Электронный регулятор двигателя Полностью автоматическая трансмиссия (Вперед 6, назад 2 скорости)с системой управления “K-Atomic” и гидротрансформатором с блокировкой. Дифференциалы с блокировкой Сепаратор топливо/вода |
| Кабина: |
| Прикуриватель (12 в) и пепельница | Электрические стеклоподъемники |
| Подстаканник | Защита ROPS/FOPS, звукоизолированная |
| Электронная система мониторинга | Место для термоса и обеда |
| Электронное управление подъемом кузова | Рулевая колонка регулируемая, телескопическая |
| Обогреватель и антиобледенитель | Тонированное, травмо-безопасное стекло Солнцезащитный козырек |
| Сиденье водителя на пневмодовеске с ремнями безопасности 78 мм | Две двери - левая и правая |
| Сиденье пассажира |  |
| Освещение: |
| Фонарь движения задним ходом | Передние фары ближнего и дальнего света с переключателем |
| Аварийная сигнализация | Стоп- сигналы и указатели поворотов |
| Оборудование по техника безопасности: |
| Не скользкое покрытие передних брызговиков | Лестницы, левая и правая |
| Автоматическое рулевое управление | Предохранительная решетка для заднего стекла кабины |
| Задние фары – указатели движения задним ходом | Зеркало заднего вида |
| Поручни | Замок рулевой колонки |
| Электрический звуковой сигнал | Зеркало нижнего обзора |
| Ограждения и крышки |
| Нижняя защита двигателя | Защита карданных валов |
| Термо-защита выхлопного коллектора и глушителя | Нижняя защита трансмиссии |
| Противопожарние крышки |  |
| ПРОЧЕЕ: |
| Централизованная смазка | Брызговики |
| Блокировка дифференциалов | Габаритные огни |
| Предохранители электро- цепей 24 В |  |

САМОСВАЛ КОМАЦУ НМ400–1 С ШАРНИРНО СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Кондиционер

Магнитола AM/FM

Усиленные аккумуляторы

Подогрев кузова

Задний борт

Противотуманные фары

Боковые рабочие фары

Проблесковый маячок

Видео-камера заднего обзора с монитором

Звуковой и световой указатель –предупреждение засорения масляных фильтров двигателя

Оборудование для -30°С

Сепаратор топливо/вода

Генератор 75 А

Автоматическая система смазки

Огнетушитель

Комплект для заправки подвесок

Шторка на радиатор

Запчасти на 1-е ТО

Набор инструментов

Защита от вандализма