###### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

КОМАЦУ

PС1250SP-7

### С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ,

СТРЕЛОЙ 7800 мм, РУКОЯТЬЮ  3400 мм,

ЕМКОСТЬЮ КОВША: 6,7 м3  (SAE),

C 700 мм БАШМАКАМИ С ДВУХГРЕБНЕВЫМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ ,

С  ОТОПИТЕЛЕМ И КОНДИЦИОНЕРОМ

ДЛЯ  РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –40оС~ +40оС

(Гарантированный запуск двигателя при –30оС)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1250-7

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 109500 кг |
| С учетом полной заправки топливом, смазкой, маслом гидравлической системы, оператором и весом оборудования: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ: 7800 мм РУКОЯТИ ДЛИНОЙ: 3400 мм КОВШОМ: SAE с шапкой 6,7 м3 обратная лопата БАШМАКИ: 700 мм |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE (J1349) | 485 кВт (651 л.с.) / 1800 об/мин |
| DIN (6270) | 485 кВт (660 л.с.) / 1800 об/мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША |  |
| SAE с шапкой | 6,7 м3 |
| CECE с шапкой | 5,9 м3 |
| ШИРИНА КОВША БЕЗ БОКОВЫХ ЗУБЬЕВ | 2280 мм |
| С БОКОВЫМИЗУБЬЯМИ | 2340 мм |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ | 7800 мм |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 3400 мм |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| Усилие создаваемое ковшом (SAE) | 51200 кг |
| Усилие на рукоять ковша (SAE) | 40300 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Производитель | KOMATSU |
| Модель | SAA6D170Е-3 |
| Система охлаждения | Водяного охлаждения |
| Система впуска воздуха | С турбо-наддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 170 мм |
| Ход поршня | 170 мм |
| Рабочий объем двигателя | 23.15 литров |
| Максимальный крутящий момент | 298 кг.м |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | 1300 об/мин |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА: |  |
| Топливо | Дизельное топливо марки D975-60T N2D по спецификации ASTM |
| Метод впрыска | Непосредственный впрыск |
| Регулятор | Электронный всережимный регулятор |
| СИСТЕМА СМАЗКИ: |  |
| Способ смазки | Принудительный |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Фильтр | Полно-поточный |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: | Принудительная циркуляция при помощи центробежного насоса |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА: | Всасывающего типа |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ: | Сухого типа с автоматической системой удаления пыли |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА: |  |
| Метод запуска | Пусковой электродвигатель |
| Напряжение пускового двигателя | 24 В |
| Мощность пускового двигателя | 2 x 11 КВт |
| Напряжение генератора | 24 В |
| Сила тока на генераторе | 90 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12 В - 220 А/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |  |
| Тип | OLSS (воспринятые нагрузки с открытым центром) |
| Кол-во выбираемых режимов 2 |  |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Поршневой насос с регулируемым потоком |
| Количество насосов | 3 |
| Максимальная производительность | 1588 л. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ: |  |
| Магистраль поворота | 275 кг/см2 |
| Механизм рабочего оборудования | 320 кг/см2 |
| Магистраль движения | 350 кг/см2 |
| Магистраль управления | 30 кг/см2 |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН: |  |
| Тип | 4-х золотникового типа х 2 5-ти золотникового типа х 1 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР: |  |
| Передвижения | Аксиально – поршневого типа х 2 |
| Поворота | Аксиально – поршневого типа х 2 |
| Кол-во цилиндров – диаметр цилиндра х ход поршня х диаметр поршня |  |
| Стрела | 2 - 225 мм х 2390 мм х 160 мм |
| Рукоять | 1 – 250 мм х 2435 мм х 170 мм |
| Ковш | 2 – 160 мм х 1825 мм х 110 мм |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА: |  |
| Тип | Всесезонная, закрытого типа |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Тип | Два рычага, управляющие стрелой, рукоятью, ковшом и поворотом платформы |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ: |  |
| Тип | Двух - рычаговое с педалью |
| ПРИВОД: |  |
| Способ привода | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| Система редукции | 2-х ступенчатая планетарная передача |
| Максимальное тяговое усилие | 70,000 кг |
| Макс. скорость движения (высокая) | 3.2 км/час |
| Макс. скорость движения (низкая) | 2.1 км/час |
| Максимальный уклон | 70% (35() |
| ТОРМОЗА: |  |
| ДВИЖЕНИЯ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлические с блокировкой |
| Стояночный тормоз | Мокрого типа, многодисковые |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлические с блокировкой |
| Блокировочный тормоз | Мокрого типа, многодисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Тип | Гусенично – тракторного типа |
| Основная рама | «Н» - образная рама |
| Рама гусеницы | Коробчатого типа |
| Смазка пальцев башмаков | Смазанного типа |
| Натяжение гусеницы | Гидравлического типа |
| Тип катков | С «плавающим» уплотнением |
| БАШМАКИ: |  |
| Тип | С двойным грунтозацепом |
| Количество башмаков | 48, с каждой стороны |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ: |  |
| Поддерживающие катки | 3, с каждой стороны |
| Направляющие катки | 8, с каждой стороны |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ: | 1.43 кг/см2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА: |  |
| Механизм привода | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| Редукционная система | Планетарная шестеренчатая |
| Подшипник поворотного круга | Однорядный, уплотненного типа, шариковый подшипник |
| Скорость поворота | 5.5 оборотов/мин |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |  |
| Топливный бак | 1360 л. |
| Радиатор | 140 л. |
| Двигатель | 55,5 л. |
| Конечная передача, с каждой стороны | 20 л. |
| Привод поворота платформы | 24,3 л. |
| Гидравлическая система | 670 л. |

KOMATSU PC1250SP-7 HYDRAULIC EXCAVATOR

РАЗМЕРЫ

СТРЕЛА 7800 мм

РУКОЯТЬ 3400 мм

| А: | ДЛИНА | 14790 мм |
| --- | --- | --- |
| B: | ШИРИНА | 5600 мм |
| С: | ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 6265 мм |
| D: | ВЫСОТА ДО ВЕРХА ЗАЩИТЫ КАБИНЫ | 4120 мм |
| E: | ВЫСОТА ДО КОНТРГРУЗА | 1790 мм |
| F: | МИН. КЛИРЕНС | 990 мм |
| G: | ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 4810 мм |
| Н: | ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 4995 мм |
| I: | ДЛИНА ПО ГУСЕНИЦЕ | 6425 мм |
| J: | КОЛЕЯ | 3900 мм |
| К: | ШИРИНА ПО ГУСЕНИЦАМ | 4965 мм |
| L: | ШИРИНА БАШМАКА | 700 мм |
| М: | ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 50 мм |
| N: | ВЫСОТА ПО ОТСЕКУ ДВИГАТЕЛЯ | 3925 мм |
| Р: | ШИРИНА ПО ОТСЕКУ ДВИГАТЕЛЯ | 3470 мм |

KOMATSU PC1250-7 HYDRAULIC EXCAVATOR

#### РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

СТРЕЛА 7800 мм

РУКОЯТЬ 3400 мм

| А: | МАКС. ВЫСОТА КОПАНИЯ | 13000 мм |
| --- | --- | --- |
| В: | МАКС. ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ | 8450 мм |
| С: | МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 7900 мм |
| D: | МАКС. ГЛУБИНА ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКИ ПРИ КОПАНИИ | 5025 мм |
| Е: | МАКС. ГЛУБИНА ПРИ СРЕЗЕ 8’ | 7740 мм |
| F: | МАКС. ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ | 13670 мм |
| G: | МАКС. ТОЧКА ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 14070 мм |
| Н: | МИН. РАДИУС ПОВОРОТА | 6415 мм |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1250SP-7

(ОБРАТНАЯ ЛОПАТА)

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 | Один и тот же ключ для кабины и машинного отделения |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1250SP-7

(ОБРАТНАЯ ЛОПАТА)

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-10390 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 07952-80002 | ШПРИЦ МАСЛЯНЫЙ | 1 |  |
| 07950-90403 | КАРТРИДЖ | 1 |  |
| 07951-11400 | НАКОНЕЧНИК | 1 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 207-26-31220 | ТРУБКА | 1 |  |
| 21N-98-31490 | ШЛАНГ | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА С КЛЮЧАМИ | 1 |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1250SP-7

(ОБРАТНАЯ  ЛОПАТА)

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | К-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6240-11-8810 | ПРОКЛАДКА | 6 | ПОД КРЫШКУ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ |
| 6150-11-8820 | РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА | 36 | ПОД КРЫШКУ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ |
| 600-211-1231 | КАРТРИДЖ | 2 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 600-319-3111 | КАРТРИДЖ | 2 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 600-411-1171 | КАРТРИДЖ | 1 | ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ |
| 04122-22568 | РЕМЕНЬ | 1 | РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 04121-21740 | РЕМЕНЬ | 1 | РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА |
| 07063-51383 | ЭЛЕМЕНТ | 2 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |
| 07000-15210 | УПЛ.КОЛЬЦО | 2 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |
| 21N-60-12210 | ФИЛЬТР | 1 | Для гидравлики, слив |
| 424-16-11140 | ФИЛЬТР | 1 | УПРАВЛЕНИЯ |
| 07002-13034 | УПЛ.КОЛЬЦО | 4 | ЗАГЛУШКИ СЛИВА БОРТОВЫХ РЕДУКТОРОВ И ПРОБКИ УРОВНЯ |
| 07002-32434 | УПЛ.КОЛЬЦО | 1 | ЗАГЛУШКА СЛИВА ИЗ КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
| 07020-00000 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТИНГ | 4 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1250SP-7

(ОБРАТНАЯ ЛОПАТА)

ОПЦИОН

№ П/П           КОД                       НАИМЕНОВАНИЕ

1             2AB09                  ГЕНЕРАТОР  -   90 А.

2             2ZZ14                   ТАБЛИЧКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

3             4RA7800A-B       CTРЕЛА – 7800 мм  SP

4             4RB3400A-E        РУКОЯТЬ – 3400 мм  SP

5             5AA01                  ПАКЕТ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР(-30С)

6             5АВ11                   ВЛАГООТСТОЙНИК ДЛЯ ТОПЛИВА

7             6RB86                   РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 78 ММ ВКАБИНЕ ОПЕРАТОРА

8             6RD23                   КОНДИЦИОНЕР С ОТОПИТЕЛЕМ

9             6RE15C                 РАДИОПРИЕМНИК

10            6RG01                   ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

11            6RG03                   ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ

12            6RM33                   КАТКИ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

13            6RM51                   ЗАЩИТА РАМ ГУСЕНИЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК

14            6ZZ01                    ОГНЕТУШИТЕЛЬ

15            6ZZ02                    АПТЕЧКА

16            6ZZ21                     КЕПКА И КОМБИНЕЗОН

17            6ZZ31                     КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА

18            6ZZ61                     КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ