КОМАЦУ  ЭКСКАВАТОР

PС1800-6

С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

| С: | КОВШОМ 10 м3, ВЫСОТОЙ ЗАГРУЗКИ 9635 мм. |
| --- | --- |
|  | СТРЕЛОЙ 5950 мм, РУКОЯТЬЮ 4450 мм, |
|  | СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ, |
|  | БАШМАКАМИ 810 мм С ДВОЙНЫМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 1800800 кг |
| С учетом полной заправки топливом, смазкой, маслом гидравлической системы, оператором и весом оборудования: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ : 5950 мм РУКОЯТИ ДЛИНОЙ: 4450 мм КОВШОМ : 10 м3 БАШМАКАМИ : 810 мм с двойным грунтозацепом |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE J1349 | 2х338 кВт (2х454 л.с.) / 1 800 об/мин |
| DIN 6270 | 2x338 кВт (2х460 л.с) / 1800 об/ мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША (с шапкой) | 10,0 м3 |
| ШИРИНА КОВША | 3220 мм |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ | 5950 мм |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 4450 мм |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| Усилие создаваемое ковшом | 73500 кг |
| Усилие на рукояти | 77000 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Производитель | KOMATSU |
| Модель | 2 х SAA6D140Е-3 |
| Система охлаждения | Водяного охлаждения |
| Система впуска воздуха | С турбо наддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 140 мм |
| Ход поршня | 165 мм |
| Рабочий объем двигателя | 15,24 литров |
| Максимальный крутящий момент | 218 кг.м (2,138 Н.м) |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | 1350 об/мин |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА: |  |
| Топливо | Дизельное топливо марки D975-60T №2D по спецификации ASTM |
| Метод впрыска | Непосредственный впрыск |
| Регулятор | Электронный всережимный регулятор |
| СИСТЕМА СМАЗКИ: |  |
| Способ смазки | Принудительный |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Фильтр | Полнопоточный |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Принудительная циркуляция центробежным водяным насосом |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА: | Всасывающего типа |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ: | Сухого типа с автоматической системой удаления пыли и индикатором запыленности |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА |  |
| Метод запуска | Пусковой электродвигатель |
| Напряжение пускового двигателя | 24 В |
| Мощность пускового двигателя | 11 КВт |
| Напряжение генератора | 24 В |
| Сила тока на генераторе | 50 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12 В - 170 А/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |  |
| Тип | OLSS (воспринятые нагрузки с открытым центром) |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Аксиально-поршневой насос с регулируемым потоком |
| Кол-во | 6 |
| Главные насосы | 4 х 420 литров/мин |
| Насосы магистрали поворота | 2 х 314 литров/мин |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Максимальная производительность | 2х138 литров/мин |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ: |  |
| Магистраль рабочего оборудования | 300 кг/см2 |
| Магистраль движения | 320 кг/см2 |
| Магистраль поворота | 300 кг/см2 |
| Магистраль управления | 30 кг/см2 |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН: |  |
| Тип | 2-х золотникового типа х 1 4-х золотникового типа х 2 5-ти золотникового типа х 2 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР: |  |
| Передвижения | Аксиально – поршневого типа х 4 (2 с каждой стороны) |
| Поворота | Аксиально – поршневого типа х 2 |
| Кол-во цилиндров – диаметр поршня х ход поршня х диаметр штока |  |
| Стрела | 2 - 280 мм х 1930 мм х 180 мм |
| Рукоять | 2 - 200 мм х 2170 мм х 150 мм |
| Ковш | 2 - 225 мм х 2050 мм х 160 мм |
| Донной разгрузки | 2 - 180 мм х 600 мм х 100 мм |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА: |  |
| Тип | Всесезонная, закрытого типа |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Тип | Два рычага, управляющие стрелой, рукоятью ковша и поворотом платформы |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: |  |
| Тип | Два рычага с педалью |
| ПРИВОД: |  |
| Способ привода | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| Система редукции | 2-х ступенчатая планетарная передача 1-ступенчатая цилиндрическая прямозубая передача |
| Максимальное тяговое усилие | 105,000 кг |
| Макс. скорость движения | 2,7 км/час |
| Максимальный уклон | 70% (35() |
| ТОРМОЗА: |  |
| МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлические с блокировкой |
| Стояночный тормоз | Мокрого типа, многодисковые |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлические с блокировкой |
| Блокировочный тормоз | Мокрого типа, многодисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Тип | Гусеничного типа |
| Основная рама | Н – образная рама |
| Рама гусеничной тележки | Коробчатого типа |
| Уплотнение пальца гусеницы | С уплотнениями |
| Натяжение гусеницы | Гидравлического типа |
| Тип катков | С плавающим уплотнением |
| БАШМАКИ: |  |
| Тип | С двойным грунтозацепом |
| Ширина башмака | 810 мм |
| Количество башмаков | 49, с каждой стороны |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ: |  |
| Поддерживающие катки | 3, с каждой стороны |
| Опорные катки | 8, с каждой стороны |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ: | 1,73 кг/см2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА: |  |
| Механизм привода | Гидростатический |
| Редукционная система Опорный подшипник поворотной платформы | Планетарная, двухступенчатая передача На трёх опорных рамках |
| Скорость поворота | 4,5 об/мин |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |  |
| Топливный бак | 2750 л. |
| Радиатор | 2 х 85 л. |
| Двигатель | 2 х 55 л. |
| Конечная передача, с каждой стороны | 85 л. |
| Привод поворота | 2 х 30 л. |
| Гидравлическая система | 1500 л. |
| P.T.O. | 2 x 20 л. |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

#### РАЗМЕРЫ

| ДЛИНА | 13230 мм |
| --- | --- |
| ШИРИНА | 6015 мм |
| ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 8180 мм |
| ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 6510 мм |
| КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 2080 мм |
| МИН. КЛИРЕНС | 730 мм |
| ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 6235 мм |
| ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 5780 мм |
| ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 7445 мм |
| ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 4600 мм |
| ШИРИНА ПО ГУСЕНИЦАМ | 5410 мм |
| ШИРИНА БАШМАКА | 810 мм |
| ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 25 мм |
| ВЫСОТА ПО КАПОТУ | 4535 мм |
| ВЫСОТА ПО ВЕРХУ ПОРУЧНЯ | 5175 мм |
| ШИРИНА ПО КАБИНЕ | 5055 мм |
| РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 6140 мм |
| ОБЩАЯ ШИРИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ | 5630 мм |

##### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР РС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

# РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

А: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯЮ…………………………………..14420мм

В: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ……………………………………..9635мм

С: МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ……………………………………..3220мм

F: МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ……………………………13170мм

Е: МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ

НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ…………………………………………………………………11940мм

D: ХОД КОВША НА УРОВНЕ СТОЯНИЯ …………………………………………4850мм

МИН. ХОД КОВША НА УРОВНЕ СТОЯНИЯ …………………………………..7090мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: SAA6D140E-3 | ПРИМЕНЕНИЕ: PC1800-6 | No. |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 140 мм 5.51 дюйма ХОД ПОРШНЯ: 165 мм 6.50 дюйма | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 15.24 л 930 куб. дюйма | ДАТА |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ X21SP2001 |
| На диаграмме указано: Max. Torque -Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Кривая изменения мощности в зависимости от оборотов двигателя | Fuel Consumption - Потребление топлива в зависимости от оборотов двигателя. Output – Шкала мощности. |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

##### ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

##### ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 комплект |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОЗУБЦЫ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 21Т-98-64120 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 07952-80002 | ШПРИЦ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07950-90403 | КАРТРИДЖ (консистентной смазки) | 1 |  |
| 07951-11400 | НАСАДКА | 1 | Для шприца консистентной смазки |
| 07287-01413 | ШЛАНГ | 2 |  |
| 09007-00836 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА ДЛЯ КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 04530-13045 | РЫМ БОЛТ | 2 | Для строповки механизма поворота и пальцев рабочего оборудования |
| 04530-13655 | РЫМ БОЛТ | 2 | Для строповки механизма отбора мощности |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

##### ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 600-211-1340 | КАРТРИДЖ | 2 |  |
| 600-311-3110 | КАРТРИДЖ | 2 |  |
| 600-411-1171 | КАРТРИДЖ | 2 |  |
| 6217-11-8820 | ПРОКЛАДКА | 12 |  |
| 5610-20-0010 | ЭЛЕМЕНТ | 2 |  |
| 07063-51210 | ЭЛЕМЕНТ | 2 |  |
| 6128-81-7043 | ЭЛЕМЕНТ | 6 |  |
| 21T-60-71180 | ФИЛЬТР | 6 |  |
| 07000-15180 | О-КОЛЬЦО | 6 |  |
| 113-60-23160 | КАРТРИДЖ | 2 |  |
| 07000-В3048 | О-КОЛЬЦО | 40 |  |
| 07000-В3032 | О-КОЛЬЦО | 8 |  |
| 07000-В3025 | О-КОЛЬЦО | 2 |  |
| 07002-13634 | О-КОЛЬЦО | 4 |  |
| 04120-21740 | V-РЕМЕНЬ | 2 |  |
| 6210-81-6960 | V-РЕМЕНЬ | 2 |  |
| 600-763-9710 | V-РЕМЕНЬ | 2 |  |
| 21T-98-64110 | ТАБЛИЦА, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  ЭКСКАВАТОР  КОМАЦУ РС1800-6

С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

##### НАИМЕНОВАНИЕ

Аккумуляторная батарея повышенной емкости

Генератор 100 А.

Информационные - предупредительные таблички на русском языке

Боковая защита катков

Ковш 10 м3

Износостойкая защита ковша

Пакет для низких температур, включая:

Электрические нагреватели охлаждающей жидкости двигателя

Электрический нагреватель масла двигателя

Портативный обогреватель охлаждающей жидкости котлового типа

Сепаратор топлива

Противотуманные фары

Зеркало заднего вида (правое)

Проблесковая лампа

Звуковой сигнал

Проблесковый маячок

Звуковой сигнал хода

Дополнительный электрический терминал

Защита FOPS

Ремень безопасности (широкий – 78 мм)

Ремень безопасности на второе сидение

РМ разъемы для диагностики

Ограждение над радиатором

Автоматическая система смазки «ЛИНКОЛЬН» на 60 л.

Клапан быстрой заправки топливом и сапун на баке типа "Wiggins"

Тонированное стекло

Документация на русском языке (Инструкция по эксплуатации и обслуживанию)

Огнетушитель

Аптечка

Спецовка и кепка

Набор инструмента

Набор запасных частей

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)