КОМАЦУ  ЭКСКАВАТОР

PС1800-6

С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

| С: | КОВШОМ 11 м3 |
| --- | --- |
|  | СТРЕЛОЙ 5950 мм и РУКОЯТЬЮ 4450 мм, |
|  | СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ, |
|  | БАШМАКАМИ 810 мм С ДВОЙНЫМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ |
| ДЛЯ: | РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ –30оС +40оС |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 180000 кг |
| С учетом полной заправки топливом, смазкой, маслом гидравлической системы, оператором и весом оборудования: СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ : 5,950 мм РУКОЯТИ ДЛИНОЙ: 4,450 мм КОВШОМ : 11 м3 БАШМАКАМИ : 810 мм с двойным грунтозацепом |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE J1349 | 2х338 кВт (2х454 л.с.) / 1 800 об/мин |
| DIN 6270 | 2x338 кВт (2х460 л.с) / 1800 об/ мин |
| ЕМКОСТЬ КОВША (с шапкой) | 11,0 м3 |
| ШИРИНА КОВША | 3,220 мм |
| ДЛИНА СТРЕЛЫ | 5,950 мм |
| ДЛИНА РУКОЯТИ | 4,450 мм |
| УСИЛИЕ ПРИ КОПАНИИ |  |
| Усилие создаваемое ковшом | 73,500 кг |
| Усилие на рукояти | 77,000 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Производитель | KOMATSU |
| Модель | 2 х SAA6D140Е-2 |
| Система охлаждения | Водяного охлаждения |
| Система впуска воздуха | С турбо наддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 140 мм |
| Ход поршня | 165 мм |
| Рабочий объем двигателя | 15,24 литров |
| Максимальный крутящий момент | 2 х 214 кг.м (2,099 Н.м) |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | 1 350 об/мин |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА: |  |
| Топливо | Дизельное топливо марки D975-60T №2D по спецификации ASTM |
| Метод впрыска | Непосредственный впрыск |
| Регулятор | Механический всережимный регулятор |
| СИСТЕМА СМАЗКИ: |  |
| Способ смазки | Принудительный |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Фильтр | Полнопоточный |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Принудительная циркуляция центробежным водяным насосом |
| ТИП ВЕНТИЛЯТОРА: | Всасывающего типа |
| ТИП ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ: | Сухого типа с автоматической системой удаления пыли и индикатором запыленности |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА |  |
| Метод запуска | Пусковой электродвигатель |
| Напряжение пускового двигателя | 24 В |
| Мощность пускового двигателя | 7,5 КВт |
| Напряжение генератора | 24 В |
| Сила тока на генераторе | 50 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12 В - 170 А/Ч |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |
| Тип | OLSS (воспринятые нагрузки с открытым центром) |
| ГЛАВНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Аксиально-поршневой насос с регулируемым потоком |
| Кол-во | 6 |
| Главные насосы | 4 х 420 литров/мин |
| Насосы магистрали поворота | 2 х 314 литров/мин |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАСОС: |  |
| Тип | Шестеренчатый насос |
| Максимальная производительность | 2х138 литров/мин |
| РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ: |  |
| Магистраль рабочего оборудования | 300 кг/см2 |
| Магистраль движения | 320 кг/см2 |
| Магистраль поворота | 300 кг/см2 |
| Магистраль управления | 30 кг/см2 |
| КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАПАН: |  |
| Тип | 2-х золотникового типа х 1 4-х золотникового типа х 2 5-ти золотникового типа х 2 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР: |  |
| Передвижения | Аксиально – поршневого типа х 4 (2 с каждой стороны) |
| Поворота | Аксиально – поршневого типа х 2 |
| Кол-во цилиндров – диаметр поршня х ход поршня х диаметр штока |  |
| Стрела | 2 - 280 мм х 1930 мм х 180 мм |
| Рукоять | 2 - 200 мм х 2170 мм х 150 мм |
| Ковш | 2 - 225 мм х 2050 мм х 160 мм |
| Донной разгрузки | 2 - 180 мм х 600 мм х 100 мм |
| КАБИНА ОПЕРАТОРА: |  |
| Тип | Всесезонная, закрытого типа |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Тип | Два рычага, управляющие стрелой, рукоятью ковша и поворотом платформы |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: |  |
| Тип | Два рычага с педалью |
| ПРИВОД: |  |
| Способ привода | ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ |
| Система редукции | 2-х ступенчатая планетарная передача 1-ступенчатая цилиндрическая прямозубая передача |
| Максимальное тяговое усилие | 105,000 кг |
| Макс. скорость движения | 2,7 км/час |
| Максимальный уклон | 70% (35() |
| ТОРМОЗА: |  |
| МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлические с блокировкой |
| Стояночный тормоз | Мокрого типа, многодисковые |
| ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ: |  |
| Рабочий тормоз | Гидравлические с блокировкой |
| Блокировочный тормоз | Мокрого типа, многодисковые |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Тип | Гусенично – тракторного типа |
| Основная рама | Н - образная рама |
| Рама гусеничной тележки | Коробчатого типа |
| Уплотнение пальца гусеницы | С уплотнениями |
| Натяжение гусеницы | Гидравлического типа |
| Тип катков | С плавающим уплотнением |
| БАШМАКИ: |  |
| Тип | С двойным грунтозацепом |
| Ширина башмака | 810 мм |
| Количество башмаков | 49, с каждой стороны |
| КОЛИЧЕСТВО КАТКОВ: |  |
| Поддерживающие катки | 3, с каждой стороны |
| Опорные катки | 8, с каждой стороны |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ: | 1,73 кг/см2 |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА: |  |
| Механизм привода | Гидростатический |
| Редукционная система | Планетарная, двухступенчатая передача |
| Скорость поворота | 4,5 об/мин |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |  |
| Топливный бак | 2300 литров |
| Радиатор | 2 х 85 литров |
| Двигатель | 2 х 38 литра |
| Конечная передача, с каждой стороны | 85 литров |
| Привод поворота | 2 х 30 литров |
| Коробка отбора мощности | 2 х 20 литров |
| Гидравлическая система | 1500 литров |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

#### РАЗМЕРЫ

| ДЛИНА | 13,230 мм |
| --- | --- |
| ШИРИНА | 6,015 мм |
| ВЫСОТА ДО ВЕРХА СТРЕЛЫ | 8180 мм |
| ВЫСОТА ДО ВЕРХА КАБИНЫ | 6,510 мм |
| КЛИРЕНС ДО ПРОТИВОВЕСА | 2,080 мм |
| МИН. КЛИРЕНС | 730 мм |
| ПОВОРОТНЫЙ РАДИУС | 6,235 мм |
| ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ НА ЗЕМЛЕ | 5,780 мм |
| ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ | 7,445 мм |
| ШИРИНА КОЛЕИ ГУСЕНИЦЫ | 4,600 мм |
| ШИРИНА ПО ГУСЕНИЦАМ | 5,410 мм |
| ШИРИНА БАШМАКА | 810 мм |
| ВЫСОТА ГРУНТОЗАЦЕПА | 25 мм |
| ВЫСОТА ПО КАПОТУ | 4,535 мм |
| ВЫСОТА ПО ВЕРХУ ПОРУЧНЯ | 5,175 мм |
| ШИРИНА ПО КАБИНЕ | 5,055 мм |
| РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ПОВОРОТА ДО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРОТИВОВЕСА | 6,140 мм |
| ОБЩАЯ ШИРИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ | 5,630 мм |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОПАНИЯ | 14,420 мм |
| --- | --- |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ | 9,635 мм |
| МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ | 3,220 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ | 13,170 мм |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ КОПАНИЯ НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ | 11,940 мм |
| ХОД КОВША НА УРОВНЕ СТОЯНИЯ | 4,850 мм |
| МИН. ХОД КОВША НА УРОВНЕ СТОЯНИЯ | 7,090 мм |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: SAA6D140E-2 | ПРИМЕНЕНИЕ: PC1800-6 | No. |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 140 мм 5.51 дюйма ХОД ПОРШНЯ: 165 мм 6.50 дюйма | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 15.24 л 930 куб. дюйма | ДАТА |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ FKPO1046 |
| На диаграмме указано: Max. Torque -Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Кривая изменения мощности в зависимости от оборотов двигателя | Fuel Consumption - Потребление топлива в зависимости от оборотов двигателя. Output – Шкала мощности. |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

ТАБЛИЦА АКСЕСУАРОВ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 1 |  |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС1800-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

ОПЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 комплект |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОЗУБЦЫ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09055-10390 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | ДЛЯ ФИЛЬТРА |
| 178-98-11120 | ГОЛОВКА | 1 |  |
| 195-98-11590 | ГОЛОВКА | 1 |  |
| 07950-80002 | ШПРИЦ | 1 |  |
| 07950-90403 | КАРТРИДЖ (КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ) | 1 |  |
| 07951-11400 | НАСАДКА | 1 |  |
| 09056-05513 | СУМКА ДЛЯ КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 04530-13045 | РЫМ БОЛТ | 2 | Для строповки механизма поворота и пальцев рабочего оборудования |
| 04530-13665 | РЫМ БОЛТ | 2 | Для строповки механизма отбора мощности |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР PС750-6

(С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ)

ТАБЛИЦА ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 600-211-1231 | ПАТРОН | 4 | Масляный фильтр двигателя |
| 600-212-1511 | ПАТРОН | 2 | Байпасный масляный фильтр двигателя |
| 07063-51210 | ЭЛЕМЕНТ | 6 | Возвратный фильтр гидросистемы |
| 07000-15180 | О-КОЛЬЦО | 6 | Для возвратного фильтра гидросистемы |
| 113-60-23160 | ПАТРОН | 2 | Для фильтра сливной магистрали |
| 600-311-7132 | ПАТРОН | 2 | Топливный фильтр |
| 6128-81-7043 | ЭЛЕМЕНТ | 2 | Воздушный фильтр |
| 6212-85-6840 | РЕМЕНЬ | 2 | Ремень генератора |
| 600-736-9710 | РЕМЕНЬ | 2 | Ремень вентилятора |
| 07002-13634 | О-КОЛЬЦО | 4 | Для сливной и контрольной пробки конечной передачи |
| 600-411-1171 | ПАТРОН | 2 | Антикоррозионный фильтр |
| 6210-11-8820 | ПРОКЛАДКА | 12 | Для крышки головки цилиндра |
| 07000-В3048 | О-КОЛЬЦО | 40 | Для шлангов гидросистемы |
| 07000-В3032 | О-КОЛЬЦО | 8 | Для шлангов гидросистемы |
| 07000-В3025 | О-КОЛЬЦО | 2 | Для шлангов гидросистемы |
| 04120-21738 | РЕМЕНЬ | 2 | Для привода компрессора кондиционера |
| 21Т-60-71180 | ПАТРОН | 6 | Для фильтра сливной магистрали насоса |

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)