|  | «СЕВЕРСТАЛЬ-РЕСУРС» |
| --- | --- |

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ

WА900-3

C  КОВШОМ ОБЪЕМОМ 11,5 м3

С «V»-ОБРАЗНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ СО СМЕННЫМИ ЗУБЬЯМИ,

ШИНАМИ 45 / 65-45-58 PR (L-5),

CТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ С ЗАЩИТОЙ « ROPS»,

ОТОПИТЕЛЕМ И ДЕФРОСТЕРОМ

ДЛЯ  РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ- 40С ДО +40С

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA900-3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Эксплуатационный вес | 101 550 кг |
| --- | --- |
| Эксплуатационный вес включает шины 45/65-45-58PR (L-5), ковш объемом 11,5 м3 с V-образной режущей кромкой, со съемными коронками , ограждение ROPS, стальную кабину и оператора. |  |
| Распределение веса по осям (пустой): |  |
| передняя ось | 55 750 кг |
| задняя ось | 45 800 кг |
| Мощность на маховике |  |
| SAE J1349 | 637 КВТ (853 л.с.) при 2000 об/мин |
| DIN6270 | 637 КВТ (865 P.S.) при 2000 об/мин |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Скорость движения: Вперед 1-ая 2-ая 3-ья Назад 1-ая 2-ая 3-ья | 7.0 км/ч 12.3 км/ч 28.0 км/ч 7.1 км/ч 12.4 км/ч 28.3 км/ч |
| Макс. тяговое усилие | 588 КН (60,000 кг) |
| Радиус поворота: Внешний угол ковша Центр внешнего колеса | 11 000 мм 9 200 мм |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая длина | 14 270 мм |
| Общая ширина | 4 585 мм |
| Общая высота: |  |
| До верхней кромки ограждения ROPS | 5 275 мм |
| До верхней части выхлопной трубы | 5 080 мм |
| До верней кромки спинки сидения оператора | 4 460 мм |
| Колесная база | 5 450 мм |
| Колея передних и задних колес | 3 350мм |
| Мин. клиренс | 550 мм |
| Объем ковша, |  |
| с шапкой | 11,5 м3 |
| геометрический | 9,7 м3 |
| Ширина ковша: |  |
| по режущей кромке | 4 810 мм |
| по защитному ограждению | 5 045 мм |
| Тип режущей кромки | «V»-образная |
| Номинальная нагрузка | 20 700 кг |
| Вырывное усилие | 703 КН (71 700 кг) |
| Опрокидывающая нагрузка в статическом положении: |  |
| полурамы прямые | 62 540 кг |
| полурамы сложенные | 55 030 кг |
| Грузоподъемность |  |
| (по SAE) | 635 КН (64 800 кг) |
| Максимальная высота до пальца ковша | 6 960 мм |
| Эксплуатационная высота при полном подъеме ковша | 9 680 мм |
| Высота разгрузки при максимально поднятой стреле и при угле разгрузки 45о | 5 020 мм |
| Расстояние от кромки ковша до передней рамы при максимально поднятой стреле и при угле разгрузки 45о | 2 215 мм |
| Максимальный угол отклонения ковша назад в транспортировочной позиции | 50о |
| Максимальный угол разгрузки при полном подъеме стрелы | 47о |
| Максимальное заглубление в грунт |  |
| при угле копания 0о | 165 мм |
| при угле копания 10о | 645 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Модель | KOMATSU SA12V140 |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последующим охлаждением |
| Кол-во цилиндров, диаметр цилиндра х ход поршня | 12 цилиндров, 140 мм - 165 мм |
| Рабочий объём двигателя | 30,48 литра |
| Тех. характеристика: Номинальные обороты двигателя Макс. крутящий момент | 2 000 об/мин 4 090 Н*м (417 кг*м) при1400 об/мин |
| Топливная система: Дизельное топливо Регулятор | Дизельное топливо ASTM спецификации D975-60T No.2D Электронный всережимный регулятор |
| Система смазки: |  |
| Метод смазки | Принудительная смазка |
| Насос | Шестеренчатый |
| Фильтр | Полнопоточного типа |
| Охлаждение | Водяное с приводом от насоса |
| Воздухоочиститетель | Воздухоочиститель сухого типа с автоматическим сбросом пыли и индикатором запыленности |
| Метод запуска двигателя | Электростартерами |
| Электростартер | 2 x 7,5 КВТ, 24 В |
| Генератор | 24 В, 90А |
| Аккумуляторные батареи | 4 х 12 В / 200А/ч |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |  |
| Модель | KOMATSU TCА51-1А |
| Тип | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Охлаждение | Водяное |
| ТРАНСМИССИЯ: |  |
| Тип | Постоянного зацепления, планетарного типа с многодисковой муфтой, гидроприводом и принудительной смазкой |
| Коробка передач | 3 скорости вперед и 3 скорости назад |
| ВЕДУЩИЕ МОСТЫ: |  |
| Система привода | На четыре колеса |
| Передняя ось | Полностью разгруженная, фиксированная |
| Задняя ось | Полностью разгруженная, с центральной фиксацией |
| Угол качания | 22( |
| Главная передача | Коническая со спиральными зубьями |
| Дифференциал | Прямозубая коническая |
| Конечная передача | Одноступенчатая, планетарная |
| КОЛЕСА: |  |
| Размер шин | 45/65-45-58 PR (L-5) бескамерные |
| Обод | - 45 |
| Давление в шинах | 667 КПа (6,8 кг/см2 / 97 PSI) |
| ТОРМОЗА: |  |
| Рабочие тормоза | Мокрые, многодисковые тормоза с гидравлическим приводом на 4 колеса |
| Стояночные тормоза | Сухого дискового типа, с гидравлическим выключением и пружинным приводом |
| Аварийные тормоза | Стояночный тормоз включается в качестве аварийного |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: |  |
| Тип | С поворотом блока шарнирно-сочлененной рамы |
| Описание | Полностью гидравлическое с гидравлическим усилителем |
| Угол поворота | 40( в каждую сторону |
| ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ |  |
| Тип | Палец, фиксированного типа |
| Высота сочленения (над уровнем грунта) | 1 390 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |  |
| Система рулевого управления: |  |
| Гидравлический насос | Плунжерного типа |
| Производительность при номинальных оборотах | 307 литров в мин. |
| Предохранительный клапан установлен на давление | 320 кг/см2 (4 550 PSI/ 31,4 MPA) |
| Гидроцилиндры рулевого управления: |  |
| Тип | Двойного действия, поршневого типа |
| Число цилиндров-диаметр х ход | 2 - 160 мм х 503 мм |
| Контрольный клапан | Поворотного типа |
| Управление погрузкой: |  |
| Гидравлический насос | Плунжерного типа |
| Производительность при номинальных оборотах: |  |
| Насос гидропривода | 405 л/мин |
| Переключаемый насос | 405 л/мин |
| Предохранительный клапан установлен на давление | 350 кг/см2 (34,3 Mpa/ 4 980 PSI) |
| Контрольный клапан | Двухзолотниковый X 2 |
| Позиции контроля: |  |
| Стрелы | Подъем, поддержка, опускание, плавающее. |
| Ковша | Забор, поддержка, выгрузка |
| Принцип действия клапана | Принцип пропорциональности давления (PPC) |
| PPC насос | Шестеренчатого типа |
| Производительность при номинальных оборотах: | 68 л/мин |
| Предохранительный клапан установлен на давление | 38 кг/см2 (3,7 MPa / 540 PSI) |
| Гидроцилиндры: |  |
| Тип | Двойного действия, поршневого типа |
| Число цилиндров-диаметр х ход: |  |
| подъема стрелы | 2 - 260 мм х 1 368 мм |
| разгрузки ковша | 1 - 300 мм х 906 мм |
| Фильтр | Полнопоточный |
| Рабочий цикл: |  |
| Подъем | 11,2 сек |
| Разгрузка | 2,0 сек |
| Опускание (без груза в ковше) | 4,8 сек |
| Всего | 18,0 сек. |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ: |  |
| Система охлаждения | 301 л |
| Топливный бак | 1 425 л |
| Масляный картер двигателя | 132 л |
| Гидротрансформатор и трансмиссия | 140 л |
| Передняя ось (дифференциал и бортовой редуктор) | 360 л |
| Задняя ось (дифференциал и бортовой редуктор) | 360 л |
| Гидравлическая система | 725 л |
| Тормозная система | 31 л |

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA900-3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA900-3

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ИНТРУМЕНТА

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 424-98-11110 | НИПЕЛЬ | 1 |  |
| 424-98-11120 | ТРУБКА | 1 |  |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |  |
| 09014-10200 | КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ | 1 |  |
| 09001-03600 | КЛЮЧ | 1 | 36 ММ |
| 09289-00000 | МАНОМЕТР | 1 | ДЛЯ ШИН |
| 07952-80003 | МАСЛЯНЫЙ ШПРИЦ | 1 |  |
| 07950-90403 | ПАТРОН КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07951-31400 | НАКОНЕЧНИК | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ | 1 |  |
| 424-98-11130 | УДЛИНИТЕЛЬ | 1 |  |
| 09963-03000 | ПЛАСТИНА | 1 |  |
| 09054-00009 | ЩУП | 1 |  |
| 09989-13301 | СУМКА | 1 |  |
| 09056-05620 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | 1 |  |

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA900-3

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6210-11-8811 | Прокладка | 12 | Для крышки головки блока |
| 6210-11-8141 | Резиновая прокладка | 36 | Для крышки головки блока |
| 600-211-1231 | Патрон | 4 | Для полнопоточного фильтра масла двигателя |
| 600-311-7132 | Патрон | 2 | Для топливного фильтра |
| 424-16-11140 | Элемент | 6 | Для масляного фильтра трансмиссии |
| 07000-12125 | О-кольцо | 6 | Для масляного фильтра трансмиссии |
| 07000-12014 | О-кольцо | 6 | Для масляного фильтра трансмиссии |
| 600-212-1511 | Патрон | 1 | Для байпасного фильтра масла двигателя |
| 07020-00900 | Фитинг | 4 |  |
| 07020-00000 | Фитинг | 4 |  |
| 07020-00675 | Фитинг | 4 |  |
| 20Y-60-21510 | Элемент | 3 | Для фильтра гидромасла |
| 07000-12010 | О-кольцо | 3 | Для фильтра гидромасла |
| 07000-15175 | О-кольцо | 3 | Для фильтра гидромасла |
| 427-98-23110 | Перечень запасных частей | 1 |  |
| 427-98-12210 | Масло | 1 | SAE10W 10 л |
| 427-98-12230 427098-12240 427-98-12410 427098-12420 09059-00800 | Смазка Смазка Спрэй Спрэй Ящик для запасных частей | 1 1 10 3 1 | KES LM-Р KES LM-G Краска (Натуральная желтая) Краска (Светло-серая) |

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA900-3

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БАЗОВАЯ МАШИНА

АККУМУЛЯТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

ГЕНЕРАТОР - 90A

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА ФИРМЫ «GRAMMER»

ДВИГАТЕЛЬ  SA12V140  С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

КОВШ  11,5 М3 С «V» - ОБРАЗНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ СО СМЕННЫМИ УБЬЯМИ

ЗУБЬЯ КОВША ОСТРЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ И ОТСТОЙНИК ВОДЫ

БОКОВОЕ РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

ВОЗДУШНЫЙ СИГНАЛ

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА, ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ

ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК

СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

ЗАЩИТА КАБИНЫ « ROPS»

СТАЛЬНАЯ КАБИНА

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ – 78 мм

АВАРИЙНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ И ДЕФРОСТЕР

РАДИО, AM-FM

ЗАДНИЙ  СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

СИСТЕМА  УСКОРЕННОЙ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ «WIGGINS»

РАЗЪЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ «LINKOLN»

ЗАМКИ НА КРЫШКИ И ЛЮЧКИ

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА РАДИАТОРА

ЛИНЕЙНЫЙ ФИЛЬТР ГИДРАВЛИКИ

ЗАЩИТА ТРАНСМИССИИ

ЛИТЕРАТУРА И ТАБЛИЧКИ  НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

КОМБИНЕЗОН И КЕПКА

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТА

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ НА ПЕРВОЕ « ТО»

ЖАЛЮЗИ РАДИАТОРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

УПЛОТНЕНИЯ И ШЛАНГИ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР