КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ

WA600-3

С

КОВШОМ ОБЪЕМОМ 6.1 м3

С ПРЯМОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ И СЪЕМНЫМИ ЗУБЬЯМИ

ШИНАМИ 35/65-33-30PR (L-5)

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

ЗАЩИТОЙ ROPS

ОБОГРЕВАТЕЛЕМ И АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЕМ

для работы при температуре окружающего воздуха

от – 40оС до + 40оC

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОЛЕСНОГО ПОГРУЗЧИКА КОМАЦУ WA600-3

| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС: | 45180 |
| --- | --- |
| Эксплуатационный вес включает шины 35/65-33-30PR (L-5), ковш емкостью 6,1 м3 со сменными коронками (по опциону), стальную кабину, защиту ROPS и вес оператора. |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: |  |
| SAE J1349 ………………………………………….. | 440 л.с. (328 кВт) при 2000 об./мин. |
| DIN 6270 ……………………………………………. | 445 PS (328 кВт) при 2000 об./мин. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Скорость движения: |  |
| Вперед 1-ая ……………………………………... | 7.4 км / час |
| 2-ая ……………………………………… | 12.7 км / час |
| 3-ья ……………………………………… | 21.0 км / час |
| 4-ая ……………………………………… | 33.5 км / час |
| Назад 1-ая ……………………………………… | 8.2 км / час |
| 2-ая ……………………………………… | 13.9 км / час |
| 3-ья ……………………………………… | 23.0 км / час |
| 4-ая ……………………………………… | 35.2 км / час |
| Макс. тяговое усилие ………………………………. | 33000 кг (324 кН) |
| Радиус поворота: |  |
| Внешний угол ковша …………………………… | 8225 мм |
| Центр внешнего колеса ………………………… | 6980 мм |
| РАЗМЕРЫ: |
| Общая длина ............................................................. | 10445 мм |
| Общая ширина ……………………………………… | 3570 мм |
| Общая высота: |  |
| До верха ограждения ROPS …………………….. | 4250 мм |
| До верха выхлопной трубы …………………….. | 4125 мм |
| До уровня сиденья оператора …………………... | 3500 мм |
| Колесная база ………………………………………. | 4100 мм |
| Колея передних и задних колес …………………… | 2650 мм |
| Мин. клиренс ………………………………………. | 495 мм |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗКИ: |  |
| Объем ковша: |  |
| С шапкой …………………………………………. | 6.1 м3 |
| Ширина ковша …………………………………….. | 3685 мм |
| Тип режущей кромки ……………………………… | прямая режущая кромка |
| Номинальная нагрузка …………………………….. | 13500 кг |
| Врезное усилие ......................................................... | 35400 кг (347 кН) |
| Опрокидывающая нагрузка: |  |
| полурамы прямые ……………………………... | 38300 кг |
| полурамы сложенные …………………………. | 33800 кг |
| Грузоподъемность (по SAE) |  |
| по SAE в режиме транспортировки | 42200 кг (414 кН) |
| Высота до пальца ковша при полном подъеме ковша ……………………….. | 4850 мм |
| Эксплуатационная высота при полном подъеме ковша ……………………….. | 7065 мм |
| Высота разгрузки при угле разгрузки ковша 45( | 3530 мм |
| Расстояние от кромки ковша до передней рамы при угле разгрузки 45( ...................................………. | 1795 мм |
| Макс. отклонение ковша назад |  |
| при транспортировочном положении …………….. | 47.5( |
| Макс. угол разгрузки |  |
| при полном подъеме ковша ……………………….. | 46.5( |
| Макс. заглубление в грунт: |  |
| при угле копания 0( ……………………………. | 105 мм |
| при угле копания 10( …………………………... | 505 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ: |
| Модель ……………………………………………... | KOMATSU SA6D170E-2 |
| Тип ………………………………………………….. | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и вторичным охладителем |
| Кол-во цилиндров - диаметр цилиндра Х ход поршня ………………… | 6 – 170 мм Х 170 мм |
| Рабочий объем двигателя …………………………. | 23.15 литра |
| Тех. Характеристики: |  |
| Номинальные обороты двигателя……………... | 2000 об. / мин. |
| Макс. крутящий момент ……………………….. | 210 кг.м (2060 н.м) при 1400 об. / мин. |
| Топливная система: |  |
| Топливо …………………………………………. | Дизельное топливо по спецификации ASTM D975-60T, No. 2D |
| Регулятор ……………………………………….. | Всережимный механический регулятор |
| Система смазки: |  |
| Метод смазки …………………………………… | Принудительная смазка шестеренчатым насосом |
| Фильтр …………………………………………... | Полнопоточного типа |
| Масляный охладитель ………………………… | Водяного охлаждения |
| Система охлаждения ……………………………… | Принудительная циркуляция водяным насосом центрифужного типа |
| Воздухоочиститель ………………………………... | Сухого типа с автоматическим сбросом пыли и пылевым индикатором |
| Метод запуска ……………………………………... | Электрический пусковой стартер |
| Эл. пусковой стартер ……………………………… | 2 х 24 В, 7,5 кВт |
| Генератор …………………………………………... | 24 В, 75 А |
| Аккумуляторные батареи ………………………….. | 2 х 12 В / 200А.час |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |
| Модель ……………………………………………... | KOMATSU TCA45-2B |
| Тип ………………………………………………….. | 3-х элементный, одноступенчатый, однофазный |
| ТРАНСМИССИЯ: |
| Тип ………………………………………………….. | Постоянного зацепления, планетарного типа с модулятором, с гидроприводом, с принудительной смазкой |
| Коробка передач …………………………………… | 4 скорости вперед и 4 скорости назад |
| МОСТЫ: |
| Система привода …………………………………... | На четыре колеса |
| Передняя ось ……………………………………….. | Фиксированная, полностью разгруженная |
| Задняя ось ………………………………………….. | Полностью разгруженная, с центральной фиксацией, с полным ходом качания 26( |
| Главная передача ………………………………….. | Коническая со спиральными зубьями |
| Дифференциал …………………………………….. | Прямозубая коническая |
| Конечная передача ………………………………… | Одноступенчатая, планетарная |
| КОЛЕСА: |
| Шины ……………………………………………….. | 35/65-33-42PR (L-4), бескамерные |
| Обода ……………………………………………….. | 28.00 - 33 WTB |
| ТОРМОЗА: |
| Рабочие тормоза …………………………………… | Мокрые, многодисковые тормоза с гидравлическим приводом на 4 колеса |
| Стояночный тормоз ………………………………. | Сухого дискового типа, с гидравлическим выключением и пружинным приводом на переднем ведущем валу |
| Аварийный тормоз ………………………………… | В качестве аварийного используется стояночный тормоз |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: |
| Тип ………………………………………………….. | Шарнирно-сочлененного типа, с гидравлическим усилителем |
| Угол поворота ……………………………………… | 40( в каждую сторону |
| ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ: |
| Тип …………………………………………………... | Фиксированного типа |
| Высота сочленения над уровнем грунта ………….. | 1385 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |
| Система рулевого управления: |  |
| Гидравлический насос ………………………….. | Шестеренчатый насос |
| Производительность ……………………………. | 252 л. /мин. |
| Контрольный клапан …………………………… | Поворотного типа + клапан распределения потока |
| Установка предохранительного клапана ……… | 210кг/см2 |
| Рулевые цилиндры: |  |
| Тип …………………………………………………. | Двойного действия поршневого типа |
| Кол-во цилиндров - диаметр Х ход …………….. | 2 – 130 мм Х 529 мм |
| Управление погрузкой: |  |
| Гидравлические насосы ………………………… | Шестеренчатого типа |
| Производительность: (при номин. оборотах) |  |
| Силовой насос ……………………………….. | 496 л. / мин. |
| Переключающийся насос ………………….. | 187 л. / мин. |
| Установка предохранительного клапана ……… | 210кг/см2 |
| Контрольный клапан …………………………… | Двузолотникового типа |
| Позиции контроля: |  |
| Золотник стрелы ………………………… | Подъем, удерживание, опускание, плавающее |
| Золотник ковша ………………………… | Забор, удерживание, выгрузка |
| Принцип действия управляющего клапана ……. | PPC (пропорционального типа) |
| PPC насос ………………………………………… | Шестеренчатый насос |
| Производительность ……………………………. | 59 л. /мин. |
| Установка предохранительного клапана ……… | 38 кг/см2 |
| Гидроцилиндры: |  |
| Тип ………………………………………………... | Двойного действия поршневого типа |
| Кол-во цилиндров – диаметр Х ход: Управление стрелой………………………….. Управление ковшом …………………………. | 2 – 225 мм Х 1130 мм 1 – 280 мм Х 710 мм |
| Фильтр ………………………………………………. | Полнопоточного типа |
| Рабочий цикл: |  |
| Подъем …………………………………………… | 8.2 сек |
| Разгрузка …………………………………………. | 2.4 сек |
| Опускание (пустого) …………………………….. | 4.3 сек |
| Всего ……………………………………………… | 14.9 сек |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |
| Система охлаждения ………………………………….. | 137 л |
| Топливный бак ……………………………………….. | 670 л |
| Двигатель ……………………………………………… | 43 л |
| Гидротрансформатор и трансмиссия ………………... | 105 л |
| Передний мост ………………………………………… (дифференциал и бортовой редуктор) | 124 л |
| Задний мост …………………………………………… (дифференциал и бортовой редуктор) | 124 л |
| Бак гидравлической системы ………………………… | 345 л |

(Спецификации могут быть изменены без уведомления)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: SA6D170E-2 | ПРИМЕНЕНИЕ: WA600-3 | No. |
| --- | --- | --- |
| ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 170 мм 6.69 дюйма ХОД ПОРШНЯ: 170 мм 6.69 дюйма | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 6 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 23.15 л 1,413 куб. дюйма | ДАТА |
| Данные характеристики применимы для следующих рабочих условий - температура окружающей среды 25(С (77 ( F), 100 кПа, 750 мм рт. столба или 29.5 дюймов рт. столба (атмосферное давление) и 1кПа 7.5 мм рт. столба/0.3 дюйма рт. столба ( давление насыщенного пара) Двигатель оснащен вентилятором, воздушным фильтром, водяным насосом, масляным насосом, генератором и выхлопной трубой. |
| NO. СПЕЦИФИКАЦИИ FKPO1046 |
| На диаграмме указано: Max. Torque -Макс. Крутящий Момент Flywheel horsepower - Кривая изменения мощности в зависимости от оборотов двигателя | Fuel Consumption - Потребление топлива в зависимости от оборотов двигателя. Output – Шкала мощности. |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Тяговое Усилие в зависимости от Скорости Перемещения

KOMATSU WA600-3- КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Скорость перемещения

Примечание: Тяговое Усилие и Скорость Перемещения могут быть изменены в зависимости от состояния грунта и веса машины.

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA600-3

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA600-3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

| НОМЕР | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA600-3

ПЕРЕЧЕНЬ  ОПЦИОННОГО  ИНСТРУМЕНТА

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 424-98-11110 | НИПЕЛЬ | 1 | Для слива масла из моста |
| 424-98-11120 | ВИНИЛОВАЯ ТРУБКА | 3 | Для слива масла из моста |
| 09000-30006 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09020-10284 | НАБОР КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |  |
| 09014-10200 | КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ | 1 |  |
| 09001-03600 | КЛЮЧ | 1 | 36 мм |
| 09289-00000 | МОНОМЕТР ДЛЯ ШИН | 1 |  |
| 07952-80003 | СМАЗОЧНЫЙ НАСОС | 1 |  |
| 07950-90403 | КАРТРИДЖ СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 07951-31400 | НИППЕЛЬ | 1 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ | 1 |  |
| 424-98-11130 | УДЛИНИТЕЛЬ | 1 |  |
| 09963-00100 | ПЛАСТИНА | 1 |  |
| 09989-13301 | ЯЩИК | 1 |  |
| 09056-05620 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | 1 |  |

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA600-3

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 600-211-1231 | КАРТРИДЖ | 2 | МАСЛ. ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 600-311-8293 | КАРТРИДЖ | 2 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 600-411-1171 | КАРТРИДЖ | 1 | АНТИКОРРОЗИОННЫЙ РЕЗИСТОР |
| 424-16-11140 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА | 3 | Т/М МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР |
| 07000-02125 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 3 | Т/М МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР |
| 07000-02014 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 3 | Т/М МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР |
| 6162-13-8812 | ПРОКЛАДКА | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ |
| 04122-22574 | V-РЕМЕНЬ | 1 | ВЕНТИЛЯТОР |
| 04120-21933 | V-РЕМЕНЬ | 1 | ГЕНЕРАТОР |
| 07020-00000 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07063-51210 | ЭЛЕМЕНТ | 2 | ГИДРАВ. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР |
| 07000-05175 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 2 | ГИДРАВ. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР |
| 07000-02010 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 2 | ГИДРАВ. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР |
| 426-98-23110 | ТАБЛИЦА ЗАПЧАСТЕЙ | 1 | Кроме Европы |
| 426-98-23120 | ТАБЛИЦА ЗАПЧАСТЕЙ | 1 | Для Европы |
| 09059-00800 | ТАБЛИЦА ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |

# Text boxes

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ( ОБ/МИН)