КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

КОМАЦУ WА800-3

C КОВШОМ ДЛЯ УГЛЯ ОБЪЕМОМ 20.5 м3

С ПРЯМОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ

СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ С ЗАЩИТОЙ ТИПА ROPS

ОТОПИТЕЛЕМ И ДЕФРОСТЕРОМ

(-30C запуск двигателя, -40С эксплуатация)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК KOMATSU WA800-3

| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС: Эксплуатационный вес включает шины 45/65-45-46 PR (L5), ковш 20,5 м3 с прямой кромкой, стальную кабину с ROPS и оператора | 97700 кг |
| --- | --- |
| Распределение веса: Передний мост Задний мост | 56400 кг 41300 кг |
| МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ: SAE J1349 DIN 6270 | 808 л/с (603 kВт) 820 PS (603 kВт) |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: |  |
| Скорость движения: Вперед 1-ая 2-ая 3-ья Назад 1-ая 2-ая 3-ья | 7,0 км/ч 12,3 км/ч 28,0 км/ч 7,1 км/ч 12,4 км/ч 28,3 км/ч |
| Макс. тяговое усилие | 60000 кг (588kН) |
| Радиус поворота: Внешний угол ковша Центр внешнего колеса | 11500 мм 9200 мм |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая длина, без зубьев ковша | 13380 мм |
| Общая ширина, без ковша | 4585 мм |
| Общая высота: До козырька ROPS До верха сидения оператора | 5275 мм 4460 мм |
| Колесная база | 5450 мм |
| Колея, передних и задних колес | 3350 мм |
| Клиренс | 550 мм |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| Объем ковша, с шапкой | 20,5 м3 |
| Геометрический | 17,3 м3 |
| Ширина ковша | 6060 мм |
| Ширина по краям защиты колес | 5045 мм |
| Тип режущей кромки | Прямая |
| Номинальная нагрузка | 19800 кг |
| Отрывное усилие | 66400 кг (651 kН) |
| Опрокидывающая нагрузка: |  |
| Полурамы прямые | 58000 кг |
| Полурамы сложенные | 51100 кг |
| Грузоподъемность: |  |
| (по SAE) | 62750 кг (610 kН) |
| Высота до пальца ковша при полном подъеме ковша | 6785 мм |
| Эксплуатационная высота | 9505 мм |
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45о | 4970 мм |
| Расстояние от кромки ковша до передней рамы при угле разгрузки 45о | 2220 мм |
| Максимальный угол отклонения ковша назад в транспортировочной позиции | 50о |
| Максимальный угол разгрузки при полном подъеме | 50о |
| Максимальное заглубление в грунт: При угле копания 0о | 145 мм |
| При угле копания 10о | 425 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Модель | KOMATSU SA12V140 |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и последовательным охлаждением |
| Кол-во цилиндров, диаметр цилиндра х ход поршня | 12 цилиндров, 140 мм - 165 мм |
| Рабочий объём двигателя | 30,48 литра |
| Тех. характеристика: Макс. крутящий момент Номинальные обороты двигателя | 3727 Н•м при 1400 об./мин 2000 об./мин |
| Топливная система: Дизельное топливо Регулятор | Дизельное топливо ASTM спецификации D975060T No.2D Электронный |
| Система смазки: Метод смазки Масляный насос Фильтр Масляный охладитель | Принудительная смазка Шестеренчатого типа Полно-поточного типа Водяного охлаждения |
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция водяным насосом центробежного типа |
| Воздухоочиститетель | Воздухоочиститель сухого типа с автоматическим выбросом пыли и пылевым индикатором |
| Метод запуска двигателя: Тип Стартер | Электрический стартер 2 х 24В, 7.5 кВт |
| Генератор | 24В, 90А |
| Аккумуляторные батареи | 4 х 12В / 200 Ач |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |  |
| Модель | KOMATSU TCА51-1А |
| Тип Охлаждение | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный Водяное |
| ТРАНСМИССИЯ: |  |
| Тип | Постоянного зацепления, планетарного типа, с гидравлическим приводом, смазкой под давлением |
| Коробка перемены передач | 3 скорости вперед и 3 скорости назад |
| ВЕДУЩИЕ МОСТЫ: |  |
| Система привода | На четыре колеса |
| Передний мост | Полностью разгруженный |
| Задний мост | Полностью разгруженный, с центральной фиксацией, с полным ходом качания 22( |
| Главная передача | Коническая со спиральными зубьями |
| Дифференциал | Прямозубая коническая |
| Конечная передача | Одноступенчатая, планетарная |
| КОЛЕСА: |  |
| Шины |  |
| Размер шин | 45 / 65-45-46 PR (L-5), бескамерные |
| Обод | Х 45 5,25 кг/cм2 (515kПа) |
| ТОРМОЗА: |  |
| Рабочие тормоза | Мокрые, многодисковые тормоза с гидравлическим приводом на 4 колеса |
| Стояночный тормоз | Сухого дискового типа, с гидравлическим выключением и пружинным приводом |
| Аварийный тормоз | Автоматическое включение стояночного тормоза как аварийного в случае падения давления масла |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: |  |
| Тип Характеристика | Шарнирно сочлененного типа Полностью гидравлическое (со следящим механизмом) и гидравлическим усилителем. |
| Угол поворота | 40( в каждую сторону |
| ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ |  |
| Тип | Фиксированного типа |
| Высота сочленения (над уровнем грунта) | 1390 мм |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |  |
| Рулевого управления: |  |
| Гидравлический насос | Плунжерного типа |
| Производительность | 307 л./мин |
| Предохранительный клапан установлен на давление | 320 кг/см2, (4,550PSI), 31.4 MPa |
| Контрольный клапан | Золотникового типа |
| Гидроцилиндры: |  |
| Тип | Двойного действия, поршневого типа |
| Число цилиндров-диаметр х ход | 2 - 160 мм х 503 мм |
| Управление погрузкой: |  |
| Гидравлический насос | Поршневого типа |
| Производительность при номинальных оборотах двигателя: |  |
| Насос погрузочного механизма | 405 л/мин |
| Переключающий насос | 405 л/мин |
| Предохранит. клапан установлен на давление | 320 кг/см2 (31.4 MПa) |
| Контрольный клапан | Двухзолотникового типа |
| Положения клапана: Золотник стрелы Золотник ковша | Подъем, удержание, опускание и плавающее Наполнение ковша, удержание и разгрузка |
| Контрольный клапан переключающего насоса (тип) | Пропорциональный контроль давления (PPC) |
| Насос системы PPC | Шестеренчатого типа |
| Производительность | 68 л/мин при номинальных оборотах двигателя |
| Установка предохранительного клапана | 38 кг/см2 (3.7 MПa) |
| Гидроцилиндры: |  |
| Тип | Двойного действия, поршневого типа |
| Число цилиндров - диаметр х ход: |  |
| стрелы | 2 - 260 мм х 1368 мм |
| ковша | 1 - 300 мм х 906 мм |
| Фильтр | Полно-поточного типа |
| Рабочий цикл при номинальной загрузке ковша: |  |
| Подъем | 11,2 сек |
| Разгрузка | 2,8 сек |
| Опускание (без груза в ковше) Всего | 4,8 сек 18,0 сек |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ: |  |
| Система охлаждения | 301 л |
| Топливный бак | 1425 л |
| Масляный картер двигателя | 132 л |
| Гидротрансформатор и трансмиссия | 140 л |
| Дифференциал, бортовой редуктор с каждой стороны | 360 л |
| Гидравлическая система | 725 л |
| Тормоза | 31 л |

(Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления)

| КРИВАЯ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ |
| --- |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ SA12V140E | ПРИМЕНЯЕТСЯ WA800-3 | Nо. |
| ДИАМ. ЦИЛИНДРА: 140 мм ХОД ПОРШНЯ: 165 мм | ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ: 12 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 30,48 л | ДАТА |

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA800-3

## ПЕРЕЧЕНЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

| НОМЕР ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА И РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |
|  | КЛЮЧИ ДЛЯ ЗАПУСКА | 2 |  |

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA800-3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА

| НОМЕР ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 424-98-11110 | ПЕРЕХОДНИК | 1 | Для слива масла из мостов |
| 424-98-11120 | ТРУБКА | 1 | Для слива масла из мостов |
| 09000-30006 | НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ | 1 |  |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 |  |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |  |
| 09014-10200 | РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ | 1 |  |
| 09001-03600 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ | 1 | 36 мм |
| 09289-00000 | МАНОМЕТР | 1 | Для измерения давления в шинах |
| 07952-80003 | МАСЛЯННЫЙ ШПРИЦ | 1 |  |
| 07950-90403 | КАРТРИДЖ СО СМАЗКОЙ | 1 |  |
| 07951-31400 | ПЕРЕХОДНИК | 1 |  |
| 09019-08035 | СПЕЦКЛЮЧ ДЛЯ МАСЛЯННЫХ ФИЛЬТРОВ | 1 |  |
| 424-98-11130 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 09963-03000 | ТАБЛИЧКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ | 1 |  |
| 09054-00009 | НАБОР ЩУПОВ | 1 |  |
| 09989-13301 | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА | 1 |  |
| 09056-05620 | КОРОБКА | 1 |  |

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA800-3

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| НОМЕР ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6210-11-8811 | ПРОКЛАДКА | 12 | Для крышки головки блока |
| 6210-11-8141 | УПЛОТНЕНИЕ РЕЗИНОВОЕ | 36 | Для головки блока |
| 600-211-1231 | ПАТРОН | 4 | Маслянный фильтр двигателя |
| 600-311-7132 | ПАТРОН | 2 | Топливный фильтр |
| 424-16-11140 | ЭЛЕМЕНТ | 6 | Фильтра трансмиссии |
| 07000-12125 | O-КОЛЬЦО | 6 | Для фильтра трансмиссии |
| 07000-12014 | O-КОЛЬЦО | 6 | Для фильтра трансмиссии |
| 600-212-1511 | ПАТРОН | 1 | Обводного фильтра |
| 07020-00900 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00000 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 20Y-60-21510 | ЭЛЕМЕНТ | 3 | Фильтра гидравлики |
| 07000-12010 | O-КОЛЬЦО | 3 | Фильтра гидравлики |
| 07000-15175 | O-КОЛЬЦО | 3 | Фильтра гидравлики |
| 427-98-23110 | ТАБЛИЧКА | 1 |  |
| 427-98-12210 | МАСЛО | 1 | SAE 10W 10 л |
| 427-98-12230 | СМАЗКА | 1 | KES LM-P |
| 427-98-12240 | СМАЗКА | 1 | KES LM-G |
| 427-98-12410 | КРАСКА – СПРЭЙ | 10 | Желтого цвета |
| 427-98-12420 | КРАСКА – СПРЭЙ | 3 | Темно-серого цвета |
| 09059-00800 | КОРОБКА | 1 |  |

#### КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОМАЦУ WA800-3

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### НАИМЕНОВАНИЕ

Аккумуляторная батарея повышенной емкости

Генератор 90 А.

##### Водный сепаратор

Боковое рабочее освещение

Противотуманные фары

Зеркало нижнего обзора

###### Проблесковый маячок

Ремни безопасности 78 мм

Система аварийного рулевого управления

Отопитель и дефростер

Радиоприемник AM-FM

Омыватель заднего стекла

Разъем для подключения компьютера

РМ разъем

Замки на крышки и лючки

Защитная решетка радиатора

Огнетушитель

Кепка и комбинезон

Предупредительный сигнал при движении задним ходом

Стандартный набор инструмента

Набор запасных частей

Таблички на русском языке

Система автоматической смазки

Система ускоренной заправки топливом (Wiggins)

Защита трансмиссии

# Text boxes

Макс. крутящий момент 3727 Нм/1400 об./мин.

Мощность на маховике 362 кВт/2000 об./мин.

Погрузчик WA800-3

Комплектация с

угольным ковшом 20,5 м3

КРУТЯЩИЙ

МОМЕНТ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА

МОЩНОСТЬ

ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (об./мин)

- Эти показатели получены при температуре окружающей среды +25°С, атмосферном давлении 100 кПа 750 мм ртутного столба и давлении насыщенного пара 1 кПа 7.5 мм ртутного столба.

- Двигатель оснащен вентилятором, воздухоочистителем, водяным насосом, масляным насосом, генератором и глушителем.

МОЩНОСТЬ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

РАСХОД ТОПЛИВА

Скорость передвижения

KOMATSU КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК WA800-3

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Тяговое усилие и скорость перемещения

Примечание: тяговое усилие и скорость передвижения могут меняться в зависимости от состояния поверхности и веса машины

Тяговое усилие