КОМАЦУ

ТРУБОУКЛАДЧИК

D155C-1

СО СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

Ширина трака:      760mm

Длина стрелы:    7,300mm

для работы при температуре окружающего воздуха

от -50ОС до +40ОС

(СПЕЦИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ)

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 47380кг |
| РАЗМЕРЫ |  |
| Общая длина | 5840мм |
| Общая ширина (за исключением стрелы, противовес поднят) | 3760мм |
| Общая высота (за исключением стрелы) | 3770мм |
| Давление на грунт | 0.86кг/см2 |
| СОДЕРЖАНИЕ: |  |
| 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ D155С-1 |
| 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ D155С-1 |
| 3 ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНСТРУМЕНТА, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АКСЕСУАРОВ |

| ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D155С-1 |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 46630кг |
| ВЕС ПРИ ОТГРУЗКЕ | 34200кг |
| МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 70 т.м. |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НА МАХОВИКЕ | 320л/с |
| РАЗМЕРЫ |  |
| Общая длина | 5840мм |
| Общая ширина: |  |
| Ширина при поднятом противовесе | 3760мм |
| Ширина при отгрузке (сняты стрела, рамы, противовес) | 3390мм |
| Общая высота |  |
| До верха выхлопной трубы | 3770мм |
| До самой верхней точки за исключением выхлопной трубы, рамы справа и слева, противовеса (до верха лебедки) | 2845мм |
| Ширина колеи | 2380мм |
| Длина гусеничной ленты на грунте | 3620мм |
| Площадь контакта с грунтом | 55024см2 |
| Давление на грунт | 0.85кг/см2 |
| Дорожный просвет | 460мм |
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| Скорость движения: |  |
| Вперед 1-ая | 0-3.6км/ч |
| 2-ая | 0-6.6км/ч |
| 3-ья | 0-11.2км/ч |
| Назад 1-ая | 0-4.4км/ч |
| 2-ая | 0-7.8км/ч |
| 3-ья | 0-12.4км/ч |
| ОБОРУДОВАНИЕ ТРУБОУКЛАДЧИКА: |  |
| Грузоподъемность | См. прилагаемый график грузоподъемности, в соответствии с ANSI и SAE |
| Вылет стрелы | 1.3-7.3м |
| Скорость крюка (на барабане) |  |
| Подъем |  |
| Низкая | 6.0м/мин |
| Высокая | 13.8м/мин |
| Опускание |  |
| Низкая | 4.8м/мин |
| Высокая | 11.1 м/мин |
| Стрела: |  |
| Тип | Коробчатого типа с канатным приводом |
| Оборудование стрелы: |  |
| Длина стрелы | 7300мм |
| Вес | 1800кг |
| Оборудование лебедки: |  |
| Тип | С гидравлическим управлением, двухбарабанная, реверсивная |
| Система привода | Гидромеханическая, мокрое многодисковое сцепление |
| Тормоз | Мокрый многодисковый |
| Трансмиссия | Мокрое многодисковое сцепление, |
| Барабан лебедки: |  |
| На крюк (диаметр х ширина) | 290мм х 340мм |
| На стрелу (диаметр х ширина) | 290мм х 166мм |
| Канат: |  |
| На крюк (диаметр х длина) | 20мм х 95мм |
| На стрелу (диаметр х длина) | 20мм х 65мм |
| Вес | 3310кг |
| Оборудование противовеса: |  |
| Тип | С сегментными плитами, с гидравлическим управлением |
| Вес каждой плиты | 1530кг |
| Цилиндр | 125кг |
| Количество плит | 4 |
| Давление масла | 140кг/см2 |
| Вес включая раму, блок соединения, цилиндр и вес плит | 9230кг |
| Приборы безопасности: |  |
| Наименование прибора или устройства безопасности | Тип, марка прибора или устройства |
| Блокировка рычагов управления лебедкой и противовесом в нейтральном положении | Механическая блокировка от случайного включения |
| Сигнализатор предельного подъема крюка | Концевой выключатель для звукового сигнала и автоматической остановки лебедки крюка |
| Устройство для автоматической остановки стрелы в крайнем поднятом положении | Механического типа |
| Сигнализатор предельного момента | Устройство, подающее световой и звуковой сигналы при достижении 90% и 100% максимального грузового момента, а так же включающее гидропривод принудительного перевода рычага управления стрелой и крюком в нейтральное положение |
| Указатель предельной грузоподъемности при данном вылете стрелы | Маятникового типа |

| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| --- | --- |
| Модель | Komatsu SA6D140-2 |
| Тип | 4-тактный, верхнеклапанный дизельный двигатель с прямым впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением |
| Количество цилиндров - диаметр цилиндра х ход поршня | 6 – 140мм х 165мм |
| Рабочий объем | 15240см3 |
| Характеристики: |  |
| Номинальные обороты | 2000об/мин |
| Мощность на маховике | 320л/с |
| Максимальный крутящий момент | 144кг.м/1400об/мин |
| Расход топлива | 180г/л/с в час |
| Топливная система: |  |
| Дизельное топливо | В соответствии с рекомендациями фирмы Комацу |
| Регулятор | Механический всережимный |
| Система смазки: |  |
| Метод смазки | Принудительная смазка шестеренчатым насосом |
| Фильтр | Полнопоточного и байпасного типа |
| Масляный радиатор | Водяного охлаждения |
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция центробежным водяным насосом, |
| Воздухоочиститель | Сухого типа с автоматическим удалением пыли и индикатором |
| Метод запуска | Пусковой электрический мотор, |
| Электродвигатель | 24В, 22кВт (11 кВт х 2) |
| Подогреватель ракетного типа для подогрева охлаждающей жидкости и поддона двигателя | 30.000 ккал/ч |
| Подогреватель входного воздуха в двигатель (электрического типа) | 24 В, 5.7 кВт |
| Крышки двигателя | Полностью закрытого типа |
| Генератор | 24В, 50А |
| Аккумуляторные батареи | 24В (12В х 2) - 200Ач |
| ТРАНСМИССИЯ: |  |
| Гидротрансформатор: |  |
| Тип | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Способ охлаждения | Водяного охлаждения |
| Трансмиссия: |  |
| Тип | Планетарная передача и много дисковое сцепление, гидропривод, принудительная смазка |
| Коробка передач | 3 переднего и 3 заднего хода |
| Главная передача | Коническая передача со спиральными зубьями |
| Рулевое управление: |  |
| Муфта поворота | Мокрая многодисковая муфта сцепления постоянно замкнутого типа, с гидроприводом |
| Тормоз муфты поворота | Мокрый ленточный ножного привода, объединенный с муфтой поворота с гидроусилителем |
| Конечный привод | Коническая передача с двойной редукцией |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Подвеска | Жесткого типа |
| Количество катков: |  |
| Поддерживающие катки | 2 с каждой стороны |
| Направляющие катки | 8 с каждой стороны |
| Башмак: |  |
| Тип | Литой с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепа | 80мм |
| Количество башмаков | 45 с каждой стороны |
| Шаг гусеничной ленты | 228.6мм |
| Ширина | 760мм |
| ТЯГОВОЕ УСТРОЙСТВО: |  |
| Тип | Поворотного типа |
| Высота тягового крюка над грунтом (Без учета высоты грунтозацепа) | 675мм |
| Максимальное смещение в сторону (с каждой стороны) | 295мм |
| УЗЕЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ: |  |
| Расположение | Задняя часть двигателя |
| Обороты вала | 1725об/мин при 2000об/мин двигателя |
| Направление вращения | По часовой стрелке (если смотреть со стороны привода) |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ |  |
| Система охлаждения | 130л |
| Топливный бак | 480л |
| Двигатель | 34л |
| Гидротрансформатор Трансмиссия Картер главной передачи | 185 л |
| Картер заднего привода | 55л |
| Бак противовеса | 47л |
| Картер лебедки | 125л |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: |  |
| Защита от вандализма топливного бака, гидробака, радиатора. |

| СТАЛЬНАЯ КАБИНА ТРУБОУКЛАДЧИКА КОМАЦУ D155С-1 |
| --- |
| Характеристики |
| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе базовой машины) | 750кг |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая высота | 3845мм |
| Давление на грунт (Дополнительно к давлению базовой машины) | 0.01кг/см2 |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА (С двойным стеклом): |  |
| Тип | Стальная закрытого типа |
| Длина | 2070мм |
| Ширина | 1785мм |
| Высота (от пола до потолка) | 1460мм |
| АКСЕСУАРЫ: |  |
| Двойные стекла | 1 комплект |
| Омыватель стекол | 2 (передний и задний) |
| Лампа внутри кабины | 1 |
| Напольный мат | 1 комплект |
| Обогреватель (с горячей водой с дефростером) | 4000ккал/ч х 3 |
| Пепельница, прикуриватель | 1 |
| ОПЦИИ: |  |
| Вентилятор | 1 |
| Задний фонарь | 2 |
| Контрольная лампа | 1 |
| Козырек | 1 |
| Противотуманный фонарь | 1 |
| Огнетушитель | 1 |
| Термос | 1 |
| Аптечка | 1 |
| Зеркало заднего вида | 1 |
| Рабочая фара для стрелы | 1 |

ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D155С-1

ГРАФИК ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

График грузоподъемности

- Длина стрелы - 7.3м

- Трос на крюк:

диаметр - 20мм

нагрузка на разрыв - 27600кг

- Трос на стрелу:

диаметр - 20мм

нагрузка на разрыв - 27600кг

- линия крюка - 6 частей

- линия стрелы - 5 частей

-Вес плиты противовеса - 9230кг

- Грузоподъемность показана при откинутом противовесе

ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D155С-1

ГРАФИК СООТНОШЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ТЯГОВОГО УСИЛИЯ

Применимое тяговое усилие зависит от тяговой характеристики и веса эксплуатируемого трактора.

ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D155С-1

(ДЛИНА СТРЕЛЫ 7300 ММ, СТАЛЬНАЯ КАБИНА,

ШИРИНА БАШМАКА 760ММ)

| ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D155С-1 |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНСТРУМЕНТА |
| Номер по каталогу | Описание | Кол-во | Примечание |
| 09000-30006 | КЛЮЧ | 1 | 8Х10, 12Х14, 13Х17, 19Х22, 24Х27, 30Х32 |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 | 10,12,13,14,17,22,24,27,30,32,36 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 07952-80001 | ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07951-11400 | НАКОНЕЧНИК | 1 |  |
| 09055-10390 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 09054-00009 | ЩУП | 1 |  |
| 07950-90401 | КАТРИДЖ | 1 |  |
| 09002-03641 | КЛЮЧ | 1 | 36 |
| 09001-04600 | КЛЮЧ | 2 |  |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 196-98-22100 | ШЛАНГ | 1 |  |
| 175-900-3910 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ДЛЯ ПРОКРУТКИ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 196-98-21190 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 09007-00528 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 196-98-41100 | НАСОС В СБОРЕ | 1 | ДЛЯ РАЗЖАТИЯ ТОРМОЗА ЛЕБЕДКИ |

| ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D155С-1 |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
| Номер по каталогу | Описание | Кол-во | Примечание |
| 175-49-11580 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 07000-42115 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 136-60-48210 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ТРАНСМИССИИ |
| 07000-42115 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ТРАНСМИССИИ |
| 144-60-11160 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ПРОТИВОВЕСА |
| 07000-43078 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ПРОТИВОВЕСА |
| 144-60-11160 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ЛЕБЕДКИ |
| 07000-42115 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ЛЕБЕДКИ |
| 07020-00000 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 600-211-1231 | КАТРИДЖ | 2 | МАСЛ.ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 600-311-7132 | КАТРИДЖ | 2 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 04122-32573 | V-РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА |
| 6212-85-6840 | V-РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА |
| 07002-42434 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | СЛИВ МАСЛА КАРТЕРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ |
| 07002-42434 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 3 | СЛИВ МАСЛА КОРОБКИ ПОВОРОТА |
| 07002-44234 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 2 | СЛИВ МАСЛА ЗАДНЕГО ПРИВОДА |
| 07000-43634 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 4 | СЛИВ МАСЛА ЗАДНЕГО ПРИВОДА |
| 07002-43634 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | СЛИВ МАСЛА ПРОТИВОВЕСА |
| 07002-43634 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 2 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА ЛЕБЕДКИ |
| 07002-436344 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | ПОРТ ВПУСКА ЛЕБЕДКИ |

| ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D155С-1 |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕСУАРОВ |
| Номер по каталогу | Описание | Кол-во | При-меча-ние |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 1 |  |
| 09980-10550 | СПЕЦ. ОДЕЖДА | 1 |  |
| 09982-10057 | КЕПКА | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |