ТРУБОУКЛАДЧИК

КОМАЦУ D355C-3

СО СТАЛЬНОЙ КАБИНОЙ

Ширина башмака:      860mm

Длина стрелы:          8,560mm

Для эксплуатации при температуре:

ОТ -50oC  ДO +40oC

(СПЕЦИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ)

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 59550 кг |
| РАЗМЕРЫ |  |
| Общая длина | 6030 мм |
| Общая ширина (за исключением стрелы, противовес поднят) | 4405 мм |
| Общая высота (за исключением стрелы) | 4020 мм |
| Давление на грунт | 0.92 кг/см2 |
| СОДЕРЖАНИЕ: |  |
| 1 ХАРАКТЕРИСТИКИ D355С-3 |
| 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНОЙ КАБИНЫ D355С-3 |
| 3 ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНСТРУМЕНТА, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АКСЕССУАРОВ |

| ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3 |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС | 58800 кг |
| ВЕС ПРИ ОТГРУЗКЕ | 41100 кг |
| МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ / МОМЕНТ | 92т/117 тм (на 2.5 м) |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НА МАХОВИКЕ | 360 л.с. |
| РАЗМЕРЫ |  |
| Общая длина | 6030 мм |
| Общая ширина: |  |
| Ширина при поднятом противовесе | 4405 мм |
| Ширина при отгрузке (сняты стрела, рамы, противовес) | 3410 мм |
| Общая высота |  |
| До верха выхлопной трубы | 3925 мм |
| До самой верхней точки за исключением выхлопной трубы, рамы справа и слева, противовеса (до верха лебедки) | 3020 мм |
| Ширина колеи | 2550 мм |
| Длина гусеничной ленты на грунте | 3750 мм |
| Площадь контакта с грунтом | 64500 см2 |
| Давление на грунт | 0.91 кг/см2 |
| Дорожный просвет | 635 мм |
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Скорость движения: |  |
| Вперед 1-ая | 0 - 3.3 км/час |
| 2-ая | 0 - 5.9 км/час |
| 3-ья | 0- 9.8 км/час |
| Назад 1-ая | 0 - 3.9 км/час |
| 2-ая | 0 - 7.0 км/час |
| 3-ья | 0-11.0 км/час |
| ОБОРУДОВАНИЕ ТРУБОУКЛАДЧИКА |  |
| Грузоподъемность | См. прилагаемый график грузоподъемности, в соответствии с ANSI и SAE |
| Вылет стрелы | 1.3-8.5 м |
| Скорость крюка (на барабане) |  |
| Подъем |  |
| Низкая | 5.5 м/мин |
| Высокая | 12.7 м/мин |
| Опускание |  |
| Низкая | 4.5 м/мин |
| Высокая | 10.2 м/мин |
| Стрела: |  |
| Тип | Коробчатого типа с канатным приводом |
| Оборудование стрелы: |  |
| Длина стрелы | 8560 мм |
| Вес | 2520 кг |
| Оборудование лебедки: |  |
| Тип | С гидравлическим управлением, двухбарабанная, реверсивная |
| Система привода | Гидромеханическая, мокрое многодисковое сцепление |
| Тормоз | С гидравлическим выключением, пружинным включением, мокрый многодисоковый |
| Трансмиссия | Мокрое многодисковое сцепление, двухскоростной режим |
| Барабан лебедки: |  |
| На крюк (диаметр х ширина) | 290 мм х 340 мм |
| На стрелу (диаметр х ширина) | 290 мм х 166 мм |
| Канат: |  |
| На крюк (диаметр х длина) | 20 мм х 105 м |
| На стрелу (диаметр х длина) | 20 мм х 65 м |
| Вес | 3310 кг |
| Оборудование противовеса: |  |
| Тип | С сегментными плитами, с гидравлическим управлением |
| Вес каждой плиты | 1530 кг |
| Количество плит | 6 |
| Давление масла | 140 кг/см2 |
| Вес включая раму, блок соединения, цилиндр и вес плит | 12900 кг |
| Приборы безопасности: |  |
| Стрела | Автоматический ограничитель угла подъема стрелы |
| Лебедка и шкив | Автоматический ограничитель момента |
| Стрела | Индикатор радиуса и разрешенной нагрузки |
| Крюк Ограничитель опрокидывающего момента | Предохранительный замок Автоматический ограничитель (87% от предельного момента) |

| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| --- | --- |
| Модель | Komatsu SA6D140-2 |
| Тип | 4-тактный, верхнеклапанный дизельный двигатель с прямым впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением |
| Количество цилиндров - диаметр цилиндра х ход поршня | 6 – 140 х 165 мм |
| Рабочий объем | 15240 см3 |
| Характеристики: |  |
| Номинальные обороты | 2000 об/мин |
| Мощность на маховике | 360 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 160 кг.м/1400 об/мин |
| Топливная система: |  |
| Дизельное топливо | В соответствии с рекомендациями фирмы Комацу |
| Регулятор | Механический всережимный |
| Система смазки: |  |
| Метод смазки | Принудительная смазка шестеренчатым насосом |
| Фильтр | Полнопоточного типа |
| Масляный радиатор | Водяного охлаждения |
| Система охлаждения | Принудительная циркуляция центробежным водяным насосом, реверсивный вентилятор |
| Воздухоочиститель | Сухого типа с автоматическим удалением пыли и индикатором |
| Метод запуска | Пусковой электрический стартер |
| Электростартер | 24 В, 22 кВт (2 Х 11 кВт) |
| Средства облегчения запуска: |  |
| Подогреватель ракетного типа для подогрева охлаждающей жидкости, поддона двигателя и аккумуляторного ящика | 30.000 ккал/ч |
| Подогреватель входного воздуха в двигатель (электрического типа) | 24 В, 5.7 кВт |
| Подогреватель системы охлаждения (электрического типа) | 230 В, 1.5 кВт х 1 (опцион) |
| Подогреватель масляного поддона (электрического типа) | 230 В, 600 Вт х 1 (опцион) |
| Крышки двигателя | Полностью закрытого типа |
| Система впуска воздуха из-под капота |  |
| Жалюзи радиатора Утепление моторного отсека | Металического типа, управляемые из кабины Стеганый утепленный капот (ОПЦИЯ) |
| Генератор | 24 В, 50 А |
| Аккумуляторные батареи Переносной воздушный подогреватель на жидком топливе | 24 В (12 В х 2) – 200 А.час 30000 ккал/час (ОПЦИЯ) |
| ТРАНСИМССИЯ |  |
| Гидротрансформатор: |  |
| Тип | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Способ охлаждения | Водяного охлаждения |
| Трансмиссия: |  |
| Тип | Планетарная передача и много дисковое сцепление, гидропривод, принудительная смазка |
| Коробка передач | 3 переднего и 3 заднего хода |
| Главная передача | Коническая передача со спиральными зубьями |
| Рулевое управление: |  |
| Муфта поворота | Мокрая многодисковая муфта сцепления постоянно замкнутого типа, с гидроприводом |
| Тормоз муфты поворота | Мокрый ленточный ножного привода, объединенный с муфтой поворота с гидроусилителем |
| Конечный привод | Прямозубая одноступенчатая и планетарная одноступенчатая передачи |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: |  |
| Подвеска | Жесткого типа |
| Количество катков: |  |
| Поддерживающие катки | 2 с каждой стороны |
| Опорные катки | 8 с каждой стороны |
| Башмак: |  |
| Тип | Литой с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепа | 88мм |
| Количество башмаков | 42 с каждой стороны |
| Шаг гусеничной ленты | 260.35 мм |
| Ширина | 860 мм |
| ТЯГОВОЕ УСТРОЙСТВО: |  |
| Тип | Неподвижное |
| Высота тягового крюка над грунтом (Без учета высоты грунтозацепа) | 640 мм |
| УЗЕЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ: |  |
| Расположение | Задняя часть двигателя |
| Обороты вала | 1725 об/мин при 2000 об/мин двигателя |
| Направление вращения | По часовой стрелке (если смотреть со стороны привода) |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ |  |
| Система охлаждения | 145 л |
| Топливный бак | 640 л |
| Двигатель | 42 л |
| Гидротрансформатор) Трансмиссия) Картер главной передачи) | 230 л |
| Картер заднего привода (с каждой стороны) | 68 л |
| Бак противовеса | 47 л |
| Картер лебедки | 125 л |
| Топливный бак подогревателя | 12 л |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: |  |
| Компоненты выполнены в северном исполнении. |
| Защита от вандализма для крышек топливного бака, гидробака, радиатора. |
| Пылезащитная решетка радиатора (опцион) |
| Аэрокондиционер (опцион) |

ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3 ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Длина стрелы 8560 мм - Трос подъема крюка

Диаметр 20 мм

Усилие разрыва 27600 кг

- Трос подъема стрелы

Диаметр 20 мм

Усилие разрыва 27600 кг

- 8 кратный палиспаст крюка

- 5 кратный палиспаст стрелы

- Вес противовеса 12900 кг грузоподъемнасть указана при при выдвинутом противовесе

Кривые грузоподъемности

Вылет стрелы (L)

ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВИСИМОСТИ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ ОТ СКОРОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Зависимость тягового усилия от скорости движения может отличаться от графика из-за изменения веса машины и состояния грунта.

| СТАЛЬНАЯ КАБИНА ТРУБОУКЛАДЧИКА КОМАЦУ D355С-3 |
| --- |
| Характеристики |
| ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ (дополнительно к массе базовой машины) | 750 кг |
| РАЗМЕРЫ: |  |
| Общая высота | 4020 мм |
| Давление на грунт (Дополнительно к давлению базовой машины) | 0.01 кг/см2 |
| СТАЛЬНАЯ КАБИНА (с двойным стеклом) |  |
| Тип | Стальная, закрытого типа |
| Вес | 750 кг |
| Длина | 2070 мм |
| Ширина | 1785 мм |
| Высота (от пола до потолка) | 1460 мм |
| Обогреватель кабины | 4 400ккал/ч х 3 |
| АКСЕССУАРЫ |  |
| Двойные стекла | 1 комплект |
| Омыватель стекол | 2 (передний и задний) |
| Лампа внутри кабины | 1 |
| Напольный мат | 1 комплект |
| Обогреватель (с горячей водой с дефростером) | 4400ккал/час х 3 |
| Пепельница, прикуриватель | 1 |
| Вентилятор | 1 |
| Задний фонарь | 2 |
| Контрольная лампа | 1 |
| Козырек | 1 |
| Противотуманный фонарь | 1 |
| Огнетушитель | 1 |
| Термос | 1 |
| Аптечка | 1 |
| Зеркало заднего вида | 1 |
| Рабочая фара для стрелы | 1 |
| Звуковой и световой сигнал заднего хода | 1 |
| Ремни безопасности оператора | 1 |
| Проблесковый маячок оранжевого цвета | 1 |

| ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3 |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОГО ИНСТРУМЕНТА |
| Номер по каталогу | Описание | Кол-во | Примечание |
| 09000-30006 | КЛЮЧ | 1 комп | 8Х10, 12Х14, 13Х17, 19Х22, 24Х27, 30Х32 |
| 09020-10284 | НАБОР ГОЛОВОК | 1 комп | 10,12,13,14,17,19, 22,24,27,30,32, 36 |
| 09033-00190 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09030-00150 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 09036-00150 | ПЛОСКОГУБЦЫ | 1 |  |
| 09039-00150 | МОЛОТОК | 1 |  |
| 09040-00800 | МАСЛЕНКА | 1 |  |
| 07952-80001 | ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ | 1 |  |
| 07951-11400 | НАКОНЕЧНИК | 1 |  |
| 09055-10390 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 09054-00009 | ЩУП | 1 |  |
| 08690-00265 | ГИДРОМЕТР | 1 |  |
| 195-98-11590 | ГОЛОВКА | 1 | 41 |
| 09029-00450 | ВОРОТОК | 1 |  |
| 07950-90401 | КАТРИДЖ | 1 |  |
| 09002-03236 | КЛЮЧ | 1 | 32, ДЛЯ ШЛАНГОВ ТРАНСМИССИИ |
| 09002-03641 | КЛЮЧ | 1 | 36, ДЛЯ ШЛАНГА ЛЕБЕДКИ |
| 09001-04600 | КЛЮЧ | 2 | ДЛЯ ШЛАНГА ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕБЕДКИ |
| 09001-05500 | КЛЮЧ | 2 | ДЛЯ ШЛАНГОВ ТРАНСМИССИИ |
| 09019-08035 | КЛЮЧ | 1 | ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 196-98-22100 | ШЛАНГ | 1 | ДЛЯ СЛИВА МАСЛА ЛЕБЕДКИ |
| 175-900-3910 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ДЛЯ ПРОКРУТКИ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 196-98-41100 | НАСОС В СБОРЕ | 1 | ДЛЯ РАЗЖАТИЯ ТОРМОЗА ЛЕБЕДКИ |
| 09031-00100 | ОТВЕРТКА | 1 |  |
| 196-98-21190 | КЛЮЧ | 1 |  |
| 196-98-41200 | ШЛАНГ | 1 |  |
| 196-98-41110 | ШАЙБА | 1 |  |
| 196-98-41151 | ПРОКЛАДКА | 1 |  |
| 196-98-41120 | ШАЙБА | 1 |  |
| 196-98-41161 | ПРОКЛАДКА | 1 |  |

| ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3 |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
| Номер по каталогу | Описание | Кол-во | Примечание |
| 175-49-11580 | ЭЛЕМЕНТ | 2 | МАСЛ.ФИЛЬТР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 07000-43120 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 2 | МАСЛ.ФИЛЬТР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 175-49-11580 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ТРАНСМИССИИ |
| 07000-42115 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ТРАНСМИССИИ |
| 130-60-48210 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ПРОТИВОВЕСА |
| 07000-43078 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ПРОТИВОВЕСА |
| 144-60-11160 | ЭЛЕМЕНТ | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ЛЕБЕДКИ |
| 07000-42115 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | МАСЛ.ФИЛЬТР ЛЕБЕДКИ |
| 07020-00000 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00675 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 07020-00900 | ФИТТИНГ | 4 |  |
| 600-211-1291 | КАТРИДЖ | 2 | МАСЛ.ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ |
| 600-311-7152 | КАТРИДЖ | 1 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР |
| 6210-11-8820 | ПРОКЛАДКА | 6 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА |
| 04122-32574 | V-РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА |
| 600-736-9680 | V-РЕМЕНЬ | 1 | ПРИВОД ГЕНЕРАТОРА |
| 07000-43032 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | СЛИВ МАСЛА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА |
| 07002-43634 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 4 | СЛИВ МАСЛА КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ |
| 07002-44234 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 2 | ВПУСК МАСЛА КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ |
| 07002-42434 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | СЛИВ МАСЛА ПРОТИВОВЕСА |
| 07002-42434 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА ЛЕБЕДКИ |
| 07002-44234 | УПЛОТ.КОЛЬЦО | 1 | ПОРТ ВПУСКА ЛЕБЕДКИ |
| 195-98-13440 | ПРОБКАИ (КОМП) | 1 | ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ |

| ТРУБОУКЛАДЧИК КОМАЦУ D355С-3 |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕСУАРОВ |
| Номер по каталогу | Описание | Кол-во | При-меча-ние |
| 09056-05513 | СУМКА С ИНСТРУМЕНТАМИ | 1 |  |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 1 |  |
| 09980-10550 | СПЕЦ. ОДЕЖДА | 1 |  |
| 09982-10057 | КЕПКА | 1 |  |
|  | КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |