САМОСВАЛ КОМАЦУ НD1200-1 С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ

Техническая характеристика

| ТИП…………………………………….…………..…. | Дизель-электрический самосвал c задней разгрузкой |
| --- | --- |
| ОБЪЕМ КУЗОВА: геометрический......………….........….. с шапкой (SAE2:1)....…………………... | 46.0 м3 70.0 м3 |
| ВЕС: Вес без груза................................... | 98,980 кг |
| Распределение веса: |  |
| на переднюю ось........…........ | 46,030 кг |
| на заднюю ось...............…..… | 52,950 кг |
| Максимальная грузоподъемность…. | 120,000 кг |
| Вес с грузом ................................… | 218,980 кг |
| Распределение веса: |  |
| на переднюю ось......................….. | 75,620 кг |
| на заднюю ось.........................…… | 143,360 кг |
| РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: |  |
| Макс. скорость передвижения.……... | 57.5 км/ч |
| Радиус поворота.......................…..... | 12.5 м |
| Угол наклона кузова при опрокидывании..............……………………..... | 47.0 град. |
| Скорость опрокидывания кузова ….. | 15 секунд |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина............................................... | 10,980 мм |
| Ширина............................................ | 6,640 мм |
| Высота |  |
| (без груза) ................................… | 5,550 мм |
| Погрузочная высота |  |
| (без груза) ................................... | 4,650 мм |
| База .............................................… | 5,400 мм |
| Колея: |  |
| передних колес ……………………….. | 5,016 мм |
| задних колес …………………………… | 4,100 мм |
| Дорожный просвет |  |
| (без нагрузки)…………………....…… | 780 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Модель..........................………….…… | KTА38 С-1200 |
| Тип ….......................................…..… | Четырехтактный, с V-образным расположением цилиндров, водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и вторичным охладителем. |
| Число цилиндров- диаметр цилиндра х ход поршня ..………….. | 12-159мм x 159мм |
| Рабочий объем цилиндра……………… | 37.8 литров |
| Рабочая характеристика: |  |
| Номинальная мощность……….. | 895 кВт/2,100 об/мин. (1200 л.с./2,100 об/мин.) |
| Мощность на маховике……….… | 865 кВт/2,100 об/мин. (1,160 л.с./2,100 об/мин.) |
| Макс. крутящий момент……..…. | 4,678 Нм/1,300 об/мин. (476 кгм/1,300 об/мин.) |
| Система смазки: |  |
| Метод смазки………………….….. | Шестеренный насос, принудительная смазка |
| Фильтр……………………………….. | Полнопоточный и байпасный |
| Масляный радиатор……………… | С водяным охлаждением |
| Система охлаждения……………………. | Принудительная циркуляция при помощи водяного насоса. Вентилятор всасывающего типа |
| Метод запуска…………………………….. | Пневматический пусковой двигатель |
| Дополнительное оборудование: |  |
| Воздушный компрессор………….. | Двухцилиндровый (850 л/мин.) |
| Электрооборудование……………. | Генератор 24в, 75 ампер |
| Установка двигателя………………. | Крепление на передних подушках |
| Крепление вентилятора |  |
| Маховик и картер маховика |  |
| Топливный насос РТ |  |
| Масляный поддон…………………………………. | Центральный отстойник, объемом 129 литров |
| Полнопоточный и байпасный фильтр |  |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА: |  |
| Тип……………………………………………. | Перем.ток/пост.ток |
| Тяговый генератор………………………. | TOYO ELECTRIC MFG. |
|  | Бесщеточный генератор с встроенным возбудителем, модель TDK-6620B, присоединенный к двигателю через упругую муфту. Мощность 809 кВт. |
| Тяговый двигатель………………………. | TOYO ELECTRIC MFG. Сериесный двигатель постоянного тока модель TDK-8911D. Мощность 343 кВт/мотор |
| Охлаждение……………………………….. | Принудительное охлаждение тяговых двигателей и генератора фильтрованным воздухом |
| КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА: |  |
| Тип……………………………………………. | Планетарный редуктор |
| Задний мост……………………………….. | Усиленный, полностью вывешенный |
| Передаточное число……………………. | 29.37 : 1 |
| СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ: | С гидроусилителем и гидроцилиндрами двойного действия |
| ШИНЫ: |  |
| Передняя и задняя………………………. | 33.00-51, 50 слойная, типа Е-4 бескамерные, передняя x 2, задняя x 4. |
| Размер обода…………………………….. | 24.00-51 |
| ТОРМОЗА: |  |
| Аварийный и стояночный……………… | Пружинные, дискового типа |
| Рабочие, передние и задние………… | Барабанные тормоза с гидропневматическим приводом, с размером колодок 980 x 250 мм |
| Динамический тормоз…………………. | 1,492 кВт (2,000 л.с.) (См. график Комацу). Динамическое торможение задних колес с использованием тяговых двигателей в качестве генераторов с поглощением кинетической энергии охлаждаемыми тормозными сопротивлениями. |
| ПОДВЕСКА, передняя и задняя………………. | Пневмогидравлический тип |
| СИСТЕМА ОПРОКИДЫВАНИЯ: |  |
| Тип……………………………………………. | Спаренные, трехступенчатые гидроцилиндры двойного действия в третьей ступени. |
| Гидравлический насос: |  |
| Тип…………………………………………… | Шестеренный насос |
| Макс. давление…………………………. | 210 кг/см2 |
| Производительность…………………………….. | 660 л/мин |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |  |
| Топливный бак……………………………. | 1,900 л |
| Система охлаждения………………….. | 250 л |
| Поддон картера двигателя…………… | 134 л |
| КАБИНА……………………………………………….. | Односторонняя двухместная кабина. Рулевое колесо расположено с левой стороны. |
| КУЗОВ…………………………………………………. | Повышенной прочности (SAE) с геометрическим объемом 46.0 м3 с шапкой - 70 м3. Толщина донной плиты кузова 19 мм, прочность на растяжение донной плиты 130 кг/мм2. |