# КОМАЦУ HD1200-1

# АВТОСАМОСВАЛ

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 136 TOНН

1. Максимальная полезная нагрузка 136 т.

2. Объем кузова: 78 м3

3. Усиленные обода 24.00-51 (7 штук) с шинами

4. Двигатель KTTA38C-1350

5. Спецификация: +400C - -450C

САМОСВАЛ КОМАЦУ НD1200-1 С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ

Техническая характеристика

ТИП  ...........................................................................Дизель-электрический самосвал

c задней разгрузкой

ОБЪЕМ КУЗОВА:

геометрический.......................................................... 53.5 m3

с шапкой (SAE2:1)...................................................... 78.0 m3

ВЕС:

Вес без груза............................................................100,880 кг

Распределение веса:

на переднюю ось..................................................... 46,730 кг

на заднюю ось......................................................... 54,150 кг

Максимальная грузоподъемность............................. 136,000 кг

Вес с грузом ...........................................................  236,880 кг

Распределение веса:

на переднюю ось....................................................  79,380 кг

на заднюю ось......................................................  157,500 кг

РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Макс.скорость передвижения..................................... 57.5 км/ч

Радиус поворота......................................................... 12.5 м

Угол наклона кузова при опрокидывании..................... 47.0 град.

Скорость опрокидывания кузова ................................. 15 секунд

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина........................................................................ 10,980 мм

Ширина....................................................................... 6,640 мм

Высота

(без груза) ............................................................... 5,560 мм

Погрузочная высота

(без груза) ............................................................... 4,650 мм

База ............................................................................ 5,400 мм

Колея:

передних колес............................................................ 5,016 мм

задних колес................................................................ 4,100 мм

Дорожный просвет

(без нагрузки) ................................................................ 780 мм

ДВИГАТЕЛЬ:

Модель.................................................................. KTТА38 С-1350

Тип. ........................................................... Четырехтактный, с V-образным

расположением цилиндров,

водяным охлаждением, непосред-

ственным впрыском топлива,

турбонаддувом и вторичным охла-

дителем

Число цилиндров-

-диаметр цилиндра х ход поршня ......................... 12-159мм x 159мм

Рабочий объем цилиндра......................................... 37.8 литров

Рабочая характеристика:

Номинальная мощность....................................... 1007 кВт/2,100 об/мин.

(1350 л.с./2,100 об/мин.)

Мощность на маховике ........................................ 977 кВт/2,100 об/мин.

(1,310 л.с./2,100 об/мин.)

Макс.крутящий момент......................................... 5,264 Нм/1,500 об/мин.

(536 кгм/1,500 об/мин.)

Система смазки:

Метод смазки.............................................. Шестеренный насос,

принудительная смазка

Фильтр .......................................................  Полнопоточный и байпасный

Масляный радиатор.................................... С водяным охлаждением

Система охлаждения...................................... Принудительная циркуляция

при помощи водяного насоса.

Вентилятор всасывающего типа

Метод запуска................................................ Пневматический пусковой двигатель

Дополнительное оборудование:

Воздушный компрессор.............................. Двухцилиндровый (850 л/мин.)

Электрооборудование...................................... Генератор 24в, 75 ампер

Установка двигателя........................................ Крепление на передних подушках

Крепление вентилятора

Маховик и картер маховика

Топливный насос РТ

Масляный поддон............................................ Центральный отстойник,

объемом 129 литров

Полнопоточный и байпасный фильтр

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА:

Тип.......................................................... Перем.ток/пост.ток

Тяговый генератор.................................. TOYO ELECTRIC MFG.

Бесщеточный генератор

с встроенным возбудителем,

модель TDK-6620B, присоединенный

к двигателю через упругую

муфту. Мощность 809 кВт.

Тяговый двигатель................................. TOYO ELECTRIC MFG.

Сериесный двигатель постоянного

тока модель TDK-8911D. Мощность

343 кВт/мотор

Охлаждение............................................ Принудительное охлаждение тяговых

двигателей и генератора

фильтрованным воздухом

КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА:

Тип.......................................................... Планетарный редуктор

Задний мост............................................ Усиленный, полностью вывешенный

Передаточное число................................ 29.37 : 1

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ:

С гидроусилителем и гидро-

цилиндрами двойного действия

ШИНЫ:

Передняя и задняя .......................... ...... 33.00 R51 две звезды VRLS, безкамерные,

передняя x 2, задняя x 4.

Размер обода.................................     ...... 24.00-51 (усиленный тип)

ТОРМОЗА:

Аварийный и стояночный......................... Пружинные, дискового типа

Рабочие, передние и задние..............  ...... Барабанные тормоза с

гидропневматическим приводом,

с размером колодок 980 x 250 мм

Динамический тормоз........................  ..... 1,492 кВт (2,000 л.с.) (См.

график Комацу). Динамическое

торможение задних колес с

использованием тяговых двигателей

в качестве генераторов с поглоще-

нием кинетической энергии охлажда-

емыми тормозными  сопротивлениями.

ПОДВЕСКА, передняя и задняя .....................  .... Пневмогидравлический тип

СИСТЕМА ОПРОКИДЫВАНИЯ:

Тип....................................................     ..... Спаренные, трехступенчатые гидро-

цилиндры двойного действия

в третьей ступени.

Гидравлический насос:

Тип.......................................................       ...... Шестеренный насос

Макс. давление.....................................      ..... 210 кг/см2

Производительность...........................     ....... 660 л/мин

ЗАПРАВОЧНЫЕ  ЕМКОСТИ:

Топливный бак...................................   .... 1,900 л

Система охлаждения..............................     ........ 250 л

Поддон картера двигателя.....................     ........ 134 л

КАБИНА................................................        ........... Односторонняя двухместная

кабина. Рулевое колесо располо-

жено с левой стороны.

КУЗОВ...................................................          ......... Повышенной прочности (SAE)

с геометрическим объемом 53.5 м3

с шапкой  - 78 м3.

Толщина донной плиты кузова

19 мм, прочность на растяжение

донной плиты 130 кг/мм2.

# KOMATSU  HD1200  (WITH LARGE SIZE TIRE)

HD1200 GRADEABILITY / SPEED / RIMPULL

GROSS VEHICLE WEIGHT  (kg x 1000)

HD1200 DYNAMIC BRAKING PERFORMANCE

GROSS VEHICLE WEIGHT (kg x 1000)

1) СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1-1) Кабина:

Пепельница

Прикуриватель

Внутреннее освещение

Регулируемый противосолнечный козырек

Сигнализатор низкого давления воздуха

Предупредительная световая сигнализация

Стеклоочиститель

Бачок стеклоочистителя

Перчаточный ящик

Отопитель и антиобледенитель

1-2) Приборы:

Указатель температуры масла в двигателе

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

Спидометр (км/ч)

Тахометр

Указатель давления воздуха

Вольтметр (питание от батареи)

Счетчик моточасов

Указатель уровня топлива

Световой индикатор давления масла в двигателе

Световой индикатор температуры охлаждающей жидкости в двигателе

Предупредительная световая сигнализация превышения скорости

Световой индикатор динамического тормоза

Световой индикатор рабочего тормоза

Предупредительная световая сигнализация снижения давления воздуха

Световая сигнализация дальнего света

Световая сигнализация блокировки тормоза

Световая сигнализация блокировки стояночного тормоза

Индикатор поворота

Предупредительная световая сигнализация перегрева электрооборудования

Световая сигнализация короткого замыкания

Указатель загрязненности воздушного фильтра

Включатель контроля световой сигнализации

Счетчик пробега встроенный в ступицу колеса

Переключатель света (фары/панель приборов/габаритные огни)

Выключатель света фар

Выключатель стеклоочистителя

Выключатель стояночного тормоза

Выключатель рабочего тормоза

Указатель уровня топлива в баке

1-3) Автосамосвал

Световой сигнал динамического тормоза

Световой сигнал заднего хода

Световой сигнал включения рабочих тормозов

Задний габаритный фонарь

Передние габаритные огни (белые) и сигналы поворотов (желтые)

Задние сигналы поворотов (желтые)

Рабочее освещение

Освещение (отсека двигателя)

Освещение (заднего моста)

1-4) Оборудование для безопасности движения:

Звуковой сигнал (предупредительный)

Звуковой сигнал заднего хода (предупредительный)

Зеркала заднего вида левое и правое

Пневмогидравлический рабочий тормоз с аварийным реле

Стояночный тормоз

Постоянно включенный гидроусилитель руля

Блокировка колесных тормозов

Кожух вентилятора радиатора

Ремень безопасности для водителя

Блокировка электросхемы (Стояночный тормоз/Открыта дверь шкафа

управления/Включен отопитель электрооборудования/Заблокированы

тормоза)

Ограждение на капоте

Ограждение на приводе насосов

2) СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

- Динамический тормоз с расширенным диапазоном действия

- Система пожаротушения (на двигатель/генератор/

гидравлические насосы, включая привод насосов:

с управлением системы из кабины и с уровня земли) - 3 баллона

- Крюк для буксировки (задний)

- Крюк для буксировки (передний)

- Сигнальная лампа снижения сопротивления изоляции

- Задние габаритные огни (красные)

- Усиленное сиденье водителя

- Датчик температуры масла в двигателе

- Датчик давления масла в двигателе

- Сигнальная лампа и звуковая сигнализация положения

рычага управления опрокидыванием

- Система предварительной подкачки топлива

- Разъем для переносной лампы (24В Стандарт РФ)

- Инжектор спирта

- Устройство запуска двигателя в холодную погоду (эфирного типа)

- Устройство предварительного подогрева тягового двигателя

- Включатель предварительного подогрева тягового двигателя

- Боковой кожух моторного отсека

- Нижняя защита двигателя

- Осушитель воздуха с подогревом

- Морозостойкие шланги, проводка и изоляция

- Система предварительной смазки с подогревателем

- Система групповой смазки (2 группы: верхний и нижний пальцы

г/цилиндра подъема кузова, пальцы кузова)

- Система автоматической смазки типа "ЛИНКОЛЬН" для 2 точек  смазки

- Датчик уровня воды в радиаторе с установленными в кабине

сигнальной лампой и зуммером

- Дополнительный отопитель	 ("MIKUNI" модель М-135 1350 ккал/ч

Производительность 750 м3/ч

Подача тепла в Кабину/Шкаф управления/

Аккумуляторный ящик/Пневмошкаф.)

- Система аварийного рулевого управления

- Фиксатор рычага управления подъемом (кузов поднят)

- Лестница на топливном баке

- Усиленный бампер

- Система автоматической аварийной остановки двигателя

- Чехол радиатора

- Датчик температуры масла гидравлической системы с лампой

предупреждения

- Линейные фильтры высокого давления

- Сиденье для пассажира

- Жалюзи радиатора (с термостатическим управлением)

- Ограждение платформы (правая сторона)

- Накладки противоскольжения на палубе

- Заднее ребро кузова усиленного типа

- Защита правого зеркала заднего вида

- Габаритные огни

- 2 дополнительных усиленных обогревателя (для противообледенителя 4400 ккал)

- Выключатель обогревателя

- Противотуманные фары

- Backup light (white)

- Бортовая система взвешивания (РС – тип)

3) ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ:

| 09000-30006 | Êîìïëåêò ãàå÷íûõ êëþ÷åé |
| --- | --- |
| 09007-00528 | ãàå÷íûé êëþ÷ |
| 09007-00632 | ãàå÷íûé êëþ÷ |
| 09007-00836 | ãàå÷íûé êëþ÷ |
| 09014-10200 | ãàå÷íûé êëþ÷ |
| 09020-10284 | Êîìïëåêò òîðöåâûõ êëþ÷åé |
| 09031-00100 | îòâåðòêà |
| 09031-00150 | îòâåðòêà |
| 09036-00150 | ïëîñêîãóáöû |
| 09039-00150 | ìîëîòîê |
| 09054-00009 | ùóï, òîëùèíîìåð |
| 09055-10390 | ïðóòîê |
| 09289-10000 | ìàíîìåòð øèííûé |
| 07952-80002 | íàñîñ |
| 07951-11400 | ñîïëî |
| 07950-90403 | ïàòðîí сìàçêè |
| 09023-00380 | âîðîòîê |
| 178-98-11120 | головка |
| 581-98-12120 | адаптер ðóêîÿòêè |
| 09288-20011 | øëàíã |
| 09285-00000 | адаптер |
| 09019-08035 | êëþ÷ ãàå÷íûé |
| 287-98-12110 | êëþ÷ ãàå÷íûé |
| 09084-00915 | головка |
| 09084-01118 | головка |
| 09084-01220 | головка |
| 09084-01422 | головка |
| 09084-01524 | головка |
| 09084-02030 | головка |
| 09082-01719 | êëþ÷ ãàå÷íûé |
| 09056-05513 | ñóìêà |
| 6721-01-7501 | ñëèâíîé øëàíã |
| 09082-01214 | ключ |

ÏÐÎ×ÅÅ:                        		Ïî îäíîìó êëþ÷ó çàæèãàíèÿ è çàìêà äâåðè

Êîìïëåêò òåõäîêóìåíòàöèè

ПОКУПАТЕЛЬ					ПРОДАВЕЦ

____________________		  	____________________

3) СТАНДАРТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

09000-30006            		Комплект гаечных ключей

09002-00810            		гаечный ключ

09002-01214            		гаечный ключ

09002-01317            		гаечный ключ

09002-01922            		гаечный ключ

09002-02427            		гаечный ключ

09002-03032            		гаечный ключ

09007-00528            		гаечный ключ

09007-00632            		гаечный ключ

09007-00836            		гаечный ключ

09014-10200            		гаечный ключ

09020-10284            		Комплект торцевых ключей

09021-01016            		патрон

09021-01319            		патрон

09021-01422            		патрон

09021-01725            		патрон

09021-01928            		патрон

09021-02233            		патрон

09021-02436            		патрон

09021-02739            		патрон

09021-03044            		патрон

09021-03246            		патрон

09021-03653            		патрон

09022-00150            		удлинитель

09022-00250            		удлинитель

09023-00300            		вороток

09024-00300            		вороток

09025-00075            		соединение

09026-00250            		вороток

09027-00300            		пруток

09031-00100            		отвертка

09031-00150            		отвертка

09036-00200            		плоскогубцы

09039-00150            		молоток

09054-00009            		щуп, толщиномер

09055-10390            		пруток

09289-10000            		манометр шинный

07952-80002            		насос

07950-10400            		солидолонагнетатель

07951-21045            		сопло  A

07951-11400            		сопло  B

07950-90403            		патрон смазки

09023-00380            		вороток

09026-00500            		вороток

09014-10250            		ключ гаечный

178-98-11120           		патрон

581-98-12120           		адаптер рукоятки

09288-20011            		шланг

09285-00000            		адаптер

09019-08035            		ключ гаечный

287-98-12110           		ключ гаечный

09084-00915            		патрон

09084-01118            		патрон

09084-01220            		патрон

09084-01422            		патрон

09084-01524            		патрон

09084-02030            		патрон

09082-01719            		ключ гаечный

09056-05513            		сумка

6721-01-7501           		сливной шланг

ПРОЧЕЕ:                        		По одному ключу зажигания и замка двери

Комплект техдокументации

ПОКУПАТЕЛЬ					ПРОДАВЕЦ

____________________		  	____________________