|  | Приложение № к |
| --- | --- |
|  | Контракту № |

KOMAЦУ HD1200-1

АВТОСАМОСВАЛ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 120 TOНН

1. Объем кузова: 70 м3

2. Спецификация: +400C - -300C

САМОСВАЛ КОМАЦУ НD1200-1 С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ

Техническая характеристика

ТИП  ......................................................... Дизель-электрический

самосвал c задней разгрузкой

ОБЪЕМ КУЗОВА:

геометрический.......................................................... 46.1 m3

с шапкой (SAE2:1)...................................................... 70.0 m3

ВЕС:

Вес без груза............................................................  98,660 кг

Распределение веса:

на переднюю ось..................................................... 45,930 кг

на заднюю ось......................................................... 52,730 кг

Максимальная грузоподъемность............................. 120,000 кг

Вес с грузом ...........................................................  218,660 кг

Распределение веса:

на переднюю ось....................................................  75,510 кг

на заднюю ось......................................................  143,150 кг

РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Макс.скорость передвижения..................................... 57.5 км/ч

Радиус поворота......................................................... 12.5 м

Угол наклона кузова при опрокидывании..................... 47.0 град.

Скорость опрокидывания кузова ................................. 15 секунд

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина........................................................................ 10,980 мм

Ширина....................................................................... 6,640 мм

Высота

(без груза) ............................................................... 5,560 мм

Погрузочная высота

(без груза) ............................................................... 4,650 мм

База ............................................................................ 5,400 мм

Колея:

передних колес............................................................ 5,016 мм

задних колес................................................................ 4,100 мм

Дорожный просвет

(без нагрузки) ................................................................ 780 мм

ДВИГАТЕЛЬ:

Модель.................................................................. KTА38 С-1200

Тип. ................................................... Четырехтактный, с V-образным

расположением цилиндров,

водяным охлаждением, непосред-

ственным впрыском топлива,

турбонаддувом и вторичным охла-

дителем

Число цилиндров-

-диаметр цилиндра х ход поршня ......................... 12-159мм x 159мм

Рабочий объем цилиндра......................................... 37.8 литров

Рабочая характеристика:

Номинальная мощность.............................. 895 кВт/2,100 об/мин.

(1,200 л.с./2,100 об/мин.)

Мощность на маховике ............................... 865 кВт/2,100 об/мин.

(1,160 л.с./2,100 об/мин.)

Макс.крутящий момент.................. ............. 4,678 Нм/1,300 об/мин.

(476 кгм/1,300 об/мин.)

Система смазки:

Метод смазки.................................... Шестеренный насос,

принудительная смазка

Фильтр .............................................. Полнопоточный и байпасный

Масляный радиатор........... ................ С водяным охлаждением

Система охлаждения.............................. Принудительная циркуляция

при помощи водяного насоса.

Вентилятор всасывающего типа

Метод запуска....................................... Пневматический пусковой

двигатель

Дополнительное оборудование:

Воздушный компрессор................... Двухцилиндровый (850 л/мин.)

Электрооборудование.................................. Генератор 24в, 75 ампер

Установка двигателя............................. Крепление на передних подушках

Крепление вентилятора

Маховик и картер маховика

Топливный насос РТ

Масляный поддон................................. Центральный отстойник,

объемом 129 литров

Полнопоточный и байпасный фильтр

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА:

Тип................................................. Перем.ток/пост.ток

Тяговый генератор......................... TOYO ELECTRIC MFG.

Бесщеточный генератор

с встроенным возбудителем,

модель TDK-6620B, присоединенный

к двигателю через упругую

муфту. Мощность 809 кВт.

Тяговый двигатель.......................... TOYO ELECTRIC MFG.

Сериесный двигатель постоянного

тока модель TDK-8911D. Мощность

343 кВт/мотор

Охлаждение.................................... Принудительное охлаждение тяго-

вых двигателей и генератора

фильтрованным воздухом

КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА:

Тип.................................................. Планетарный редуктор

Задний мост.................................... Усиленный, полностью вывешенный

Передаточное число........................ 29.37 : 1

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ:

С гидроусилителем и гидро-

цилиндрами двойного действия

ШИНЫ:

Передняя и задняя .......................... 33.00-51, 50 слойная, типа Е-4

безкамерные,

передняя x 2, задняя x 4.

Размер обода.................................. 24.00-51

ТОРМОЗА:

Аварийный и стояночный................. Пружинные, дискового типа

Рабочие, передние и задние............ Барабанные тормоза с

гидропневматическим приводом,

с размером колодок

980 x 250 мм

Динамический тормоз..................... 1,492 кВт (2,000 л.с.) (См.

график Комацу). Динамическое

торможение задних колес с

использованием тяговых двигателей

в качестве генераторов с поглоще-

нием кинетической энергии охлажда-

емыми тормозными спротивлениями.

ПОДВЕСКА, передняя и задняя ............... Пневмогидравлический тип

СИСТЕМА ОПРОКИДЫВАНИЯ:

Тип................................................. Спаренные, трехступенчатые гидро-

цилиндры двойного действия

в третьей ступени.

Гидравлический насос:

Тип.................................................... Шестеренный насос

Макс. давление....................     ................ 210 кг/см2

Производительность.................................. 660 л/мин

ЗАПРАВОЧНЫЕ  ЕМКОСТИ:

Топливный бак....................................... 1,900 л

Система охлаждения...................................... 250 л

Поддон картера двигателя............................. 134 л

КАБИНА....................................................... Односторонняя двухместная

кабина. Рулевое колесо располо-

жено с левой стороны.

КУЗОВ....................................................... Повышенной прочности (SAE)

с геометрическим объемом 46.1 м3

с шапкой  - 70 м3.

Толщина донной плиты кузова

19 мм, прочность на растяжение

донной плиты 130 кг/мм2.