|  | Приложение № |
| --- | --- |
|  | к Контракту № |

KOMAЦУ HD465-5

АВТОСАМОСВАЛ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  46 TOНН

1. Объем кузова:    34.2 м3

2. Спецификация: +500C ~ -200C

САМОСВАЛ КОМАЦУ НD465-5 С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ

С ШИНАМИ 21. 00 - 33

Техническая характеристика

ТИП  ...................................................…………….самосвал c задней разгрузкой

ОБЪЕМ КУЗОВА:

геометрический......................................................... 25.0 м3

с шапкой (2 : 1)....................................................…… 34.2 м3

ВЕС:

Вес без груза..........................................................… 39900 кг

Распределение веса:

на переднюю ось.....................................................18755 кг

на заднюю ось.........................................................21145 кг

Номинальная грузоподъемность…………………………….46000 кг

Водитель………………………………………………………………….80 кг

Вес с грузом .........................................................…..85980 кг

Распределение веса:

на переднюю ось..................................................…27510 кг

на заднюю ось....................................................…..58470 кг

РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Макс.скорость передвижения.................................….66 км/ч

Радиус поворота.........................................................8.5 м

Угол наклона кузова при опрокидывании.................…..480

Скорость опрокидывания кузова ................................. 11.5 секунд

при скорости вращения двигателя

2000 об/мин

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина......................................................................…  9355 мм

Ширина.....................................................................…4220 мм

Высота  (без груза)………………………………………………..4350 мм

База ........................................................................... 4300 мм

Колея:

передних колес......................................................... 3565 мм

задних колес............................................................. 2900 мм

Дорожный просвет......................................................... 540 мм

Высота погрузки………………………………………………………3520 мм

ДВИГАТЕЛЬ:

Модель..........................................................………….Комацу SAA6D170E-2

Тип. ...........................................Четырехтактный,  с  водяным охлаждением,

непосредственным впрыском топлива,

турбонаддувом и вторичным охладителем

Число цилиндров-

-диаметр цилиндра х ход поршня ......................... 6 - 170 мм  x  170 мм

Рабочий объем цилиндра......................................... 23.15 литра

Рабочая характеристика:

Мощность на маховике  (максимальная)........……..551 кВт (739 л.с.)

при 2000 об/мин.

Мощность на маховике  (номинальная) .................533 кВт (715 л.с.)

при 2000 об/мин.

Макс.крутящий момент......................................... 3030 Нм (309 кгм)

Частота оборотов двигателя

при макс. крутящем моменте…………………………….1400 об/мин.

Топливная система:

Топливо…………………………………………………………..Дизтопливо по

спецификации ASTM

D975-60T No. 2D

Регулятор..……………………………………………………..Электронного типа

Система смазки:

Метод смазки............................................…………Принудительная смазка

Насос системы смазки…………………………………….Шестеренный насос

Фильтр .....................................................………….Полнопоточный

и байпасный

Охлаждение………..………….................................... Водяное охлаждение

Система охлаждения....................................… Принудительная циркуляция

при помощи водяного насоса

центробежного типа

Вентилятор………………………………………………………. всасывающего типа

Тип воздухоочистителя……………………………….Сухого типа с автоматической

пылеочисткой и индикатором

загрязненности

Система запуска:

Метод запуска.............................................………….Электростартером

Стартер…………………………………………………………….2 х  24 В / 7.5 кВт

Генератор…………………………………………………………24 В, 50 А

Аккумуляторные батареи…………………………………….2 х 12 В / 200 А-час

ДЕМПФЕР:

Тип……………………………………………………………Демпфер резинового типа

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР:

Модель………………………………………………………………Комацу TCA50-16A

Тип……………………………………………………………...3-элементный, 2-фазный,

1-ступенчатый

Блокировка……………………………………………………Мокрого типа, 2-дисковая,

с гидроуправлением

Метод охлаждения…………………………………………Водяное охлаждение

ТРАНСМИССИЯ:

Тип…………………………………………………………….Планетарного типа,

с многодисковой муфтой,

с электро- и гидроприводом,

с принудительной смазкой,

полностью автоматическая

Коробка передач…………………………………………..7 скоростей вперёд и

1 скорость назад

Передаточное число:

Вперёд  1-я.……………………………………………..4.714

2-я..…………………………………………….3.333

3-я………………………………………………2.475

4-я………………………………………………1.825

5-я………………………………………………1.355

6-я………………………………………………1.000

7-я………………………………………………0.742

Назад  1-я…………………………………………………3.969

ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА:

Тип…………………………………………………………..Коническая со спиральными

зубьями и  смазкой

разбрызгиванием

Передаточное число главной передачи ……….3.267

Дифференциал………………………………………….Прямозубая коническая

КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА:

Тип………………………………………………………….Планетарная, со смазкой

разбрызгиванием

Передаточное число………………………………….5.143

МОСТЫ:

Передний………………………………………………..С независимой подвеской

Задний……………………………………………………Полностью разгруженный

ПОДВЕСКИ:

Передние……………………………………………….Пневмогидравлические

Задние…………………………………………………. Пневмогидравлические

КОЛЁСА:

Шины:

Передние……………………………………………….21.00-35-32PR (Е3)  х  2

Задние…………………………………………………..21.00-35-32PR (Е3)  х  4

Давление в шинах:

Передних……………………………………………….490 Кпа (5.0 кг/см2  / 71.1 PSI)

Задних…………………………………………………..490 Кпа (5.0 кг/см2  / 71.1 PSI)

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Тип…………………………………………………………Полностью гидравлическая

система рулевого управления с

цилиндрами двойного действия

ТОРМОЗА:

Передние.......................……………………………Пневмо-гидравлические,

дискового типа

Задние..................………………………………….. Пневмо-гидравлические,

многодисковые, с масляным

охлаждением

Стояночные……………………………………………….Пружинные,  дискового типа

Тормоз-замедлитель…………………………………. Пневмо-гидравлический,

многодисковый, с масляным

охлаждением

РАМА…………………………………………………………Сварная конструкция,

коробчатого сечения,

ступенчатого типа

КУЗОВ:

Тип…………………………………………………………….V-образная конструкция

с V-образным днищем

Внутренняя длина………………………………………..6450 мм

Внутренняя ширина……………………………………..3870 мм

Макс. глубина кузова…………………………………..1685 мм

ГИДРОСИСТЕМА:

Предохранительный клапан

установлен на давление………………………….20.6 Мпа (210 кг/см2 / 2,990 PSI)

Гидравлический насос:

Расположение…………………………………….Впереди гидротрансформатора

Для системы рулевого управления

и подъема кузова:

Тип…………………………………………………Шестеренчатый насос

Производительность…………………………384 л/мин  при

номинальных оборотах двигателя

Для гидротрансформатора:

Тип……………………………………………………Шестеренчатый насос

Производительность……………………………241 л/мин  при

номинальных оборотах двигателя

Для охлаждения

тормоза-замедлителя:

Тип……………………………………………………Шестеренчатый насос

Производительность……………………………626 л/мин  при

номинальных оборотах двигателя

Контрольный клапан…………………………………….Золотникового типа

Позиции контроля…………………………………Подъем, поддерживание,

плавающее, опускание

Цилиндры подъема кузова:

Тип……………………………………………………..2-ступенчатый телескопический

цилиндр, поршневого типа,

2-ая ступень двойного действия

Число цилиндров - диаметр

(1-го и 2-го)  х  ход……………………………….2 - (170 мм - 150 мм) х 1794 мм

Цилиндры рулевого управления:

Тип……………………………………………………..Двойного действия,

поршневого  типа

Число цилиндров - диаметр  х  ход………..2  -  85 мм  х  410 мм

Гидравлический бак:

Тип……………………………………………………..Оборудован встроенными

фильтрами

Расположение………………………………………На  левой стороне рамы

Фильтр………………………………………………. Полнопоточного типа

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:

Топливный бак…………………………………………….780.0 л

Радиатор…………………………………………………….171.0 л

Двигатель……………………………………………………  52.0 л

Гидротрансформатор,  трансмиссия………………  69.0 л

Дифференциал……………………………………………  95.0 л

Конечная передача, с каждой стороны…………..  31.5 л

Гидравлическая система:

Системы подъема кузова

и рулевого управления…………………………………  95.0 л

Охладитель тормоза-замедлителя………………… 143.0 л

Цилиндры подвески:

Передней, с каждой стороны……………………….   17.0 л

Задней, с каждой стороны…………………………..   11.2 л

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD465-5 С ШИНАМИ 21.00-33

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ

|  | КЛЮЧ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ | 2 |
| --- | --- | --- |
| КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ |

1

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |
| --- | --- |

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD465-5 С ШИНАМИ 21.00-33

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА ПО ЗАКАЗУ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ

| 09000-30006 | Комплект гаечных ключей | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 09002-03641 | Гаечный ключ | 1 |
|  | 09014-10200 | Гаечный ключ | 1 |
|  | 09019-08035 | Гаечный ключ | 1 | Для фильтра |
| 09020-10284 | Комплект торцевых ключей | 1 |
|  | 09023-00380 | Вороток | 1 |
|  | 09033-00190 | Отвертка | 1 |
|  | 09036-00150 | Плоскогубцы | 1 |
|  | 09039-00150 | Молоток | 1 |
|  | 09054-00009 | Щуп, толщиномер | 1 |
|  | 09055-10390 | Пруток | 1 |
|  | 09289-10000 | Манометр | 1 | Для шин |
| 07950-90403 | Патрон смазки | 1 |
|  | 07951-11400 | Сопло | 1 |
|  | 07952-80002 | Насос для смазки | 1 |
|  | 568-35-11210 | Шланг | 1 |
|  | 561-98-61120 | Измеритель в сборе | 1 | Для тормозных дисков |
| 568-98-41410 | Измеритель | 1 | для проверки тормозных колодок |
| 09056-05513 | Сумка для инструмента | 1 |

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD465-5 С ШИНАМИ 21.00-33

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПО ЗАКАЗУ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ

| 600-211-1230 | Патрон | 2 | Для масляного фильтра двигателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 600-311-8291 | Патрон | 3 | Для топливного фильтра |
| 07063-02120 | Элемент | 2 | Для гидравлического фильтра |
| 07000-25185 | О-кольцо | 2 | Для гидравлического фильтра |
| 561-60-61160 | Уплотнение | 2 | Для гидравлического фильтра |
| 424-16-11140 | Элемент | 2 | Для фильтра трансмиссии |
| 424-16-11130 | О-кольцо | 2 | Для фильтра трансмиссии |
| 424-16-11630 | О-кольцо | 4 | Для фильтра трансмиссии |
| 07002-01223 | О-кольцо | 2 | Для фильтра трансмиссии |
| 569-30-11611 | Клапан | 6 |
|  | 09284-00075 | Удлинитель | 2 | Для шин |
| 568-81-14130 | Удлинитель | 2 | Для шин |
| 04120-21933 |

V- образный

| ремень | 1 | Для привода генератора |
| --- | --- | --- |
| 04122-22570 |

V- образный

| ремень | 1 | Для привода вентилятора |
| --- | --- | --- |
| 6162-13-8811 | Прокладка | 6 | Для крышки клапанов |