АВТОСАМОСВАЛ KOMAЦУ HD465-5

С ШИНАМИ 24.00R35

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  55 TOНН

1. Объем кузова:    34.2 м3

2. Спецификация: +500C ~ -200C

САМОСВАЛ КОМАЦУ НD465-5 С ЗАДНЕЙ РАЗГРУЗКОЙ

С ШИНАМИ 24.00R35

Техническая характеристика

ТИП  ...................................................…………………………. самосвал c задней разгрузкой

ОБЪЕМ КУЗОВА:

геометрический......................................................……….. 25.0 м3

с шапкой (2 : 1)....................................................…………  34.2 м3

Максимальный вес самосвала………………………………  97300 кг

Максимальный вес самосвала не должен превышать 97300 кг с шинами

24.00-35-36PR, включая дополнительное оборудование, топливо и груз.

ВЕС:

Вес без груза........................................................………… 41100 кг

Распределение веса:

на переднюю ось...................................................…….. 19155 кг

на заднюю ось.......................................................…….. 21945 кг

Номинальная грузоподъемность…………………………….46000 кг

Максимальная грузоподъемность...........................……… 55000 кг

Водитель………………………………………………………….     80 кг

Вес с грузом .........................................................………….87180 кг

Распределение веса (при номинальной загрузке):

на переднюю ось..................................................……..  27895 кг

на заднюю ось....................................................………   59285 кг

РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Макс.скорость передвижения...................................…...    70 км/ч

Радиус поворота.......................................................……      8.5 м

Угол наклона кузова при опрокидывании...................….     480

Скорость опрокидывания кузова ...............................…..    11.5 секунд

при скорости вращения двигателя

2000 об/мин

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина......................................................................………   9355 мм

Ширина.....................................................................…….    4600 мм

Высота  (без груза)……………………………………………  4430 мм

База .........................................................................……..   4300 мм

Колея:

передних колес..........................................................…..  3515 мм

задних колес..............................................................…..  3080 мм

Дорожный просвет.........................................................….   645 мм

Высота погрузки……………………………………………….  3600 мм

ДВИГАТЕЛЬ:

Модель..........................................................……………… Комацу SAA6D170E-2

Тип. .........................................……………Четырехтактный,  с  водяным охлаждением,

непосредственным впрыском топлива,

турбонаддувом и вторичным охладителем

Число цилиндров-

-диаметр цилиндра х ход поршня .......................……..   6 - 170 мм  x  170 мм

Рабочий объем цилиндра.......................................……..   23.15 литра

Рабочая характеристика:

Мощность на маховике  (максимальная)........………..   551 кВт (739 л.с.)

при 2000 об/мин.

Мощность на маховике  (номинальная) ...............……   533 кВт (715 л.с.)

при 2000 об/мин.

Макс.крутящий момент.......................................………   3030 Нм (309 кгм)

Частота оборотов двигателя

при макс. крутящем моменте…………………………….  1400 об/мин.

Топливная система:

Топливо…………………………………………………………Дизтопливо по

спецификации ASTM

D975-60T No. 2D

Регулятор..…………………………………………………… Электронного типа

Система смазки:

Метод смазки............................................……………….  Принудительная смазка

Насос системы смазки……………………………………..  Шестеренный насос

Фильтр .....................................................……………….  Полнопоточный

и байпасный

Охлаждение………..…………..................................……  Водяное охлаждение

Система охлаждения....................................……………..  Принудительная циркуляция

при помощи водяного насоса

центробежного типа

Вентилятор…………………………………………………….  всасывающего типа

Тип воздухоочистителя…………………………………….. Сухого типа с автоматической

пылеочисткой и индикатором

загрязненности

Система запуска:

Метод запуска.............................................……………. Электростартером

Стартер……………………………………………………….. 2 х  24 В / 7.5 кВт

Генератор……………………………………………………..24 В, 50 А

Аккумуляторные батареи………………………………….. 2 х 12 В / 200 А-час

ДЕМПФЕР:

Тип……………………………………………………………… Демпфер резинового типа

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР:

Модель………………………………………………………… Комацу TCA50-16A

Тип……………………………………………………………...  3-элементный, 2-фазный,

1-ступенчатый

Блокировка……………………………………………………  Мокрого типа, 2-дисковая,

с гидроуправлением

Метод охлаждения…………………………………………..  Водяное охлаждение

ТРАНСМИССИЯ:

Тип……………………………………………………………..  Планетарного типа,

с многодисковой муфтой,

с электро- и гидроприводом,

с принудительной смазкой,

полностью автоматическая

Коробка передач…………………………………………….  7 скоростей вперёд и

1 скорость назад

Передаточное число:

Вперёд  1-я.……………………………………………….. 4.714

2-я..……………………………………………….  3.333

3-я………………………………………………… 2.475

4-я………………………………………………… 1.825

5-я………………………………………………… 1.355

6-я………………………………………………… 1.000

7-я…………………………………………….. … 0.742

Назад    1-я………………………………………………… 3.969

ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА:

Тип…………………………………………………………….  Коническая со спиральными

зубьями и  смазкой

разбрызгиванием

Передаточное число главной передачи ……………….  3.267

Дифференциал……………………………………………..  Прямозубая коническая

КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА:

Тип…………………………………………………………….  Планетарная, со смазкой

разбрызгиванием

Передаточное число………………………………………   5.143

МОСТЫ:

Передний…………………………………………………….  С независимой подвеской

Задний………………………………………………………..  Полностью разгруженный

ПОДВЕСКИ:

Передние…………………………………………………….. Пневмогидравлические

Задние………………………………………………………..  Пневмогидравлические

КОЛЁСА:

Шины:

Передние…………………………………………………… 24.00R35 (Е4)  х  2

Задние………………………………………………………  24.00R35 (Е4)  х  4

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Тип…………………………………………………………….  Полностью гидравлическая

система рулевого управления с

цилиндрами двойного действия

ТОРМОЗА:

Передние.......................…………………………………  Пневмо-гидравлические,

дискового типа

Задние..................……………………………………….   Пневмо-гидравлические,

многодисковые, с масляным

охлаждением

Стояночные……………………………………………….  Пружинные,  дискового типа

Тормоз-замедлитель……………………………………. Пневмо-гидравлический,

многодисковый, с масляным

охлаждением

РАМА………………………………………………………  Сварная конструкция,

коробчатого сечения,

ступенчатого типа

КУЗОВ:

Тип…………………………………………………………  V-образная конструкция

с V-образным днищем

Внутренняя длина………………………………………   6450 мм

Внутренняя ширина……………………………………    3870 мм

Макс. глубина кузова……………………………………  1685 мм

ГИДРОСИСТЕМА:

Предохранительный клапан

установлен на давление………………………………   20.6 Мпа (210 кг/см2 / 2,990 PSI)

Гидравлический насос:

Расположение…………………………………………  Впереди гидротрансформатора

Для системы рулевого управления:

Тип……………………………………………………   Шестеренчатый насос

Производительность………………………………. 366 л/мин  при

номинальных оборотах двигателя

Для подъема кузова:

Тип…………………………………………………….  Шестеренчатый насос

Производительность………………………………  366 л/мин  при

номинальных оборотах двигателя

Для гидротрансформатора:

Тип…………………………………………………….    Шестеренчатый насос

Производительность……………………………….    229 л/мин  при

номинальных оборотах двигателя

Для охлаждения

тормоза-замедлителя:

Тип……………………………………………………..    Шестеренчатый насос

Производительность………………………………..    595 л/мин  при

номинальных оборотах двигателя

Контрольный клапан…………………………………………   Золотникового типа

Позиции контроля……………………………………..    Подъем, поддерживание,

плавающее, опускание

Цилиндры подъема кузова:

Тип……………………………………………………….    2-ступенчатый телескопический

цилиндр, поршневого типа,

2-ая ступень двойного действия

Число цилиндров - диаметр

(1-го и 2-го)  х  ход……………………………………..    2 - (170 мм - 150 мм) х 1794 мм

Цилиндры рулевого управления:

Тип………………………………………………………..    Двойного действия,

поршневого  типа

Число цилиндров - диаметр  х  ход………………..    2  -  85 мм  х  410 мм

Гидравлический бак:

Тип………………………………………………………..   Оборудован встроенными

фильтрами

Расположение…………………………………………..   На  левой стороне рамы

Фильтр……………………………………………………   Полнопоточного типа

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:

Топливный бак…………………………………………………  780.0 л

Радиатор………………………………………………………..  171.0 л

Двигатель………………………………………………………     61.0 л

Гидротрансформатор,  трансмиссия………………………    69.0 л

Дифференциал………………………………………………..    95.0 л

Конечная передача, с каждой стороны…………………….   31.5 л

Гидравлическая система:

Системы подъема кузова

и рулевого управления……………………………………….   95.0 л

Охладитель тормоза-замедлителя………………………… 143.0 л

Цилиндры подвески:

Передней, с каждой стороны………………………………..   17.0 л

Задней, с каждой стороны……………………………………  11.2 л

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD465-5 С ШИНАМИ 24.00R35

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD465-5 С ШИНАМИ 24.00R35

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА ПО ЗАКАЗУ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | Комплект гаечных ключей | 1 |  |
| 09002-03641 | Гаечный ключ | 1 |  |
| 09014-10200 | Гаечный ключ | 1 |  |
| 09019-08035 | Гаечный ключ | 1 | Для фильтра |
| 09020-10284 | Комплект торцевых ключей | 1 |  |
| 09023-00380 | Вороток | 1 |  |
| 09033-00190 | Отвертка | 1 |  |
| 09036-00150 | Плоскогубцы | 1 |  |
| 09039-00150 | Молоток | 1 |  |
| 09054-00009 | Щуп, толщиномер | 1 |  |
| 09055-10390 | Пруток | 1 |  |
| 09289-10000 | Манометр | 1 | Для шин |
| 07950-90403 | Патрон смазки | 1 |  |
| 07951-11400 | Сопло | 1 |  |
| 07952-80002 | Насос для смазки | 1 |  |
| 568-35-11210 | Шланг | 1 |  |
| 561-98-61120 | Измеритель в сборе | 1 | Для тормозных дисков |
| 568-98-41410 | Измеритель | 1 | для проверки тормозных колодок |
| 09056-05513 | Сумка для инструмента | 1 |  |

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD465-5 С ШИНАМИ 24.00R35

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПО ЗАКАЗУ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 600-211-1230 | Патрон | 2 | Для масляного фильтра двигателя |
| 600-311-8291 | Патрон | 3 | Для топливного фильтра |
| 07063-02120 | Элемент | 2 | Для гидравлического фильтра |
| 07000-25185 | О-кольцо | 2 | Для гидравлического фильтра |
| 561-60-61160 | Уплотнение | 2 | Для гидравлического фильтра |
| 424-16-11140 | Элемент | 2 | Для фильтра трансмиссии |
| 424-16-11130 | О-кольцо | 2 | Для фильтра трансмиссии |
| 424-16-11630 | О-кольцо | 4 | Для фильтра трансмиссии |
| 07002-01223 | О-кольцо | 2 | Для фильтра трансмиссии |
| 569-30-11611 | Клапан | 6 |  |
| 09284-00065 | Удлинитель | 2 | Для шин |
| 561-30-21140 | Удлинитель | 2 | Для шин |
| 04120-21933 | V- образный ремень | 1 | Для привода генератора |
| 04122-22570 | V- образный ремень | 1 | Для привода вентилятора |
| 6162-13-8811 | Прокладка | 6 | Для крышки клапанов |