АВТОСАМОСВАЛ KOMAЦУ HD785-5

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  91 TOННА

С ШИНАМИ 27.00R49** (E4)

КОНДИЦИОНЕРОМ

ЗАЩИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ FOPS

И СТОЙКАМИ ROPS

1. Объем кузова:    60.0 м3

2. Двигатель SA12V140

2. Спецификация: -300C ~ +400C

# САМОСВАЛ  КОМАЦУ  НD785-5

Спецификация

| ТИП ...................................................………………………….. | Самосвал с задней разгрузкой |
| --- | --- |
| ОБЪЕМ КУЗОВА: |  |
| Геометрический .......................................................……... | 40,0 м3 |
| С шапкой (2 : 1) ...................................................………… | 60,0 м3 |
| Максимальный вес самосвала …………………………... | 165000 кг |

Максимальный вес самосвала не должен превышать 165000 кг с шинами  27.00R49**E4,

включая   дополнительное оборудование, топливо и груз.

| ВЕС: |  |
| --- | --- |
| Вес без груза ......................................................…………….. | 66930 кг |
| Распределение веса: |  |
| на переднюю ось ...................................................……….. | 31460 кг |
| на заднюю ось .......................................................……….. | 35470 кг |
| Вес водителя ………………………………………………… | 80 кг |
| Номинальная грузоподъемность …………………………… | 91000 кг |
| Вес с грузом .......................................................…………….. | 158 010 кг |
| Распределение веса (при номинальной загрузке): |  |
| на переднюю ось ..................................................………... | 52140 кг |
| на заднюю ось ...................................................………….. | 105870 кг |
| РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: |  |
| Максимальная скорость передвижения ...................……….. | 65 км/час |
| Радиус поворота .......................................................………… | 9,9 м |
| Угол наклона кузова при опрокидывании ...................…….. | 480 |
| Скорость опрокидывания кузова ...............................……… | 13 секунд при номинальных оборотах двигателя |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |  |
| Длина ....................................................................…………… | 10490 мм |
| Ширина .....................................................................………… | 5660 мм |
| Высота (без груза) ………………………………………….. | 5050 мм |
| Колесная база .......................................................................... | 4950 мм |
| Колея: |  |
| передних колес .........................................................……... | 4230 мм |
| задних колес .............................................................……... | 3500 мм |
| Дорожный просвет ....................................................…....….. | 810 мм |
| Высота погрузки …………………………………………….. | 4285 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ: |  |
| Модель ..........................................................………………… | Комацу SA12V140 |
| Тип . .........................................………………………………. | 4-тактный, с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и вторичным охладителем |
| Число цилиндров- диаметр цилиндра х ход поршня ......... | 12 - 140 мм x 165 мм |
| Рабочий объем цилиндра .......................................…………. | 30,48 литра |
| Рабочая характеристика: |  |
| Мощность на маховике (максимальная) ........…………. | 783 кВт (1050 л.с.) при 2000 об/мин |
| Мощность на маховике (номинальная) ...............……… | 753 кВт (1010 л.с.) при 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент ..........................…….. | 4168 Нм (425 кгм) |
| Частота оборотов двигателя при макс. крутящем моменте …………………………… | 1400 об/мин |
| Топливная система: |  |
| Топливо …………………………………………………… | Дизельное топливо по спецификации ASTM D975-60T No. 2D |
| Регулятор ..………………………………………………... | Механического типа |
| Система смазки: |  |
| Метод смазки ............................................……………….. | Принудительная смазка |
| Насос системы смазки …………………………………… | Шестеренный насос |
| Фильтр .....................................................………………... | Полнопоточный и байпасный |
| Охлаждение ………..…………...............................……… | Водяное охлаждение |
| Система охлаждения ....................................………………... | Принудительная циркуляция при помощи водяного насоса центробежного типа |
| Вентилятор …………………………………………………... | Всасывающего типа |
| Тип воздухоочистителя ……………………………………... | Сухого типа с автоматической пылеочисткой и индикатором загрязненности |
| Система запуска: |  |
| Метод запуска .............................................……………… | Электростартером |
| Стартер ……………………………………………………. | 24 В / 7.5 кВт х 2 |
| Генератор …………………………………………………. | 24 В, 50 А |
| Аккумуляторные батареи ………………………………... | 12 В / 200 А.час х 4 |
| Вспомогательные средства запуска: |  |
| Нагреватель масла картера (электрического типа) ……. | 0,6 кВт х 4, 230 В |
| Нагреватель охлаждающей жидкости (электр. типа) …. | 1,5 кВт х 2, 230 В |
| ДЕМПФЕР: |  |
| Тип…………………………………………………………… | Демпфер резинового типа |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР: |  |
| Модель ……………………………………………………….. | Комацу TCA49-1A |
| Тип …………………………………………………………… | 3-элементный, 2-фазный, 1-ступенчатый |
| Блокировка …………………………………………………... | Мокрого типа, 2-дисковая, с гидроуправлением |
| Метод охлаждения …………………………………………... | Водяное охлаждение |
| ТРАНСМИССИЯ: |  |
| Тип …………………………………………………………... | Планетарного типа, с многодисковой муфтой, с электро- и гидроприводом, с принудительной смазкой, полностью автоматическая |
| Коробка передач …………………………………………….. | 7 скоростей вперёд и 1 назад |
| Передаточное число: |  |
| Вперёд 1-я .……………………………………………….. | 4.692 |
| 2-я ..………………………………………………………... | 3.333 |
| 3-я …………………………………………………………. | 2.475 |
| 4-я …………………………………………………………. | 1.838 |
| 5-я …………………………………………………………. | 1.365 |
| 6-я …………………………………………………………. | 1.000 |
| 7-я …………………………………………………………. | 0.742 |
| Назад 1-я ……………………………………. …………... | 3.934 |
| ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА: |  |
| Тип …………………………………………………………… | Коническая со спиральными зубьями и смазкой разбрызгиванием |
| Передаточное число главной передачи …………………… | 3.467 |
| Дифференциал ……………………………...……………….. | Прямозубая коническая |
| КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА: |  |
| Тип …………………………………………………………… | Планетарная, со смазкой разбрызгиванием |
| Передаточное число ………………………………………… | 6.500 |
| МОСТЫ: |  |
| Передний …………………………………………………….. | С независимой подвеской |
| Задний ………………………………………………………... | Полностью разгруженный |
| ПОДВЕСКИ: |  |
| Передние ……………………………………………………... | Пневмогидравлические |
| Задние ………………………………………………………... | Пневмогидравлические |
| КОЛЁСА: |  |
| Шины: |  |
| Передние ………………………………………………….. | 27.00R49**(Е4) х 2 |
| Задние …………………………………………………….. | 27.00R49**(Е4) х 4 |
| Давление в шинах: |  |
| Передних …………………………………………………. | 686 Кпа (7,0 кг/см2 / 100 PSI) |
| Задних …………………………………………………….. | 686 Кпа (7,0 кг/см2 / 100 PSI) |
| СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ: |  |
| Тип …………………………………………………………… | Полностью гидравлическая система рулевого управления с цилиндрами двойного действия |
| ТОРМОЗА: |  |
| Передние .......................……………………………………… | Пневмо-гидравлические, дискового типа |
| Задние ..................……………………………………………. | Пневмо-гидравлические, многодисковые, с масляным охлаждением |
| Стояночные ………………………………………………….. | Пружинные, дискового типа |
| Тормоз-замедлитель ……………………………..………….. | Пневмо-гидравлический, многодисковый, с масляным охлаждением |
| РАМА …………………………………………………………... | Сварная конструкция, коробчатого сечения, ступенчатого типа |
| КУЗОВ: |  |
| Тип …………………………………………………………… | V-образная конструкция с V-образным днищем |
| Внутренняя длина …………………………………………… | 7480 мм |
| Внутренняя ширина …………………………….…………… | 4880 мм |
| Макс. глубина кузова ………………………….……………. | 1930 мм |
| ГИДРОСИСТЕМА: |  |
| Предохранительный клапан установлен на давление ……. | 20,6 Мпа (210 кг/см2 / 2.990 PSI) |
| Гидравлический насос: |  |
| Расположение …………………………………………….. | Впереди гидротрансформатора |
| Для системы рулевого управления и подъема кузова: |  |
| Тип ……………………………………………………… | Шестеренчатый насос |
| Производительность …………..……………………….. | 668 л/мин при 2100 об/мин |
| Для гидротрансформатора: |  |
| Тип ……………………………………………………… | Шестеренчатый насос |
| Производительность …………………………………… | 353 л/мин при 2100 об/мин |
| Для охлаждения тормоза-замедлителя: |  |
| Тип ……………………………………………………… | Шестеренчатый насос |
| Производительность …………………………………… | 1051 л/мин при 2100 об/мин |
| Контрольный клапан ………………………………………... | Золотникового типа |
| Позиции контроля …………………………………………… | Подъем, поддерживание, плавающее, опускание |
| Цилиндры подъема кузова: |  |
| Тип ………………………………………………………... | 2х-ступенчатый телескопический цилиндр, поршневого типа, 2-ая ступень двойного действия |
| Число цилиндров – диаметр (1-го и 2-го) х ход ………. | 2 - (200 мм - 180 мм) х 2085 мм |
| Цилиндры рулевого управления: |  |
| Тип ………………………………………………………... | Двойного действия, поршневого типа |
| Число цилиндров - диаметр х ход ……………………... | 2 - 110 мм х 455 мм |
| Гидравлический бак: |  |
| Тип ………………………………………………………... | Оборудован встроенными фильтрами |
| Расположение …………………………………………….. | На левой стороне рамы |
| Фильтр ……………………………………………………. | Полнопоточного типа |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ: |  |
| Топливный бак …………………………………..…………... | 1250 л |
| Радиатор ………………………………………..……………. | 228 л |
| Двигатель ……………………………………..……………… | 132 л |
| Гидротрансформатор, трансмиссия …..…….……………... | 102 л |
| Дифференциал ………………………………………………. | 132 л |
| Конечная передача, с каждой стороны ……………..……… | 60 л |
| Гидравлическая система: |  |
| Системы подъема кузова и рулевого управления ..…..…… | 153 л |
| Охладитель тормоза-замедлителя ………………………..… | 246 л |
| Цилиндры подвески: |  |
| Передней, с каждой стороны ……………………………. | 20 л |
| Задней, с каждой стороны ……………………………….. | 17,5 л |

(Спецификации могут быть изменены без специального предуведомления)

HD785-5 ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим максимальной мощности

HD785-5 ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экономичный режим

HD785-5 ТОРМОЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD785-5

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ | 2 |  |
|  | КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ | 1 |  |
|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ | 1 |  |

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD785-5

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА ПО ЗАКАЗУ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09000-30006 | Комплект гаечных ключей | 1 |  |
| 09014-10200 | Гаечный ключ | 1 |  |
| 09019-08035 | Гаечный ключ | 1 | Для фильтра |
| 09020-10284 | Комплект торцевых ключей | 1 |  |
| 09023-00380 | Вороток | 1 |  |
| 09033-00190 | Отвертка | 1 |  |
| 09036-00150 | Плоскогубцы | 1 |  |
| 09039-00150 | Молоток | 1 |  |
| 09054-00009 | Щуп, толщиномер | 1 |  |
| 09055-10390 | Пруток | 1 |  |
| 09289-10000 | Манометр | 1 | Для шин |
| 07950-90403 | Патрон смазки | 1 |  |
| 07951-11400 | Сопло | 1 |  |
| 07952-80002 | Насос для смазки | 1 |  |
| 582-98-11410 | Головка | 1 |  |
| 568-35-11210 | Шланг | 1 | Для зарядки воздухом |
| 281-09-11310 | Наконечник воздушный | 1 |  |
| 281-98-12610 | Заглушка | 1 |  |
| 568-35-11920 | Шланг | 1 |  |
| 04059-01080 | Провод | 1 |  |
| 561-98-61120 | Измеритель в сборе | 1 | Для тормозных дисков |
| 09056-05513 | Сумка для инструмента | 1 |  |

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD785-5

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПО ЗАКАЗУ

| НОМЕР ЧАСТИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 600-211-1231 | Патрон | 4 | Для масляного фильтра двигателя |
| 600-212-1511 | Патрон | 2 | Для байпасного фильтра двигателя |
| 07063-01210 | Элемент | 3 | Для гидравлического фильтра |
| 07000-25185 | О-кольцо | 3 | Для гидравлического фильтра |
| 561-60-61160 | Уплотнение | 3 | Для гидравлического фильтра |
| 600-311-7132 | Патрон | 2 | Для топливного фильтра |
| 600-411-1171 | Патрон | 2 | Для коррозионного фильтра |
| 04120-21748 | V- образный ремень | 1 | Для привода генератора |
| 6215-61-3690 | V- образный ремень | 1 | Для привода вентилятора |
| 569-30-11600 | Клапан | 6 | Для шин |
| 09284-00045 | Удлинитель | 2 | Для шин |
| 6210-11-8820 | Прокладка | 12 | Для крышки клапанов |
| 424-16-11140 | Элемент | 4 | Для фильтра трансмиссии |
| 424-16-11130 | О-кольцо | 4 | Для фильтра трансмиссии |
| 424-16-11630 | О-кольцо | 8 | Для фильтра трансмиссии |
| 07002-01223 | О-кольцо | 4 | Для фильтра трансмиссии |

САМОСВАЛ КОМАЦУ HD785-5

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЗАКАЗУ

| НАИМЕНОВАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкости |  |
| Генератор 75 А |  |
| Механический регулятор двигателя |  |
| Радиальные порезоустойчивые шины |  |
| Устройство переключения потока выхлопного газа с кузова на выхлопную трубу |  |
| Пакет для низких температур |  |
| Водоотделитель (из топлива) |  |
| Лампы заднего хода |  |
| Боковые рабочие лампы |  |
| Противотуманные фары |  |
| Зеркало заднего вида (правое) |  |
| ROPS защита с FOPS |  |
| Ремень безопасности (широкий) |  |
| Двойной обогреватель / дефростер Кондиционер воздуха |  |
| Электрический вентилятор |  |
| Прикуриватель / пепельница Незапотевающее стекло, переднее |  |
| Взвешивающее устройство (PLM-2) |  |
| Электрический подогреватель масла двигателя и охлаждающей жидкости |  |
| Подогреватель гидравлического масла |  |
| Переходник для подачи гидравлического давления из вне |  |
| Освещение моторного отсека |  |
| Комплект защиты от вандализма |  |
| Воздушный осушитель Спиртовой осушитель |  |
| Боковое ограждение двигателя |  |
| Нижнее ограждение двигателя |  |
| Нижнее ограждение трансмиссии |  |
| Ограждение карданного вала переднее |  |
| Ограждение карданного вала заднее |  |
| Ограждение платформы |  |
| Брызговики |  |
| Огнетушитель |  |
| Аптечка |  |
| Спецовка и кепка |  |
| Набор инструмента |  |
| Набор запасных частей |  |